## Slide 1: محاضرا ت الأستاذة بوزياني فاطمة الزهراء
مقياس: الترميم والحفظ في علم الآثار
السنة الثانية ليسانس
السنة الدراسية: 2019-2020

## Slide 2
الدرس الأول:

## Slide 3: الدرس الأول: ترميم الخشب
يعتبر الخشب من بين المواد العضوية التي تمتاز بخواص طبيعية وكيميائية وميكانيكية بالإضافة الى سهولة تشكيله .
أنواعه:
يعتبر الخشب من بين المواد التي تتميز بالتنوعمنها:
خشب الصنوبر: وهو خشب يتواجد بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
خشب الأرز: تطلق كلمة خشب الأرز على عدد كبير من الأخشاب في وقتنا الحالي كشجرة العرعار الأمريكي بالتي نمدنا بالخشب الأحمر، وشجرة الأرز الحقيقي موجودة في لبنان والهند والاطلس(لون خشب العرعار قريب من لون شجرة الأرز)، استخدم لصناعة التوابيت في الحضارة الفرعونية خلال حكم الاسرة العاشرة والتي تليها.
خشب العرعار: يتميز بصلابته العالية وقدرته على تحمل الضغوط والاثقال إضافة الى خشب البلوط والزان (لهم نفس المواصفات).

## Slide 4: التركيب الكيميائي للخشب
  يتكون الخشب من الكربون والهيدروجين والأوكسجين والسيليلوز (شكله بلوري وجزيئاته كبيرة )، ومادة اللاجينين(تركيبتها غير بلورية مادة لاصقة تربط خلاياتنهت الخشب ببعضها البعض، تصل من .
  ، بالإضافة الى مواد أخرى منها الراتنجات والتانات والزيوت العطرية والشموع.% 30-25
التركيب الفيزيائي للخشب
خلايا فردية ميكروسكزبية مستديرة الشكل.
لكل نوع تركيبة خاصة به
نسبة الرطوبة تختلف من خشب لآخر، مثلا:
خشب التوت: 26بالمئة، وخشب الجميز 11.6، وخشب الجازوريتا: 15.2، وخشب الكافور: 18.20، وخشب الزان القديم 10.9، وخشب الزان الحيث: 11.1.
لكل نوع صلابته(يالنسبة المئوية)، مثلا: خشب الجميز: 11، خشب التوت: 11.4، خشب الجازوريتا: 15.1 وخشب الكافور.18.20

## Slide 5: طرق ترميم الخشب: هناك العديد من طرق التريميم نذكر منها:
المعروف عن الخشب انه مادة عضوية سريعة التلف، تتأثر كثيرا بالرطوبة والماء ماينتج عنه فطريات أو عفن ابيض ولذلك يعالج عن طريق المبيدات الحشرية، ثم يستخدم محلول بارالويد ب 72 لتقويته.
وبالنسبة للعفن البني فلابد من زيادة معدلات تركيز المواد المستخدمة في الترميم
وفيما يخص العفن الأسود وهو مرحلة متأخرة لايمكن معالجتها لان الفطر قضى على كل ماتحتويه الخلايا الخشبية من مواد سيليلوزية ولجين وزيوت وشموع، كما أن الخلايا والاليافالمكونة للخشب أصبحت متفحمة تماما واصبح الخشب فاقدا للخواص التي يمتاز بها كاللون والصلابة ونسبة الرطوبة، ولذلك لابد من استبدال الخشب التالف باجزاء أخرى حديثة من نفس النوع والمواصفات بعد التأكد من عدم صلاحية الأجزاء التالفة.

## Slide 6: طريقة القضاء على الحشرات
للقضاء على الحشرات توضع القطعة الخشبية في غرفة أومكان محكم الاغلاق وتطلق
المبيدات الحشرية مثل:
الانتيموث antimoth
أو الجرميسيد germicide
او سيانيد الصوديوم.

## Slide 7: ملاحظات عامة:
لمعالجة التقوس: لابد من تطرية الاخشاب بحمامات بخارية مائية حسب ماتحتاجه القطعة المراد علاجها.
لابد من خلق وسط مناخي تابث للقطع الخشبية
تجنب خدش السطح
لدى استخراج الخشب من التربة الذي دفن فيها طويلا فان القطعة الخشبية تبدا في التجف بسرعة حتى درجة التفتت ولذلك لابد من عدم تعريضها للجو مباشرة وهذه القاعدة تطبق على جميه المواد العضوية أو المواد ضعيفة البنية.
النقل إلى مخبر الترميم يكون قبل جفافها