## Slide 1: محاضرا ت الأستاذة بوزياني فاطمة الزهراء
مقياس: الترميم والحفظ في علم الآثار
السنة الثانية ليسانس
السنة الدراسية: 2019-2020

## Slide 2: الدرس الثاني ترميم الزجاج

## Slide 3: هناك عدة تعريفات للزجاج وذلك حسب الحاجات والاعتبارات
الزجاج مادة شفافة متجانسة ذريا، لها خاصية الانكسار( ضوء يخترق الزجاج وآخر يطرح وجزء يمتصه.)
بنيته زجاجية غير متبلورة
تركيبته:
يتطلب درجة انصار كبيرة بين 1400-1500°م، في خليط من المواد المتزججة والأكاسيد الألكانيكية والمواد الألكالينوتيروalcalino-terreux
أما إذا أردنا الحصول على زجاج من نوع خاص فانه يمكن إضافة مواد مساعدة أخرى (تتم تطرية هذا الخليط بالتدريج عن طريق الحرارة وتتكون عجينة لزجة في درجة 650°-1500°).
المواد المزججة الأكثر استخداما هي السيليكا .
وبالنسبة للزجاج ذو الجودة المنخفضة فاننا نستعمل السيلكس والفلسبار والحمم البركانية والكانسدوان، كما توجد هناك مواد مزججة أخرى غيرها.
المواد المزججة تشكل العنصر الرئيسي للزجاج بحوالي 70ّ بالمئة.
درجةانصهار المواد المزججة عالية فبالنسبة للسيليكا فتصل الى 1200°م، ولذلك فهي مواد يصعب تشكيلها، وللحد من هذا العيب تضاف اليه المواد الالكالينو-تيرو.

## Slide 4
)% وعليه فالزجاج يتكون من: (
الرمل: 70
الجير:10
الألمين:0.21
المانغنيز: 0.24
السولفات: 16
وهناك مركبات اضافيةمثل: أكسيد البوتاس التي يساعد في تخفيف اللزوجة.
أما اكسيد الماغنيزيوم و اكسيد الالومين فيحسن المقامة الكيميائية للزجاج.
وبالنسبة لاكسيد الرصاص فله دوران اساسيان هما: جعل الزجاج أكثر لمعانا والمساعدة على انعكاس الاشعة

## Slide 5
وبالنسبة للزجاج الملون فيتم إضافة اكاسيد أخرى هي كالآتي:
اللون البنفسجي: أكسيد المنغنيز.
اللون الأزرق الفاتح:// الكوبالت.
اللون الأزرق:// الحديد
اللون الأصفر: // الحديد الثنائي.
اللون الأخضر الفيروزي: // النحاس.
اللون الابيض والمعتم:// القصدير .
ومن خصائصه أنه عازل جيد للكهرباء وسهل الإنكسار ويلين في درجة حرارة عالية.

## Slide 6
عوامل التلف وطرق العلاج:
من أهم عوامل التلف والتغيرات التي تظهر عليه نذكر:
أنه مادة غير ثابتة ولذلك فانه يتحول ألي مادة شبه بلورية مع مرورالزمن مايؤذي الى تقشر سطح.ال
يتحول السطح بفعل الرطوبة ألى مادة قلوية مايؤذي الى تكون طبقة من كربونات قاعدية تتداخل مع السيليكا وهو الذي يؤذي الى تفتت الزجاج واضعاف تماسكه. وطريقة ترميم هذه الحالة تكون بتعريض التحفة لجو جاف مع تجنب تقويتها بالمحاليل المقوية لانها تؤذي الى إزالة الألوان الموجودة عليها.
وفي حالة وجود بعض المواد القلوية مثل البوتاس في الزجاج فانها تمتص كمية كبيرة من الرطوبة مايؤذي الى تفتته، والترميم في هذه الحالة يكون بــــ:
غسل الانية بماء لبضع دقائق
توضع في حوض من حامض الكبريتيك المخفف
وبعد ذلك تغسل بالماء ، وتوضع في حمامات متتالية من الكحول والايثير وتجفف.
تحفظ في جو جاف داخل خزائن محكمة.

## Slide 7: الزجاج المكسور:
صعب التجميع
من اجل لصق جزيئاته للحصول على آنية زجاجية كاملة او شبه كاملة يتم استخدام اللدائن الصناعية كالأرالدايت والإيبوكس والبولي أستر.
ملاحظات عامة:
المادة الغير بلورية: أي ان الزجاج يتحول من حالة الصلابة الى الليونة فيكون لزجا سهل التشكيل.
اثناء التنظيف لابد من استبعاد الماء الساخن خاصة بوجود التصدعات لانه مستخدم عند بعض المرممين.