## Slide 1: Matière :Métré et estimation des prix

## Slide 2: Métré et estimation des prix
Programme :
Chapitre 1: notions générales
Chapitre 2: les actes du métré et de l'avant-métré
Chapitre 3: mode de métré et de l'avant-métré des ouvrages
Chapitre 4: application de l’avant métré
Chapitre 5: Etude des prix

## Slide 3: Chapitre 1: notions générales
1.1 Définition :
Le métré n'est pas un plan, c'est un document administratif établit par le métreur sur des feuilles spéciales.
Le métré est composé de calculs de surfaces et de volumes qui permettent de déterminer les quantités de matières à mettre en œuvre.
Le métré à donc pour but l'évaluation des ouvrages en partant de leur mesurage suivant les cas :
avant, pendant et après l'exécution des travaux

## Slide 4: Chapitre 1: notions générales
Si le métré est calculé avant le début des travaux sur chantier c'est- à- dire. s'il est calculé entièrement sur des plans, il porte le nom AVANT – METRE
1.2 Définition du l’avant métré
C’est le détail méthodique et analytique des ouvrages permettant l’établissement du devis quantitatif. Il est réalisé sur une trame ou « minute » ( feuille de métré )et doit comporter :
la description des ouvrages et de leur mise en œuvre,
le détail précis des calculs de leurs quantités
des croquis (croquis minute) améliorant la compréhension technique
des indications dimensionnelles

## Slide 5: Chapitre 1: notions générales
Feuille de calcul

## Slide 6: Chapitre 1: notions générales
1.3 Unités utilisées
Les unité employées sont :
pour les ouvrages à la pièce : l’unité ou ensemble : u
pour les longueurs………. : le mètre………………………….….. : m
pour les surfaces……… … : le mètre carrée……………………. .. : m²
pour les volumes ………… : le mètre cube..……………………… : m3
pour les poids…………….. : le kilogramme…………………: Kg ou tonne
pour les temps……………. : l’heure………………………………. : h

## Slide 7: Chapitre 1: notions générales
1.4 métreur
Définition :Métreur est un métier du bâtiment. Il s'agit d'une personne responsable de l'établissement ou de la vérification des avant-métrés et des métrés d'un projet de construction. Le métreur intervient aussi bien en maîtrise d'ouvrage, en maîtrise d'œuvre ou au sein d'un cabinet d'économistes.
Missions:
Les missions d'un métreur sur un projet de construction ou de rénovation sont de (liste non exhaustive):
quantifier et qualifier les matériaux nécessaires.
Effectuer des mesures du terrain pour identifier la nivelé du sol.
définir le devis.
réaliser les pièces écrites (devis descriptif, cahier des clauses techniques particulières, etc.) et éventuellement les pièces graphiques (plans).
réaliser le dossier de consultation des entreprises (DCE).
suivre et réorganiser (si nécessaire) le calendrier de construction.
Un métreur doit donc avoir une connaissance solide des techniques de construction et des coûts associées à ces techniques. Il peut être intégré à la maîtrise d'œuvre quand il est acteur de la conception jusqu'à la réception des travaux.