## Slide 1
Chapitre 2: les actes du métré et de l'avant-métré

## Slide 2: Chapitre 2: les actes du métré et de l'avant-métré
2.1 Définition
Se sont des actes de Mètre établis préalablement aux travaux Ils se détaillent, soit :
- Entièrement, sur plans pour des travaux neufs
-A la fois, sur plans et après relevé sur place, pour des travaux d’aménagement ou de transformation.
- Entièrement, d’après relevé sur place pour les travaux de réparation.

## Slide 3: Chapitre 2: les actes du métré et de l'avant-métré
On distingue notamment :
1 / le devis descriptif :
Décrit tous les ouvrages ,ou parties d’ouvrages qui seront de mandés aux différents corps d’ états concourant à la réalisation du projet.
Il doit être complet, pour ne laisser place à aucune interprétation.
Il doit permettre la mise en concurrence de plusieurs entrepreneurs, en donnant la certitude que les prix remis par ceux-ci correspondent à un même volume de travaux
Ils sert de guide pendant l’exécution des travaux et sont rédigés par des métreurs, collaborant traitement avec les auteurs du projet.(Architecte. Ingénieur…..)

## Slide 4: Chapitre 2: les actes du métré et de l'avant-métré
2/ Les devis quantitatifs.
Donnant le détail et le résumé complet des quantités d’ouvrages nécessaires à l’exécution du travail projeté sans application de valeur à ces quantités.

## Slide 5: Chapitre 2: les actes du métré et de l'avant-métré
3/ Les devis estimatifs
Le devis estimatif technique :
Il est réalisé dans l’entreprise par le métreur et comprend tous les détails du quantitatif. Un récapitulatif final est réalisé pour totaliser de devis.
Le devis estimatif commercial (pour le client) :
Il doit faire apparaître la description des ouvrages élémentaires, la quantité correspondante, le prix de vente unitaire , le montant partiel et le montant total des travaux.

## Slide 6: Chapitre 2: les actes du métré et de l'avant-métré
IV/ LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS
C’est un document qui servira de base à la passation du « marché » entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage.
Selon que ce dernier est privé (personne, société ) ou public (Etat, administration ) le marché sera également privé ou public
Le cahier des prescriptions et les devis doivent contenir :
Toutes les informations nécessaires sur l’objet du marché.
La façon de réaliser les travaux
Le mode de paiement
La durée des travaux

## Slide 7: Chapitre 2: les actes du métré et de l'avant-métré
- LE CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Cette partie donne ,pour chaque corps de métier ,toute les informations nécessaires à l’entrepreneur pour connaître les conditions de réalisation exigées et le mode de paiement fixé.
Le métreur doit donc se référer constamment à ces prescriptions techniques pour connaître exactement le code de mesurage à appliquer et les prestations comprises dans chacun des postes.

## Slide 8: Chapitre 2: les actes du métré et de l'avant-métré
Ces prescriptions sont classées par lot :
Lot gros œuvres .
Lot CES.
Ou bien
Lot installation de chantier
Lot terrassement
Lot infrastructure
Lot superstructure
Lot assainissement
Lot plomberie
Lot menuiserie