## Slide 1
Chapitre 3 :
mode de métré

## Slide 2: Chapitre 3 : mode de métré
3.1 Définition
Le mode de métrer est la manière dont le métreur décompose détaille, énumère et présente les articles du métré.
Pour la rédaction du métré ,aussi bien que pour en faciliter la vérification et en rechercher les erreurs, il importe de suivre trois règles :
- le métré doit suivre l’ordre chronologique des travaux
- le métré doit suivre la localisation des travaux
- le métré doit être séparé par construction.

## Slide 3: Chapitre 3 : mode de métré
3.2 Ordre chronologique des travaux :
Ainsi la construction d’un immeuble sera détaillée à partir du sol vierge, en suivant le dégagement du sol, le terrassement, les fondations profondes….jusqu’aux ouvrages hors combles, suivis des ouvrages extérieurs au bâtiment (façades…) , des espaces libres et abords, des égouts et canalisations.
La mise à nu et le dégagement du sol seront donc détaillés, dans l’ordre des travaux, jusqu’à l’enlèvement des déblais et matériaux excédentaires, sans oublier le forfait pour l’arrachage des arbres et des souches.
Les terrassements seront détaillés en descendant pour les fouilles, comme pour les déblais.
Les fondations profondes, fondations, élévations et cloisons, seront détaillées en montant.

## Slide 4: Chapitre 3 : mode de métré
3.3 Localisation des travaux :
L’interprétation de la première règle se fait, pour l’application de la seconde, de la manière suivante :
Les murs, par exemple, seront détaillés en gros œuvre, les murs de façades d’abord, puis les murs de pignon, puis les refonds, et ceci sur toute la hauteur du bâtiment . ils seront toutefois détaillés par niveau.
Les cloisons, détaillées dans chaque étage seront prises, par exemple, de la droite du plan , en allant vers la gauche.
les planchers, toujours en gros œuvre, seront détaillés par étage, en montant, s’il y a lieu, dans chaque étage, de la droite vers la gauche.
Les aménagements intérieurs seront détaillés dans le même esprit, c ‘est- à- dire par étage et dans l’ordre montant de ceux-ci, local par local en partant de la droite.

## Slide 5: Chapitre 3 : mode de métré
3.4.Séparation par construction :
En cas de plusieurs constructions différentes dans un même projet, il importe de séparer les métrés de chaque bâtiment , de façon qu’une page de métré se rapporte à l’une des constructions exclusivement. Ceci facilite la vérification et la recherche d’erreurs ou d’omissions et permet de s’y retrouver en cas de modifications.
Exemple :
Soit un collège comprenant des bâtiments séparés pour les classes, les toilettes et le logement du Directeur ;il y a lieu d’ouvrir un dossier distinct pour chaque construction, soit 3, plus un dossier qui comprendra les travaux se rapportant à l’ensemble, tel que ; mûr de clôture , assainissement, allées ; etc.….et que l’on nommera, par exemple, travaux extérieurs.
Ceci est très important car un métré n’est réellement terminé qu’après la réception ; et même après l’achèvement complet d’un bâtiment, le métré peut subir des modifications, ou après modifications, ou après vérification, on peut y ajouter les éventuelles omissions.

## Slide 6: Chapitre 3 : mode de métré
3. 5 Le mode de mesurer :
Le métré conduit à évaluer un certain volume de travaux, ou plus exactement une certaine quantité de travaux, à partir de prix unitaires.
Il importe donc, avant tout, d’évaluer cette quantité de travaux, de la mesurer.
Le mesurage se fait, soit sur plan (avant métré) soit sur place. Le détail des ouvrages correspond toujours à, une décomposition géométrique de lignes, de surfaces, de volumes ; préparée sur plans, repérée sur place. Cette décomposition conduit le métreur à appliquer des formules usuelles de calcul qu’il doit connaître par cœur ou savoir très facilement retrouver.

## Slide 7: Chapitre 3 : mode de métré
a) Règles générales
la décomposition devra toujours être faite de façon à supprimer les causes d'erreurs ou d'omissions ; elle devra aussi avoir pour but d’éviter les mêmes calculs à un stade ultérieur d’achèvement ou de finition.

## Slide 8: Chapitre 3 : mode de métré
un mur se mesure entre ses repères d’extrémité et non pas d’angle à angle.
EXEMPLE :
On mesure AB +DC et non pas AB + BC
- inscrire les mesures dans l’ordre :
. plan horizontal : longueur x largeur x hauteur
. plan vertical : longueur x hauteur x épaisseur

## Slide 9: Chapitre 3 : mode de métré
La surface de ce mur ne se calcule pas en faisant la somme des surfaces ,mais en déduisant la surface des vides de la surface totale, les volumes se calculent suivant le même principe.

## Slide 10: Chapitre 3 : mode de métré
b) Sur le plan
Avant toute chose, il faut se « représenter » l’ouvrage, le « voir » dans l’espace ; ceci nécessite une étude approfondie du plan et des coupes.
Avant toute chose encore, il faut contrôler les grandes côtes en totalisant les cotes partielles, faciles à trouver si le plan est bien fait. Ceci pour le cas où le plan comporterait, par exemple, une coupure, peu apparente parce que mal venue au tirage ; ou bien parce que ,dans un but critiquable de présentation – cas plus fréquent qu’on ne le pense – l’échelle d’une certaine partie du plan n’aura pas été respectée.
Pour éviter des erreurs, fréquentes aussi, il faudra calculer toutes les cotes non inscrites par addition ou soustraction, sans avoir recours à la mesure sur plan au double décimètre. Méthode à n’utiliser qu’à l’extrême limite. Un plan nécessitant cette mesure est un plan mal fait.

## Slide 11: Chapitre 3 : mode de métré
3.6 CODE DE MESURAGE
3.6.1 Introduction
Le but final est d’établir un métré dont chaque poste comprendra :
Une courte description ;
Une unité ;
Une quantité ;
Les devis des différents entrepreneurs ne peuvent être comparés que si leurs métrés sont comparables.
Cela implique que les mêmes choses doivent être mesurées de la même façon. Il convient donc de fixer d’une part ce que chaque poste doit comprendre et d’autre part de déterminer la manière de calculer les quantités

## Slide 12: Chapitre 3 : mode de métré
3.6.2- Division par poste
La division de l’ouvrage en différents postes doit correspondre à des règles bien précises :
les quantités avec un rendement différent ou avec un prix différent doivent être distinguées.
Les quantités doivent être comparables.
Les quantités qui doivent être réalisées dans des phases différentes doivent être distinguées.
les quantités doivent être distinguées d’après la nature des matériaux .
Ex : carrelages différents , même en cas de prix de revient identique doivent être séparés.
les données nécessaires à l’établissement du métré doivent être disponibles .
l’unité de mesure doit être définie .
Ex : un double mur se mesure au mètre cube , ou au mètre carré dans deux postes différents.

## Slide 13: Chapitre 3 : mode de métré
3.7 Mode de métré en terrassement .
Classification des terrains
Classe A :Terre végétale ordinaire ,sable
Classe B :Terre argileuse ,pierre ou caillouteuse, tuf, marne compacté, remblai.
Classe C :Argile plastique et glaise franche
Classe D :Roche moyennement dur, naissance de marne non compacté
Classe E :Roche dur
Remarque :lors des travaux de terrassement ,les terres produisent après leur extraction un volume plus important que celui qu’elles occupaient dans leur place primitive. Cette augmentation de volume , due à la présence des vides dans la terre s’appelle le foisonnement

## Slide 14: Chapitre 3 : mode de métré

## Slide 15
3.9 Mode de métré TRAVAUX D’INFRASTRUCURES .
- BETON DE PROPRETE
Se mesure au m3, suivant dimensions cotées aux plans .
BETON EN FONDATION
Se mesure également au m3 , suivant dimensions cotées aux plans .
D’après la nature du béton on distingue :
Béton armé
Béton non armé .
ACIERS EN FONDATION
On distingue les qualités de l’acier :
Acier doux,
Acier tore …
Les armatures sont mesurées en kilogramme .
Le nombre et la longueur des armatures à considérer sont calculés suivant le plan de ferraillage.

## Slide 16
HERISSON – FORME
- Se mesure au mètre carré .
- On ne déduit pas les surfaces inférieures à 0,30 m2 (regards de visite)
.
POSTE 3 : ASSAINISSEMENT
3.1- REGARDS DE VISITE
Se mesure à l’unité ;
Une plus value est appliquée au delà de 1,50m .de profondeur .
32- CANALISATION D’EGOUTS
Se mesure au mètre linéaire ;
La longueur à considérer est celle mesurée depuis la face intérieure du regard de visite ;
La longueur ainsi obtenue est arrondie au mètre supérieur .