## Slide 1: Université Abou Bekr Belkaid -Tlemcen- Institut des Sciences et Techniques Appliquées-ISTA- -2éme Année Technologie et Industrie Laitière et Fromagère-
Traitement des eaux avant utilisation
- Application à quelques industries
Module : Qualité de l’Eau en Industrie Agroalimentaire (IAA)
Dr ALLIOUA MERYEM

## Slide 2: Filières de traitement - Préparation d’une eau claire et stable
  Certains usages ne réclament qu’une eau débarrassée de tous matières en suspension, inertes ou vivantes, et stable à divers points de vue, c-à-d non susceptible de :
  manifester des post précipitations en cours d’utilisation ;
  provoquer des interférences avec les matériaux de stockage et de distribution, du fait de phénomènes de corrosion ou d’entartrage ;
  subir des phénomènes de reviviscence bactérienne, algale ou animale,
  l’absence de substances chimiques susceptibles de servir de nutriments (nitrates) ou de réagir avec les produits désinfectants (ex : ammonium et chlore).
Dans de tels cas, les ﬁlières recommandées sont très différentes suivant que la ressource est:
une eau souterraine ou
une eau superﬁcielle (en incluant l’eau de mer et les eaux saumâtres).
Préparation d’une eau claire et stable

## Slide 3
Figure 1– Préparation des eaux industrielles avant utilisation: principales ﬁlières possibles
Il faut noter que: - les cheminements sont conçus de façon à repasser plusieurs fois sur un même type de traitement en cas de besoin (ex : membranes, échangeurs d’ions, dégazage...).
- les procédés à chaud (hot process) n’ont pas été pris en considération ;
Notes: En partant d’une eau superﬁcielle ou d’une eau souterraine, la ﬁgure récapitule les différentes combinaisons possibles entre les principaux traitements unitaires, aboutissant à une très grande variété de ﬁlières dont le choix se fera en fonction de la nature de l’eau brute et de la destination de l’eau traitée.

## Slide 4
Dans certains cas, l’industriel peut aussi ne pratiquer qu’un complément de traitement s’il se branche sur le réseau d’eau potable ;
Un dessalement des eaux de mer ou des eaux saumâtres;
Un autre type de ressource est constitué par les effluents d’usine, recyclés ou réutilisés, ces eaux nécessitant parfois des traitements très poussés;

## Slide 5
simple dégrossissage (ex: tamisage, décantation seule, filtration directe sans réactifs) pour des eaux de lavage, de transport ou de refroidissement;
traitement de clarification et/ou affinage pour aboutir à une eau industrielle de qualité analogue à celle d’une eau potable (ex: industries agroalimentaires, eaux embouteillées, industries textiles);
traitement bcp plus poussé, dont les exemples les plus élaborés peuvent être trouvés soit dans l’alimentation des chaudières haute pression,
dans la production des eaux ultrapures dans les industries électronique et pharmaceutique.
Notes: Il faudra donc se limiter aux cas les plus classiques, qui peuvent comporter soit un :

## Slide 6: Table de matière:
1. Eaux Embouteillées
2. Industries Agroalimentaires
2.1. Boissons diverses
2.2. Conserveries de Légumes et de Fruits
2.3 Industries Laitières
3. Eaux Ultrapures

## Slide 7
L’eau est
Un Constituant unique (eaux embouteillées), essentiel (boissons, préparations injectables) ou important (nombreux produits alimentaires) du produit fini ;
Un Agent essentiel de la fabrication (ex: industries textiles, pharmacie, chimie, etc.) ;
Lavage de produits et d’appareils (ex: industries agroalimentaires), rinçage du produit fini (ex: industrie électronique) ;
Alimentation des chaudières et transport de chaleur
Transport de matériaux ou de déchets (ex: betteraves en sucrerie, fibres ou pâtes en papeterie),
lavage de gaz et autres utilisations où le recyclage sera en général la règle ;
Traitement électrolytique des surfaces, exigeant une eau limpide et souvent adoucie (nickelage, chromage), voire déminéralisée;
Conditionnement d’air ;
Services généraux.
Notes: l’industriel et le constructeur rechercheront ensemble la meilleure solution technique, qui consistera souvent en un traitement centralisé de toute l’eau consommée dans l’usine, dénominateur commun de l’ensemble des besoins, en le complétant par des traitements spéciﬁques aux divers usages.

## Slide 8: 1. Eaux embouteillées:
Le tableau 1 récapitule les 3 catégories d’eaux embouteillées (qui peuvent en outre être plates, naturellement gazeuses ou gazéiﬁées):
Notes: Pour les eaux minérales et les eaux de source, les seuls traitements tolérés sont donc ceux qui, pour éliminer le fer et le manganèse en particulier
pour les eaux naturellement gazeuses, il est possible d’obtenir une élévation temporaire du pH pour les besoins du traitement,
En revanche, les eaux « rendues potables par traitement » peuvent subir au préalable tous les traitements de clariﬁcation, afﬁnage (O3, charbon actif), désinfection et éventuellement adoucissement qui sont applicables à la préparation des eaux potables.
que l’on peut trouver sur le marché, ainsi que leurs caractéristiques essentielles.

## Slide 9: 2. Industries agroalimentaires
DÉSINFECTION POUSSÉE,
Toutes ces industries présentent le facteur commun de la nécessité d’une
Notes: Indispensable pour assurer la qualité des boissons, des conserves de fruits et légumes ou des produits laitiers .

## Slide 10: 2.1. Boissons diverses:
Dans ces industries, les usages de l’eau sont variés:
- Préparation des produits (boissons gazeuses, sirops, etc.); (conforme aux normes de potabilité)
- Lavage des bouteilles, des cuves, des appareils, des sols ;
- Refroidissement.
Notes: l’exigence minimale est évidemment une stricte conformité aux normes de potabilité en vigueur

## Slide 11
Pour la préparation des boissons, des spéciﬁcations particulières imposent souvent un traitement plus poussé :
- Une Stérilisation totale plutôt qu’une simple désinfection, d’où une surchloration suivie d’une déchloration par filtration ou injection de bisulfite ;
- Une décarbonatation (à la chaux ou sur résine) et/ou un adoucissement par permutation sodique ;
- Limitation de la teneur en nitrates, d’où une dénitrification biologique ou, de préférence, une dénitratation sur résine échangeuse d’anions régénérée au chlorure de sodium ;
- Limitation de la salinité, que l’on réduit par un traitement sur membrane semi-perméable (osmose inverse ou nanofiltration) ou par une déminéralisation par échange d’ions.
Notes: en fonction de l’origine de l’eau, de sa composition et de la nature exacte des produits

## Slide 12
Figure 2 – Principales filières de préparation des eaux pour la fabrication des boissons
Notes: La ﬁgure nous montre que même en partant d’une eau de distribution publique de bonne qualité, le traitement complémentaire à appliquer peut conduire à une ﬁlière complexe ;

## Slide 13
Figure 3– Exemple de filière de préparation d’une eau pour boisson gazeuse
Notes: un exemple en est donné sur la ﬁgure. Pour le lavage des bouteilles, on demande parfois un adoucissement complet de l’eau et un fort excès de chlore résiduel libre (plusieurs mg/L).

## Slide 14: 2.2. Conserveries de légumes et de fruits
Il faut souvent pratiquer :
- un adoucissement partiel de l’eau (limite de dureté de 10 à 20˚F pour les fruits);
- une réduction de la salinité totale.

## Slide 15: 2.3. Industries laitières
Ici encore, les traitements varient en fonction de l’usage de l’eau :
- Nettoyage et désinfection (appareils et cuves ; sols) ;
- Lavage des produits ;
- Reconstitution du lait ;
- Alimentation des chaudières et refroidissement.

## Slide 16
Pour tout contact avec les produits, il faudra au minimum une stricte conformité de l’eau aux normes de potabilité, ce qui implique :
- Une clarification et un affinage soignés des eaux de surface ;
- Une parfaite élimination du fer et du manganèse dissous dans les eaux souterraines, ainsi qu’un affinage de ces dernières si la nappe a subi des pollutions chimiques ;
- Dans tous les cas, une désinfection efficace. Pour l’alimentation des chaudières, le traitement sera le plus souvent basé sur la combinaison décarbonatation/adoucissement.

## Slide 17: 4. Eaux ultrapures
Les garanties demandées s’établissent sur :
- Salinité < 10 µg/L;
- Silice inférieure à 1 µg/L;
- moins de 10 colonies bactériennes / litre ;
- taille des particules résiduelles inférieure à 500 nm ; moins de 100 particules / litre ;
- parfois, exigences complémentaires sur certains ions (Ca2+, Na+, Cl−), les gaz dissous (O2, N2, CO2), les agents pyrogènes (pharmacie, biotechnologies, unités de dialyse rénale...).
Notes: 1. Les exigences les plus poussées, en matière de préparation d’eau industrielle, sont rencontrées dans les industries électroniques (confrontée à la miniaturisation de plus en plus poussée des composants, des circuits intégrés et des puces), pharmaceutique, biotechnologique...
2.Certains de ces critères peuvent devenir encore plus contraignants dans un avenir proche, en particulier dans l’industrie électronique où la qualité de l’eau doit suivre l’évolution des technologies et doit en outre répondre à des spéciﬁcations différentes en fonction de la taille de la gravure des semi-conducteurs .

## Slide 18
Figure 6 : Module de production d’eau Ultrapure
Notes: La chaîne de traitement d’eau ultrapure pour l’industrie électronique représentent actuellement les types de traitements d’eau les plus complexes et les plus coûteux.
La forte quantité, le prix élevé et la faible pollution de l’eau consommée justiﬁent son recyclage, ou au moins sa réutilisation dans d’autres applications.

## Slide 19
l’eau pour préparation injectable, totalement exempte d’aluminium et d’agents pyrogènes, la pharmacopée européenne impose la distillation alors que, aux États-Unis, impose l’osmose inverse ;
Ultraﬁltration préliminaire éliminerait totalement les agents pyrogènes dans les deux cas.
Cet exemple d’une conception « multibarrière » du traitement, souvent évoquée également à propos de certains organismes pathogènes (comme les kystes de Giardia ou Cryptosporidium, relativement résistants aux désinfectants usuels),
Notes: 1. Il faut enﬁn noter que dans certains domaines, comme celui de la santé, la législation peut varier d’un pays à un autre: ainsi, pour obtenir de
2. toutefois, il faut aussi remarquer qu’aucun de ces deux traitements n’est ﬁable à 100% dans l’absolu, du fait de risques de légères fuites aux joints toriques en osmose inverse ou d’entraînements vésiculaires en distillation, alors qu’une

## Slide 20: Merci Pour Votre Attention