## Slide 1: Sécurité des réseaux de communication industriels sans fil
CHAPITRE 3:

## Slide 2: INTRODUCTION
La sécurité dans les réseaux industriels est très importante car les informations et les données sont transmises sur ces réseaux industriels.
La plupart des industries utilisent des réseaux sans fil pour communiquer des informations et des données en raison du coût élevé du câble.
la sécurité est la Première préoccupation des technologies sans fil . En effet, les données circulant par le réseau hertzien, il apparaît théoriquement plus facile de les intercepter que lorsqu’elles circulent dans un câble.
Donc, il est essentiel de sécuriser les informations critiques et données pendant la transmission.
Un certain nombre de protocoles de routage sécurisés et efficaces, un Protocole d’agrégation sécurisée de données, ont été proposés par plusieurs chercheurs dans le réseau sans fil industriel

## Slide 9: Sécurité des réseaux de communication industriels
Les systèmes de contrôle industriel sont utilisés dans presque tous les procédés physiques, de la pétrochimie, de la production et de la distribution approvisionnement en eau, à la production, à la transformation des aliments, Les systèmes de guidage et la gestion moderne des bâtiments.
Logique programmable ,les contrôleurs (PLC) et les systèmes de contrôle distribué (DCS) sont largement utilisés dans l'Industrie. PLC et DCS intègrent des réseaux sans fil pour la transmission de données.

## Slide 10: Réseaux de capteur sans fil(RCSF)
Les réseaux de capteurs sans-fil visent à étendre les domaines d’application des capteurs. En effet, des capteurs sont déjà utilisés pour la création de systèmes d’acquisition de données car ils sont capables de détecter des phénomènes dans un environnement proche, de les quantifier et de transmettre les données ainsi obtenues à d’autres éléments du système en vue de leur traitement.
Les éléments mesurés sont des grandeurs physiques telles que la pression, l’humidité, les vibrations, etc.
Ces informations peuvent être utilisées pour
surveiller la performance des processus industriels.

## Slide 12
Schématisation d’un réseau de capteurs sans-fil

## Slide 13
De nombreuses applications de réseaux de capteurs sans fil nécessitent des communications sécurisées. À cause de l’absence de protection physique, la sécurité des réseaux de capteurs sans fil est importante.
Chaque nœud de capteur a des contraintes de ressources telles que l'énergie, le calcul ,Puissance, quantité de traitement et mémoire. La communication sans fil est utilisée pour la communication de données entre les nœuds de capteurs

## Slide 14: Conditions De Sécurité
Un réseau de capteur est un type spécial de réseaux. Il partage quelques vulgarisations avec un réseau informatique typique, mais pose également des conditions uniques de ses propres caractéristiques. Par conséquent, un protocole de sécurité pour un RCSF, doit satisfaire une ou plusieurs conditions de sécurité, à savoir :
1-Confidentialité Des Données
la confidentialité des données est la question la plus importante dans la sécurité de réseau. L'approche standard pour sécuriser le transfert des données est de crypter les données avec une clef secrète connue par l’émetteur et le récepteur.

## Slide 15
2-Intégrité des données
Un nœud intrus (adversaire) peut modifier les données transférées. Par exemple, un nœud malveillant peut ajouter quelques fragments ou manœuvrer les données dans un paquet.
Ce nouveau paquet peut alors être envoyé au récepteur original. La perte ou les dommages de données peut même se produire sans présence d'un nœud malveillant dû à l'environnement dur de communication.
Ainsi, l’intégrité des données s'assure qu'aucune donnée reçue n'a été changée en transit.

## Slide 16
3-Fraîcheur De Données
Même si la confidentialité et l’intégrité des données sont assurées, nous devons également assurer la fraîcheur de chaque message.
Officieusement, la fraîcheur de données suggère que les données soient récentes, et elles s'assurent qu'aucun vieux message n'a été rejoué. Cette condition est particulièrement importante quand il y a des stratégies de partager des clefs utilisées dans la conception. Des clefs typiquement partagées doivent être changées avec le temps.

## Slide 17
Cependant, cela prend du temps pour de nouvelles clefs partagées d'être propagées au réseau entier. Dans ce cas, il est facile pour l'adversaire d'employer une attaque de rejouer.
Pour résoudre ce problème un compteur relatif au temps différent, peut être ajouté dans le paquet pour assurer la fraîcheur de données.
4-Auto-Organisation
Un réseau de capteur sans fil est typiquement un réseau adhoc, qui exige que chaque nœud capteur soit indépendant et assez flexible à l’auto organisation.
Il n'y a aucune infrastructure fixe disponible pour la gestion de réseau dans un réseau de capteurs. L’auto organisation apporte un grand défi à la sécurité du réseau de capteurs sans fil.

## Slide 18
5-La Localisation
Souvent, l'utilité d'un réseau de capteur se fondera sur ses capacités de localiser automatiquement chaque capteur dans le réseau. Un réseau de capteurs conçu pour détecter des anomalies aura besoin de l'information précise d'endroit afin d'indiquer exactement l'endroit d'un défaut.
6-L’Authentification
Un adversaire n'est pas limité simplement à modifier le paquet de données. Il peut changer le jet entier de paquets en injectant les paquets additionnels. Ainsi le récepteur doit s'assurer que les données utilisées dans n'importe quel processus décisionnel proviennent de la source correcte.

## Slide 19
Officieusement, l'authentification de données permet à un récepteur de vérifier que les données sont vraiment envoyées par l'expéditeur réclamé.
Vulnérabilités de la sécurité dans les RCSF
Les principaux problèmes de sécurité dans les RCSF émergent à partir des propriétés qui les rendent efficaces et attrayants, qui sont:
1-Limitation de ressources: l'énergie est peut-être la contrainte la plus forte aux capacités d'un nœud capteur. La réserve d'énergie de chaque nœud doit être conservée pour prolonger sa durée de vie et ainsi que celle de l'ensemble du réseau. Dans la plupart du temps, l'information transmise est redondante vus que les capteurs sont généralement géographiquement co-localisés.

## Slide 20
2-La communication sans fils multi-sauts: en plus de fournir un déploiement simple, la communication sans fil a l'avantage d'offrir l'accès à des endroits difficilement accessibles tels que des terrains désastreux et hostiles. Malheureusement, la portée de la communication radio des "motes" est limitée en raison de considérations énergétiques.
La communication multi-sauts est donc indispensable pour la diffusion des données dans un RCSF. Cela introduit de nombreuses failles de sécurité à deux niveaux différents: attaque de la construction et maintenance des routes, et attaque des données utiles par injection, la modification ou la suppression de paquets.

## Slide 21
3-Couplage étroit avec l'environnement: la plupart des applications de RCSF exigent un déploiement étroit des nœuds à l'intérieur ou à proximité des phénomènes à surveiller. Cette proximité physique avec l'environnement conduit à de fréquentes compromissions intentionnelles ou accidentelles des nœuds.
Comme le succès des applications RCSF dépend également de leur faible coût, les nœuds ne peuvent pas se permettre une protection physique inviolable.
Par conséquent, un adversaire "bien équipé" peut extraire des informations cryptographiques des nœuds capteurs. Comme la mission d'un RCSF est généralement sans surveillance, le potentiel d'attaquer les nœuds et de récupérer leur contenu est important.

## Slide 22: Bloques fonctionnels de la sécurité dans les RCSF
On distingue quatre blocks fonctionnels des solutions de sécurité dans les RCSF :
la gestion de clés,
la sécurité du routage,
la sécurité de l'agrégation de données, et
la sécurité de l'accès au canal.

## Slide 23: Mécanismes de sécurité
Plusieurs mécanismes, basés généralement sur la notion de cryptographie, sont mis en place afin de répondre à la question de la sécurité dans les RCSF.
Le mot « cryptographie » est composé des mots grecques: « crypto » signifie caché, « graphy » signifie écrire. C'est donc l'art de l'écriture secrète.
Elle est définie comme étant une science permettant de convertir des informations "en clair" en informations cryptées (codées), c'est à dire non compréhensibles, et puis, à partir de ces informations cryptées, de restituer les informations originales

## Slide 24: Les outils cryptographiques
1-Le chiffrement
Le chiffrement est le système cryptographique assurant la confidentialité. Pour cela, il utilise des clés. Selon cette utilisation, on distingue deux classes de primitives : symétrique ou asymétrique.
Le chiffrement symétrique Une même clé est utilisée entre deux nœuds communicants pour chiffrer et déchiffrer les données en utilisant un algorithme de chiffrement symétrique

## Slide 25
Les algorithmes de chiffrement symétriques sont décomposés en deux catégories :
Le chiffrement en chaîne: est fait bit à bit sans attendre la réception entière des données. L’algorithme le plus connu est : RC4 (Rivest Cipher) .
Le chiffrement par bloc consiste à fractionner les données en blocs de taille fixe (64 bits, 128 bits). Chaque bloc sera ensuite chiffré une fois qu’il atteint la taille envisagée. Les algorithmes les plus utilisés sont DES (Data Encryption Standard), AES (Advanced Encryption Standard)

## Slide 27
Le chiffrement asymétrique
Deux clés différentes sont générées par le récepteur: une clé publique diffusée à tous les nœuds servant au chiffrement de données qu’ils vont émettre au récepteur, et, une clé privée maintenue secrète chez le récepteur servant pour le déchiffrement de ces données lorsque ce dernier les reçoit.
Le point fondamental sur lequel repose la sécurité du chiffrement asymétrique est l’impossibilité de déduire la clé privée à partir de la clé publique. L’algorithme de chiffrement asymétrique le plus connu est : RSA (Rivest Shamir Adleman)

## Slide 28
Dans ces algorithmes, différents problèmes mathématiques se présentent à cause des calculs utilisés pour déchiffrer les données reçues.
En utilisant le chiffrement asymétrique, chaque nœud capteur souffre d’un autre problème dû au stockage de clés publiques de tous les nœuds restant du réseau

## Slide 29
2-La signature digitale
La signature digitale est un système cryptographique assurant la non-répudiation de la source. Elle repose sur les clés asymétriques.
3-La fonction de hachage
4-Le code d’authentification de message MAC

## Slide 30: La gestion de clés dans les RCSF
la gestion de clés est un service primordial pour la sécurité de n'importe quel système basé sur la communication. Sous les contraintes des RCSF, la conception d'un système de gestion de clés est un grand défi.
Sélectionner une solution cryptographique appropriée pour les RCSF est un autre défi.

## Slide 31: La fonction de gestion de clés dans les RCSF
La gestion des clés est un des aspects les plus difficiles de la configuration d'un système cryptographique de sécurité. Pour qu'un tel système fonctionne, il doit être sécurisé: chacun des utilisateurs doit disposer d'un ensemble de clés secrètes (dans un système à clés secrètes) ou de paire de clés publiques/privés (dans un système à clés publiques).

## Slide 32: Pourquoi la gestion de clés dans les RCSF ?
Après leur déploiement, les capteurs ont besoin d'établir des clés cryptographiques avec leurs voisins pour assurer des services de sécurité:
Sécuriser le routage
Sécuriser l'agrégation (accumulation)des données
Coopération (authentification), etc

## Slide 33: LEAP
LEAP est un protocole déterministe de gestion de clés pour les réseaux de capteurs sans-fils. Le mécanisme de gestion de clés fourni par LEAP supporte le traitement interne "in-network processing" tout en limitant l'impact de sécurité d'un nœud compromis (dangereux) sur son voisinage immédiat dans le réseau.
LEAP supporte l'établissement de quatre type de clés pour chaque nœud : clé individuelle, clé par paire, clé de groupe et clé globale.

## Slide 34: Hypothèse de fonctionnement
LEAP est basé sur une clé initiale transitoire KIN chargée dans chacun des nœuds du réseau. Les auteurs de LEAP supposent que pour compromettre un nœud, l'adversaire nécessite un temps minimal Tmin: c'est le temps de brancher un câble série et le temps de copier le contenu de la mémoire du nœud compromis. LEAP exploite ce temps (de confiance) pour permettre à deux nœuds voisins d'établir, d'une manière sécurisée, une clé symétrique de session à partir de la clé initiale transitoire KIN. Après Tmin, la clé KIN est supprimée de la mémoire du nœud.
Un adversaire peut écouter clandestinement tout le trafic dans cette phase, mais sans la clé KIN il ne peut injecter des informations incorrectes ou déchiffrer les messages. Un adversaire compromettant un nœud après Tmin, obtient seulement les clés du nœud compromis. Quand un nœud compromis est détecté, ses voisins suppriment simplement les clés qui ont été partagée avec lui

## Slide 35
Sécurité du routage dans les RCSF
La couche de routage est le module responsable d'acheminer correctement une donnée d'un point du réseau vers un autre. Pour assurer ce rôle, la couche de routage est composée de deux blocs fonctionnels : la construction de routes et le relais des données.
Le premier composant permet de construire un backbone connectant les nœuds aux destinations désirées via un ensemble de chemins.
Le deuxième composant quant à lui utilise ce backbone afin d'acheminer les données captées vers les utilisateurs finaux. Un adversaire désirant attaquer les réseaux peut alors s'en prendre à l'un des deux composants qu'il faudra protéger.

## Slide 36
Attaques sur les protocoles de routage dans les RCSF
Vus les contraintes des RCSF, la plus part des protocoles de routage sont assez simple, et par conséquent assez vulnérables aux attaques. Un nœud malicieux peut opérer sur deux niveaux :
Les données échangées entre les nœuds
La topologie du réseau créée par le protocole
Ces attaques peuvent être classées en deux catégories : actives et passives.

## Slide 37: Attaques actives
Attaque de "jamming"
Vu la sensibilité du média sans fil au bruit, un nœud peut provoquer un déni de service en émettant des signaux à une certaine fréquence. Cette attaque peut être très dangereuse car elle peut être menée par une personne non authentifiée et étrangère au réseau.

## Slide 39
Attaque Sink hole
Dans une attaque sinkhole, le nœud essaye d'attirer vers lui le plus de chemins possibles permettant le contrôle sur la plus part des données circulant dans le réseau. Pour ce faire, l'attaquant doit apparaître aux autres comme étant très attractif, en présentant des routes optimales.

## Slide 40
Attaque Wormhole
Attaque Sybil
Attaque Hello flooding
Attaques passives
Selective Forwarding
Tous les protocoles de routage supposent que les nœuds sont "honnêtes" et vont relayer normalement les paquets qui transitent par eux.
Cependant, un attaquant peut violer cette règle en supprimant la totalité ou une partie de ces paquets.
De plus, si l'attaquant au paravent a utilisé une attaque sinkhole, il devient un routeur important dans le réseau.

## Slide 41
Eavesdropping
Comme le média sans fil est un média ouvert, un nœud peut entendre toutes les communications de ses voisins. Cela peut divulguer d'importantes informations, comme la localisation d'un nœud important. La combinaison avec une attaque sinkhole aggrave d'avantage l'impact de cette attaque.

## Slide 42: Types de solutions
Nous distinguons trois niveaux de solutions aux attaques sur le routage de données dans les RCSF :
La prévention contre les attaques actives: dans cette catégorie on utilise généralement
des mécanismes cryptographiques pour protéger la signalisation qui sert à la construction de routes. C'est généralement des mécanismes d'authentification et de contrôle d'intégrité qui sont utilisés pour empêcher un nœud malicieux d'injecter, de modifier et/ou de supprimer une information qui servira pour la découverte, la construction ou la maintenance d'une route.
La détection de comportements suspects: dans cette catégorie on tente de déceler des
comportements qui témoignent d'une attaque passive (manque de coopération, refus de relais de paquets, etc...).
La tolérance : dans cette catégorie, on introduit des mécanismes de tolérance de
défaillance de nœuds à cause d'attaques ou de pannes. Le routage multi-chemin en est un exemple typique.

## Slide 43: WirelessHART security
Principalement, WirelessHART est basé sur la technologie de réseau maillé, il hérite également des caractéristiques des réseaux de capteurs sans fil puisque tous les dispositifs de terrain sont équipés d’un ou plusieurs capteurs.
Les capteurs étudient le processus réel. Ainsi, les exigences de réseau WirelessHART fusionnent les exigences de sécurité pour le réseau maillé et le réseau de capteurs sans fil.
Les périphériques collectent des données sur les processus et les envoient en toute sécurité, en tant qu'entrée, aux autres appareils de terrain

## Slide 44
1-Sécurité de bout en bout de source à la destination
La couche réseau est utilisée pour fournir une sécurité de bout en bout entre la source et Dispositifs de destination; EIle fournit également des services de routage et de transport.
La couche réseau obtient la PDU de la couche Transport et l'envoie vers la destination en renforçant la sécurité et en fournissant des informations de routage intermédiaires ou en extrayant la couche de liaison de données et la traitant en conséquence
Toutes les données qui se déplacent de la couche réseau vers la couche de liaison de données sont chiffrées (sauf pour l'en-tête NPDU) et seule la destination est capable de les déchiffrer
Toujours chiffré à l'aide de Advanced Encryption Standard (AES) avec une clé de 128 bits
Notes: PDU: Protocole Data Unit ou Unité de de donnée de protocole= unité de mesure d'informations échangée dans le réseau

## Slide 45
2-Per-Hop Security(par saut)
La couche liaison de données est utilisée pour fournir une sécurité entre deux dispositifs sans fil voisins utilisant la clé réseau.
La clé réseau est connue par tous les périphériques authentifiés du réseau WirelessHART

## Slide 46
2-Pair-Pair Security
Tout le trafic du réseau WirelessHART passe par la passerelle, mais les périphériques de poche peuvent créer une connexion sans fil directe avec l'appareil de terrain à l'aide de la clé de poche.
Pour établir cette connexion avec le dispositif de terrain, le dispositif portatif doit d'abord se connecter au réseau WirelessHART en utilisant sa clé de jointure. Lorsque le périphérique de poche fait partie du réseau WirelessHART, il peut obtenir la clé Handheld (pour le périphérique spécifique) à partir du Network Manager.
La clé reçue du terminal mobile est utilisée pour créer une session directe univoque avec le périphérique de terrain. Cette session est normalement utilisée pour la maintenance de l'appareil

## Slide 47
Le WirelessHART utilise des mesures de sécurité inviolables afin d’assurer une protection permanente du réseau et des données. Ces mesures sont entre autres :
Le codage. Un encryptage en 128 bits empêche l’interception de données sensibles.
La vérification. Des codes d’intégrité des messages contrôlent chaque paquet de données.
L’inviolabilité. Le saut de canal et l’infrastructure de mailles limitent l’impact des perturbations et les attaques par saturation.
La gestion des clés. Des clés tournantes peuvent empêcher des appareils non autorisés d’accéder au réseau ou de communiquer avec le réseau.
L'autorisation. Les appareils n’accèdent pas au réseau sans autorisation.
La protection du WirelessHART autorise en outre des extensions futures, puisque les standards de protection ouverts évoluent