## Slide 1: SUPERVISION DES SYSTEMES INDUSTRIELS
Mme Mounira BENALLEL
mounira.benallel@gmail.com

## Slide 2: SUPERVISION DANS L’INDUSTRIE
Supervision ?
Technique industrielle de suivi et de pilotage informatique de procédés de fabrication automatisés.
La supervision concerne l'acquisition de données (mesures, alarmes, retour d'état de fonctionnement) et des paramètres de commande des processus généralement confiés à des automates programmables
 Logiciel de supervision:
Interface opérateur présentée sous la forme d'un synoptique.

## Slide 3
Exemple : Logiciel de supervision d’une station d'épuration

## Slide 4: Pourquoi Superviser ?
contrôler la disponibilité des services/fonctions
contrôler l’utilisation des ressources
vérifier qu’elles sont suffisantes (dynamique)
 détecter et localiser des défauts
diagnostic des pannes
prévenir les pannes/défauts/débordements (pannes latentes)
prévoir les évolutions
Suivi des variables

## Slide 5: Supervision et Monitoring
Monitoring
Suivi de paramètres
Sécurité (diagnostic) locale
Réguler
Control des paramètres
Supervision
Centralise le monitoring local et le contrôle
Deux parties d’un scAda
  hardware (collecte de données)
  Software (contrôle, surveillance, affichage etc..)

## Slide 6: Caractéristiques d’un SCADA
Simplicité, convivialité
Solveurs
Traitements graphiques
Conduite
Traitement des alarmes
Archivage
Programmation
Sûreté de fonctionnement
Performances/Prix :
Prix : matériel + système d ’exploitation, logiciel, mise à jour, assistance, documentation

## Slide 7: Sous ensembles d’un SCADA
Le système SCADA comprend 3 sous-ensembles fonctionnels:
Commande
Surveillance
Supervision

## Slide 8: Système de Diagnostic/Supervision
Système
de
diagnostic
(supervision)
Entrées
Sorties
Entrées
Système
réel à
diagno-stiquer
Résidus
Sorties

## Slide 9: I. INTRODUCTION
Objectifs et Definitions

## Slide 10: INTRODUCTION : Quelques définitions
 Processus industriel
Assemblage fonctionnel de composants technologiques associés les uns aux autres de façon à former une entité unique accomplissant ou pouvant accomplir une activité clairement définie.
 Architecture du système
Modèle orienté composant qui décrit directement le processus industriel comme un réseau des composants industriels.
 P&ID (Piping and Instrumentation Diagrams )
Plans des Instruments Détaillés ou diagrammes d'acheminement et d'instrumentation. Utilisé pour une description visuelle de l'architecture du processus (utilise norme ISO).
 Fonctionnement normal
Comportement appartenant à un ensemble de comportements nominaux pour lesquels le système a été conçu.

## Slide 11: INTRODUCTION : Quelques définitions
 Défaillance
Modification suffisante et permanente des caractéristiques physiques d'un composant pour qu'une fonction requise ne puisse plus être assurée dans les conditions fixées.
  Défaillances naissantes
  Ayant un caractère passager
  Constantes
  Evoluant dans le temps
  Catastrophique
Une panne
Interruption permanente de la capacité du système à réaliser sa fonction requise.

## Slide 12: INTRODUCTION : Quelques définitions
Faute (ou défaut)
Déviation d'une variable observée ou d'un paramètre calculé par rapport à sa valeur fixée dans les caractéristiques attendues du processus lui-même, des capteurs, des actionneurs ou de tout autre équipement.
Types de défauts
Défaut contrôleur
Défaut actionneur
Défaut physique
Défaut capteur

## Slide 13: INTRODUCTION : Quelques définitions
 Défauts capteur.
Écart entre la valeur réelle de la grandeur et sa mesure.
 Défauts d'actionneurs.
Incohérence entre les commandes et la sortie (la pompe délivre un débit incohérent avec sa caractéristique hydraulique).
 Défauts du processus physique.
Défaillances dues à des modifications de la structure (fuite, rupture d'un organe,...) ou des paramètres du modèle (encrassement d'un tube d'un four, bouchage d’un tube, ..)
 Défauts du système (ou de l'algorithme) de commande.
Ils se caractérisent par un écart entre la valeur réelle de la sortie du contrôleur (selon l'algorithme implémenté) et sa mesure

## Slide 14: INTRODUCTION : Quelques définitions
 Symptômes
Traductions d'un changement d'un comportement d'une variable détectée par comparaison à des valeurs de référence.
 Contraintes
Limitations imposées par la nature (lois physiques) ou l'opérateur.
 Résidu ou indicateur de faute
exprime l'incohérence entre les informations disponibles et les informations théoriques fournies par un modèle
 Erreur
Ecart entre une valeur mesurée ou estimée d'une variable et la vraie valeur spécifiée par un capteur étalon ou jugée (par un modèle) théoriquement correc
 Spécifications (cahier des charges)
Objectifs que doit atteindre le système de surveillance

## Slide 15: INTRODUCTION : Historique
 Depuis 1840: Apparition de l’automatique
Tâches : améliorer la qualité des produits finis, la sécurité et le rendement des unités en implantant des commandes performantes
 Depuis 1980, nouveau challenge : Supervision
Rôles : Fournir à l'opérateur humain une assistance dans ses tâches urgentes de gestion des situations d'alarmes pour l'augmentation de la fiabilité, de la disponibilité et de la sûreté de fonctionnement du processus.
 Apparition de l’automatisation intégrée
Commande des systèmes de production et sûreté de fonctionnement, maintenance, gestion technique, diagnostic de fonctionnement

## Slide 16: INTRODUCTION : Automatisation intégrée
Supervision
Monitoring
Régulation
Aide à la conduite planification, diagnostic interface homme machine
Suivi de l’état du processus Visualisation
Commande logique, régulation Optimisation
Niveau 3
Niveau 2
Niveau 1
Instrumentation
Entrée
Sortie
Choix et implémentation des capteurs et actionneurs
Observations
Décisions
Niveau 0

## Slide 17: Qu’est ce que la supervision: FDI / FTC ?
 Supervision :
Ensemble d’outils et de méthodes utilisées pour faire fonctionner un processus industriel en situation normale, ainsi qu’en présence de défaillances..
Activitiés concernées par la surveillance :
Détection et isolation des fautes (Fault Detection and Isolation FDI) au niveau de diagnostic, et le contrôle Tolérance au Fautes (Fault Tolerant Control FTC) par reconfiguration nécessaire, au niveau de l’existance d’un défaut.
SUPERVISION
FDI : Comment détecter et isoler un défaut ?
FTC : Comment continuer à contrôler un processus?

## Slide 18: Relation entre FDI et FTC
REGION DANGEREUSE
Y2
REGION DANGEREUSE
REGION DANGEREUSE
Y1
PERFORMANCES DÉGRADÉES
PERFORMANCES INACCEPTABLES
PERFORMANCES DÉGRADÉES
Défaut
PERFORMANCES REQUISES
Reconfiguration
PERFORMANCES INACCEPTABLES

## Slide 19: SUPERVISION en INDUSTRIE
Maintenance
Liste des fautes
DIAGNOSTIC
TTecechnhnicalical
specifispecificcaatiotionn
Ensemble de points
Niveau FTC Présence de Défault Reconfiguration
Observations
Signaux de Control
CAPTEURS
Contrôle
ENTREE(E)
SORTIE(S)

## Slide 20: Objectifs des FDI
Objectifs : étant donnée une paire E/S (u,y), trouver le défaut f . Cela va s’effectuer en 3 étapes :
DETECTION
  Détecter le dysfonctionnement en temps réel, aussi rapidement et aussi sûrement que possible: décide si la faute a eu lieu ou pas
ISOLATION
  trouver leur
cause, en isolant le(s)
fonctionnement en mode n’est
pas nominal: trouver le(s)composant(s)
composant (s) du système dont le
sur
lequel(s) le défaut est survenu
DIAGNOSTIC
  diagnostiquer la panne en identifiant un certain modèle de défaut: détermine le type et la gravité de la faute

## Slide 21: Interprétation médicale d’un
système FDI
37
-
NON
OUI

Examen clinique
0
T
+
Diagnostic

## Slide 22: PROBLEMATIQUE de la THEORIE FDI

## Slide 23: FT (Fault Tolerance) Tolérance aux fautes
Analyse de la tolérance aux fautes de panne: Le système est fonctionnel en mode défaillant
 Puisque le système est défectueux, est-il encore en mesure d’’'atteindre son(ses) objectif(s) ?
26
 Conception de la tolérance aux fautes:
L'objectif est de proposer un système (architecture matérielle et logicielle) qui permettra, si possible, d’atteindre un objectif donné non seulement en fonctionnement normal, mais aussi en présence de défaut(s).

## Slide 24: Contrôle et Fault Tolerant Control (FTC)
27
Algorithme de Contrôle :
  met en œuvre la solution des problèmes de contrôle: selon la façon dont les objectifs du système sont exprimés
Algorithme FTC
  met en œuvre la solution des problèmes de contrôle: contrôle le système défectueux
  les objectifs du système doivent être atteints, en dépit de l'apparition d'un ensemble pré-spécifié de défauts