## Slide 1
COMMENT CONCEVOIR DES SYSTÈMES DE SUPERVISION?

## Slide 2: METHODES de DIAGNOSTIQUE
ALGORITMES
Sans modèles
À base de modèles
Observateurs
Identification
Redondance d’information
Redondance analytique
Redondance matérielle
Bond-Graph
Notes: Suivant le niveau de connaissance du processus à surveiller, on distingue deux grands types de méthodes de surveillance :
Métode sans modèle : On ne dispose pas de modèles de comportement. On va donc les "apprendre" à partir de données expérimentales relevées dans les différents types de fonctionnement. On utilise les méthodes d'apprentissage
Exemple diagnostic médical
Méthode avec modèle : Dans ce cas on compare le comportement réel (fourni par des capteurs) au comportemnt temporel théorique fourni par les équations du modèle.
Estimation des paramétres : Les données de la base de données brutes sont utilisées pour identifier les paramétres caractérisant le fonctionnemnr réel ; ceux ci sont comparées aux pâramétres théoriques
Estimation d'état : Les données de la base de données brutes sont utilisées pour estimer les sorties du système qui sont comparées aus sorties réelles
Redondance analytique : Les données de la base de données brutes sont injectées dans le modèle . Toute défaillance se traduit par par le fait que le modèle n'est pas vérifiéest alors

## Slide 3
les méthodes sans modèle
-Méthode de seuillage:
La comparaison entre le signal fourni et la valeur limite révèle la présence d’une anomalie.
- Méthodes statistiques:
L’étude de l’évolution de la moyenne ou de la variance du signal favorise la détection d’une anomalie.
- La reconnaissance des formes:
Se déroule en 3 phases:
1. Phase d’analyse;
2. Phase de choix d’une méthode de décision;
3. Phase d’exploitation.

## Slide 4
METHODES SANS MODELES
seulement les données expérimentales qui sont explorées
Méthodes : apprentissage statistique, analyse de données, la reconnaissance de formes, réseaux de neurone , etc.
Problèmes
  besoin de données historiques en des situations normales et anormales,
  Représenter chaque mode de défaillance???
  la capacité de généralisation??

## Slide 5
METHODES SANS MODELES
Méthodes de reconnaissances de formes
  Détermination d’un certain nombre de classes (apprentissage)
  A chaque classe est associé un mode de fonctionnement (normal, défaillant)
  Chaque donnée prélevée est affectée à l’une de ces classes : détermination du mode de fonctionnement

## Slide 6
METHODES SANS MODELE: METHODES QUALITATIVES
Utilise la connaissance intuitive du monde :
  appliquer des modèles de pensée humaine pour des systèmes physiques
  Exemple : « Quand le débit augmente, la température doit diminuer)
L'avantage principal des méthodes qualitatives:
  possibilité de n'utiliser que le modèle qualitatif: aucun besoin de grandeurs numériques des paramètres ni de connaissances profondes sur la structure du système.
Inconvénients
  Les défaillances des capteurs ne sont pas détectées. Il n'est pas aisé de déterminer les valeurs limites inférieures et supérieures de déviation. D'autre part un problème combinatoire peut apparaître lors des procédures d'inférences pour les systèmes complexes.

## Slide 7
les méthodes à base de modèle
Méthode d’espace de parité:
Relation algébrique liant l’entrée et la sortie en éliminant les autres variables.
• Estimation paramétrique:
Mesure l’influence des défauts sur les paramètres et non pas sur les variables du système.
• Méthode à base d’observateur:
Détecter un défaut en comparant la sortie et celle
mesurée

## Slide 8
Diagnostic par identification et observateurs
y
Modèle
U
y
Résidu
+
-
+
y
Observateur
U
y
Résidu
-
+

## Slide 9: FDI à base de modèle
C APTEURS
Procédé en fonctionnement réel
GENERATEUR de RESIDUS
MODELE EN FONCTIONNENEMENT NORMAL
GENERATION d’ALARMES
0
En mode de fonctionnement
normal, la valeur du résidus devra être proche de zéro

## Slide 10: FDI à base de modèle
C APTEURS
Procédé en fonctionnement réel
GENERATEUR de RESIDUS
MODELE EN FONCTIONNENEMENT NORMAL
GENERATION d’ALARMES
0
Isolation
Identification
INTERPRETAION d’ALARME
Détection
En présence de défaillance, la valeur du résidus est loin du zéro

## Slide 11
En général les méthodes de détection et diagnostic à base de modèles sont classifiées de la façon suivante :
– les méthodes à base de modèles quantitatifs telles que la redondance analytique, l’espace de parité, l’estimation d’état ou l’utilisation de filtre.
– les méthodes à base de modèles qualitatifs telles que les méthodes causales : digraphes ou arbre de défaillance qui sont des méthodes par modélisation fonctionnelle.

## Slide 12
PROBLEMATIQUE dans la THEORIE FDI

## Slide 13: Tâches d’un système de surveillance : FDI
Alarmes
Fonctionnement réel
Modèle
+
-
DIAGNOSTIC
Type de panne
Détection
Localisation
Identification
DECISION
Composant défectueux
cahier des charges
Notes: 13

## Slide 14: Les étapes d’un système FDI
Détection
  Opération logique : On déclare le système est défaillant ou non défaillant
  Les critères
    Non détection ou détection trop tardive ➽ Conséquences catastrophique sur le processus
    Fausses alarmes ➽ Arrêts inutiles de l’unité de production. Plus de confiance de l’opérateur
Notes: 14

## Slide 15: Etapes d’un système FDI
Localisation
  Etre capable de localiser le ou les éléments défaillants
  Les critères
    Non isolabilité ➽ Conséquences catastrophique sur le processus
    Fausse isolabilité ➽ Arrêts inutiles de l’unité (ou de l’équipement) défaillant. Plus de confiance de l’opérateur de maintenance
Identification (diagnostic)
  Lorsque la faute est localisée, il faut alors identifier les causes précises de cette anomalie. On fait alors appel à des signatures répertoriées par les experts et validées après expertise et réparation des dysfonctionnements.
Notes: 15

## Slide 16: Contraintes ?
Lorsqu’il n’y a pas de défaillance, chaque composant devrait réaliser une fonction particulière
  Parce qu’il exploite un principe physique qui est exprimé par un certain rapport entre l'évolution temporelle de certaines variables du système
Les relations sont appelées contraintes,
L'évolution temporelle d'une variable est sa trajectoire.
Notes: 16

## Slide 17: Situation Normale?
Le fonctionnement normal est l'apparition simultanée de deux situations :
  1) composants se comportent vraiment comme le concepteur attend
  2) les interactions entre le système et son environnement sont compatibles avec les objectifs du système.
Notes: 17

## Slide 18: Fautes internes et externes
1) composants se comportent comme le concepteur attend
SI NON: DEFAUT INTERNE
 les contraintes appliquées aux variables sont celles nominales  OK(comp) est vrai
2) les interactions entre le système et son environnement sont compatibles avec les objectifs du système
SI NON: DEFAUT EXTERNE
Notes: 18

## Slide 19: Exemples de fautes internes
Défaut du Processus : fuite dans le réservoir
Erreur de capteur: le bruit a une mauvaise
caractéristiques statistiques
Faute Actionneur : vanne d’entrée bloquée

## Slide 20: Exemple de fautes externes
objectif de l'algorithme de contrôle :
ne peut être réalisé: un flux de sortie trop important

## Slide 21: Comment vérifier la cohérence
(contrôles, mesures)
Propriétés qui devraient être satisfaites
TEST
Système Actuel
Modèle du système Nominal
Détection
Comparer entre le système actuel et le système nominal
Notes: 21

## Slide 22: Moyens de vérifier la cohérence
Redondance analytique
Propriétés qui sont satisfaites par les trajectoires nominales du système
vérifier si elles sont vraies ou non
Redondance matérielle
Dupliquer les composants de même type (capteurs similaires pour mesurer une même valeur)
Observateurs
valeurs que l’OBS devrait avoir si le système réel est sain
simuler / reconstruire les trajectoires du système nominal
vérifier si elles coïncident avec des trajectoires réelles du réseau
Notes: 22