## Slide 2: عوامل تلف المباني الأثرية

## Slide 3: -I العوامل الطبيعية

## Slide 4: درجات الحرارة

## Slide 5: ارتفاع درجات الحرارة

## Slide 6
مظاهر التلف على أنواع من الأحجار

## Slide 7
الميزة الأساسية للصخور الأستحالية هو التحول لذا يطلق عليها أحيانا اسم الصخور المتحولة. فعندما تتعرض الصخور النارية والرسوبية لأنواع معينة من الضغط والحرارة فإنها تتحول مشكلة الصخور الاستحالية. ومكونات هذه الصخور غير ثابتة بسبب التغير الدائم في ظروف الضغط والظروف المناخية على المدى الطويل. من أهم أنواع الصخور الاستحالية: الكوارتزيت والرخام والشيست.

## Slide 8: الخشب
وعند تعرض العناصر المعمارية الخشبية في المباني التاريخية "الأبواب، النوافذ" لدرجات الحرارة العالية فإنها تفقد محتواها المائي الداخلي، مما يؤدي إلى جفافها وتغير أبعادها وبالتالي ظهور الشروخ والانفصالات في الوصلات الخشبية ويصبح الخشب هشا وضعيفا.
وعند درجات العالية، وبمرور الوقت تتحلل الأخشاب ببطء بما يعرف بعملية التحلل الحراري.

## Slide 10: الانخفاض في درجات الحرارة
يؤدي انخفاض درجات الحرارة والتي يصل فيها إلى درجة تجمد الماء، إلى تجمد السوائل الموجودة في مسام مواد البناء سواء الحجارة أو المونة مما يؤدي إلى زيادة حجمها وبالتالي تؤدي إلى تكسير جدران مسام هذه المواد.

## Slide 11: اختلاف درجات الحرارة
تعرض الطبقات الخارجية للأحجار لدراجات الحرارة العالية يؤدي إلى تمددها النسبي أكثر من الطبقات التي تليها مما يسبب تفككها. كما تؤدي هذه التغيرات أيضا إلى حدوث عمليات التمدد عند الحرارة المرتفعة والانكماش عند الحرارة المنخفضة، مما يحدث شروخ في المبنى وبالخصوص الأجزاء العلوية منه والمعرضة بشكل أكبر لأشعة الشمس.
وتعتبر التغيرات المستمرة في درجات الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع سواء التغيرات الموسمية أو اليومية من الأدوار الخطيرة التي تتلف مواد البناء في المباني التاريخية.

## Slide 12: ملاحظة
تزداد خطورة تأثير التغيرات المستمرة في درجات الحرارة عند وجود مادتين مختلفتين في الخواص بالقرب من بعضهما في المبنى. فمثلا عند تواجد طبقة الملاط الجبسية على جدران مبنية من الحجر الجيري، فانه عند تعرضهما لدرجات حرارة مرتفعة فان الطبقة الجبسية تتمدد بشكل أكبر وأسرع من الحجر الجيري؛ نتيجة إلى أن الطبقة الجبسية تكون أولا على اتصال مباشر مع مصدر الحرارة وثانيا أن معامل التمدد الحراري للجبس أكثر بخمسة أضعاف من معامل التمدد الحراري للحجرالجيري، وبالتالي فان التغيرات المستمرة في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض والتي يتبعها تمدد وانكماش مواد. البناء المختلفة في الخواص يؤدي إلى انفصال طبقات الجبس بسهولة عن الحجر.

## Slide 13
كذلك عند وجود مادة غير عضوية مثل الحجارة أو المونة أو طبقة الملاط بالقرب من مادة أخرى عضوية مثل الروابط الخشبية في الجدران فان تمدد وانكماش الخشب بداخل الجدار يؤدي إلى الضغط على الحجارة المجاورة وطبقات الملاط وبالتالي تشرخها وانفصالها وتساقطها

## Slide 14: الرطوبة

## Slide 15: الرطوبة
الصورة الأولى وهي المياه الموجودة في الثغرات التي توجد في أنابيب الصرف، والناتج عن الأمطار والتكاثف، والذي تمتصّه أحجار المبنى المسامية، وذلك في حالة عدم السيطرة عليه.ينظر الشكل رقم: 1.
الصورة الثانية وهي بخار الماء الذي ينتج عن تكثيف الرطوبة على الجدران الباردة، ولاسيّما في فترة الصباح والليل، كما يمكن أن ينتج عن تبخّر الماء الذي ينتقل بواسطة الخاصّية الشعرية، في حالة ما إذا كان المبنى عامرا، حيث يكثر التنفس، والطبخ، واستعمال الحمامات. ينظر الشكل رقم: 2.
الصورة الثالثة الخاصّية الشعرية Capillarité، تعمل هذه الخاصّية من الأسفل إلى الأعلى، ومن البارد نحو الحار، ومن الحالة السائلة نحو الحالة الغازية، ويظهر الماء بصفة خاصّة في المواد المسامية، التي يتنقل فيها بواسطة الخاصّية الشعرية من الأرضيات من خلال الحوائط انطلاقا من الأساسات المبللة. ينظر الشكل رقم:3 -

## Slide 16
الرطوبة الناتجة عن الأمطار

## Slide 17: الرطوبة بالخاصية الشعرية( امتصاص الماء)

## Slide 18: الرطوبة الناتجة عن التكاثف

## Slide 19
يمكن تحديد وقياس خطورة الرطوبة بإجراء مجموعة من القياسات والفحوصات العلمية المختلفة من بينها ما يلي:
قياس معدلات الحرارة والرطوبة داخل وخارج المباني الأثرية.
قياس اختلاف معدلات الحرارة داخل التركيب البنائي لمواد البناء عن حرارة الجوّ في الوسط المحيط.
قياس محتوى الرطوبة داخل مواد البناء
تشخيص أنواع الأملاح المتبلورة داخل مواد البناء وفوق أسطحها.
اختبار معدلات الامتصاص الهجروسكوبي لمواد البناء.
اختبار معدلات تسرب الماء داخل مواد البناء طبقا لنظام الخاصية الشعرية

## Slide 26: تأثير الأمطار والثلوج
تتعرض المباني التاريخية باستمرار لمختلف العوامل الجوّية مثل الرياح ، والأمطار، وحبيبات الرمل، وجسيمات الغبار، ودرجات الحرارة المتباينة وغير ذلك مما يؤدي إلى تآكل موادها، وتشكيل طبقات مختلفة الألوان على واجهاتها، وانهيار أحجارها ..
فالماء يؤدي دورا رئيسيا في تأثر الماد الأثرية باختلاف أنواعها، فالمياه تساهم في تجمع الأملاح القابلة للذوبان، والمعادن الذائبة، وتشجع على تكاثر الكائنات الحية، وتغيير الخواص الميكانيكية للمواد وغير ذلك.

## Slide 27
يظهر تأثير الأمطار في شكل سيول وبقع متعددة الألوان، في الأماكن التي تعرضت للسقوط ولاسيما السطوح الأفقية، باعتبارها الأكثر عرضة وباستمرار لضربات الأمطار والبرد والثلوج، أو في الشقوق والفجوات التي تسمح بتغلغل المياه من خلالها إلى باقي أجزاء المبنى.
غالبا ما نصادف على واجهات المباني الأثرية أجزاء داكنة اللّون وأخرى باهتة أو بيضاء اللّون، فأمّا اللّون الأبيض فينتج عن غسل الأمطار الغزيرة للمواد وتعريتها، في حين ينتج اللّون الداكن عن تكاثف البخار أو الضباب على الأسطح ويجعلها مهيأة لالتصاق الغبار والملوّثات الأخرى وتكوّن الأملاح.

## Slide 28
تساهم الأمطار في تواجد المياه داخل مسام الحجارة، وتغذية المياه الجوفية، كما تمثل عامل تلف ميكانيكي مباشر بسبب ما تحدثه من نقر للأسطح الأثرية، أو بسبب السيول الجارفة التي تدمر كل ما تأتي عليه.
كما أنّ حجم الماء يزيد بنحو 9٪ عندما يتجمد في المسام، وعند تناوب دورات تجمد وذوبان الماء بسبب اختلاف درجات الحرارة، تتأثر مادة البناء باختلاف أنواعها بدرجة كبيرة، ولاسيما تلك الموجود بها شقوق سابقا أو المواد المسامية مما يزيد في نسبة الشقوق وتوسع الموجودة سابقا، وفي فترات الجفاف تظهر البلورات الملحية التي سنتحدث عنها فيما يلي،كما ينجم عن سيلان الأمطار تشكّل طبقة بكترية وفطرية على سطح الجدران الداخلية والخارجية.

## Slide 29
أما المعالم المبنية من مواد غير مسامية كقلعة روزال كزار، وقلعة سانتاكروز وبرج الأمحال بوهران المبنية من الحجر الجيري، وقصر سيدي بومدين بتلمسان المبني بالآجر فنلاحظ تأثر زوال الملاط الرابط بين المواد بسبب تغلغل مياه الأمطار إلى داخله أكثر من مواد البناء الأخرى، كما هو موضح في اللوحة التالية.

## Slide 33: الأمطار الحمضية
يحتوي المطر العادي على نسبة قليلة من الحموضة الناتجة عن ثاني أكسيد الكربون الطبيعي، ويوجد في المقابل مطر درجة حموضته تعادل حموضة عصير الليمون( في المناطق الأكثر تلوّثا في العالم)، إذ توجد ملوّثات رئيسية مسؤولة عن الأمطار الحمضية من بينها ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين، هذه الملوّثات عادة ما تنتج عن بقايا احتراق الفحم والنفط والغاز (ثاني أكسيد الكبريت)، وعن استخدام الوقود والأسمدة (أكاسيد النيتروجين......................

## Slide 34: أثر الأمطار الحمضية
تتسبب الأمطار الحمضية في تآكل المواد تشييد المباني والنصب التذكارية، والتماثيل، والزجاج الملّون، لوحات، تآكل المعادن وتسريع عملية الصدأ، وتآكل الجسور وخطوط السكك الحديدية
تزيد خطورة الأمطار على المباني الأثرية في المناطق الصناعية والساحلية، لأنّها في مثل هذه الظروف تكون مختلطة بنواتج التلوّث الصناعي (الغازية- الصلبة -السائلة) وزذاذ البحر الذي يحتوي على نسبة عالية من الأملاح الذائبة، ولقد لوحظت هذه الأخطار على أسطح المباني إذ تكسيها في الغالب طبقات متفاوتة السمك والصلادة، تحتوي على مخلفات التلوّث الجوّي مثل الأتربة والرمال وحبيبات الكربون، والأملاح المتبلورة ولاسيما أملاح الكبريتات والكربونات والكلوريدات بنسب متفاوتة

## Slide 35: الأملاح

## Slide 36: تأثير الأملاح
تلعب الأملاح التي مصدرها البيئة البحرية والتي تنتقل إلى مواد البناء من خلال الأمطار والرطوبة الجوّية أضرارا ميكانيكية ولاسيما في فترات الجفاف أين تتزهر على الأسطح، أو تترسب على الأسطح في فترات الجفاف في شكل طبقات صلبة بيضاء، وهذا ما نلاحظه بكثرة في المعالم الأثرية بامناطق الساحلية التي تأثرت بنسبة كبيرة بهذه الأملاح، فمعظمها تكسوها طبقات بيضاء متفاوتة السماكة.

## Slide 37
تتعدد مصادر الأملاح بين مصادر طبيعية ومصادر بشرية، فقد يكون مصدرها مياه البحر كما ذكرنا، أين يزداد نشاط الأملاح التي تنتقل عبر الأمطار والمياه الجوفية، أو تكون في المواد الحديثة التي يستخدمها الإنسان مثل الإسمنت أو المخصبات والمبيدات الزراعية، كما توجد نسبة كبيرة من أملاح كبريتات الصوديوم مصدرها الأمطار الحمضية وتلوّث الهواء.
من بين الأملاح التي تتفاعل مع غاز الكبريت الموجود في الهواء نذكر كبريتات الصوديوم المركب الكيميائي ذو الصيغة Na2SO4..

## Slide 38
بالإضافة إلى كبريتات الصوديوم التي تعتبر أقل قابلية للذوبان، توجد أنواع أخرى من الأملاح مثل الكلوريدات والنترات الأكثر إذابة، غالبا ما تلاحظ في أماكن انتقال الرطوبة بالخاصية الشعرية، تعد هذه الأنواع الأكثر تأثيرا على مواد البناء في المعالم الأثرية .
ومن الملاحظ أن كل الأملاح الذائبة تميل إلى الحركة نحو الخارج، والأملاح الأكثر إذابة مثل الكلوريدات وبعض أملاح الكبريتات تبقى في المحلول وتتحرك متقدمة أو متراجعة، وذلك تبعا للتغيّرات التي تحدث في المناخ والجوّ، أمّا الأملاح الأقل إذابة تتبلور على السطح أو بالقرب منه مثل كبريتات الكالسيوم والجبس

## Slide 39
في الواقع، درجة التبلور تعتمد على نوع من الملح (مصدر التبلور)، ومستويات التشبع من مصدر الأملاح، ودرجة التشبع في حد ذاتها ترتبط بمعدل التبخر (سريع إذا كان جوّ الجاف، أو بسبب تعرض المبنى باستمرار لأشعة الشمس القوية ...)، بالإضافة إلى سبب في تبلور الأملاح على السطح أو داخل مادة البناء، الذي يخضع إلى مدى الاختلاف بين مسامية مادة البناء ومسامية الملاط الرابط ، وتوجد أملاح قابلة للذوبان تتأثر باختلاف درجات الحرارة والرطوبة النسبية
فعندما تتبلور الأملاح داخل مواد البناء تتسبب في انشطار وتفكك المواد وزيادة الشقوق الموجودة، في حين عندما يكون التبلور على سطح المبنى فإنّها تتزهر وتترسب على شكل طبقات صلبة أقل تدميرا.

## Slide 40: الجدول يوضح بعض أنواع الأملاح الذائبة في مواد البناء المعالم الأثرية ومصادرها
نوع الأملاح | المصدر المحتمل
كبريتات الصوديوم (mirabilite Thénardite) | استخدام الاسمنت بورتلاند، الخرسانة، والطوب
كربونات الصوديوم والبوتاسيوم | استخدام الاسمنت بورتلاند، الخرسانة، والطوب، بقايا التنظيف الكيميائي.
كلوريدات الصوديوم (Halite) | مياه البحر، وأملاح رذاذ البحر والجليد والملح المستخدم لإزالة الثلوج.
كلوريدات البوتاسيوم | التربة
كبريتات الكالسيوم (الجبس والأنهيدريت، Bassanite) | الجص والملاط الذي يحتوي على الجبس والأسمنت، ـso2 الموجود في الغلاف الجوّي، رذاذ، والأنشطة البكتيرية
كبريتات المغنيسيوم | حجر الدولوميت، والجير المحتوي على المغنيسيوم
نترات الصوديوم (Nitratine) | التربة والأسمدة والمواد العضوية المتحللة والأنشطة بكتيريا
نترات البوتاسيوم(Nitre) | تتحلل المادة العضوية والتربة والأسمدة والأنشطة بكتيريا
الأملاح المزدوجة (Aphthitalite، Glauberite، Syngenite ...) | تتباين مصادرها اعتمادا على الأيونات المتاحة والتوازن الكيميائي

## Slide 41
قلعة روزال كزار.
منظر لتآكل مواد البناء بفعل الأملاح المتزهرة.

## Slide 42: الريّاح
للعوامل الجوّية تأثير كبير على المباني التاريخية، ومن بين هذه العوامل نذكر عنصر الريّاح الذي يساهم في زيادة نسبة التلوّث، ونقل الملوّثات تبعا لسرعة واتجاه الريّاح .
عادة ما نلاحظ آثار الملوّثات بالقرب من مصادرها، إلاّ أننا أحيانا نلاحظ آثارا سلبية للملوّثات بعيدا عن مصادرها، بسبب تحركها عبر الهواء والمياه أو التربة، ولتوضيح هذا المعنى نذكر المثال التالي:
تعمل الريّاح على نقل ثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين المنبعثة إلى الغلاف الجوّي من مصادر حرق الوقود الأحفوري إلى عدة أميال، وأثناء نقلها تتحوّل إلى مواد حمضية، تترسب على التربة والماء مع استمرار الانبعاثات، كما تتسبب الملوّثات الجوّية في استنزاف الأوزون في طبقة الستراتوسفير وفي ظاهرة التغيير المناخي

## Slide 43
تساهم الريّاح في تكون السناج الذي يسبب غمقان واسواد الأسطح، وفي حالة وجود الرطوبة يتحوّل هذا الإسواد إلى بقع حمضية أو قلوية تزيد من عملية صدا أسطح المعادن، وهو ما يسمى بالتلف المزدوج ،وعند وجود الريّاح تنتشر أعمدة الدخان المنبعثة من المصانع وأجهزة التدفئة المنزلية في شكل غازات ملوّثة على بعد بعض الكيلومترات .

## Slide 44
كما تلحق العواصف الهوجاء أضرارا وخيمة بالمباني الأثرية، بسبب ما تحدثه من ضغوطات قوّية على واجهة المعلم الخارجية في مقابل الامتصاص الذي يحدث في الجهات المعاكسة، بالإضافة إلى مجموعة الاهتزازات في البنية الإنشائية من خلال ظاهرة الرنين، وسرعة تبخر المياه الموجودة في الطبقات الداخلية من الحجارة التي من شأنها زيادة ظاهرة تبلور الأملاح، وكلما زادت سرعة الريّاح زادت عملية الحت، والنحر للأسطح بسبب ما تحمله من شوائب ثقيلة، التي تصدم بالواجهات المعمارية ، ومن الملاحظ أن الريّاح تكون أحيانا مصحوبة ببعض جذور الحشاش والأشجار، وعندما تصل هذه الأخيرة وتتمركز في الشقوق داخل المباني، وتتقوى بفضل الأمطار تزيد من تشقق، وتفكك المواد البنائية.
للريّاح دور هام في حمل رذاذ المياه الحاملة لأملاح الصوديوم والماغنسيوم الموجودة في رذاذ البحر إلى الأسطح الحجرية للآثار القريبة من الشواطئ، لتزيد من مظاهر التلف في تلك الآثار

## Slide 45: المياه تحت السطحية ومياه الرشح والنشع
تتعدد مصادر المياه تحت السطحية من مصادر طبيعية وأخرى ناتجة عن النشاط البشري مثل المياه الجوفية، مياه الأمطار، مياه المجاري المائية والأنهار، المياه الناتجة عن مصارف الأراضي الزراعية، شبكات الصرف الصحي الخ...نظرا لوجود هذه المياه بالتربة وتذبذب مستواها بين طبقات التربة المختلفة يحدث انتفاشا أو انكماشا لمكوّنات التربة، ومعادنها، وتغيّر في خصائصها، فيحدث عدم اتزان بين كتلة المبنى وكتلة التربة الحاملة له ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى عندما تتجمع مياه الرشح والنشع حول أساسات المبنى ترتفع من خلال الخاصية الشعرية إلى مسافات ترتبط بمسامية المواد ونفاذيتها وكميّة المياه المجتمعة حول الأساسات، فينجم عنه غسل للمواد الرابطة بين حبيبات الكتل الحجرية والمونات، فتتحوّل مع مرور الزمن إلى أجسام هشة سهلة الانهيار مع تضافر عوامل تلف أخرى

## Slide 46
غالبا ما تحمل هذه المياه ملوّثات عضوية ومحاليل وأملاح ضارة، عند ذوبانها في التربة ترتفع بالخاصية الشعرية، ونتيجة لتبخر المياه في الأسطح العليا للأحجار تتبلور هذه الأملاح ويزداد حجمها، ويتسبب ذلك في تفكك الطبقات السطحية وفي إحداث شروخ ونحر على المستوى العرضي والأفقي، ثمّ سقوط وفقدان أجزاء من الكتل الحجرية، وطبقات الشيد، والملاط، إلى جانب حدوث انتفاخات في قواعد الجدران المشبعة بالمياه والتي ترتفع فيها نسبة الرطوبة، مع انفصال وتصدع، وميول بالجدران أو بالعناصر المعمارية كالأعمدة والعقود

## Slide 47: II- عوامل التلف الكيميائي

## Slide 48: 1- مشكلة التلوث البيئي
يشهد العصر الحديث تطورا هائلا في ميادين العلوم والتكنولوجيا، وزيادة نوعية في تعداد السكان، وبالتالي ظهور تجمعات سكانية عديدة، فزاد الضغط على الموارد الطبيعية واستنزافها بصورة لاعقلانية، وبرزت إلى الوجود ظاهرة التلوّث التي كانت في البداية محدودة لا تتعدى المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، أمّا حاليا أصبحت تشكل خطرا على كل مكوّنات البيئة الحية وغير الحية.

## Slide 49
تنقسم مصادر التلوّث البيئي إلى قسمين: مصادر طبيعية لا دخل للإنسان فيها، ومصادر مستحدثة أو صناعية مرتبطة بالنشاط البشري.
مصادر التلوث البيئي

## Slide 50: 1- المصادر الطبيعية
توجد مصادر تزيد من انبعاث الملوّثات في البيئة، لكنها لا ترتبط بما أحدثه الإنسان، من بينها مصادر حيوية مرتبطة بوجود الكائنات الحية مثل حبوب لقاح بعض النباتات الزهرية، والجراثيم...وغيرها، وبعض الغازات المتصاعدة من البراكين، وحرائق الغابات، وكذلك الغبار الناتج عن العواصف، والريّاح، وهذه المصادر عادة ما تكون محدودة في مناطق معينة، ومواسم معينة، وأضرارها ليست جسيمة إذ ما قورنت بأخرى، بالإضافة إلى بعض الغازات التي تدخل في تركيب الهواء مثل أكسيد الآزوت، وأكاسيد الكربون، وأكاسيد الكبريت.

## Slide 51: 2- المصادر المستحدثة
المصادر المستحدثة أو غير الطبيعية: وهي التي يحدثها الإنسان، تعد أخطر من المصادر الطبيعية، وتثير قلق العالم كله، حيث أنّ مكوّناتها أصبحت متعددة، ومتنوعة، وأحدثت خللا في تركيبة الهواء الطبيعي، وكذلك في التوازن البيئي، جاءت كنتيجة لما أحدثه الإنسان في البيئة من تقنيات، وما ابتكره من صناعات، ووسائل مواصلات، وتفجيرات نووية، بالإضافة إلى النفايات الناجمة عن النشاطات العادية في المدن والأرياف، ويزيد تركيز هذا النوع من التلوّث المسؤول عنه الإنسان في المناطق الصناعية والقريبة منها .

## Slide 52
ومنها نذكر /
* التطوّر الصناعي
من الآثار السلبية التي يسببها المجتمع البشري، والمتعلقة بالظروف المناخية هو أثر النشاطات البشرية على نوعية الهواء في المنطقة، فمنذ اكتشاف النار من قبل سكان الكهوف في العصور البدائية بدأت عملية تلوّث الهواء، وزادت حدة المشكلة عندما بدأت التجمّعات السكانية الكبيرة بالظهور وبدأ إنشاء المدن والحواضر، واستعمال الفحم الحجري في عمليات التدفئة، ومع اندلاع الثورة الصناعية في انكلترا في منتصف القرن التاسع عشر أصبحت مشكلة تلوّث الهواء من المشاكل المعقدة التي تهدد البشرية، ومع اكتشاف النفط أضيف مصدر آخر لتلوّث الهواء، وأصبحت الغازات المنبعثة من حركة النقل، والمركبات من أهم مصادر تلوّث البيئة

## Slide 53
*الصناعة
ينتج عن المصادر الصناعية مجموعة من المواد الملوّثة، التي تتوقف على الأساليب المستخدمة والآلات المستحدثة، وهي تنتج على المستوى العالمي .
المواد الخمس الملوّثة الشائعة والمعروفة وهي:
أوّل أكسيد الكربون. أكاسيد النيتروجين.
ثاني أكسيد الكربون. الجسيمات.
الهيدروكربونات

## Slide 54
*وسائل النقل
تعاني معظم الدول من مشكلة النقل والمرور، وغالبا ما تتمركز هذه المشكلة وسط المدن أين توجد المحلات التجارية، وبيوت المال، والأعمال، والفنادق السياحية، والأسواق الخ... حيث تلتقي في وسط المدينة كل الطرق، وتصب فيها معظم خطوط المواصلات، كما أنّ الشوارع التي تستعملها وسائل النقل العام في وسط كثير من المدن محدودة، إذ أنّها لم تخطط لهذا الغرض.

## Slide 55
*السياحة
يمكن اعتبار السياحة مصدر للتلوّث البيئي بسبب استخدام النقل الجوّي والنقل البري لأغراض السياحة مما يزيد من انبعاث الغازات الملوثة والأضرار بنوعية الهواء المحلي، وتشير التقديرات العالمية إلى أن السياحة يمكن أن تساهم بنسبة تصل إلى %5,3 من انبعاث غازات الدفيئة الاصطناعية، ويعزى إلى النقل %90 من هذا الإجمالي .

## Slide 56
حرق النفايات والقمامة
يبعث حرق النفايات والقمامة إلى الهواء الجوّي سنويا كميّات كبيرة من أوّل أكسيد الكربون، وأكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات والماء .

## Slide 57
*الزراعة
من أهم مشكلات التربة في الوقت الحالي مشكلة تلويثها وتعريتها، والسبب الرئيسي لتلويث التربة، هو رش المحاصيل بالمبيدات للقضاء على الآفات والحشرات بل قد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى رش التربة نفسها، أمّا السبب الثاني لتلويث التربة الزراعية هو إضافة الأسمدة الكيميائية للتربة لزيادة إنتاجها

## Slide 58
* المبيدات الحشرية
يعتبر التلوّث بالمبيدات الحشرية ظاهرة حديثة لم يعرفها الإنسان إلاّ في النصف الثاني من هذا القرن، ويؤدي الإسراف في استخدام هذه المبيدات إلى تلوّث التربية الزراعية، فغالبا ما يتبقى حوالي 15% من المبيد المستعمل في التربة الزراعية لمدة تفوق العشرة سنوات، وقد تحمل مياه الأمطار بعض هذه المبيدات إلى المجاري المائية وتلوّثها، وفي بعض الحالات ترش هذه المبيدات في الحقول بواسطة الطائرات من الجوّ، مما يتسبب في تلوّث الجوّ إلى جانب التربة بقدر كبير من هذه المبيدات قد يصل أحيانا إلى 50% من كمية المبيد المستعمل.

## Slide 59: عناصر التلوّث البيئي
يمكن إحصاء مجموعتين متباينتين من العناصر التي تحدث التلوّث، إمّا عناصر صلبة أو عناصر غازية، وفي ما يلي تعداد لأنواع هذه الأخيرة.

## Slide 60
1- الجسيمات العالقة
تحتوي الجسيمات على مجموعة كبيرة من المواد المتنوّعة، ومصطلح جسيمات أو جزيئات يعني تواجد مواد سائلة أو صلبة عالقة في الوسط الغازي لفترة ممتدة من الزمن، وغالبا ما تصنف هذه الجسيمات العالقة على حسب كتلتها الإجمالية؛ تشترك الجسيمات على اختلاف أنواعها وأحجامها في مجموعة من الخواص الفيزيائية، فهي تنمو بالتكثيف، وتمتص الأبخرة، والغازات، وتتجمد أو تنتشر، كما أنّها تمتص الضوء أو تشتته، وقد تتفاعل الجسيمات كيميائيا مع بعضها البعض في الهواء نظرا لتصادمها مع البعض بكثرة .

## Slide 61
2- الملوّثات الغازية
توجد ملوّثات رئيسية تشكل خطرا على البيئة ويمكن حصرها في ما يلي:
ثاني أكسيد الكبريت SO2
يوجد الكبريت -وهو أحد المكوّنات الرئيسية لتلوّث الهواء- في أغلب الملوّثات التي يصنعها الإنسان، وهو يتفاعل -أي يتأكسد- مع الأكسجين الجوّي ليكون ثاني أكسيد الكبريت، وهو غاز عديم اللون، ذو رائحة نفاذة .

## Slide 62
أوّل أكسيد الكربون CO
أوّل أكسيد الكربون غاز عديم الرائحة، والطعم، واللون، ويعتبر أكثر الملوّثات انتشارا في البيئة، ينتج عن الاحتراق غير الكامل للوقود الأحفوري، والوقود الحيوي، ووسائل النقل .

## Slide 63
كبريتيد الهيدروجينH2S
هو غاز ذو رائحة تشبه البيض الفاسد، ويتكوّن من تحلل المواد العضوية مثل مياه الصرف الصحي، وهو غاز سام، وقاتل، ولا يختلف عن أوّل أكسيد الكربون.
كما ينتج من تخمر الفضلات البشرية والحيوانية، وتحلل المواد العضوية المكبرتة، ومن بعض الصناعات النفطية، كما ينبعث من مصادر طبيعية كالبراكين.

## Slide 64: أثر الملوّثات الكيميائية
يعمل تلوّث الهواء على تآكل الكثير من المواد المعدنية أو الحجرية المستعملة في إنشاء المباني، وقد شكل ذلك قلقا كبيرا على سلامة تلك المباني، وآثار التآكل والتفتت هذه واضحة في المباني الأثرية التي تعود إلى العصور القديمة كقلعة أثينا في اليونان، نتيجة التزايد الكبير للملوّثات الصناعية في السنوات الحرب العالمية الثانية، حيث أنّ الرخام المستعمل في تشييد قلعة أثينا قد تفتت وتآكل كثيرا...

## Slide 65: تأثير ثاني أكسيد الكبريت
- يعمل على تآكل مادة البناء وتحللها
-في المناطق الصناعية أين ينتج البترول والنفط نلاحظ طبقة من الغبار الأسود تغطي أسطح المباني التاريخية.
- وفي ظل وجود الرطوبة والكائنات الحية الدقيقة والأمطار تنتقل هذه الملوّثات إلى داخل مواد البناء من خلال الخاصية الشعرية.
- يعمل ثاني أكسيد الكبريت على اسوداد الحجارة، ويقوم بعملية كيميائية مع الكالسيوم Calcium، ويحوّله إلى جبس gypse، كما يشوه So2، السيراميك والمعادن .
- يتأكسد ثاني أكسيد الكبريت بسرعة في الغلاف الجوّي (يتحد مع الأكسجين) ليكون ثالث أكسيد الكبريت، الذي يتفاعل فيما بعد مع الرطوبة ليكون حمض الكبريتيك، وحمض الكبريتك الجوّي مصدر أساسي للهطول الحمضي

## Slide 66
- كما يمكن أن يتفاعل حمض الكبريتك في الغلاف الجوّي بدوره معطيا أملاح الكبريتات مثل كبريتات الألمنيوم.
- يتفاعل حمض الكبريتك مع الأحجار وهواء البناء الكربونية، ويحول مادة كربونات الكالسيوم، التي تعتبر مادة أساسية في تلك المواد إلى كبريتات كالسيوم ، مما يساهم في تلف واجهات المعالم الأثرية من خلال ظهور عليها بعض الأمراض، كالتشققات وبعض البقع الناتجة عن التلوّث الجوّي
-تكون قشرة سمراء على أسطح الآثار الرخامية بسبب تفاعل عنصر الكربون مع أكسيد الكبريت، بالإضافة إلى ظهور نحر ناتج من تحلل وفقدان للمادة الرابطة بالكتل الحجرية أو الرخامية، وشروخ سرطانية في كل الاتجاهات .

## Slide 67
-تأثير ثاني الكربون: Co2
ومن الآثار السلبية لغاز ثاني أكسيد الكربون على المنشآت الأثرية والمباني التاريخية، تكوّن ذرات حمضية كربونية خاصة في المناطق الرطبة ،إذ يسبب تفاعل الذرات الحمضية مع الحجر الجيري إلى تكوين كربونات الكالسيوم، التي تتفتت بسهولة في صورة طبقات أو مسحوق، فينجم عنه نقص في قوّة التحمل الميكانيكية للكتل الحجرية، أمّا بالنسبة للمعادن فيؤدي ارتفاع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون مع توفر الرطوبة أو المحاليل المحلية إلى سرعة صدأ المعادن.

## Slide 68
تأثير غاز كبريتيد الهيدروجين: H2s
يؤثر غاز H2s على الألوان والدهانات خاصة تلك التي يدخل في تركيبها عنصر الرصاص Pb مسببا اسودادها، كما أنّه يسبب قصرا وشحوب بالألوان بصفة عامة. .

## Slide 69
تأثير أكسيد النيتروجين
- يتأكسد أكسيد النيتروجين ليكوّن ثاني أكسيد النتروجين "No2"، الذي يتفاعل مع الهيدروكروبونات مكوّنا ضبابا، كما يتفاعل ثاني أكسيد النيتروجين مع الماء ليكون حمض النيتريك، الذي يعتبر مكوّن رئيسي في المطر الحمضي.
- يتسبب حامض النيتريك في تآكل واجهات الكثير من المباني التاريخية والعامة، ولاسيما في الدول الصناعية، بسب تفاعله مع كربونات الكالسيوم التي يحوّلها إلى نيترات كالسيوم.

## Slide 70
- تأثير وسائل النقل والمواصلات
تختلف أنواع الملوّثات وتراكيزها في أهميتها وخطورتها تبعا لاختلاف المنطقة والوقت، ويمكن تقسيم المناطق التي يحدث بها مشاكل المرور والتلوّث إلى:
الفضاءات المحصورة: وهي المناطق المعزولة التي بها حواجز تقيد حركة الهواء كما في مستودعات الاستراحة (Garage)، وفي الشوراع الضيقة المحاطة ببنايات متصلة.
المحيط المتاخم أو الموازي لشارع عام كبير أو يقاطعه.
*التأثير المحلي: ويحدث في حوض الهواء لمنطقة سكنية كبيرة كالعواصم مثلا، والتي تتميز بكتلة هوائية ومناخ خاص بها.

## Slide 71
-يزداد تركيز الملوّثات في الفضاءات المحصورة ويتصف بطول مدة بقاءه، من بين هذه الملوّثات نذكر ثاني أكسيد الكربون Co2، والهيدروكربونات غير المحترقة، والضباب (جميع الدقائق المعلقة في الهواء كالغبار وحبوب اللقاح، والدقائق المعدنية والعضوية...).
-كما تحدث مشكلة التلوّث في فضاءات الطرق والشوارع الواسعة بسبب هذه الغازات المذكورة بالإضافة إلى أكاسيد النيتروجين، ومن ثمّ تبدأ التفاعلات الكيمياوية بمعدل سريع نسبيا لتوّلد كميّات كبيرة من مشتقات تلك المركبات الكيمياوية، ويستمر انبعاث الملوّثات، وبعدها تعمل تيارات الهواء على نشر ونقل هذه الملوّثات إلى أجواء بعيدة.

## Slide 72
-كما ينبعث من وسائل النقل المختلفة أوّل أكسيد الكربون Co، الذي يتحوّل في التربة إلى حامض الكربونيك (H2Co3)، وأكاسيد الكبريت (Sox) التي تكوّن الأمطار الحمضية وعنصر الرصاص.

## Slide 73: *تأثير النشاطات الصناعية
وتعد الملوّثات الكيميائية أبرز أنواع التلوّث الصادر عن المصانع، هذه الأخيرة تنجم عن الإفراط في استعمال المواد الكيميائية لحد الإخلال بعناصر البيئة ، من خلال تسريب أو تفريغ أو انبعاث المواد بصورتها الصلبة أو السائلة أو الغازية، سواء تم ذلك بصورة عمدية أو عن طريق الخطأ، مما يؤثر على صحة الإنسان والإضرار بالكائنات الحيّة والهواء. يتوّلد عن الصناعة مجموعة من الغازات الحمضية التي تؤثر على البيئة وما فيها إنسان، ونبات، ومنشىآت عمرانية.

## Slide 74
*تأثير السياحة
إن زيادة الضغط على المواقع السياحية تتسبب في زيادة الفضلات التي تلقى في النظام البيئي، كما أنها تؤدي إلى استهلاك كميّات كبيرة من موارده، وبالتالي يظهر أن الإخلال في التوازن الطبيعي قد ينتج من الزيادة في أعداد السياح، وأنشطتهم، والزيادة في الفضلات المطروحة، والزيادة في استهلاك الموارد، لذا يجب ضبط الحركة السياحية وتنظيمها في مواقع السياحة البيئية حتى لا يحدث مشكلات تخل في التوازن الطبيعي للنظام البيئي في الموقع السياحي .

## Slide 75
*المرض الأسود:
تعاني العديد من المعالم الأثرية من ظاهرة اسوداد الواجهات سواء الداخلية أو الخارجية، ما يعرف بالمرض الأسود، وهذا راجع لعدة أسباب أبرزها وجود ملوّثات جوّية في الهواء التي تتفاعل مع الرطوبة الجوّية ومياه الأمطار وتتحوّل إلى أحماض ، وتحملها الريّاح وتنشر في مساحات واسعة وفي أماكن مختلفة.
كثيرا ما نصادف هذه الظاهر في المناطق التي ترتفع فيها نسبة التلوّث الجوّي، فغالبا ما نلاحظ أجزاء فاتحة وأخرى داكنة على الأسطح، تتكوّن هذه الأخيرة بسبب التصاق الجسيمات المنتشرة في الهواء الجوّي على السطح في ظل وجود الرطوية، فتشكل طبقات رمادية اللون في البداية ثم تتحول تدريجيا إلى طبقة سوداء اللون.

## Slide 76
تمتص المواد المسامية مثل الحجر الجيري والطوب الماء، ولاسيما ماء التكاثف الناتج عن ارتفاع نسبة الرطوبة أو ماء الندى أو ماء الأمطار، مما يجعل المكان مهيأ لالتصاق الملوّثات الجوّية ذات المصادر المختلفة والغبار، وبالتالي تتشكل لدينا طبقة سوداء اللّون وأحيانا تكون رمادية اللون؛ وقد أثبتت المعاينة الميدانية لمجموعة من المعالم الأثرية -سواء في مدينة تلمسان أو وهران – المصابة بالمرض الأسود تفاوت سمك هذه الطبقات، تبعا لنوعية مواد البناء ومساميتها، ففي المباني من الحجر الجيري والطوب الأمر يختلف عنه في المباني الحجرية وغيرها.

## Slide 77: الصورتان توضحان سمك الطبقة السوداء.
مادة مسامية
مادة غير مسامية

## Slide 78: 3- التلف البيولوجي

## Slide 80: مسببات التلف البيولوجي

## Slide 84: النباتات
تعد النباتات من العوامل التي تؤثر في تركيبة الصخور الفيزيائية والكيميائية، إذ تعمل على إضعاف التماسك الجوّي، وتفتيته، وتهيئته لعمليات التعرية والحت، ولاسيما عندما تتوفر المياه في التربة التي عليها المباني الأثرية، فإن بذور النباتات التي تحملها الريّاح والطيّور والتي تستقر في الشقوق والفواصل تحيى وتنمو بفعل الأمطار، مما يزيد من عملية تشقق وتصدع المباني إذا توفر لها الوقت اللازم، كما أنّ الأساسات المبنية من الأحجار الكربوناتية تتآكل بفعل الإفرازات الحمضية التي تفرزها خلايا الجذور وتشوه المنظر العام للمبنى، وتشكل مركبات تنحل في الماء وتهاجر إلى أماكن الترسب فتشكل مع الطحالب سطحا كتما صلبا فوق السطح الحامل، كما تشكل النباتات لاسيما المتسلقة عزلا كاملا لسطح الحجر ممّا يؤثر على عملية البخر ويبقى الرطوبة داخل الجدار حتى في فترات شديدة التشميس

## Slide 85
الطيّور و الوطاويط
تلحق الطيّور ضررا ميكانيكيا مباشرا بالمباني الأثرية بسبب ما تحدثه من نقر وخدوش بمنقارها ومخالبها، كما أنّ أعشاشها وفضلاتها تشوه منظر المباني الأثرية، وفضلاتها في ظل وجود الرطوبة تتحوّل إلى أحماض مثل حمض النيترك والفوسفاريك، وهي أحماض تساهم في تآكل الأسطح نتيجة لتفاعلها معها، وتكوين نيترات وفوسفات الكالسيوم.
أمّا الوطاويط تعتبر من بين الحيوانات التي تشوه منظر المباني التاريخية خاصة تلك التي توجد في مناطق نائية بعيدة عن العمران والمظلمة، وتكون فضلاتها في صورة بقع بنية داكنة على السطح يصعب إزالتها ولاسيما على الألوان، إلى جانب الروائح الكريهة المنبعثة منها

## Slide 86
الحشرات
من بين الحشرات التي تهاجم المباني الأثرية وتهدد استمراريتها نذكر:
النمل الأبيض الذي يعمل على حفر أنفاقا تحت الأساسات، ويتسبب بذلك في خلخلة التربة تحت الأساسات، كما يهاجم الأخشاب ويفتتها، أمّا النمل البري يلحق بالمبنى تلفا غير مباشر ولاسيما المباني الأثرية الموجودة في مناطق نائية، إذ يبني على الجدران أعشاشا شديدة الصلابة والتماسك من الطين وبعض الإفرازات العضوية مسببا تشويها لمنظرها.
إلى جانب الصراصير التي تكثر في المناطق الرطبة والقريبة من المناطق السكنية أو الأراضي الزراعية، تفرز هذه الصراصير سائلا أسود اللون يتلف أي مادة يسقط عليها، وفي توفر الحرارة والرطوبة تلصق أنثى هذه الحشرة البويضات في أكياس وتلصقها بالأركان.
وعموما إنّ العمليات العضوية المختلفة وخاصة عملية الإفراز التي تقوم بها هذه الحشرات تؤدي إلى تفاعلات كيميائية، ينجم عنها تحلل لمواد البناء، كما أنّه عندما تموت هذه الأخيرة تتحلل أجسامها في التربة مما يساهم في زيادة عملتي التفكيك والتفتيت .

## Slide 87: الكائنات الحية الدقيقة
الفطريات والبكتيريا
تتلف الفطريات والبكتيريا أنواع عديدة من المواد، وتلحق بها أضرار جسيمة مثل الأحجار، حيث يوجد نوع من البكتيريا قادر على التطوّر بالاعتماد على المركبات غير العضوية (أملاح معدنية، ماء، ثاني أكسيد الكربون)، هذا إلى جانب تأثيرها البيوكيميائي، وهي تتطوّر عندما تبلغ نسبة الرطوبة 90% والحرارة 25-30م°، وهي على أنواع البكتيريا الكبريتية والنيترية .
تعمل الفطريات على تآكل وتحلل المواد البناء المسامية بسبب الأحماض الناتجة عن التفاعلات الكيميائية، التي تقوم بها أثناء وظائفها .

## Slide 88
البكتيريا
وهي على نوعين البكتيريا العضوية التغذية hétérotrophes والبكتيريا الذاتية التغذية autotrophes.
تنتشر البكتيربا العضوية التغذية بأعداد كبيرة على الحجارة، وتكون في بعض الأحيان سببا في تشكيل الأحماض العضوية كحمض الأكساليك، وتسبب تبقع الأسطح وذوبان بعض أنواع الأملاح.
البكتيريا الذاتية التغذية مثل بكتيريا Thiobacillus تعمل على أكسدة الكبريت، وتحويله إلى حمض الكبريتيك (ظاهرة انحلال)، ثمّ إلى كبريتات (الأملاح الضارة مثل كبريتات الكالسيوم أو البوتاسيوم)، هذه الأملاح ذات المصدر الحيوي التي عادة ما تضاف إلى تلك التي الناشئة عن طريق التبخر، ستساهم في حدوث أخطار مرتبطة بتبلور الأملاح كانشطار مواد البناء

## Slide 89
الطحالب والحزازات

## Slide 90
غالبا ما تنتشر الفطريات والطحالب والأشنات في المناطق المظلمة أو التي لا تصلها الأشعة الشمسية، أو في الأماكن التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة على مدار السنة، فمحتوى الرطوبة الموجود في الحجر والمياه المتجمعة في الثغرات يكون لها تأثير مباشر على تراكم الأملاح والنموّ الميكروبي وتدهور المواد الحجرية.
تتسبب الكائنات الدقيقة مثل الطحالب والأشنات في تغطية سطح المبنى أو أجزاء منه داخليا أو خارجيا، وتؤدي إلى تغييرات في اللّون وتكوين وتراكم الأملاح في الحجر، مما يزيد من تفكك المواد، فهناك أنواع عديدة من البكتيريا تتكوّن من تراكم أملاح كبريتات لتشكل مستعمرات على سطح المبنى.

## Slide 91
الطحالب:
تنتشر الطحالب على جميع أنواع المواد باختلافها فنجدها على الحجارة، الجبس، الدهانات، الخرسانة وحتى الجداريات والزجاج الملّون، وتؤثر على مكان نموّها كونها تحتفظ بكميّة الماء الموجودة، وتفرز أحماضا عضوية مدمرة، بالإضافة إلى عملها الميكانيكي المتمثل أساسا في الانتشار على الجدران أو الأرضيات وتغلغل نوع من خلاياها في عمق مواد البناء ، وأخيرا تشويه المنظر الجمالي للمعلم بسبب ألوانها المختلفة مما يدل على تلوث بيولوجي متعدد:
1-اللّون الأخضر: عادة ما نلاحظه على الأسطح الملساء كالزجاج أو الحجارة والأسطح الرطبة التي يصلها الضوء، والأمثلة متعدد في عينات البحث مثل حمام الصباغين بتلمسان وحمام الباي بوشلاغم بوهران وغيرهما، حيث نجد اتحاد نوعين من الطحالب لإحداث هذا اللون هما الطحالب الزرقاء (algues bleues) cyanobactéries والطحالب الخضراء chlorophycées (vertes algues).

## Slide 92
2-اللون الأسود: نجده في الأسطح الخشنة وفي الأجواءّ الجد رطبة، والمسؤولة عنه الطحالب الزرقاء، وهنا يجب أن لا نخلط بين المرض الأسود واللّون الأسود البيولوجي المصدر.
3-اللون الأحمر: ينجم هذا اللّون بسبب الطحالب الخضراء من عائلة Trentepolhia، أين يكون المعلم عرضة للريّاح والأمطار الحمضية مثل قلعة سانتا كروز ..

## Slide 93
الحزازات:
تتكوّن الحزازات من مجموعة معقدة بين الفطريات والطحالب، تهاجم الحزازات المواد من خلال جذورها، مشكلة طبقة ملّونة على الأسطح الرطبة، من بين المجموعات المورفولوجية الرئيسية للحزازات أو الأشنات، هي الورقية والقشريات التي تتواجد أساسا على المعالم الأثرية.
تعمل الأشنات الورقية على تغطية السطح دون ترك فراغات، لكنها لا تتغلغل إلى جوف المواد مثل القشريات التي تهاجم جذورها عمق مواد البناء وتفرز أحماضا عضوية وتفككها، عموما الأشنات تتلف المواد ولاسيما المادة الجيرية بسبب الأحماض العضوية وتترك ألوانا متباينة منها اللّون البني .

## Slide 95: العوامل البشرية

## Slide 98
يعتبر الإنسان مصدرا لمختلف أنواع التدهور الذى يصيب المعالم الأثرية ؛ وذلك بفعل تحول نشاطه والتطور الصناعي والتحولات الطارئة في محيطه، فبالرغم من أن هذه الأعمال التخريبية كانت لا إيراديه إلا أن مفعولها كان سلبيا و سريعا. فقد كان للتطور السريع للمنجزات العلمية والتكنولوجية التي توفر الاحتياجات المادية للإنسان بمعدلات فائقة أثر في إخلال موازنة الإنسان بين احتياجاته المعنوية والمادية.

## Slide 99
و قد ظهر هذا التأثير في مواد و عناصر الإنشاءات و نظرياتها المتطورة وهذه من أهم المشكلات التي يواجهها المعماري في محاولته ربط التراث الحضاري بالتقدم العلمي في بناء العمارة المعاصرة والتي تكون الحيز الفراغي للمدن. فنجد مثلا التطور الاقتصادي قد أثر علي اتجاه العمارة نتيجة لاستراد النماذج المعمارية الغربية والتأثر بها، إلى جانب استخدام مواد بناء حديثة تختلف في تركيبتها عن مواد البناء التقليدية في عمليات الترميم من ذلك استخدام الأسمنت البروتلاندي في ملء الفجوات والحقن الذي يتسبب في تصدع المبنى وتتكرر نفس الظاهرة في حالة استخدام الجبس في الأبنية المشيدة في المناطق الرطبة. كما ينشأ عن استخدام أسياخ الحديد في عمليات التدعيم ولاسيما في وجود الرطوبة صدأ الحديد و من ثم زيادة حجمه حيث تتسبب هذه الأخير في حدوث انفعالات وضغط على الجدران ومن ثم تحدث عمليات التشقق وما تصاحبها من أضرارً خطيرة تؤثر على المبنى.

## Slide 100
يشكل استخدام مواد حديثة دون إخضاعها لدراسات معملية و تطبيقية خطراً كبيراً على المبنى الأثري حتى و إن أعطت هذه المواد نتائج ايجابية في البلد المنتج لها وذلك لاختلاف الظروف المناخية. كما قد أو جب التطور التكنولوجي والثورة الصناعية في العصر الحديث إقامة مشاريع إنشائية كبرى كالسدود والسكك الحديدية وشق الطرق و مد أنابيب النفط وإنشاء المطارات والموانئ البحرية فتسبب هذا الأخير في الاعتداء والمساس بالآثار التي تشكل عائقا في طريقتها دون الاكتراث إلى أهميتها التاريخية وقيمتها الفنية والجمالية.
كما صاحب هذا التطور اختراعات جديدة في مجال النقل والمواصلات مثل السيارات والحافلات الشاحنات وغيرها من الوسائل الحديثة التي أثرت على التراث المعماري سلبا لما تحدثه من اهتزازات وتبعثه من أدخنة سامة إلى جانب أنها تشكل عبأ على شوارع وحارات المدينة القديمة التي لم تصمم بحسب احتياجات المرور الحديثة و أيضا لسوء استخدامها.

## Slide 101
إن المدينة في العصر الراهن تتلقى في كل يوم جديدا من التقنية الحديثة و المبتكرات في الوسائل و المواد على الصعيد العمراني و الإنشائي ، فغير هذا التطور من ملامح المدن القديمة و أبعدها عن أصولها التاريخية، و زادت الشقة بين مناطقها الحديثة وبين الأماكن القديمة المحصورة داخل الأسوار.

## Slide 103
2- النمو الديمغرافي
لقد أدى النمو الديمغرافي السريع لظهور أزمة السكن مما دفع إلى البحث عن مبان تفي بالغرض دون الاهتمام بالطابع المعماري الذي يميز المدينة الإسلامية مما أدي إلي فقدان المدينة الترابط و الانسجام بين عناصرها كأن تقوم بعض السلطات العامة بإعادة تخطيط وتوسيع الطرق و تطوير المواقع لأغراض عمرانية من ذلك إصلاح الأرصفة، نصب شبكات نقل الطاقة الكهربائية أو توسيع و تحديد المباني القائمة أو تشييد مبان حديثة وخير مثال على ذاك العمارات المتعددة الطوابق التى ظهرت فى المدينة لتلبية الإحتيياجات السكنية المتزايدة.

## Slide 104
3- التأثير الغربي
لقد اقتبست الحضارة الغربية من الحضارة العربية قديمها و حديثها كثيرا من قيمها الروحية والعلمية وأدخلت بدورها على العالم العربي الكثير من القيم المادية والنظرية للحضارة الغربية ، مما أفقدها اتزانها الروحي والمادي فقد الناس ارتباطهم بالكيان العمراني والاجتماعي الذي يعيشون فيه خاصة في الحضر و بقي الريف أو البادية في منأى عن طريق التأثير الغربي إلى أن ارتبطت القرية بالمدينة في الوقت الحاضر وأخذت منها الكثير من معالمها العمرانية ولقد أثار الكثير من المعماريين العرب والمسلمين مشكلة العمارة الغربية الطاغية بقيمها علي العمران العربي والإسلامي حيث تمكن خطورة الأسلوب الغربي في كونها تضع المعماري المسلم في قالب الشكل وتبعده عن المضمون وتعاليم الإسلام.

## Slide 105
4- الجهل و الإهمال:
قد تدفع الرغبة في تجديد البناء القديم و الحصول على عمارة ذات فائدة اقتصادية و اجتماعية بعض الأفراد أو السلطات المسؤولة إلى هدم المباني التاريخية كليا أو جزئيا كالقيام مثلاً بتوظيف هذه المباني الأثرية بصورة لاعقلانية من خلال إعطائها وظيفة في غير محلها كإتحادها مساكن للإقامة أو شغلها بحوانيت تجارية أو عملها ورشات حدادة ومسابك و مدابغ و ما إلى ذلك كما أنه في بعض الدول يجعلون من هذه المباني مؤسسات إدارية و أماكن للسياحة مما يجعلها عرضة للتخريب المباشر والسريع لانعدام أجهزة التكيف واستخدام وسائل إضاءة تضر بالألوان وغير ذلك.

## Slide 106
ومن صور انعدام الوعي وعدم الاكتراث بالأهمية التاريخية للمعلم الأثري إن يعمد بعض الزوار كتابة أسمائهم على الجدران باستخدام أقلام أو آلات حادة يصعب إزالتها و التخلص منها أو عن طريق لمس الكتابات و النقوش المختلفة الموجودة على جدرانه رغبة في إشباع النفس بجماله و معرفة تاريخها مما أدى إلى الطمس الكلي أو الجزئي للألوان والنقوش، كما إن الاستنشاق والتنفس داخل الأماكن الأثرية يجعل الهواء الداخلي مشبعا بالرطوبة والأحماض مما يسبب إتلاف العديد من الرسومات الموجودة على الجدران، ففي هذه الحالة يتحلل غاز الكربون الناتج عن كثرة التنفس في وجود قطرات ماء التكاثف الغني بحض الكربونيك ويتحول على محلول قوي يفتك بالحجر الكلسي. بالإضافة إلى انعدام أعمال الصيانة الدورية للمباني التي فقدت وظيفتها مع مر العصور كالحمامات القديمة و الجوامع و المدارس مما أدى إلى تلفا و تدهور حالتها الصحية.

## Slide 107
5- الهجر:
يؤدي هجر المباني التاريخية لظروف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ( كالحروب، انتشار القحط و المجاعات، الجفاف و نحوها) إلى اختفائها و تهدمها بسبب العوامل الطبيعية أو العوامل البشرية كاستغلال أحجار هذه المباني في أعمال بناء جديدة أوسرقة العناصر الزخرفية من ألواح الفسيفسائية و تيجان أعمدة و بيعها أو بناء منازل جديدة فوق هذه الأبنية من خلال ترميم ما بقي من المبنى القديم و تهيأته على حسب متطلبات الحياة الجديدة إلى جانب ما يقوم به الناس من رمي لقاذوراتهم ومخلفاتهم في هذه المباني المهجورة، وهنا تعمل الرياح و الأمطار ومختلف الكائنات الحية على تماسكها وجعلها طبقة صلبة من فوق البناء.

## Slide 108
6

## Slide 109
7

## Slide 111: 4-غياب الوعي بأهمية التراث الأثري