## Slide 2
Notes: 2

## Slide 3: LES REFERENTIELS
ISO / CEI 17025 V 2017: Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais
ISO / CEI 17043 V 2010: Evaluation de la conformité Exigences générales concernant les essais d'aptitude
ISO 10012 / 2003: Système de management de la mesure – exigences pour les processus et les équipements de mesure
FD X07-007 / 2005: Guide d’application de la norme ISO 10012 - système de management de la mesure – exigences pour les processus et les équipements de mesure – conception, développement, maitrise et amélioration

## Slide 4: LES REFERENTIELS - SUITE
5725: Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure
– Partie 1: Principes généraux et définitions
– Partie 2: Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d’une méthode de mesure normalisée
– Partie 3: Mesure intermédiaire de la fidélité d’une méthode de mesure normalisée
– Partie 4: Méthode de base pour la détermination de la justesse d’une méthode de mesure normalisée
– Partie 5: Méthodes alternatives pour la détermination de la fidélité d'une méthode de mesure normalisée
– Partie 6: Utilisation dans la pratique des valeurs d’exactitude
NF 148 : Validation des méthodes d’analyse – application à la microbiologie des eaux

## Slide 5: PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS
Notes: 5

## Slide 6: DEFINITIONS
Validation
ISO 9000 - 2015
Confirmation par des preuves objectives que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévues ont été satisfaites
Note : Les preuves objectives requises pour la validation peuvent être le résultat d’un essai ou d’une autre forme de détermination, telle que la réalisation de calculs ou la revue de documents.

## Slide 7: DEFINITIONS
Validation
ISO /CEI 17025 – 2017
VIM 2012
Vérification, où les exigences spécifiées sont adéquates pour un usage déterminé
EXEMPLE: Une procédure de mesure, habituellement utilisée pour la mesure de la concentration en masse d'azote dans l'eau, peut aussi être validée pour la mesure dans le sérum humain.

## Slide 8: DEFINITIONS
Valeur aberrante
ISO 5725 - 1
Elément d’un ensemble de valeurs qui est incohérent avec les autres éléments de cet ensemble.

## Slide 9: DEFINITIONS
Valeur de référence acceptée
ISO 5725 - 1
Valeur qui sert de référence, agréée pour une comparaison, et qui résulte:
d’une valeur théorique ou établie, fondée sur des principes scientifiques;
d’une valeur assignée ou certifiée, fondée sur les travaux expérimentaux d’une organisation nationale ou internationale;
d’une valeur de consensus ou certifiée, fondée sur un travail expérimental en collaboration et placé sous les auspices d’un groupe scientifique ou technique;
dans les cas où a), b) et c) ne sont pas applicables, de l’espérance de la quantité (mesurable), c’est à dire la moyenne d’une population spécifiée de mesures.

## Slide 10: PRINCIPES
La méthode de mesure doit être normalisée
ISO 5725 - 1
Afin que les mesures soient faites de la même façon, il est nécessaire que la méthode de mesure ait été normalisée. Toutes les mesures devront alors avoir été effectuées selon la norme correspondante. Cela signifie qu’il doit exister un document écrit décrivant en détail comment la mesure doit être effectuée, comportant de préférence une description de la façon dont il convient d’obtenir et de préparer le spécimen de mesure.

## Slide 11: PRINCIPES
La normalisation de la méthode implique une expérience d’exactitude
ISO 5725 - 1
II convient de déterminer les mesures de l’exactitude (justesse et fidélité) à partir d’une série de résultats d’essai, reportés par les laboratoires participants, organisés sous la direction d’une commission d’experts établie spécifiquement dans ce but.

## Slide 12: DEFINITIONS
Exactitude
ISO 5725 - 1
Étroitesse de l’accord entre le résultat d’essai et la valeur de référence acceptée.
NOTE: Le terme «exactitude», appliqué à un ensemble de résultats d’essai, implique une combinaison de composantes aléatoires et d’une erreur systématique commune ou d’une composante de biais.

## Slide 13: PRINCIPES
Les Individus d’essai doivent être identiques
ISO 5725 - 1
Dans une expérience d’exactitude, des échantillons d’un matériau spécifique ou d’un produit spécifique sont envoyés à partir d’un point central à un certain nombre de laboratoires dans différents lieux, différents pays ou même différents continents.
La définition des conditions de répétabilité stipulant que les mesures dans ces laboratoires doivent être effectuées sur des individus d’essai identiques

## Slide 14: PRINCIPES
Les essais de validation doivent être réalisés dans un intervalles de temps court
ISO 5725 - 1
Il convient de conduire des essais sous des conditions de répétabilité dans un temps aussi court que possible, afin de minimiser les variations de ces facteurs, tels que l’environnement que l’on ne peut pas toujours garantir constant.
En particulier, il convient de ne pas ré-étalonner l’équipement entre les mesures, à moins que ce ne soit une partie essentielle de chaque mesure individuelle

## Slide 15: PRINCIPES
Les exigences relatives aux laboratoires participants doivent être définies et respectées
ISO 5725 - 1
Pour une méthode de mesure normalisée, la répétabilité sera, au moins approximativement, la même pour tous les laboratoires appliquant la procédure normalisée, de sorte qu’il sera possible d’établir un écart-type de répétabilité moyen commun qui sera applicable à tout laboratoire.
.

## Slide 16: PRINCIPES
Les conditions ambiantes doivent être maitrisées
ISO 5725 - 1
Les facteurs qui contribuent à la variabilité des valeurs observées obtenues au sein d’un laboratoire peuvent être donnés en tant que temps, opérateur et équipement, lorsque des observations à différents moments incluent les effets dus aux modifications des conditions d’environnement et au réétalonnage de l’équipement entre les observations.
Sous des conditions de répétabilité, les observations sont effectuées avec les trois facteurs constants, et sous des conditions de reproductibilité, les observations sont effectuées par des laboratoires différents, c’est-à-dire, non seulement avec les trois facteurs variant, mais aussi avec des effets supplémentaires dus à la différence entre les laboratoires dans la gestion et la maintenance du laboratoire, la stabilité du contrôle de l’observation, etc.

## Slide 17: PRINCIPES
Utilité des modèle statistique
ISO 5725 - 1
Pour l’estimation de l’exactitude (justesse et fidélité) d’une méthode de mesure, il est utile de supposer que chaque résultat d’essai, y, est la somme de trois composantes:
Y = m + B + e
où, pour le matériau particulier soumis à essai,
m: est la moyenne générale
B: est la composante laboratoire du biais sous des conditions de répétabilité;
e: est l’erreur aléatoire survenant dans chaque mesure sous des conditions de répétabilité.
Notes: var (e) = δr2
l’écart-type de répétabilité: δr=√var
l’écart-type de reproductibilité: δR= √δ2+δ2

## Slide 18: PRINCIPES
Elaboration du plan d’expérience pour l’estimation de l’exactitude
ISO 5725 - 1
Organisation d’une expérience d’exactitude
L’organisation d’une expérience destinée à estimer la fidélité et/ou la justesse d’une méthode de mesure normalisée confiée à une commission d’experts familiarisés avec la méthode de mesure et ses applications.
II convient qu’au moins un des membres ait de l’expérience dans la construction et l’analyse statistique des expériences.

## Slide 19: PRINCIPES
Elaboration du plan d’expérience pour l’estimation de l’exactitude
ISO 5725 - 1
Organisation d’une expérience d’exactitude
Lors de l’organisation de l’expérience examiner les questions suivantes :
Une norme satisfaisante existe-t-elle pour la méthode de mesure?
Combien de laboratoires convient-il de recruter pour coopérer à l’expérience?
Comment convient-il de recruter les laboratoires et à quelles conditions devraient-ils satisfaire?
Quelle est l’étendue des niveaux rencontrés dans la pratique?
Combien de niveaux convient-il d’utiliser dans l’expérience?

## Slide 20: PRINCIPES
Elaboration du plan d’expérience pour l’estimation de l’exactitude
ISO 5725 - 1
Organisation d’une expérience d’exactitude
Quels sont les matériaux susceptibles de représenter ces niveaux et comment convient-il de les préparer?
Quel nombre de répliques convient-il de spécifier?
Quelle durée convient-il de spécifier pour terminer toutes les mesures?
Le modèle de base (modèle statistique) est-il approprié, ou convient-il d’en considérer un modifié?
Des précautions spéciales sont-elles nécessaires pour assurer que des matériaux identiques sont mesurés dans le même état dans tous les laboratoires?