## Slide 2: LES CRITÈRES DE VALIDATION D’UNE MÉTHODES D’ANALYSE
Notes: 2

## Slide 3: Les critères de validation d’une méthodes d’analyse
Applicabilité
Sélectivité/spécificité
Fonction d’étalonnage
Fidélité
Justesse / Biais
L’exactitude
Limite de détermination
Robustesse
Incertitude de mesure
Notes: 3

## Slide 4: Applicabilité (praticabilité)
Une méthode métrologiquement applicable à une ou plusieurs propriétés spécifiées
Notes: 4

## Slide 5: Sélectivité / Spécificité
Sélectivité :
Propriété d'un système de mesure, utilisant une procédure de mesure spécifiée, selon laquelle le système fournit des valeurs mesurées pour un ou plusieurs mesurandes, telles que les valeurs de chaque mesurande sont indépendantes des autres mesurandes ou d'autres grandeurs dans le phénomène, le corps ou la substance en cours d'examen
Spécificité :
Capacité d’une méthode à mesurer un analyte particulier dans un échantillon sans que cette mesure soit faussée par d’autres composants de l’échantillon.
Notes: 5

## Slide 6: Courbe d’étalonnage (Fonction d’étalonnage)
Expression de la relation entre la grandeur mesurée, p. ex. l’extinction, et la teneur, p. ex. une concentration massique
La fonction d’étalonnage peut être linéaire, linéarisée ou non linéaire
Notes: 6

## Slide 7: Linéarité
Aptitude de la méthode, pour une matrice donnée, à fournir des résultats proportionnels à la quantité d'analyte présente dans l'échantillon, c'est-à-dire qu'à une augmentation de l'analyte correspond une augmentation linéaire ou proportionnelle des résultats.
Notes: 7

## Slide 8: DEFINITIONS
Fidélité
ISO 5725 - 1
Étroitesse d’accord entre des résultats d’essai indépendants obtenus sous des conditions stipulées.
NOTES: La fidélité dépend uniquement de la distribution des erreurs aléatoires et n’a aucune relation avec la valeur vraie ou spécifiée.
La mesure de fidélité est exprimée en termes d’infidélité et est calculée à partir de l’écart-type des résultats d’essais. Une fidélité moindre est reflétée par un plus grand écart-type.
Le terme «résultats d’essai indépendants» signifie des résultats obtenus d’une façon non influencée par un résultat précédent sur le même matériau d’essai ou similaire. Les mesures quantitatives de la fidélité dépendent de façon critique des conditions stipulées. Les conditions de répétabilité et de reproductibilité sont des ensembles particuliers de conditions extrêmes.

## Slide 9: Fidélité
Elle se subdivise en:
  Répétabilité,
  Fidélité intermédiaire
  Reproductibilité.
La fidélité est un écart-type d’une série de données
Fidélité
Notes: 9

## Slide 10: DEFINITIONS
Répétabilité
ISO 5725 - 1
Fidélité sous des conditions de répétabilité.
Conditions de répétabilité: Conditions où les résultats d’essai indépendants sont obtenus par la même méthode sur des individus d’essai identiques dans le même laboratoire, par le même opérateur, utilisant le même équipement et pendant un court intervalle de temps.
Ecart-type de répétabilité: Écart-type des résultats d’essai obtenus sous des conditions de répétabilité.

## Slide 11: Répétabilité cas de la norme AFNOR: 148
Fidélité déterminée sous des conditions de répétabilité (même échantillon, même opérateur, même appareil, mêmes réactifs, etc.)
Il faut déterminer 6 à 10 fois les concentrations de matrices typiques et calculer les concentrations moyennes ainsi que les écarts-types
Fidélité
Notes: 11

## Slide 12: Définition: Fidélité intermédiaire
Condition de mesurage dans un ensemble de conditions qui comprennent la même procédure de mesure, le même lieu et des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires pendant une période de temps étendue, mais peuvent comprendre d'autres conditions que l'on fait varier
NOTE 1 Les conditions que l'on fait varier peuvent comprendre de nouveaux étalonnages, étalons, opérateurs et systèmes de mesure.
Fidélité
VIM
Notes: 12

## Slide 13: Fidélité intermédiaire
Fidélité
Facteurs | Etat 1 | Etat 2
Temps | Mesure au même moment | Mesures à différents moments
Etalonnage | Pas d’étalonnage entre les mesures | Étalonnage entre les mesures
Operateur | Même opérateur | Opérateurs différents
Equipement | Même équipement sans réétalonnage | Différents équipements
Notes: 13

## Slide 14
Étroitesse de l’accord entre les mesurages successifs de la même quantité, effectués dans les conditions de reproductibilité.
Issue d’études inter laboratoires
Fidélité
DEFINITIONS : Reproductibilité
Notes: 14

## Slide 15
Reproductibilité
ISO 5725 - 1
Fidélité sous des conditions de reproductibilité. .
Conditions de reproductibilité: Conditions où les résultats d’essai sont obtenus par la même méthode sur des individus d’essais identiques dans différents laboratoires, avec différents opérateurs et utilisant des équipements différents.
Ecart-type de reproductibilité: Écart-type des résultats d’essai obtenus sous des conditions de reproductibilité.

## Slide 16: Conditions pour une expérience de fidélité Recrutement des laboratoires
Fidélité
Il convient que les laboratoires, participant à toute expérience pour estimer l’exactitude, soient choisis au hasard parmi tous les laboratoires utilisant la méthode de mesure.
Des volontaires ne peuvent représenter un échantillon réaliste.

## Slide 17: Estimations de l’ecart-type
Dans la pratique statistique, lorsque la vraie valeur de l’écart-type, δ, n’est pas connue et est remplacée par une estimation fondée sur un échantillon, le symbole δ est alors remplacé par S pour signaler qu’il s’agit d’une estimation.
Fidélité

## Slide 18: DEFINITION: Justesse
Etroitesse de l'accord entre la moyenne d'un nombre infini de valeurs mesurées répétées et une valeur de référence
NOTES: La mesure de la justesse est généralement exprimée en termes de biais.
ISO 5725 - 1
Justesse
Notes: 18

## Slide 19: DEFINITION: Justesse
Le biais :
Différence entre l’espérance mathématique des résultats d’essai et une valeur de référence acceptée.
NOTE: Le biais est l’erreur systématique totale par opposition à l’erreur aléatoire. II peut y avoir une ou plusieurs composantes d’erreur systématique qui contribuent au biais. Une différence systématique plus importante par rapport a la valeur de référence acceptée est reflétée par une plus grande valeur du biais
ISO 5725 - 1
Justesse
Notes: 19

## Slide 20: Justesse
Etroitesse de l'accord entre la moyenne d'un nombre infini de valeurs mesurées répétées et une valeur de référence
Déterminée à l’aide d’un matériau de référence
Déterminée à l’aide d’une seconde méthode
Déterminée à l’aide d’une comparaison inter laboratoire
Justesse
Notes: 20

## Slide 21: Justesse
Le matériau de référence doit avoir des pro­priétés connues au niveau approprié à celui auquel la méthode de mesure normalisée est supposée être appliquée, par exemple, concentration.
Dans certains cas, il sera important d'inclure, dans l'expérience d'estimation, une série de matériaux de référence, chacun correspondant à un niveau différent de la pro­priété, car il est possible que le biais de la méthode d'essai normalisée puisse être différent à des niveaux différents. Il est recommandé que le matériau de ré­férence ait une matrice aussi proche que possible de la matrice du matériau soumis à la méthode de me­ sure normalisée, par exemple, carbone dans du char­bon ou carbone dans de l'acier.
Justesse
Notes: 21

## Slide 22: Justesse
La mesure de la justesse est généralement exprimée en termes de biais.
Lors de chaque contrôle comparaison inter laboratoire, le laboratoire doit calculer le biais pour l’ensemble des paramètres :
      Biais = (Vo– Vs)
Vs : valeur suggérée
Vo: moyenne des valeurs observées
Biais : écart entre le résultat du laboratoire et la valeur assignée
Justesse
Notes: 22

## Slide 23: Justesse
Biais de justesse relative(%) = X 100
Vo : moyenne des valeurs observées;
Vs : valeur suggérée.
Justesse
Notes: 23

## Slide 24: Fidélité / justesse

## Slide 25: Exactitude, exactitude relative
Exactitude : Étroitesse de l'accord entre le résultat d’essai et la valeur de référence acceptée.
Exactitude relative : Niveau de correspondance entre la réponse obtenue avec la méthode de référence et la réponse obtenue avec la méthode alternative sur les mêmes échantillons.
si un biais significatif est mis en évidence, la méthode ne peut pas être validée
Exactitude
Notes: 25

## Slide 26: Calcul de l’exactitude
Vérifier l’exactitude d’une mesure à partir:
    L’objet d’essai (une mesure)
    En réalisant 2 essais en répétabilité
Exactitude

## Slide 27: Limite de décision (limite d’acceptabilité)
Limite à laquelle et au-delà de laquelle il est permis de conclure avec une probabilité d’erreur α qu’un échantillon est positif. (conforme)
Exactitude
Notes: 27

## Slide 28: Calcul de l’exactitude a partir de l’objet d’essai
Intervalle d’acceptabilité
Lim inf=1,85 g/l
Lim sup=2,15 g/l
2,06 g/l
Je conclue que la valeur mesurée est comprise dans l’intervalle d’acceptabilité. Elle est exacte donc conforme
Donc , les valeurs pour mes échantillons sont acceptés
Valeurs mesurées
Exactitude

## Slide 29: Calcul de l’exactitude a partir de l’objet d’essai
Intervalle d’acceptabilité
Lim inf=1,85 g/l
Lim sup=2,15 g/l
2,23 g/l
Je conclue que la valeur mesurée n’est pas comprise dans l’intervalle d’acceptabilité. Elle n’est pas exacte donc non conforme
Donc , les valeurs pour mes échantillons ne sont pas acceptés
Valeurs mesurées
Exactitude

## Slide 30: Calcul de l’exactitude réalisant 2 essais en répétabilité
2 concentrations d’une substance (g/l) mesurées dans une solution donnée:
Résultat 1 = 22,92 g/l
Résultat 2= 23,35 g/l
Ecart-type : Sr = 0,5 g/l
I R1 – R2 I ≤ 2,8 Sr (2,8 = facteur d’élargissement)
    Dans ce cas: I R1 – R2 I = 0,43 g/l
    2,8 Sr = 1,4 g/l
Mes valeurs sont compatibles , je peux faire la moyenne:
(R1+R2)/2 = 23,135 g/l (valeur a retenir pour l’exactitude)
Exactitude

## Slide 31: Calcul de l’exactitude réalisant 2 essais en répétabilité
Exemple 2:
Résultat 1 = 21,56 g/l
Résultat 2= 23,49 g/l
Ecart-type : Sr = 0,5 g/l
I R1 – R2 I ≤ 2,8 Sr
    Dans ce cas: I R1 – R2 I = …….. g/l
    2,8 Sr = 1,4 g/l
Conclure: ………..
1,93
Exactitude

## Slide 32: Limite de détermination
Est la plus petite concentration qui puisse être détectée, identifiée et/ou quantifiée avec un risque d’erreur
Les calculs de ces limites sont décrits dans la norme NF EN ISO 11843 ; Capacité de détection
LDM = 3 X s
Notes: 32

## Slide 33: Définition: Robustesse
La robustesse d’une méthode d’analyse est une mesure de sa capacité à ne pas être affectée par de petites variations des conditions opératoires.
Ces variations doivent refléter celles qu’on rencontre lorsque l’on transfère la méthode d’un laboratoire à un autre ou lorsque on la remet en route. Son intérêt est de fournir une indication sur la stabilité des mesures dans des conditions normales d’utilisation.
Le principe du test de robustesse est donc de créer de légères modifications des valeurs sélectionnées pour le mode opératoire normalisé et de vérifier si elles ont une influence sur le résultat. Ces modifications sont définies en fonction des difficultés classiques de contrôle des paramètres opératoires.

## Slide 34: Définition: L’incertitude de mesure
Paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande, à partir des informations utilisées
VIM
Notes: 34