## Slide 1: VALIDATION DES METHODES

## Slide 2: PROGRAMME
INTRODUCTION
      La loi normale
      Approche SHEWHART
MAITRISE STATISTIQUE DES PROCESSUS
      MSP ?
      Limites d’un processus
      La capabilité
CARTE DE CONTRÔLE
      moyenne /
      mesures (moyenne et étendu)
      par attribue
      Exercices
      Interprétation de la carte de contrôle
Notes: 2

## Slide 3: II – Maitrise statistiques des processus MSP
Notes: 3

## Slide 4: QU’est ce que la MSP?
Le "processus" que nous choisirons d’étudier dans le contrôle statistique de la qualité pourra être :
• une machine ou un organe ;
• une personne, ou un simple geste fait par une personne ;
• un équipement de test ;
• une méthode de mesure ;
• une méthode d’assemblage ;
• une tâche administrative ;
• un groupe de machines ;
• un groupe de personnes (par exemple le personnel d’un atelier) ;
• une combinaison de personnes, de machines, de matériaux, de méthodes, etc. ;
• une méthode de fabrication, par exemple traitement chimique ;
• une activité mentale ;
• des éléments humains immatériels, par exemple attitudes, motivations et aptitudes ;
• etc

## Slide 5: QU’est ce que la MSP?
Avec l’ouverture des marchés internationaux, la concurrence entre les industriels se sont considérablement accrues. De nombreuses études, menées dans le but de trouver les facteurs décisifs pour le gain de parts de marché, ont montré que l’atout gagnant de cette lutte est la qualité.
La (MSP) est l’outil qui permet de maximiser la qualité d’un produit.
Le but de toute chaîne de production, Maîtrise Statistique des Procédés de production est d’obtenir des pièces conformes au cahier des charges, c’est-à-dire comprise entre les limites des tolérances préétablies.
Notes: 5

## Slide 6: Qu’est-ce que le MSP?
La MSP s’intéresse à la façon dont ces articles se répartissent dans l’intervalle de tolérance afin d’optimiser leur production en enregistrant tout écart avant de produire des pièces non-conformes (hors intervalle de tolérance).
La MSP est une méthode préventive qui vise à amener le processus au niveau de qualité requis et à le maintenir grâce à un système de surveillance.
L’outil statistique MSP :
  Donne aux opérateurs la possibilité de piloter précisément leurs machines.
  Formalise la notion de capabilité.
  Trie les situations ordinaires, qui ne nécessitent aucune action, et les situations anormales pour lesquelles l’opérateur doit intervenir.
Notes: 6

## Slide 7: Qu’est que le MSP?
MSP
Suivi et le pilotage par « carte de contrôle »
Mesure de capabilité

## Slide 8: PROGRAMME
INTRODUCTION
      Approche SHEWHART
      La loi normale
      Comment vérifier la normalité d’un échantillon
MAITRISE STATISTIQUE DES PROCESSUS
      MSP ?
      Limites d’un processus
      La capabilité
CARTE DE CONTRÔLE
      moyenne /
      mesures (moyenne et étendu)
      par attribue
      Exercices
      Interprétation de la carte de contrôle
Notes: 8

## Slide 9: 2- LIMITES D’UN PROCESSUS

## Slide 10
Demande d’essai ou d’étalonnage
Réalisation d’un essai ou d’un étalonnage
Rapport d’essai ou d’étalonnage
Client interne
ou externe
Client interne
ou externe
Maitrise possible et points de contrôle pour surveiller et améliorer les performances
Début
Fin
PROCESSUS DE MESURE
PROCESSUS : 5M

## Slide 11: Elément d’un processus
L’analyse des processus permet de dissocier 5 éléments sources des variations. On les désigne généralement par les 5 M : Machine, Main-d’œuvre, Matière, Méthodes et Milieu.
Notes: 11

## Slide 12: Type de variabilité
Tous les processus, quels qu’ils soient, sont incapables de produire toujours exactement le même produit.
Lorsqu’on contrôle une des caractéristiques d’un produit, on observe une dispersion des valeurs mesurées autour de la valeur cible.
Cette variabilité (dispersion) est incontournable et parfois il faut vivre avec.
On distingue deux classes de variabilité :
  La variabilité inhérente au processus (et peu ou difficilement modifiable ) : elle est due à la variation normale du processus. Exemple: usure d’une machine, jeux mécanique d’une machine, …
  La variabilité externe au processus qui résulte des causes spéciales ou particulières et qui doit être corrigée. Exemple : mauvais étalonnage, changement d’opérateur,
Notes: 12

## Slide 13
Types de variabilité
ASSIGNABLE
NON ASSIGNABLE
Elément | Type 1 | Type 2
Shewhart | Cause assignable | Cause non assignable (aléatoire)
Deming | Cause spéciale | Cause commune
Source / cause | Externe processus | Interne processus
Nombre de causes | Petit | Grand
Effet cause | Fort | Faible
Élimination | Au fur et à mesure | Modification du processus
Exemples | Matière première défectueuse | Usure d’une machine

## Slide 14: Causes communes et causes spéciales
La variabilité du processus peuvent être rattachées à plusieurs causes
Les causes communes(ou naturelles ou aléatoire ou non assignable) :
  ce sont les nombreuses sources de variations difficilement maîtrisables qui sont toujours présentes à des degrés divers dans différents procédés.
  Ces causes étant toujours présentes et de plus en grand nombre, il faudra «vivre avec ».
  L’ensemble de ces causes communes forme la variabilité intrinsèque du procédé.
  Cette variabilité suit généralement une loi de gauss.
  Le but de la MSP sera de ne laisser subsister que les dispersions dues aux causes communes.
Les causes spéciales (assignables ou accidentelles ou spéciales) :
  ce sont les causes de dispersion identifiable, souvent irrégulières et instables et par conséquent difficiles à prévoir. L’apparition d’une cause spéciale nécessite une intervention sur le procédé.
L’objectif est de se débarrasser des causes assignables et de réduire les causes aléatoires.
Notes: 14

## Slide 15: Les limites naturelles d’un processus
Lorsque les causes de variation d’une caractéristique sont nombreuses et indépendantes et qu’aucune d’entre elles n’est prépondérante, cette caractéristique suit généralement une loi dite « normale » ou loi de « Gauss-Laplace ».
Ces variations ont pour origine de très nombreuses causes que nous avons appelées les causes communes.
Ces causes communes agissent généralement de manière aléatoire sur le processus de fabrication.
Ainsi, les caractéristiques de production ne sont pas toujours identiques et suivent une loi de gauss.
Notes: 15

## Slide 16: Les limites naturelles d’un processus
Si la moyenne est centrée sur la cible, il est donc naturelle de trouver des valeurs comprises entre +/- trois écarts types (σ) de cette cible.
Les valeurs «cible + 3 σ » et «cible - 3 σ » représentent les limites naturelles du procédé.
Tant qu’une valeur est dans ces limites, il n’y a pas de raison d’agir sur le procédé.
Si une valeur sort de ces limites, on a une forte probabilité que le procédé ne soit plus centré sur la cible, il faut alors le recentrer.
Dispersion naturelle du processus

## Slide 17: PROGRAMME
INTRODUCTION
      Approche SHEWHART
      La loi normale
MAITRISE STATISTIQUE DES PROCESSUS
      MSP ?
      Limites d’un processus
      La capabilité
CARTE DE CONTRÔLE
      moyenne /
      mesures (moyenne et étendu)
      par attribue
      Exercices
      Interprétation de la carte de contrôle
Notes: 17

## Slide 18: 3 - CAPABILITE

## Slide 19
Oui
Choisir le processus à qualifier
Déterminer la grandeur à surveiller
Etablir un plan d’expérience
Procéder à la collecte des données
Calculer la moyenne et l’écart type
Calculer la Capabilité machine et processus
Processus capable
Identifier les corrections et les actions correctives
Mettre en œuvre les corrections et les actions correctives
Non
Étapes de Qualification d’un processus
Déployer le processus
Surveiller le processus

## Slide 20: La capabilité
Qu’est ce que la capabilité ?
Exemple de procédé capable et de procédé incapable
Indices de capabilité machine Cm et Cmk
Valeur cible pour Cm et Cmk
        Exemple 1 de calcul de Cm et Cmk
        Exemple 2 de calcul de Cm et Cmk
Indice de capabilité procédé Cp et Cpk
Valeur cible de Cp et Cpk

## Slide 21: Qu’est ce que la capabilité ?
La capabilité est la mesure établissant le rapport entre la performance réelle d’une machine ou d’un procédé et la performance exigée.
Elle permet de mesurer la capabilité à réaliser des étalonnages (ou des piéces comprises dans un intervalle de tolérance IT fixé par le cahier des charges).
On se place dans le cas où une certaine caractéristique mesurable des produits est soumise à deux tolérances, Ti et Ts (respectivement tolérance inférieure et tolérance supérieure).
Un procédé capable assure une « sécurité ». C’est-à-dire que la qualité de la production est meilleure que les tolérances. Sa dispersion 6 σ doit donc être inférieure à l’intervalle de tolérance (Ts – Ti).
Si la dispersion de la production est juste limitée aux tolérances, à la moindre dérive on risque d’avoir des produits non-conforme.

## Slide 22: Exemple de procédé capable et de procédé incapable
IT=TS-TI
Pour vérifier cette capabilité On peut calculer un indice de capabilité, il en existe plusieurs :
  Les indices de capabilité machine (Cm et Cmk).
  Les indices de capabilité procédé Cp et Cpk
Le centrage est bon et la dispersion aussi. Cette distribution correspond a un procédé capable
Le centrage est bon mais la dispersion est trop grande. Cette distribution correspond a un procédé Non capable

## Slide 23: Indice de capabilité machine Cm et Cmk
On va d'abord calculer la capabilité machine qui caractérise l’aptitude d’une machine à produire des produits conformes.
Pour la mesurer on prend 50 pièces à la sortie d’une machine dans un laps de temps court pour que n’interviennent que les paramètres de dispersion liés à la machine.
L’écart type calculé à partir d’un échantillon de n pièces consécutives (n=50) produites sans intervention de réglage .
Ou a partir de plusieurs lots, toujours sans intervention de réglage pendant le prélèvement.

## Slide 24: Indice de capabilité machine Cm et Cmk
Source : Florence Gillet-Goinard, Laurent Maimi, ‘Toute la fonction production’, L’usine Nouvelle, Dunod, 2007

## Slide 25
Source : Florence Gillet-Goinard, Laurent Maimi, ‘Toute la fonction production’, L’usine Nouvelle, Dunod, 2007
Valeur cible pour Cm et Cmk
Le principe est de rechercher une capabilité machine déjà très bonne pour pouvoir obtenir ensuite une capabilité procédé acceptable.
On fixe pour cela une marge de deux écarts types de sécurité de chaque coté de la distribution (représentée par 6 m)
On obtient alors un Cm d’au moins 6+2+2=10m / 6 m soit 1,67.
Dans le cas d’une distribution décentrée, il faut disposer aussi du coté le moins capable, d’au moins deux écarts types, ce qui donne un Cmk au moins égal à 3+2 = 5 m/3 m, soit 1,67.

## Slide 26: Exemple1 : calcul de Cm
Le poids à réaliser est de 150g ± 8 g
L’écart type estimé est de 2 g
La moyenne est de 150 g
Calculer Cm.
Calcul de Ts et Ti :
Ts = 150 + 8 = 158 g
Ti = 150 – 8 = 142 g
Calcul de Cm :
Cm = (Ts – Ti) / 6 σ
Cm = (Ts – Ti) / 6 σ = (158-142) / (6 x 2) = 16/ 12 = 1.33
Comme la distribution est centrée, on peut juger la capabilité de la machine à partir du calcul de Cm (car dans ce cas Cm = Cmk)
1.33 <1.67 la machine n’est donc pas capable.

## Slide 27: Exemple 2 de calcul de Cm et Cmk
Le poids à réaliser est de 150g ± 10 g
L’écart type estimé est de 2 g
La moyenne estimée est de 145 g
Calculer Cm et Cmk.
Calcul de Ts et Ti :
Ts = 150 + 10 = 160 g
Ti = 150 – 10 = 140 g
Calculer Cm
Cm = (Ts – Ti) / 6 σ = (160-140) / (6 x 2) = 20/ 12 = 1.67
Comme la distribution est décentrée il faut calculer CmK pour juger de la capabilité de la machine.
- Ti Ts -
Cmk = min [ ________ , _________ ]
3 x σ 3 x σ
= min [(145-140)/3 x 2 ; (160-145)/3 x 2]
= min [0.83 ; 2.5]
= 0.83
Donc la machine n’est pas capable

## Slide 28: Indice de capabilité processus Cp et Cpk
La capabilité processus prend en compte la variabilité liée à la machine mais aussi aux matières premières, aux méthodes, aux conditions de travail…(5 M).
Chaque composante du processus ajoute sa dispersion à celle de la machine et la dispersion du procédé représentée par σp sera sans doute supérieure à celle de la machine, représentée par σm.
σp est calculé à partir d’un échantillonnage important, par exemple > 100, prélevé dans le temps, pour être sûr que l’influence des paramètres matières, main d’œuvre, milieu, méthode est bien prise en compte.

## Slide 29: Calcul de Cp et Cpk

## Slide 30
Valeur cible pour Cp et Cpk
Une capabilité machine supérieure à 1,67 permet d’assurer une capabilité procédé à 1,33. ce résultat est garanti par un seul écart type de sécurité de chaque coté de la distribution du procédé (représentée par p). On obtient alors un Cp d’au moins 6+1+1 = 8 p/6 p soit 1,33.
Dans le cas d’une distribution décentrée, il faut disposer aussi du coté le moins capable, d’au moins un écart type, ce qui donne un Cpk au moins égal à 3+1=4 p/3 p, soit 1,33 comme pour Cp.

## Slide 31: Valeur cible pour Cp et Cpk
La cote à réaliser et de 10+/- 1mm
Ecart-type estimé est de 0,12 mm
La moyenne est de 10,24mm
Calculer Cp et Cpk
Cp = 2,77
Cpk = 2,11
Sup a 1,33 donc processus capable

## Slide 32: PROGRAMME
INTRODUCTION
      Approche SHEWHART
      La loi normale
MAITRISE STATISTIQUE DES PROCESSUS
      MSP ?
      Limites d’un processus
      La capabilité
CARTE DE CONTRÔLE
      Mesures
      Attribut
      Exercices
      Interprétation de la carte de contrôle
Notes: 32

## Slide 33: III - Cartes de contrôle

## Slide 34: Cartes de contrôle
Un outil pour contrôler un processus de manière à identifier les causes de variations ciblées et signaler les correctifs à apporter

## Slide 35: Cartes de contrôle
Représentations graphiques
Permettent
  de distinguer les causes assignables de variation des causes aléatoires
  de prévoir la performance du procédé lorsqu’il est sous contrôle
  d’établir des indices d ’amélioration du procédé (capabilité du procédé)
Utilisation simple et efficace, interprétation standardisée, objective

## Slide 36: Type de cartes de contrôle
Types de cartes de contrôle
Aux mesures
Pour attributs

## Slide 37: Les cartes de contrôle aux mesures
Pour les variables quantitatives:
poids,
diamètre,
épaisseur,
température,
volume,
puissance consommée,
dosage,
résistance thermique
…etc

## Slide 38: Les cartes de contrôle pour attributs
Défectueux
  p: utilisée pour contrôler le pourcentage de défectueux dans un processus
  np: utilisée pour contrôler le nombre de défectueux dans un processus
Défauts
  c: utilisée pour contrôler le nombre de défauts produits par un processus
  u: utilisée pour contrôler le nombre de défauts dans une unité

## Slide 39: Les cartes de contrôle aux mesures
Les cartes de contrôle aux mesures: On compare des résultats obtenus à différents instants.
La plus ou moins bonne variabilité du processus sera appréciée si les points se situent dans le voisinage de la tendance centrale
Plus les points s’éloignent, plus forte sera la probabilité de voir apparaître des causes assignables

## Slide 40: Etapes de construction de la carte de controle de la moyenne
Collecter les informations. (plan d’ expérience)
Déterminer la moyenne , l’écart type et les limites.
Reporter ces valeurs sur des cartes prédéfinies (cartes de contrôle) où l'on examine la proximité des points par rapport à des cibles.
Interpréter la carte de contrôle
Procéder à des correction (réglages), des action corrective, s’il y a lieu.
Limites de contrôle: LC = ± 3s Limites de surveillance: LS = ± 2s
Notes: 40

## Slide 41: Exercice
N° | Valeur Mesurée
1 | 252
2 | 249
3 | 253
4 | 247
5 | 249
6 | 246
7 | 253
8 | 255
9 | 254
10 | 249
Dans un laboratoire , on effectue 10 pesés d’une masse de 250 g avec une balance de précision.
Le traitement statistique des mesures est effectué à l’aide d’un tableur.
Etablir la carte de contrôle
Limites de contrôle: LC = ± 3s Limites de surveillance: LS = ± 2s
Ecart type =
LC ( ) | 
Ecart type σ | 
LSI ( −2σ) | 
LSS ( +2σ) | 
LCI ( −3σ) | 
LCS ( +3σ) | 

## Slide 42: Limites pour les cartes X et R
LCSx= + A2et LCIx= - A2
LCSR = D4 et LCIR = D3
Où:
  = écart moyen des échantillons
  = moyenne de la moyenne des échantillons
  A2 D3 et D4 sont donnés par une table de facteurs basée sur un calcul à 3 

## Slide 43: Identification des limites de contrôle sur les cartes X et R

## Slide 44: Modèle de carte X et R

## Slide 45: Exemple de carte X et R

## Slide 46: Calcul

## Slide 47: Les cartes de contrôle pour attributs

## Slide 48: Exemple de carte C
Échantillon # défauts
1 3
2 2
3 4
4 5
5 1
6 2
7 4
8 1
9 2
Échantillon # défauts
10 1
11 3
12 4
13 2
14 4
15 2
16 1
17 3
18 1
Total 45

## Slide 49: Calcul
c = 45 / 18 = 2,5
= 2,5 + 32,5
= 7,24
= 2,5 - 32,5
= - 2,24 ou 0

## Slide 50: Exemple de carte nP
Échantillon # défectueux
1 14
2 10
3 12
4 13
5 9
6 11
7 10
8 12
9 13
10 10
Échantillon # défectueux
11 8
12 12
13 9
14 10
15 11
16 10
17 8
18 12
19 10
20 16
Total 220

## Slide 51: Calcul
p = (220 / 20) / 100 = 0,11
LCIp = p – 3  p ( 1 – p)
= 0,11 – 3 (0,03)
= 0,02
LCSp = p + 3  p ( 1 – p)
= 0,11 + 3 (0,03)
= 0,20

## Slide 52: PROGRAMME
INTRODUCTION
      Approche SHEWHART
      La loi normale
MAITRISE STATISTIQUE DES PROCESSUS
      MSP ?
      Limites d’un processus
      La capabilité
CARTE DE CONTRÔLE
      moyenne
      mesures (moyenne et étendu)
      par attribue
      Exercices
      Interprétation de la carte de contrôle
Notes: 52

## Slide 53: 5 – Interprétation de la cartes de contrôle

## Slide 54
INTERPRETATION DES CARTES DE CONTRÔLE
A
B
C
B
C
Pas de points hors limites
2/3 des points doivent se trouver dans le tiers central de la carte
Peu de points situés prés des limites de contrôle
Les points sont situés tantôt au-dessus de la ligne centrale, tantôt en dessous
Les points sont répartis par moitiés des deux cotés de la ligne centrale

## Slide 55
PROCESSUS SOUS CONTRÔLE .
Nous allons voir ci-dessous des exemples de cas de carte de contrôle de la moyenne, afin d’en déduire une interprétation pour chaque cas.
Le processus est sous
Règle : 2/3 des points sont dans le tiers central et 1/3 des points sont situés dans les 2/3 extérieurs.
contrôle statistique

## Slide 56
Le procédé n’est pas sous contrôle.
Présence d’un ou plusieurs points au delà des limites de contrôle.
Production fausse.
PROCESSUS HORS CONTRÔLE 1.

## Slide 57
Le procédé n’est pas sous contrôle statistique.
Moins de 2/3 des points sont dans le tiers central.
Points trop rapprochés des limites de contrôle.
Mais production bonne.
PROCESSUS HORS CONTRÔLE 2.

## Slide 58
Le procédé n’est pas sous contrôle.
Présence d’une dérive.
Production fausse.
PROCESSUS HORS CONTRÔLE .

## Slide 59
Arrêt immédiat
Correction
Analyse des causes (Utilisation des 5M et du diagramme d’HISHIKAWA)
Actions correctives
PROCESSUS HORS CONTRÔLE .

## Slide 60: CAUSE ASSIGNABLE
Conséquence de la défaillance d’un des 5M
1 point entre les limites de surveillance et de contrôle
7 points consécutifs sont supérieurs ou inférieurs à la moyenne
6 points consécutifs sont en augmentation régulière ( dérive ) ou en diminution régulière
9 points de suite proches d’une limite
Parmis 3 points d’afilé, 2 se retrouvent en limite ou hors limite
14 points de suite qui passent tours a tours de bas en haut
15 points d’aflilés à l’interieur de la zone AB (des 2 cotés de la ligne centrale)
8 points de suite citués des 2 cotés de la ligne centrale mais aucun en zone AB

## Slide 65: CALCUL DES INCERTITUDES
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 65

## Slide 66: Qualité d’une mesure
La qualité d'une méthode d'essai s'apprécie au moyen de son exactitude : justesse et fidélité (NF ISO 5725).
La justesse est caractérisée par l'écart entre la moyenne d'un ensemble de résultats d'essais et la valeur de référence acceptée.
La fidélité est définie comme l'aptitude d'une méthode à fournir des résultats d'essais très voisins les uns des autres, lorsqu'un même produit est essayé plusieurs fois dans des conditions données d'application de la méthode. La fidélité recouvre la répétabilité, la reproductibilité en passant par des fidélités intermédiaires.
De nombreux facteurs différents peuvent contribuer à augmenter la variabilité des résultats d'essais tels que l'intervalle de temps entre les mesures, l'opérateur, l'appareil utilisé, l'environnement, et conduisent à l'estimation d'une valeur intermédiaire de fidélité (voir la norme NF ISO 5725-3)
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 66

## Slide 67: REPETER LES MESURES :
Pour tout domaine d'application, il faut s'interroger sur le sens et la valeur des caractéristiques " statistiques " susceptibles de mettre en cause la crédibilité des résultats que sont :
- REPETABILITE
- REPRODUCTIBILITE
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 67

## Slide 68: ERREURS ET INCERTITUDES
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 68

## Slide 69
Valeur vraie
Erreur(s) systématique(s)
Erreur(s) aléatoire(s)
Resultat de la mesure
=
Corriger
Estimer
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 69

## Slide 70: Erreur aléatoire
L'erreur aléatoire provient probablement de variations temporelles et spatiales non prévisibles ou stochastiques de grandeurs d'influence. Les effets de telles variations, appelés ci-après effets aléatoires, entraînent des variations pour les observations répétées du mesurande.
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 70

## Slide 71: Erreur systématique
Ne peut pas être éliminée
Peut souvent être réduite.
Si une erreur systématique se produit sur un résultat de mesure à partir d'un effet reconnu d'une grandeur d'influence, effet appelé effet systématique, l'effet peut être quantifié et, s'il est significatif par rapport à l'exactitude requise du mesurage, une correction ou un facteur de correction peut être appliqué pour compenser l'effet. On suppose qu'après correction l'espérance mathématique de l'erreur qui provient d'un effet systématique est égale à zéro
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 71

## Slide 72: D’ou viennent les erreurs?
Les objets en nature ne sont jamais parfaits.
C’est même difficile de bien définir où une ligne commence et ou elle se termine.
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 72

## Slide 73
9.???????????? cm
9.3??????????? cm
9.30?????????? cm
9.309????????? cm
On ne peut pas continuer d’ajouter les divisions sur la règle. Après un certain nombre de décimaux, le prochain est inconnu.
D’ou viennent les erreurs?
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 73

## Slide 74
D’ou viennent les erreurs?
Même si un objet était parfaitement exact, l’acte de mesure est limité par:
- La vision humaine
Les divisions de la règle
L’épaisseur des lignes sur la règle
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 74

## Slide 75: D’ou viennent les erreurs?
La longeur d’une règle peut changer à cause de certaines facteurs:
L’humidité
La température
Le tension
Tous les instruments de mesure sont affectés par les facteurs environnementaux.
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 75

## Slide 76: D’ou viennent les erreurs?
L’erreur humain est aussi possible:
Écrire 9.25 cm au lieu de 9.52 cm
Écrire 9.52 mm au lieu de 9.52 cm
Temps de réaction
Erreurs de calibration
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 76

## Slide 77: Mais on sait qu’il y a une erreur sur chaque mesure:
- Mesure du volume
Mesure de la masse,…….
Comment peut-on être certain que l‘analyste est coupable quand les mesures sont incertaines?
Le calcul d’erreur
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 77

## Slide 78: COMMENT DIMINUER LES ERREURS ?
On diminue les erreurs aléatoires en répétant les mesures,
On diminue les erreurs systématiques en appliquant des corrections.
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 78

## Slide 79: Représentation symbolique de l’erreur
Plusieurs estimations d’erreur sont acceptables. Ce qui est important c’est d’expliquer comment l’erreur a été estimée.
9.51 ± 0.01 cm
L ± ΔL cm
L ± δL cm
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 79

## Slide 80: Opérations mathématiques sur les mesures
L’incertitude sur les opérations les plus courantes :
Soit z = x + y, l’incertitude absolue sur z est : Δz = Δx + Δy
Soit z = x - y, l’incertitude absolue sur z est : Δz = Δx + Δy
Soit z = xy, l’incertitude absolue sur z est : Δz = xy [ (Δx/x) + (Δy/y) ]
4. Soit z = x/y, l’incertitude absolue sur z est : Δz = x/y [ (Δx/x) + (Δy/y) ]

## Slide 81: Opérations mathématiques sur les mesures
Soit x ± Δx = 2,1 ± 0,3 et y ± Δy = 0,75 ± 0,05, on a :
z = x + y = 2,85,
l’incertitude est Δz = 0,3 + 0,05 = 0,35.
En arrondissant cette valeur pour ne conserver qu’un seul chiffre significatif, on obtient :
z ± Δz = 2,9 ± 0,4
2. z = x - y = 1,35,
l’incertitude est Δz = 0,3 + 0,05 = 0,35.
En arrondissant on obtient :
z ± Δz = 1,4 ± 0,4

## Slide 82: Opérations mathématiques sur les mesures
Soit x ± Δx = 2,1 ± 0,3 et y ± Δy = 0,75 ± 0,05, on a :
3. z = xy = 1,575,
l’incertitude est : Δz = xy [ (Δx/x) + (Δy/y) ] = 1,575 [ (0,3/2,1) + (0,05/0,75) ] = 0,33
z ± Δz = 1,6 ± 0,3
4. z = x/y = 2,8,
l’incertitude est : Δz = x/y [ (Δx/x) + (Δy/y) ] = 2,8 [ (0,3/2,1) + (0,05/0,75) ] = 0,5866
z ± Δz = 2,8 ± 0,6

## Slide 83: Processus de mesure : Facteur d’influence
Méthode
Milieu
Moyens
Main d’oeuvre
Mesurande
Résultat de
mesure
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 83

## Slide 84: Cause d’erreur (facteur d’influence)
Notes: 84
C un exemple qui ient du GUM
La matrice dans la methode c‘est un ensemble d‘echantillons acceptables

## Slide 85: Exercice
Déterminer les facteurs d’influence sur le résultat lors d’une analyse
Notes: 85

## Slide 86: Sources d’erreurs
Définition incomplète du mesurande;
Echantillonnage non représentatif — l'échantillon mesuré peut ne pas représenter le mesurande défini;
Connaissance insuffisante des effets des conditions d'environnement sur le mesurage ou mesurage imparfait des conditions d'environnement;
Biais dû à l'observateur pour la lecture des instruments analogiques;
Valeurs inexactes des étalons et matériaux de référence;
Approximations et hypothèses introduites dans la méthode et dans la procédure de mesure;
Variations entre les observations répétées du mesurande dans des conditions apparemment identiques.
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 86

## Slide 87: REPETER LES MESURES :
Pour tout domaine d'application, il faut s'interroger sur le sens et la valeur des caractéristiques " statistiques " susceptibles de mettre en cause la crédibilité des résultats que sont :
- REPETABILITE
- REPRODUCTIBILITE
Notes: 87

## Slide 88: DEFINITIONS
Fidélité
ISO 5725 - 1
Étroitesse d’accord entre des résultats d’essai indépendants obtenus sous des conditions stipulées.
NOTES: La fidélité dépend uniquement de la distribution des erreurs aléatoires et n’a aucune relation avec la valeur vraie ou spécifiée.
La mesure de fidélité est exprimée en termes d’infidélité et est calculée à partir de l’écart-type des résultats d’essais. Une fidélité moindre est reflétée par un plus grand écart-type.
Le terme «résultats d’essai indépendants» signifie des résultats obtenus d’une façon non influencée par un résultat précédent sur le même matériau d’essai ou similaire. Les mesures quantitatives de la fidélité dépendent de façon critique des conditions stipulées. Les conditions de répétabilité et de reproductibilité sont des ensembles particuliers de conditions extrêmes.

## Slide 89: Fidélité
Elle se subdivise en:
  Répétabilité,
  Fidélité intermédiaire
  Reproductibilité.
La fidélité est un écart-type d’une série de données
Fidélité
Notes: 89

## Slide 90: DEFINITIONS
Répétabilité
ISO 5725 - 1
Fidélité sous des conditions de répétabilité.
Conditions de répétabilité: Conditions où les résultats d’essai indépendants sont obtenus par la même méthode sur des individus d’essai identiques dans le même laboratoire, par le même opérateur, utilisant le même équipement et pendant un court intervalle de temps.
Ecart-type de répétabilité: Écart-type des résultats d’essai obtenus sous des conditions de répétabilité.

## Slide 91: Définition: Fidélité intermédiaire
Condition de mesurage dans un ensemble de conditions qui comprennent la même procédure de mesure, le même lieu et des mesurages répétés sur le même objet ou des objets similaires pendant une période de temps étendue, mais peuvent comprendre d'autres conditions que l'on fait varier
NOTE 1 Les conditions que l'on fait varier peuvent comprendre de nouveaux étalonnages, étalons, opérateurs et systèmes de mesure.
Fidélité
VIM
Notes: 91

## Slide 92: Fidélité intermédiaire
Fidélité
Facteurs | Etat 1 | Etat 2
Temps | Mesure au même moment | Mesures à différents moments
Etalonnage | Pas d’étalonnage entre les mesures | Étalonnage entre les mesures
Operateur | Même opérateur | Opérateurs différents
Equipement | Même équipement sans réétalonnage | Différents équipements
Notes: 92

## Slide 93
Étroitesse de l’accord entre les mesurages successifs de la même quantité, effectués dans les conditions de reproductibilité.
Issue d’études inter laboratoires
Fidélité
DEFINITIONS : Reproductibilité
Notes: 93

## Slide 94
Reproductibilité
ISO 5725 - 1
Fidélité sous des conditions de reproductibilité. .
Conditions de reproductibilité: Conditions où les résultats d’essai sont obtenus par la même méthode sur des individus d’essais identiques dans différents laboratoires, avec différents opérateurs et utilisant des équipements différents.
Ecart-type de reproductibilité: Écart-type des résultats d’essai obtenus sous des conditions de reproductibilité.

## Slide 95: DEFINITION: Justesse
Etroitesse de l'accord entre la moyenne d'un nombre infini de valeurs mesurées répétées et une valeur de référence
NOTES: La mesure de la justesse est généralement exprimée en termes de biais.
ISO 5725 - 1
Justesse
Notes: 95

## Slide 96: DEFINITION: Justesse
Le biais :
Différence entre l’espérance mathématique des résultats d’essai et une valeur de référence acceptée.
NOTE: Le biais est l’erreur systématique totale par opposition à l’erreur aléatoire. II peut y avoir une ou plusieurs composantes d’erreur systématique qui contribuent au biais. Une différence systématique plus importante par rapport a la valeur de référence acceptée est reflétée par une plus grande valeur du biais
ISO 5725 - 1
Justesse
Notes: 96

## Slide 97: Justesse
Etroitesse de l'accord entre la moyenne d'un nombre infini de valeurs mesurées répétées et une valeur de référence
Déterminée à l’aide d’un matériau de référence
Déterminée à l’aide d’une seconde méthode
Déterminée à l’aide d’une comparaison inter laboratoire
Justesse
Notes: 97

## Slide 98: Justesse
Le matériau de référence doit avoir des pro­priétés connues au niveau approprié à celui auquel la méthode de mesure normalisée est supposée être appliquée, par exemple, concentration.
Dans certains cas, il sera important d'inclure, dans l'expérience d'estimation, une série de matériaux de référence, chacun correspondant à un niveau différent de la pro­priété, car il est possible que le biais de la méthode d'essai normalisée puisse être différent à des niveaux différents. Il est recommandé que le matériau de ré­férence ait une matrice aussi proche que possible de la matrice du matériau soumis à la méthode de me­ sure normalisée, par exemple, carbone dans du char­bon ou carbone dans de l'acier.
Justesse
Notes: 98

## Slide 99: Justesse
La mesure de la justesse est généralement exprimée en termes de biais.
Lors de chaque contrôle comparaison inter laboratoire, le laboratoire doit calculer le biais pour l’ensemble des paramètres :
      Biais = (Vo– Vs)
Vs : valeur suggérée
Vo: moyenne des valeurs observées
Biais : écart entre le résultat du laboratoire et la valeur assignée
Justesse
Notes: 99

## Slide 100: Justesse
Biais de justesse relative(%) = X 100
Vo : moyenne des valeurs observées;
Vs : valeur suggérée.
Justesse
Notes: 100

## Slide 101: Fidélité / justesse

## Slide 102: Exactitude, exactitude relative
Exactitude : Étroitesse de l'accord entre le résultat d’essai et la valeur de référence acceptée.
Exactitude relative : Niveau de correspondance entre la réponse obtenue avec la méthode de référence et la réponse obtenue avec la méthode alternative sur les mêmes échantillons.
si un biais significatif est mis en évidence, la méthode ne peut pas être validée
Exactitude
Notes: 102

## Slide 103: Calcul de l’exactitude
Vérifier l’exactitude d’une mesure à partir:
    L’objet d’essai (une mesure)
    En réalisant 2 essais en répétabilité
Exactitude

## Slide 104: Estimation du résultat d’une grandeur
La bonne estimation des erreurs doit conduire à exprimer le résultat de la mesure x d’une grandeur X sous la forme x =  x , écrit sous la forme allégée : x =  x , avec x > 0.
x représente l’incertitude sur la valeur de x,
avec un niveau de confiance qui doit être précisé : sa valeur par défaut est 95% .
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 104

## Slide 105: Incertitude de mesure
Paramètre, associé au résultat d'un mesurage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées au mesurande
Mesure de l'erreur possible sur la valeur estimée du mesurande telle que fournie par le résultat d'un mesurage;
Estimation caractérisant l'étendue des valeurs dans laquelle se situe la valeur vraie d'une grandeur mesurée (VIM:1984, définition 3.09).
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 105

## Slide 106: Incertitude sur la mesure, pourquoi?
situer la valeur vraie d'une grandeur, donc de pouvoir annoncer que le couple : " valeur mesurée + incertitude de mesure " est compatible avec le besoin défini.
comparer des résultats entre eux,
comparer les résultats à des valeurs de référence (norme, spécification, réglementation
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 106

## Slide 107: Incertitude sur la mesure, pourquoi?
Prendre des décisions :
Acceptation ou rejet d'un produit
Déclaration relative à la sécurité d'un produit,
Etablissement d'une prescription, par le médecin, au vue de résultats d'analyse.
L'INCERTITUDE DE MESURE EST DONC D'UN INTÉRÊT POUR TOUS
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 107

## Slide 108: Erreurs - incertitudes
NATURE DE
L ’ERREUR
SYSTEMATIQUE
ALEATOIRE
CORRECTION
Série de mesures
Evaluer la
valeur
maximale
de l’erreur
résiduelle
Quantifier
l’erreur
maximale
Evaluer
l’erreur
maximale
Estimer
statistiquement
Après
correction
OUI
NON
OUI
NON
INCERTITUDE DE TYPE B
INCERTITUDE DE TYPE A
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 108

## Slide 109: Evaluation des composantes de l’incertitude
Type d’Incertitude | Méthode
A | Statistiques
B | Autres moyens ou méthodes (probabilités) nécessitant une expérience professionnelle
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 109

## Slide 110: COMMENT DIMINUER LES ERREURS ?
Diminuer les erreurs systématiques,
Diminuer les erreurs aléatoires
On diminue les erreurs aléatoires en répétant les mesures,
On diminue les erreurs systématiques en appliquant des corrections.
Notes: 110

## Slide 111: RAPPEL PROBABILITE ET STATISTIQUE
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 111

## Slide 112: Lois de probalité : Courbe de Gauss
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 112

## Slide 113: Evaluation de l’incertitude type A
Dans la plupart des cas, la meilleure estimation disponible de l'espérance mathématique µq d'une grandeur q qui varie au hasard [c'est-à-dire d'une variable aléatoire ( et pour laquelle on a obtenu n observations indépendantes qk dans les mêmes conditions de mesure, est la moyenne arithmétique des n observations
Les valeurs des observations individuelles qk diffèrent en raison des variations aléatoires des grandeurs d'influence ou des effets aléatoires. La variance expérimentale des observations, qui estime la variance σ2 de la loi de probabilité de q, est donnée par
Cette estimation de la variance et sa racine carrée s(qk), appelée écart-type expérimental caractérisent la variabilité des valeurs observées qk, ou, plus spécifiquement, leur dispersion autour de leur moyenne q
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 113

## Slide 114: Evaluation de l’incertitude type A
Incertitude dite de répétabilité
L’incertitude est déterminée à partir du calcul de l’écart type d’un ensemble de valeurs.
A utiliser lorsque l’on dispose d’une série de valeurs répétées.
Elle est particulièrement utilisée pour exprimer l’incertitude de répétabilité du process de mesure
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 114

## Slide 115: Evaluation de l’incertitude de type B
Pour une estimation xi d'une grandeur d'entrée Xi qui n'a pas été obtenue à partir d'observations répétées, la variance estimée associée u2(xi) ou l'incertitude-type u(xi) est évaluée par un jugement scientifique fondé sur toutes les informations disponibles au sujet de la variabilité possible de Xi. L'ensemble d'informations accumulées peut comprendre:
des résultats de mesures antérieures;
l'expérience ou la connaissance générale du comportement et des propriétés des matériaux et instruments utilisés;
les spécifications du fabricant;
les données fournies par des certificats d'étalonnage ou autres certificats;
l'incertitude assignée à des valeurs de référence provenant d'ouvrages et manuels.
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 115

## Slide 116: Evaluation de l’incertitude de type B
L’incertitude est aussi déterminée à partir du calcul d’un écart type mais celui-ci n’est pas calculé sur une série de valeurs, Il est « estimé » par une estimation qui s’appuie sur des informations de type :
Expérience,
Certificat d’étalonnage,
Documentation (constructeur…)
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 116

## Slide 117: Evaluation de l’incertitude de type B
On dispose d’une seule mesure  étude statistique impossible
On détermine une incertitude-type u résultant généralement de la composition des incertitudes-type suivantes :
ulecture = incertitude-type due à la lecture sur l’instrument
uconstruct = incertitude-type liée au caractéristiques l’appareil, donnée par le constructeur.
uautre = autres incertitudes-types éventuellement disponibles.
Calcul de u à partir de : u = racine(uc² + ul ²+ ..) (propriété des variances)
On peut ensuite calculer l’incertitude élargie : U = k0,95 u = 2.u au niveau de confiance 95%.
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 117

## Slide 118: Incertitude d’un instrument
Remarques: Si on dispose d’un certificat d’étalonnage en cours de validité indiquant une incertitude élargie Uconstruct et son niveau de confiance 95% pour une loi normale on peut écrire : uconstruct = Uconstruct/2.
Si le certificat donne une erreur maximale tolérée (EMT), c’est-à-dire une incertitude élargie Uconstruct à un niveau de confiance 100%, on utilise uconstruct = Uconstruct/3.
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 118

## Slide 119: CALCUL DE L’INCERTITUDE TYPE ET L’INCERTITUDE ELARGIE
CALCUL DES INCERTITUDES

## Slide 120: Exercice 3
Mesure d’un volume de liquide. On mesure le volume d’une solution aqueuse versée avec une burette graduée au 1/10ème de mL, selon la procédure suivante :
remplissage de la burette et ajustage du zéro.
ouverture du robinet et fermeture lorsque le volume versé correspond à la graduation V = 12,6 mL
Donnée du constructeur: précision =  0,05 mL
Niveau de confiance inconnu.
Calculer
incertitude-type
incertitude élargie
13
12
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 120

## Slide 121: SOLUTION
incertitude-type construction : uc = 0.05/racine(3) = 0.0289 mL ( distribution rectangulaire)
incertitude-type lecture: a = 0,05 mL
ul = 0.05/racine(6) = 0.0204 mL ( distribution triangulaire)
intervient 2 fois : pour le zéro et pour la mesure
incertitude-type : u = = 0,0408 mL
incertitude élargie : L = U = 2. u = 0,082  0,08 mL (k = 2 , confiance = 95 %)
finalement : V = 12,6 mL 0,08 mL (niveau de confiance = 95 %)
CALCUL DES INCERTITUDES
Notes: 121

## Slide 122: Exemple On effectue 9 fois une même mesure de courant à l'aide d'un ampèremètre dont l'incertitude-type est de 2,9mA. Aucune autre information n'est donnée ni disponible
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
2,16 | 2,12 | 2,15 | 2,15 | 2,17 | 2,18 | 2,16 | 2,15 | 2,14
L'incertitude-type sur la valeur de l'intensité I mesurée est :
ui = √ u2rep + u2 ampèremètre = = √ [(5,77)2 +(2,9) 2] = 6,46
ui=6,5mA

## Slide 123: Quelques formules de calcul

## Slide 125
https://www.ceaeq.gouv.qc.ca/accreditation/pala/DR12VMC_protocole_val_chimie.pdf

## Slide 126
Tests de comparaison des données

## Slide 127: Test de Fischer
Utilisé pour évaluer si les écart-types (s1 et s2) provenant de deux séries d’analyses diffèrent significativement :
Lorsque la valeur calculée de F est supérieure à la valeur de F critique, les deux écart-types diffèrent significativement.
Notes: 127

## Slide 128: Test de Fischer
F doit être comparé a cette table avec le ddl (v-1)

## Slide 129: Test t (Test de student) (un seul échantillon)
t =
= valeur de référence
Lorsque la valeur t calculée est supérieure à la valeur t critique figurant au Tableau 2, la différence entre les deux valeurs est significative statistiquement.
Notes: 129

## Slide 130: Test t (Test de student) (Données appariés )
d : différence individuelle entre les deux valeurs d’une paire
µd : valeur moyenne des différence
: pour la population de toutes les paires
: valeur moyenne des différences
ecart type des différences d pour les données appariées de l’échantillon
n:nombre de paires.
Avec les données appariées, il existe une relation telle que chaque valeur d’un échantillon correspond à une valeur de l’autre échantillon. Exemples: lors d’une expérience de test d’efficacité d’un régime pauvre en matière grasse, le poids de chaque sujet est mesuré avant et après le régime
Notes: 130

## Slide 131: Test t (Test de student) (Données appariés )
Conditions d’application :
les données sont des données appariées
les échantillons sont aléatoires simples.
Une ou les deux conditions sont satisfaites ; le nombre de paires est grand ou les paires de valeurs proviennent de populations dont la distribution est approximativement normale
Notes: 131

## Slide 132: Test t (Test de student) (Données appariés )
Exemple:
Groupe1 | 6,6 | 6,5 | 9 | 10,3 | 11,3 | 8,1 | 6,3 | 11,6
Groupe 2 | 6,8 | 2,4 | 7,4 | 8,5 | 8,1 | 6,1 | 3,4 | 2,0
Hypothèses:
H0: La différence entre les deux groupes n’est pas significative
H1: La différence entre les deux groupes est significative
= 3.875
= 3.324
t = 3.297
valeurs critique à partir de la table de student ddl=8-1=7 c’est 1,895
t>1,895 donc l’hypothése H0 est rejetée
Notes: 132

## Slide 133: Test t (Test de student) (2 groupes)
Utilisé pour évaluer s’il y a une différence significative entre la valeur moyenne (x1 ) de deux séries d’analyses
t =
=
Conditions: les variances des 2 séries doivent être égales
Notes: 133

## Slide 134: Test t (Test de student) (2 groupes)
 | 1er groupe | 2eme groupe
 | 18,69 | 21,06
 | 8,23 | 8,19
n | 44 | 47
 | 1er groupe | 2eme groupe
 | 18,69 | 21,06
 | 8,23 | 8,19
n | 44 | 47
t =
=
Notes: 134

## Slide 135: Test t (Test de student) (2 groupes)
 | 1er groupe | 2eme groupe
 | 18,69 | 21,06
 | 8,23 | 8,19
n | 44 | 47
 | 1er groupe | 2eme groupe
 | 18,69 | 21,06
 | 8,23 | 8,19
n | 44 | 47
= = 67,39
t = = -1,376
Notes: 135

## Slide 136: Test de STUDENT
ddl (n-1)

## Slide 137: MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
Notes: 137