## Slide 2
MSP
CARTE DE CONTROLE

## Slide 3: I - INTRODUCTION

## Slide 4: PROGRAMME
INTRODUCTION
      La loi normale
      Approche SHEWHART
      Comment vérifier la normalité d’un échantillon
MAITRISE STATISTIQUE DES PROCESSUS
      MSP ?
      Limites d’un processus
      La capabilité
CARTE DE CONTRÔLE
      moyenne /
      mesures (moyenne et étendu)
      par attribue
      Exercices
      Interprétation de la carte de contrôle
Notes: 4

## Slide 5
1 - LA LOI NORMALE

## Slide 6: Loi normale
Partie relative des résultats
x
_
x
_
3s
99,7%
x
_
2s
95,4%

## Slide 7: Mesures d’une distribution normale
F
r
é
q
u
e
n
c
e
Mesures
Notes: 7

## Slide 8: Mesures d’une distribution normale
Mode | Valeur qui a le plus grand effectif
Médiane | Valeur qui permet de partager la série en deux parties de même nombre d'éléments
Moyenne | Moyenne arithmétique des résultats
Notes: 8

## Slide 9: Mesures d’une distribution normale
F
r
é
q
u
e
n
c
e
Mesures
Moyenne
Mode
Médiane
Notes: 9

## Slide 10: Symboles utilisés
∑ = somme
n =nombre de mesures
x1 - xn = toutes les mesures 1 à n
__
X représente la moyenne
σ (sigma : s) représente l’écart type
R : Etendue
T : Dispersion
Notes: 10

## Slide 11: Calcul de la moyenne
X = Moyenne
X1 = Première mesure
X2 = Seconde mesure
Xn = Dernière mesure
n = Nombre total de mesures
Notes: 11

## Slide 12: Ecart type
Ecart type :  ( sigma : s )
X
Courbe convexe
Courbe concave
Notes: 12

## Slide 13: δ et s
 | Toute la population | Echantillon
Moyenne |  | 
Ecart-type | δ | s
Calcul écart-type |  | 
 | Toute la population | Echantillon
Moyenne |  | 
Ecart-type | δ | s
Calcul écart-type |  | 
S

## Slide 14: Etendue et dipersion
A ne pas confondre
Etendue: valeur mesurée maxi - valeur mesurée mini ou : x maxi - x mini
R
En relation avec l’histogramme
Dispersion: elle peut être évaluée à 6,18  ( correspond à 99,98% d’une population distribuée suivant une loi normale ).
En relation avec la courbe de Gauss
Notes: 14

## Slide 15: Ecart type à partir de l’étendue
=
(n=2)
Notes: 15

## Slide 17: Niveau d’éxactitude
X
 4
 2
 1
 3
Environ 68% des individus sont compris dans l’intervalle X  1
Environ 95% des individus sont compris dans l’intervalle X  2
Environ 99,8% des individus sont compris dans l’intervalle X  3
Environ 99,99% des individus sont compris dans l’intervalle X  4
Notes: 17

## Slide 18: EXERCICE N°1
Une entreprise X vérifie le diamètre d’une surface cylindrique coté 20
+ 0.05
- 0.08
Un opérateur prélève un lot de 40 pièces, il mesure à l’aide d’un micromètre (résolution = 0,01 mm) les 40 diamètres et trouvent les résultats suivants:
N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
cote | 19.97 | 19.96 | 19.99 | 19.99 | 20.00 | 19.93 | 20.01 | 19.99 | 20.02 | 19.99 | 19.95 | 20.01 | 19.97 | 20.00
N° | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
cote | 20.00 | 19.98 | 20.01 | 19.95 | 19.97 | 20.00 | 19.99 | 20.02 | 19.97 | 20.03 | 20.00 | 19.96 | 20.03 | 19.99
N° | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
cote | 19.99 | 20.02 | 19.98 | 19.99 | 20.04 | 19.97 | 20.02 | 20.00 | 20.02 | 20.00 | 20.00 | 19.98 |  | 
Elle veut connaître la représentation graphique de la distribution des pièces: il faut donc tracer l’histogramme
Notes: 18

## Slide 19
Méthode de tracé d’un histogramme
1: collecte des données:
Voir tableau précédent
2: calcul du nombre de classes
Formule: Nb de classes =  n
AN :Nb de classes =  40 = 6,32.
Arrondi à 7
3: calcul de l’étendue R
Formule: valeur mesurée maxi - valeur mesurée mini
ou : x maxi - x mini
4: calcul de la largeur d’une classe
Formule: R / Nb de classes
arrondir à un multiple de la résolution
5: calcul de la valeur mini de la
première classe
AN : 20,04 - 19,93 = 0,11 mm
AN : 0,11 / 7 = 0,015 arrondi à 0,02 mm
Formule: valeur mesurée mini - moitié de la résolution
ou : x mini - 1/2 résolution
AN : 19,93 - (0,5 x 0,01) = 19,925 mm

## Slide 20
6: Relever le nombre de valeurs par classe
tableau des résultats ( classes / fréquences )
Classes | Fréquence ( Nb de valeurs )
19,925 - 19,945
19,945 - 19,965
19,965 - 19,985
19,985 - 20,005
20,005 - 20,025
20,025 - 20,045
20,045 - 20,065
1
4
8
16
8
3
0

## Slide 21
7: Tracé de l’histogramme
fréquence
5
10
15
20
1
4
8
16
8
3
19,925
19,945
19,965
19,985
20,005
20,025
20,045
20,065
valeur

## Slide 22
8: Tracer les caractéristiques de la cote
cote visée: moyenne des cotes maxi et mini
Cote maxi : tolérance supérieure
Cote mini : tolérance inférieure
fréquence
5
10
15
20
1
4
8
16
8
3
19,925
19,945
19,965
19,985
20,005
20,025
20,045
20,065
valeur
Cote mini
Cote maxi
Cote visée

## Slide 23
fréquence
5
10
15
20
1
4
8
16
8
3
19,925
19,945
19,965
19,985
20,005
20,025
20,045
20,065
valeur
Cote mini
Cote maxi
Cote visée
X
9: calcul de la moyenne des valeurs et tracé
formule: X = 1/n  xi
i=1
n
10: tracé de la courbe de Gauss ( facultatif )

## Slide 24: Constat
L’histogramme permet d’observer la répartition des valeurs mesurées par classes, par rapport à la moyenne.
La moyenne des valeurs doit être le plus prêt possible de la cible visée
L’allure générale doit correspondre à une courbe en cloche ou courbe de Gauss.
Notes: 24

## Slide 25: Pour ce dernier exemple on voit que les données semblent être distribués normalement. Cependant on voit que les points situés aux deux extrémités semblent dévier de la droite de Henry, ce qui laisse penser de la présence de valeurs aberrantes. Il serait judicieux de récolter plus de données et de refaire l’analyse.

## Slide 26: 2- APPROCHE SHEWHART

## Slide 27
Frederick Winslow TAYLOR; ingénieur américain, promoteur le plus connu de l'organisation scientifique du travail et du management scientifique. (1915)
Le postulat de Taylor :
"les processus de production se répètent à l'identique".
Dans l'esprit de la théorie de Taylor, le contrôle industriel était une opération facile à réaliser, sans interaction avec les autres opérations.
Notes: 27

## Slide 28: BELL TELEPHONE LABORATORIES ( aujourd'hui AT&T ) WESTERN ELECTRIC Company.
LA QUALITE DU PROCESSUS DE PRODUCTION
1920 - La principale usine de Western Electric, à Hawthorne ( près de Chicago ) employait 46000 personnes et produisait environ 10 millions de postes téléphoniques par an.
1924 - Constitution du département d'assurance qualité de l'usine
de Hawthorne dont le but était d'optimiser la production en veillant à satisfaire les besoins des consommateurs. Aucune autre société au monde n'avait un département de ce genre.
Notes: 28

## Slide 29: Western Electric Company
J.M. Juran, qui s'intéressait à l'organisation et aux outils de management. Il a conçu le principe de "80-20" fondé sur l'analyse Pareto et le principe de la "percée managériale".
H.F. Dodge et H.G. Romig, qui s'intéressaient aux méthodes statistiques de contrôle de réception des lots de produits.
W.A Shewhart, qui a consacré ses efforts au problème de l'interprétation des séries des mesures des caractéristiques de qualité sur le processus de production.
Un jeune chercheur nommé W. Edwards Deming, qui préparait une thèse de physique théorique, a travaillé dans cette équipe deux années de suite, en 1925 et 1926, pendant les mois d'été. PDCA
Notes: 29

## Slide 30: SHEWHART, A. Walter ( 1881 - 1967 ) Ingénieur statisticien-mathématicien Américain Concepteur du SPC ( Statistical Process Control - Maîtrise Statistique des Processus )
Shewhart: Etudie la variabilité des processus de production à l'aide des méthodes statistiques et met en évidence les deux états possibles d'un processus :
"état sous contrôle" et "état hors contrôle" statistique, il infirme ainsi la théorie de Taylor et démontre la limite des processus.
Selon que le système des causes perturbatrices qui gouverne le processus est stable ou non.
Il met en évidence la variabilité des résultats des processus de production..

## Slide 31
Shewhart montre que le contrôle d'un processus était une opération difficile à mettre au point et qu'il nécessitait la collaboration de nombreuses personnes occupant différents postes de responsabilités ( un travail d'équipe)
Les travaux sur les cartes de contrôle ont pour origine une volonté politique de la direction du Département d’ingénierie de la Western Electric de définir scientifiquement une démarche d’assurance qualité reflétant «a Company-wide view» (1922).
Le 16 mai 1924 Shewhart conçoit, à l'usage de l'usine de Hawthorne, le modèle de la première carte de contrôle ( maîtrise ) statistique des processus (SPC).
1935 - A la suite des conférences données par Shewhart à Londres, BSI publie la norme BS 600 "Application of Statistical Methods to Industrial Standardization and Quality Control".
Notes: 31