## Slide 1: Méthodes de prospection des terrains
Application de la géologie au Génie Civil

## Slide 2: 1.2. Intérêt de la géologie
La géologie est une science d’une importance majeure tant sur les plans scientifiques,
qu’économiques ou technologiques.
Intérêt scientifique :
Intérêt économique :
Intérêt technologique :
Les risques et catastrophes naturels :
4

## Slide 5: 1.3. Les différentes branches de la géologie
PALEONTOLOGIE
Etude êtres fossiles, reliques d’êtres vivants
PÉTROGRAPHIE
Etude des roches utilisant la minéralogie (assemblage des minéraux) et la cristallographie
(propriétés des cristaux)
STRATIGRAPHIE
Etude de la succession des sédiments
TECTONIQUE
Etude de la déformation et du déplacement des formations géologiques
Etude de l’évolution des roches sous l’influence de facteurs externes
GEODYNAMIQUE EXTERNE
GEODYNAMIQUE INTERNE
Etude des facteurs internes à l’origine des roches
GEOCHRONOLOGIE
Dater les roches et les minéraux géochronologie absolue - géochronologie relative (datation basée sur la stratigraphie et la répartition des fossiles)-
GEOCHIMIE
Etude de la chimie des constituants des roches
GÉOPHYSIQUE
Etude des paramétres physiques appliquées à la terre
Géomagnétisme
Sismologie
Géoélectrique
7

## Slide 6: 1.4. Les méthodes de la géologie
8
Une étude géologique classique passe par plusieurs étapes :
1er
Etape consiste en une étude sur le terrain
(reconnaissance de la région, récolte d’échantillons, levés de
cartes, prise de mesures ….).
2ème
Etape se déroule au laboratoire (analyse des
échantillons), au bureau ou devant un micro-ordinateur (étude des photos aériennes et satellites, étude de documents existants, interprétation des mesures faites sur le terrain).
3ème étape consiste en la rédaction d’un rapport géologique détaillé sur l’étude qui a été réalisée ou la confection de cartes géologiques.

## Slide 7: I.5. Les principes de la géologie
La géologie est basée sur deux principes ou théories :
Le principe de l’Uniformitarisme, ce principe est du à James Hutton (1726-1797) qui l’énonça le premier et a été développé ensuite par Charles Lyell (1797-1875).
qui dit que:
‘’le présent est la clé du passé dans l’interprétation des phénomènes géologiques’’.
Ainsi, les lois régissant les phénomènes géologiques actuels étaient valables au passé.
9
FORMATION DES RIPPLES

## Slide 8: I.5. Les principes de la géologie
La géologie est basée sur deux principes ou théories :
La théorie de la tectonique des plaques, avancée pour la première fois par Alferd Wegener en 1912 et acceptée par la communauté scientifique en 1969.
Cette théorie dit que:
‘’la surface de la Terre est constituée de plaques rigides qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres’’.
La plupart des phénomènes géologiques (séismes, volcanisme, formation des chaînes de
Montagnes …) sont expliqués dans le cadre de cette théorie.

## Slide 9: 1.6.1. Rôle du géologue Dans tout projet de génie civil, le géologue intervient, en concertation avec le maître d’oeuvres et en liaison avec les différents spécialités à plusieurs étapes :
1.6. APPLICATION DE LA GEOLOGIE AU GENIE CIVIL
à l’amont des études:
  choix de site, définition des reconnaissances à effectuer….
au cours des études géotechniques:
  contrôle, interprétation des résultats, interpolation, affiner les hypothèses…
au cours des travaux:
  incident, réorientation …

## Slide 10: 1.6.2. Ce que le technicien attend du géologue
1.6. APPLICATION DE LA GEOLOGIE AU GENIE CIVIL
La principale inquiétude d’un projeteur est d’adapter au mieux l’ouvrage qu’il crée aux conditions géologiques et géotechniques régnant sur le site. Il doit prévoir et déterminer les réactions aux efforts nouveaux qui vont lui être appliqués.
Pour ce faire il attend du géologue qu’il lui fournisse une représentation du terrain reflétant au mieux la réalité géométrique et physique actuelle, accompagnée d’un commentaire soulignant les éventuelles anomalies.

## Slide 11
LES PRINCIPAUX MOYENS DE RECONNAISSANCE
Les moyens de reconnaissance sont divisés en deux catégories principales :
  1ère catégorie :
Les méthodes d’observation du terrain soit en place, soit à l’aide d’échantillons, peuvent être considérées comme le prolongement en profondeur de la géologie de surface.
Exemples: les tranchées, puits, galeries et sondages de reconnaissance.

## Slide 12
    LES TRANCHEES ET LES PUITS
Leurs objectifs sont généralement multiples :
Recherche d’un substratum, coupe géologique, échantillonnage, essais mécaniques…
Les techniques employées dépendent des conditions d’accès, des disponibilités locales en matériels ou en personnels, et des prix de revient qui sont très variables selon les pays.
Les avantages de ce type de reconnaissance sont nombreux :
      peuvent être réalisées n’importe où, rapidité, prix reduit, souplesse, informations précieuses.
Leurs inconvénients sont liés surtout :
      Si la cohésion est insuffisante, nappe phréatique.
Malgré ces défauts, le domaine d’application reste vaste particulièrement les cas où les couches
superficielles se trouvent impliquées, tels que :
      Etudes de fondations.
      Recherche de matériaux meubles.

## Slide 13
2.1.2. LES GALERIES
Il s’agit d’une technique beaucoup plus coûteuse qui n’est généralement mise en œuvre que pour des reconnaissances à gros budget (appuis de barrage, travaux souterrains).
Les buts restent sensiblement les mêmes que dans le cas précédent, mais l’accent est mis sur la reconnaissance du bed rock (nature, fracturation et altération) et sur la possibilité de réaliser des essais in situ et de futurs controles .

## Slide 14: 2.1.2. LES GALERIES
Les avantages sont nombreux :
Disponibilité permanente des observations.
Possibilité de réaliser une très vaste gamme d’essai.
En percement manuel, très grande souplesse d’emploi; le tracé notamment peut être conduit de manière à s’adapter aux détails structuraux du sous sol.
Possibilité de réemploi dans des ouvrages définitifs, soit directement (galerie de visite ou d’injection), soit après élargissement (reprise d’une galerie de reconnaissance en galerie de dérivation provisoire sur un site de barrage).
L’inconvénient principal est le prix de revient, conditionné par le mode d’exécution, manuel ou mécanique. Dans ce dernier cas, la hauteur minimale de la galerie sera de l’ordre de 2,20 m et son tracé ne pourra être très sinueux.

## Slide 15: 2.1.3. LES SONDAGES MECANIQUES
17
Différents Types
Profondeur
Diamètre
Mode de Perforation
Il importe donc que l’ingénieur connait, au moins sommairement, les possibilitées et performances des divers types de matériel, ainsi que leurs sujétions de mise en œuvre et leurs prix de revient, afin de faire un choix correct pour résoudre au mieux ses problèmes. Il se doit également
d’exploiter le
possible les
plus complètement
résultats
obtenus en
raison de leur coût élevé.

## Slide 16
2.1.3. LES SONDAGES MECANIQUES
D’une façon générale, les sondages mécaniques ont un double but :
Géologique : car le sondage permet de compléter la reconnaissance géologique du sous sol, qui sera exprimée par une coupe géologique détaillée. Pour cette raison, le prélèvement des échantillons se fait le plus souvent en continu afin de disposer d’une coupe sans lacune.
Géotechnique : car le sondage est un moyen d’accès au sous sol pour le prélèvement d’échantillons intacts destinés au laboratoire et pour l’exécution d’essai in situ, hydrauliques ou mécaniques.
Selon les cas, la priorité peut être accordée à l’un ou l’autre des aspects précédents, et le mode de forage sera tantôt destructif ou non destructif avec prélèvement d’échantillons (beaucoup plus cher). Par ailleurs les modes de forage, l’échantillonnage et les types d’essais différents selon que l’on se trouve en terrain meuble peu cohérent ou dans le rocher.
18

## Slide 17
1
    LES SONDAGES MECANIQUES
      Le sondage en terrain meuble
Les principales difficultés proviennent de la tenue des parois du sondage et de la remontée du terrain foré. Et donc tubage.
Le remaniement de l’échantillon est souvent considérable (destructif).
a. Tarières à main
Les modèles les plus courants comportent un outil d’un diamètre de 60 à 200 mm constitué par une trousse coupante dont la forme permet la remonté de 0,5 à 2 litres de sol à chaque manoeuvre. La tarière à main est un instrument idéal pour les reconnaissances à faible profondeur (jusqu'à 2 m) pouvant aller jusqu'à quatre cinq mètres si les conditions sont favorables (deux hommes sont alors nécessaire pour la manoeuvre. Elle est inopérante sous la nappe, quel que soit le type de terrain
9

## Slide 18
    LES SONDAGES MECANIQUES
      Le sondage en terrain meuble
Les principales difficultés proviennent de la tenue des parois du sondage et de la remontée du terrain foré. Et donc tubage.
Le remaniement de l’échantillon est souvent considérable (destructif).
b. Tarières à moteur
Montée sur camion, sont extrêmement efficaces pour la reconnaissance rapide de volumes important de terrains meubles. Elles sont peu exploitables sous l’eau, et inopérants dans les formations à blocs.

## Slide 19
    LES SONDAGES MECANIQUES
      Le sondage en terrain meuble
Les principales difficultés proviennent de la tenue des parois du sondage et de la remontée du terrain foré. Et donc tubage.
Le remaniement de l’échantillon est souvent considérable (destructif).
c. Sondage par battage
Cette méthode est la plus courante en terrain meuble, sec ou saturé. Un tubage métallique est enfoncé dans le sol par battage à l’aide d’un mouton, la colonne de sédiment ainsi isolée à l’intérieur du tube est extraite à l’aide d’un outil adapté.

## Slide 20
2.1.3. LES SONDAGES MECANIQUES
2.1.3.2. Le sondage en terrain rocheux
a. Les méthodes destructives
Touts fragmentent la roche, et les débris doivent être remontés à la surface par un fluide de forage (air comprimé, eau, boue).
L’essentiel pour ces dernières applications est de perforer rapidement et économiquement d’où le recours à des méthodes destructives. Celles-ci sont mal adaptées aux besoins de la reconnaissance géologique et géotechnique qui exige une grande qualité de l’échantillonnage.

## Slide 21
2.1.3. LES SONDAGES MECANIQUES
2.1.3.2. Le sondage en terrain rocheux
b. Les méthodes non destructives (forages carottés)
Leur but est de découper en continuité sur toute une colonne de terrain puis de la remonter à la surface du sol pour examen géologique ou essais de laboratoire.
Dans la pratique, la carotte est découpée à l’aide d’une couronne abrasive solidaire d’un tube carottier qui permet sa protection et sa remontée.

## Slide 22
. Forages
Avantages :
  Fournit des échantillons de roche de qualité pour une analyse approfondie en laboratoire.
  Permet d'explorer les couches profondes du sous-sol.
Limites :
  Coût élevé et nécessité de matériel spécialisé.
  Impact environnemental, en particulier lors de forages profonds.
Chaque méthode présente des avantages spécifiques en termes de collecte de données, mais elles sont également associées à des coûts, des limitations techniques et des considérations environnementales. Une combinaison judicieuse de ces méthodes peut souvent compenser les limites individuelles pour fournir une évaluation plus complète et précise d'une zone géologique.

## Slide 23: 2. LES PRINCIPAUX MOYENS DE RECONNAISSANCE
Les moyens de reconnaissance sont divisés en deux catégories principales :
2.2. 2ème catégorie :
les méthodes de mesure in situ qui sont basées sur la mesure des propriétés physique d’un
terrain, et qui peuvent être mécanique, électrique, hydraulique… Exemples: les essais géophysiques, mécaniques et hydrauliques.
Par rapport aux essais de laboratoire, les essais in situ présentent un certain nombre d’avantage
Coût moins élevé.
Remaniement du terrain généralement moindre.
Cependant ne peuvent se substituer entièrement aux essais de laboratoire qui restent irremplaçables pour le calcul précis des fondations ou des ouvrages souterrains.

## Slide 24: 3. LA STRATEGIE DES RECONNAISSANCES
Pour compléter l’étude géologique de surface, nous insisterons sur le fait qu’une:
Campagne de reconnaissance doit toujours être menée avec méthode et précision.
Le choix de la méthode dépond de la nature du problème.
Combinaison de plusieurs méthodes est un bon choix.
Résolution des problèmes généraux à celles des points particuliers. On réservera toujours les essais ponctuels et coûteux pour la deuxième ou la troisième phase, après que la reconnaissance globale du site et la mise en évidence des principales difficultés auront été effectués.

## Slide 25: Les principales méthodes géophysiques sont :
La prospection
électrique (résistivité)
gravimétrique
Sismique
magnétique
électromagnétique
radar géologique

## Slide 26
Géophysique
Sismique réflexion : Utilisation d'ondes sismiques pour étudier la structure géologique en profondeur.
Gravimétrie : Mesure des variations de gravité pour détecter des anomalies de densité.
Magnétométrie : Détection des variations du champ magnétique pour localiser des minéraux magnétiques.
Électromagnétisme : Mesure des propriétés électriques et magnétiques du sol pour détecter des gisements.

## Slide 27
Géophysique
Sismique réflexion :
Envoi d'ondes sismiques dans le sol et mesure du temps qu'elles mettent à revenir après avoir interagi avec différentes couches géologiques.
Analyse des données pour déterminer la structure et l'épaisseur des différentes couches de roche.
Résistivité électrique:
permet de déterminer, de mesurer et d’interpréter les variations dans le sol et d'estimer l'épaisseur d'une couche.

## Slide 28
Gravimétrie :
Mesure des variations locales de la gravité terrestre pour détecter des différences de densité dans le sous-sol.
Les anomalies gravimétriques peuvent indiquer des structures géologiques, des gisements minéraux ou des variations de la composition du sous-sol.
Magnétométrie :
Détection des variations du champ magnétique terrestre pour repérer les matériaux magnétiques dans le sous-sol.
Utile pour localiser des minéraux tels que la magnétite, souvent associée à certains types de gisements minéraux.
Électromagnétisme :
Mesure des propriétés électriques et magnétiques du sous-sol pour détecter des variations dans la conductivité électrique.
Utile pour repérer des minéraux conducteurs comme le sulfure de cuivre.

## Slide 29
Géophysique
Avantages :
  Permet d'étudier la structure géologique en profondeur sans creuser.
  Donne des informations sur la composition et les propriétés du sous-sol.
Limites :
  Coût élevé pour l'acquisition et le traitement des données.
  La résolution peut être limitée, en particulier dans des environnements complexes.

## Slide 30: Conclusion
Dans le génie civil, ces méthodes aident à comprendre les propriétés géologiques du sol et à prendre des décisions éclairées pour la conception et la construction de structures. Elles permettent d'évaluer les risques naturels, la stabilité du sol et de garantir la durabilité des infrastructures construites. Par exemple, en connaissant les caractéristiques du sol, les ingénieurs peuvent concevoir des fondations adaptées à la stabilité et à la charge du bâtiment ou de la structure prévue.