## Slide 1: La légende d’une carte

## Slide 2: définition
Toutes les cartes, dont les cartes topographiques, ont besoin d’une légende:
Ensemble des conventions (signes, couleurs) qui permettent la compréhension d'une carte, d'un schéma, etc. (Larousse)
Description, tableau expliquant les symboles ou autre information mentionnée sur une carte ou un graphique afin d’en faciliter la compréhension et l’interprétation.

## Slide 3: II - Principaux éléments représentés sur la carte topographique :
Les éléments d’origine humaine (ville, infrastructure).
Toponymie : (Noms des lieux et des reliefs) en noir.
Hydrographie : en bleu (source, rivières, lacs,…).
La végétation : en vert.
Des symboles pour des lieux ou points repérés (Mosquées, mégalithes, ruines, points géodésiques).
Les courbes de niveaux qui expriment le relief. en bistre (teinte voisine du marron)
Les points de même altitude sont sur des isohypses.
Points cotés remarquables (sommets, croisements, ponts, col, etc.…).
L’impression de relief est donnée par un ombrage, par un éclairement oblique venant du NW (incidence d’une lampe de bureau mais pas réelle sous nos latitudes occidentales).

## Slide 4: III – Etablissement des cartes topographiques
La mise au point d’une carte nécessite deux opérations importantes :
l’orographie
et la planimétrie.

## Slide 5: A – L’orographie
Permet de représenter le relief du terrain, mais cette représentation pose des problèmes : on ne peut indiquer l’altitude de chaque point de la carte aussi on a imaginé différents modes de représentation du relief :
Système des courbes de niveau
Système des hachures (abandonné car trop imprécis)
L’estompage: technique d’ombrage visant à rehausser le relief par les effets de luminosité et d’ombre. La projection de la lumière se fait à partir de l’angle nord-ouest de la carte,

## Slide 6: B – Planimétrie
C’est la représentation des divers éléments de la surface terrestre sur la carte topographique par des figurés caractéristiques conventionnée dont la signification est indiquée dans la légende de la carte.

## Slide 7: Les infrastructures

## Slide 8: 1 – Routes et chemins
Quelle que soit l’échelle, l’implantation demeure linéaire, les routes et chemins se caractérisent par leurs :
Viabilité ;
Classement administratif ;
Topologie dont les franchissements.

## Slide 9: A - La viabilité : elle s’exprime par :
La nature de la chaussée (notion qualitative)
Le revêtement : goudronné, entretenue ou pas, praticabilité saisonnière (pays tropicaux).
L’état actuel : en construction ou vestige de voie.
La largeur (notion quantitative)
Chaussées séparées
Nombre de voies
Voies larges ou étroites
Les signes conventionnels
On utilise deux traits parallèles, généralement noirs, variables en épaisseur et en écartement, ou des traits simples.

## Slide 10: B – Le Classement administratif
Le Statut de la voie : Des textes officiels déterminent le classement administratif, aux niveaux international, national ou local.
Les signes conventionnels : indiqués par une lettre et un numéro, exemple RN15, RW3, RC10

## Slide 11: C – Les franchissements :
Quelle que soit l’échelle, la représentation des carrefours est semblable à la réalité, il en est de même pour les passages à niveau (voie ferrée) ou pour les franchissements de cours d’eau.
Pont, avec ou sans figuration du signe selon l’échelle. Mentionner si nécessaire, la largeur et la force portante.
Tunnel, porter éventuellement le gabarit.

## Slide 12: 2 – chemins de fer
La classification est plus simple
Notion qualitative
L’écartement des rails : voies normales (1,44m), voies étroites (1m, 0.6 m), ou très étroites pour certaines voies industrielles.
L’énergie motrice : électrifiée ou non.
Notion quantitative
Nombre des voies.

## Slide 13
Signes conventionnels
A toutes échelles, l’implantation linéaire, imprimée le plus souvent en noir.
L’écartement est donné par l’épaisseur du trait
Le nombre des voies est représenté en vraie grandeur
L’électrification est traduite par un signe
Les câbles transporteurs (téléphérique, télésiège) ont une sémiologie comparable.

## Slide 14: 3 – Constructions
Lorsque l’échelle et la densité le permettent, les bâtiments sont représentés par leur projection horizontale. Mais lorsque l’échelle diminue, les contraintes de place et de lisibilité obligent à changer la technique de représentation. Allant d’un agrégat de constructions jusqu’au point.

## Slide 15: Les éléments naturels

## Slide 16: 1 – L’hydrographie
Implantation zonale
Eau permanente: (zone toujours immergée, mer, lac) traduite par une teinte homogène, généralement bleue.
Eau temporaire : (zone inondable, marais, sables, vase, estran, …), traduite par des teintes plus claires ou des signes évocateurs.
Remarque: Si les limites sont indécises, la couleur fera limite, sinon elles seront matérialisées par un trait tiret.

## Slide 17
Implantation linéaire
Les cours d’eau
Si leur largeur est importante, ils seront figurés par une teinte bordée de traits, s’ils sont plus étroits, le trait simple suffira.
Les cours d’eau temporaires sont figurés par un trait simple en tirés.
Les canaux
Ils sont classés selon L’aptitude à la navigation (tonnage et gabarit)

## Slide 18
Implantation ponctuelle
Des signes spécifiques sont utilisés pour chaque objet qu’il soit d’origine naturelle ou artificielle.

## Slide 19: 2 – La végétation
Elle comprend la végétation naturelle et les cultures. Pour chacun d’elles, on distingue
le type de couverture végétale (bois, broussaille, vergers, savane, plantations, … etc.),
les essences (conifères, feuillus, peupleraie, palmeraie, … etc.)
et certaines cultures (vignes, oliviers, céréaliculture, … etc.)

## Slide 20
Implantation zonale :
Une gamme de teintes dégradées, proportionnelle à la densité de la végétation.
Des poncifs représentés en projections horizontale ou verticale permettant de différencier les essences.
Des limites de zones en fonction du degré de précision de la limite : traits continus ou discontinus.
Implantation linéaire : Rangées d’arbres représentées par une succession d’objets ponctuels.
Implantation ponctuelle : les arbres isolés ne sont conservés que lorsqu’ils ont une valeur de point de repère.