## Slide 1: Analyse hydrologique

## Slide 2
Parce que
l'hydrologie doit apporter des éléments de décision (dimensionnement d'ouvrages par exemple) qui concernent le futur, et donc un avenir
incertain. Que ce soit
pour anticiper les apports qui viendront remplir un réservoir,
pour choisir le débit à évacuer par un ouvrage de sécurité en cas de crue "extrême", ou
pour décider de ce que peut être une sècheresse sévère et s'en prémunir,
les démarches employées s'appuieront toujours sur les données observées dans le passé.., et en tireront des conclusions pour le futur...
Pourquoi utilise-t-on, (- et de manière assez intensive..! -), les
statistiques en Hydrologie?

## Slide 3
RAPPEL sur les VARIABLES ALEATOIRES:
I-1) EXEMPLES et DEFINITIONS:
Les variables que l'on manipule en hydrologie (précipitations, débits, températures, etc...), = Variables Aléatoires.
La Variable Aléatoire, parfois notée V.A., est une variable formelle, notée en majuscule, par exemple X:
X = "Précipitation annuelle à la station de Tlemcen"
Cette variable prendra une valeur xk à chaque "tirage aléatoire", à chaque réalisation k.
DESCRIPTION D'UN ECHANTILLON

## Slide 4
Si l'on veut dimensionner un barrage pour compenser le manque d'eau nécessaire à certaines cultures, il faudra s'intéresser aux années futures.
On se trouve alors en avenir incertain: aucune approche déterministe, aucune mesure ou méthode déductive ne peut nous dire exactement, en 1994, ce que sera la réalisation x98 de X en 1998...
Tout au plus pourra-t-on supposer que les phénomènes générateurs de la pluie seront les mêmes que dans le passé récent, et on fera l'hypothèse que les réalisations futures de la variable aléatoire X auront les mêmes caractéristiques, la même distribution statistique que par le passé....
Naturellement, cette hypothèse ne s’appliquera qu’à un futur relativement “ proche ” : sur une durée un peu supérieure à la durée d’amortissement de l’ouvrage, ou encore de l’ordre de grandeur de sa durée de vie utile, c’est à dire sur quelques dizaines d’années…

## Slide 5
A défaut de pouvoir appréhender toute la population qui nous intéresse, on dispose souvent d'un échantillon de n valeurs d'une variable X.
Exemple:
les précipitations moyennes mensuelles à Tlemcen de 1900 à 1990,
soit 91x 12 valeurs…
Mais dés que n est grand (≥ quelques dizaines), la lecture du tableau n'est pas aisée, et il n'est pas utile de le transmettre entièrement pour permettre à un interlocuteur de s'en faire une idée.
C'est pourquoi il est intéressant d'effectuer une synthèse de ce tableau:
+ synthèse numérique (on le résume en quelques chiffres)
+ synthèse graphique (on le résume en une courbe)
+ synthèse analytique (on le résume par une fonction analytique, un modèle…)
Certes on perdra de l'information mais on y gagnera en clarté.
ANALYSE d'un ECHANTILLON

## Slide 6
Soit xi, (i de 1 à n), les n valeurs de l'échantillon.
On va chercher à tirer de ce tableau quelques repères numériques, représentatifs non seulement de l'échantillon, mais si possible aussi de la population dont il est extrait.
II-1) Paramètres de POSITION:
Ce sont des paramètres qui précisent à peu près l'ordre de grandeur le plus courant de X.
a) Moyenne arithmétique :
On la définit par:
C'est un descripteur simple, qui a les avantages d’être :
Robuste : ne varie pas trop d'un échantillon à l'autre (pour certaines populations).
Convergent : si n tend vers l'infini, la moyenne ainsi définie tend vers la moyenne de la population.
+ Non biaisé : si on fait le calcul pour un grand nombre d'échantillons différents de taille n, la moyenne de ces moyennes est une bonne estimation, de la moyenne de la population.
mais qui présente des défauts:
- Ne donne aucune idée des variations de xi autour de cette valeur.
II- DESCRIPTION NUMERIQUE D'UN ECHANTILLON:

## Slide 7
b) la Médiane :
C'est la valeur xMed ou x50% telle que : X a 50% de chance d'être supérieure à xMed mais aussi 50% de chance de lui être inférieure.
c) le Mode :
C'est la valeur xMod autour de laquelle on trouve le plus de valeurs , celle qui est la plus fréquente, ou la plus probable.
Complément:
On notera aussi que d'un point de vue analytique, le mode correspond au maximum de la densité de probabilité f(x)

## Slide 8
II-2) Paramètres de DISPERSION:
Pour donner une idée de la fluctuation des xi dans l’échantillon.
a) Extrêmes
Une façon simple consiste à préciser le minimum et le maximum de l’échantillon.
b) l'étendue
E = Max – Min
c) Variance et écart type :
On le définit sur l'échantillon par :
Soit μ2 = σ² la valeur de ce terme dans la population infinie. On conçoit que si n tend vers l'infini, V tend vers σ2,
c'est à dire que Sx est un estimateur convergent de σ².

## Slide 9
Variance = Carré de l'écart type = σx², sera estimée par:
si x ou mx est calculé sur l'échantillon.
Par contre:
si on connaît μx la vraie moyenne de la population. (Ce deuxième cas est pratiquement inconnu en Hydrologie..!).
d) Coefficient de variation CV :
qui compare donc la fluctuation à la valeur moyenne.
estimé par
ou

## Slide 10
d) Paramètres de distribution : médiane et quantiles
On a déjà vu la médiane, qui est le quantile 50%.
Plus généralement, on dira que Qk% est le "quantile k %" de l'échantillon si k% des valeurs observées xi sont inférieures ou égales à Qk% .
Les plus utilisés sont :
Premier décile : Valeur non dépassée dans 10 % des cas
Dernier décile : Valeur non dépassée dans 90 % des cas
(ou non atteinte dans 10 % des cas)
Médiane : Valeur non dépassée dans 50 % des cas.
Ces paramètres sont relativement robustes ( plus que les extrêmes !).
On parlera parfois, pour caractériser la dispersion, d'intervalles interquantiles :
X90 - X10 → interdécile X75 - X25 → interquartile

## Slide 11
II-3) Paramètres d'ASYMETRIE : coef de Pearson et de Fischer
On définit le coefficient d'asymétrie CS (Coefficient of Skewness) sur la population par:
où μ2x = σx2 et μ3x sont respectivement les Moments centrés d'ordre 2 et 3.
avec
quand à μ3x, moment d'ordre 3, on l'estime par:
CS est un paramètre peu robuste si n est petit (i.e. limité à quelques dizaines).

## Slide 12
Mesure de la dissymétrie :
Si CS ou β1 > 0, la distribution est étalée sur la droite, on observe la succession mode, médiane, moyenne et la dissymétrie est positive;
Si Cs ou β1 < 0, la distribution est étalée sur la gauche, on observe la succession moyenne, médiane, mode et la dissymétrie est négative ;
Si CS ou β1 = 0, la distribution n’est pas forcement symétrique(mais si la distribution est symétrique, on a Cs ou β1 = 0) .
β1 > 0
β1 = 0
β1 < 0
Distribution étalée à droite :
Distribution symétrique :
Distribution étalée à gauche :

## Slide 13
II-4) Paramètres d'APLATISSEMENT :
Ils caractérisent si, pour une même valeur des paramètres précédents, la distribution est plus ou moins aplatie ou au contraire concentrée en pic autour de l'axe.
Ce paramètre (appelé kurtosis en anglais) dépend du moment d'ordre 4 de la population; il s'écrit:
β2=
Là encore, si l'échantillon est petit, il est peu robuste et surtout très sensible aux valeurs extrêmes.(On l'utilise peu en hydrologie)

## Slide 14
Mesure de l’aplatissement
Si β2 > 0, la distribution est moins aplatie que la distribution normale, la distribution est dite leptocurtique ;
Si β2 < 0, la distribution est plus aplatie que la distribution normale, la distribution est dite platicurtique ;
Si β2 = 0, l’aplatissement est même que pour la loi normale et la courbe est dit mésocurtique

## Slide 16
Qjournalier = Somme des Qinstantannés / Nbre de lectures par jour
Q mensuel = somme Qj / nbre de jours du mois
Qannuel = somme Qmensuels / 12 (nbre de mois de l’année)

## Slide 18
Tableau récapitulatif des valeurs numériques les plus significatives
des débits de la Romanche à Rioupéroux
1°d : = 1° décile (valeur non atteinte dans 10% des cas)
Médiane : Valeur non atteinte dans 50% des cas
9°d : = 9° décile (valeur non atteinte dans 90% des cas.

## Slide 19
Objectifs :
Présenter sur un graphique les caractéristiques essentielles de l'échantillon.
III-1) Histogramme des fréquences empiriques:
on se fixe des classes Ck définies par leurs bornes [ak , ak+1] on compte le nombre de valeurs de l'échantillon dans chaque classe.
Pour le choix du nombre de classes à adopter, une règle empirique consiste à prendre:
Nc = nombre de classes = 1 + 4/3 Ln(N)
(avec N = taille de l'échantillon )
Exemple : Pour N = 30 , on fera environ 5 classes, pour N = 50 , 6 classes et pour N = 100 , 7 classes…
III) DESCRIPTION GRAPHIQUE
Le tracé de l'histogramme, surtout avec un échantillon bien fourni, permet de supputer la forme de la densité de probabilité f(x) (symétrique ou non, uni- ou multimodale etc...) et de choisir un ou des modèles possibles.

## Slide 21
III-2) Courbe des fréquences cumulées et
fonction de répartition empirique
Objectifs :
Trouver une représentation graphique assez complète pour décrire l'échantillon.
Cette fois on va chercher :
- à utiliser toute l'information donnée par l'ensemble des valeurs (ce que l'on ne faisait pas quand on regroupait en classes avec l'histogramme des fréquences relatives).
- à anticiper sur les méthodes d'ajustements probabilistes.
La première idée est de tracer la courbe en escalier :
F*(xi) = Proportion des valeurs de l'échantillon inférieures ou égales à xi
= Fréquence empirique, observée, des valeurs xi inférieures ou égales à xi.
(où N est la taille de l'échantillon).
F(xi)= i étant le rang de xi
Le défaut est que l'on ne donne pas la même importance au minimum qu'au maximum,
puisque: F*(Min) = 1/N et F*(Max) = 1.

## Slide 22
⇒ D'où l'idée des statisticiens :
- si l'échantillon est tiré d'une loi de probabilité définie par sa fonction de répartition
F(x) = Probabilité qu'une valeur X tirée au hasard de la population soit inférieure ou égale à x,
- essayons de tracer à partir de l'échantillon une courbe la plus voisine de F(x) (en général inconnue).
Ceci permettra non seulement une description de l'échantillon mais peut être une aide à la recherche de F(x).
Pour cela classons les n valeurs xi dans l'ordre croissant
⇒ d'où un échantillon de N valeurs xi classées.
On montre qu'une bonne estimation assez simple de F(xj) = Pr (X≤xj) est fournie par :
F*(xi) = i – a / N+b
où a et b ont un optimum qui dépendent de la loi dont sont issus les échantillons…
Nous prendrons souvent: a = 0.5 et b = 0.5 ou a = 0.5 et b = 0
d'où les formules d'estimation de la probabilité empirique
Pr(X≤xi) = i – 1/2 / N + 1/2 ou i – 1/2 / N avec i le rang de la valeur xi
Exemples:
Loi Normale (Gauss) a = 0.375 b = 0.25
Loi de Gumbel a = 0 b = 1

## Slide 23
On trace ensuite les points sur un diagramme.
Mais en diagramme arithmétique, où les axes Ox et Oy sont gradués linéairement, les courbes obtenues ont souvent la forme d'un S (sigmoïdes) et il est difficile d'en déduire une forme de loi et de les distinguer.
C'est pourquoi on utilise souvent des papiers où l'échelle des F* est distordue (papier de Gauss, papier de Gumbel).
L'intérêt de ces diagrammes fonctionnels, dits de probabilité ,
- meilleure lecture pour certaines probabilités
(les extrêmes par exemple pour Gumbel)
- tracé plus aisé de certaines lois
(droite pour une loi de Gauss sur papier de Gauss).

## Slide 24
IV ) COMPLEMENTS THEORIQUES
IV-1) NOTION de PERIODE DE RETOUR:
a) Variables aléatoires en Hydrologie
Période de retour, Durée de retour.
Quand on définit une variable aléatoire, il est fréquent qu'on lui associe un intervalle de temps:
    X1 = Total de la pluie du mois d'Octobre.
    X2 = débit moyen annuel
    X3 = durée d'insolation des mois d'été, etc...
    X4 = Pluie maximale journalière de chaque année
On définit donc implicitement:
- Une notion d'évènement, ou de "tirage" aléatoire dans l'espace des évènements
- souvent associée, dans le cas où les variables sont en fait des processus temporels se déroulant dans le temps, à un intervalle de temps.

## Slide 25
on dit que : Pr(X ≤ α) = 90%,
cela signifie que: -
si on fait un tirage indépendant de la variable X
il y a 9 chances sur 10 d'être inférieur ou égal à α
Par abus de langage, on dit que la valeur α "revient" en moyenne tous les 10 tirages et donc qu'elle a une "période" de retour moyenne de T= 10, en fait de 1 fois tous les 10 tirages.
Quand en plus, chaque "tirage" est associé lui-même à un intervalle de temps, par exemple si on ne fait qu’un tirage par an, on dira que la valeur α, qui "revient" en moyenne tous les 10 tirages, a une durée de retour moyenne de T =10 ans (exprimée dans la même unité que l'intervalle inter-tirages), et que la valeur α est décennale.
Si, au lieu de prendre un seuil particulier F(α) = 0.9, on prend un seuil quelconque F (x F) = F fixée , avec F prise de manière quelconque ∈ [0,1], alors la période de retour est:
T = 1 / 1 – F
Et ainsi
F = 0,9 T = 1 / 1- 0,9 T= 10
F = 0,95 T = 1 / 1- 0,95 T= 20

## Slide 26
Exemples:
  Si Pr (X2 >250 m3/s) = 0.1, on dira que le débit moyen annuel de 250 m3/s est dépassé en moyenne 1 tirage sur 10, donc 1 année sur 10 en moyenne, donc a une "période de retour" décennale.
  De même si Pr ( X1 < 100 mm) = 0.9, on dira que la valeur 100 mm est dépassée en moyenne 1 tirage sur 10, donc 1 mois d'Octobre sur 10, et donc a une période de retour décennale (car il n'y a qu'un mois d'Octobre et donc qu'un tirage possible par an)

## Slide 27
b) Complément sur les probabilités empiriques
(et les ajustements graphiques)
On a vu dans l'analyse des échantillons qu'il fallait associer à chaque valeur xi de rang i une probabilité empirique au non dépassement.
La plus simple consiste à prendre: F*(xi) = Pr (X ≤ xi ) =i/N
Si pour illustrer, on prend N= 100, on voit que:
F(x1) = 0.01 mais que F(xN) =1 ...!
Ceci est gênant puisqu'alors Pr (X > xN) = 0 ...!
or on a toute raison de penser que si on augmente l'échantillon on trouvera des valeurs supérieures à xN….
¤ Dans le cas de
P= i− 0.5/N
= on voit que ( avec N = 100):
P(X≤ x1) = 0.005 et P(X<xN) = 0.995 ou P(X> xN) = 0.005
Soit encore, en terme de période de retour:
on considère, et on impose, par cette formule que les valeurs x1 et x100, min. et max. d'un échantillon de 100 valeurs, reviennent en moyenne 1 fois tous les 200 tirages.

## Slide 28
Dans le cas où on choisit une formule, tout aussi symétrique entre mini et maxi:
Pi =i/N+1
on voit que ( avec N =100 ) cela revient à considérer que:
P(X≤ x1) = 0.01 et P(X> xN) = 0.01
soit encore que, en terme de période de retour, il reviennent tous les 100 tirages,
soit deux fois plus souvent qu'avec la formule précédente...
Par contre la probabilité de l'évènement médian, x50 , reste dans les deux formules très proche de 50% et la période de retour correspondante proche de 2.
Conclusions:
Il faut donc considérer que :la probabilité empirique est proche de la probabilité réelle, (- ou au moins est estimée de façon stable -), dans la partie centrale de l'échantillon, mais Certainement pas dans les queues de la distribution à gauche et à droite.
En conséquence, dans les ajustements graphiques, il faudrait pondérer plus faiblement les points extrêmes, car on leur a attribué une probabilité empirique parfois éloignée de la réalité, et surtout trop dépendante de la formule d'estimation retenue.
Notons cependant que la formule
P i =i/N+1
tend à considérer les évènements extrêmes comme plus fréquents, et donc va dans le sens d'une certaine sécurité.
Ces notions de durée de retour seront largement utilisées en Hydrologie de Projet.

## Slide 29
Définition de l'analyse fréquentielle
L'analyse fréquentielle est une méthode statistique de prédiction consistant à étudier les événements passés, caractéristiques d'un processus donné (hydrologique ou autre), afin d'en définir les probabilités d'apparition future.
Cette prédiction repose sur la définition et la mise en œuvre d'un modèle fréquentiel, qui est une équation décrivant le comportement statistique d'un processus. Ces modèles décrivent la probabilité d'apparition d'un événement de valeur donnée.
L'analyse fréquentielle fait appel à diverses techniques statistiques et constitue une filière complexe qu'il convient de traiter avec beaucoup de rigueur. Ses diverses étapes peuvent être schématisées très simplement selon le diagramme suivant :

## Slide 41
Test du χ2 de Pearson
Parmi tous les tests existants, le test du χ2 de K. PEARSON est le plus pratique et le plus utilisé bien qu'il ne soit pas très puissant.
Pour mettre en œuvre ce test, on procède de la façon suivante :
- on découpe l'échantillon de n éléments, en K classes (K>4) de façon à ce que chaque classe contienne théoriquement plus de 5 éléments ;
- soit ni le nombre d'éléments contenus dans la ième classe et n'i (>5) le nombre théorique qui devrait s'y trouver ; on forme le terme suivant :
χc²= Ʃ

## Slide 42
Cette variable χ2 suit une loi de probabilité dite loi du χ 2, à  degrés de liberté avec :
= K - p - 1
K = nombre de classes ;
p = nombre de paramètres estimés d'après l'échantillon.
Les tables données en annexes permettent de connaître la valeur numérique du χt2 qui a α% de chance d'être dépassé par le seul fait du hasard, en fonction des valeurs de 
Si χc² < χt2 la loi est acceptée

## Slide 43
v / a | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | v / a | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01
1 | 2.71 | 3.84 | 5.02 | 6.63 | 16 | 23.54 | 26.30 | 28.84 | 32.00
2 | 4.61 | 5.99 | 7.38 | 9.21 | 17 | 24.77 | 27.59 | 30.19 | 33.41
3 | 6.25 | 7.81 | 9.35 | 11.34 | 18 | 25.99 | 28.87 | 31.53 | 34.80
4 | 7.78 | 9.49 | 11.14 | 13.28 | 19 | 27.20 | 30.14 | 32.85 | 36.19
5 | 9.24 | 11.07 | 12.83 | 15.09 | 20 | 28.41 | 31.41 | 34.17 | 37.57
6 | 10.64 | 12.59 | 14.45 | 16.81 | 21 | 29.61 | 32.67 | 35.48 | 38.93
7 | 12.02 | 14.07 | 16.01 | 18.47 | 22 | 30.81 | 33.92 | 36.78 | 40.29
8 | 13.36 | 15.51 | 17.53 | 20.09 | 23 | 32.01 | 35.17 | 38.08 | 41.64
9 | 14.68 | 16.92 | 19.02 | 21.67 | 24 | 33.20 | 36.41 | 39.37 | 42.98
10 | 15.99 | 18.31 | 20.48 | 23.21 | 25 | 34.38 | 37.65 | 40.65 | 44.31
11 | 17.27 | 19.67 | 21.92 | 24.72 | 26 | 35.56 | 38.88 | 41.92 | 45.64
12 | 18.55 | 21.03 | 23.34 | 26.22 | 27 | 36.74 | 40.11 | 43.19 | 46.96
13 | 19.81 | 22.36 | 24.74 | 27.69 | 28 | 37.92 | 41.34 | 44.46 | 48.28
14 | 21.06 | 23.68 | 26.12 | 29.14 | 29 | 39.09 | 42.56 | 45.72 | 49.59
15 | 22.31 | 25.00 | 27.49 | 30.58 | 30 | 40.26 | 43.77 | 46.98 | 50.89
Table de Khi-Deux c2
v : le nombre de degré de liberté. a : le risque d'erreur.

## Slide 44: La loi Log normale ou Galton
Dans cette partie on étudiera la normalité des Log des valeurs de la variable.
On dit que si Log x suit la loi normale alors x suit la loi log normale.
Les mêmes étapes suivies pour l’application d’une loi normale sont utilisées.
Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit de Logx lors de calculs des valeurs de x pour des périodes de retour données.

## Slide 45
Exercice :
AJUSTEMENT DES PRECIPITATIONS ANNUELLES A LA LOI DE GAUSS.
Soient les données de la précipitation annuelle Pan enregistrée à la station du Barrage de Ghrib (011405) dans le bassin versant de l’Oued Cheliff sur une période d’observations de 60 années (Tableau 6.1), on demande :
1. Faire l’ajustement des pluies annuelles à loi normale (loi de Gauss) ;
2. Tester l’adéquation de la loi par le test de Pearson du (khi2) ;
4. Calculer les quantiles de période de retour 10, 50 et 100 ans ;
5. Calculer les intervalles de confiance sur la moyenne, l’écart type.

## Slide 46
n
n

## Slide 52
n’= npi
n: effectif total
Pi :probabilité de la classe (diffrence entre les fréquences des bornes (limites) sup et inf de la classe

## Slide 53
Classe ki | x1 | x2 | ni | u1 | u2 | F(u1) | F(u2) | F(u2)- F(u1)=Pi | nPi | ni- nPi | (ni- nPi)² | (ni- nPi)²/nPi
1 | 237,5 | 330,6 | 6 | -1,99 | -1,29 | 0,0234 | 0,0987 | 0,0754 | 4,52 | 1,48 | 2,18 | 0,48
2 | 331,5 | 390,7 | 6 | -1,29 | -0,84 | 0,0999 | 0,2013 | 0,1014 | 6,08 | -0,08 | 0,01 | 0,00
3 | 405,2 | 433,8 | 6 | -0,73 | -0,52 | 0,2334 | 0,3041 | 0,0707 | 4,24 | 1,76 | 3,09 | 0,73
4 | 445,6 | 464,5 | 6 | -0,43 | -0,29 | 0,3358 | 0,3890 | 0,0532 | 3,19 | 2,81 | 7,88 | 2,47
5 | 467,6 | 494,0 | 6 | -0,26 | -0,06 | 0,3980 | 0,4760 | 0,0781 | 4,68 | 1,32 | 1,73 | 0,37
6 | 498,5 | 519,7 | 6 | -0,03 | 0,13 | 0,4895 | 0,5529 | 0,0634 | 3,81 | 2,19 | 4,81 | 1,26
7 | 524,1 | 562,4 | 6 | 0,16 | 0,45 | 0,5660 | 0,6751 | 0,1091 | 6,55 | -0,55 | 0,30 | 0,05
8 | 564,4 | 599,8 | 6 | 0,46 | 0,73 | 0,6805 | 0,7689 | 0,0884 | 5,30 | 0,70 | 0,48 | 0,09
9 | 604,4 | 632,6 | 6 | 0,77 | 0,98 | 0,7793 | 0,8369 | 0,0576 | 3,46 | 2,54 | 6,47 | 1,87
10 | 676,9 | 868,3 | 6 | 1,31 | 2,75 | 0,9058 | 0,9971 | 0,0913 | 5,48 | 0,52 | 0,27 | 0,05
S |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,37
Tableau 6.3. Calcul du Khi²
NB : La répartition en classes est aléatoire, l’important est que chaque classe ait au moins 5 valeurs.

## Slide 55
Calcul des quantiles
Une fois l’adéquation vérifiée, il faut procéder au calcul des quantiles en appliquant l’équation de la droite de Henry pour une probabilité donnée P% à laquelle correspond u. La variable u est sur la table de Gauss.
Pan,p% = 502,61 + 132,93 up%
Pour T = 10 ans ; F(x) = 0,10 = 10% d'où u = 1,28 Pan,10% = 673 mm
Pour T=50ans ; F(x) = 0,02 = 2% d’où u = 2,05 Pan,2% = 776 mm
Pour T = 100 ans ; F(x) = 0,01 = 1% d'où u = 2,33 Pan,1% = 812 mm

## Slide 58
AJUSTEMENT DES PRECIPITATIONS ANNUELLES A LA LOI LOG NORMALE
EXERCICE
Année | Pan (mm) | Année | Pan (mm)
1958/59 | 325,8 | 1985/86 | 169,4
1959/60 | 377,3 | 1988/89 | 162,9
1960/61 | 258,8 | 1989/90 | 215,8
1961/62 | 258,4 | 1992/93 | 94,7
1966/67 | 192,3 | 1993/94 | 64,3
1968/69 | 240,5 | 1994/95 | 243,1
1969/70 | 548,8 | 1995/96 | 207,2
1970/71 | 259,9 | 1998/99 | 115,8
1971/72 | 422,7 | 1999/00 | 123,2
197273 | 208,8 | 2000/01 | 101,3
1978/79 | 206,1 | 2001/02 | 136,2
1979/80 | 144,8 | 2003/04 | 264,4
1980/81 | 210,1 | 2006/07 | 277,6
1983/84 | 42,3 |  | 
Données
Tableau 7.1. Précipitations annuelles
NB : Seules les années qui n’observent pas de lacunes sont considérées

## Slide 60
= +

## Slide 62
N° Ordre m | PanClassées (mm) | lnPan | F(x) | uthéo | uexp
1 | 42,3 | 3,74 | 0,019 | -2,688 | -2,085
2 | 64,3 | 4,16 | 0,056 | -1,940 | -1,593
3 | 94,7 | 4,55 | 0,093 | -1,249 | -1,325
4 | 101,3 | 4,62 | 0,13 | -1,128 | -1,128
5 | 115,8 | 4,75 | 0,16 | -0,890 | -0,967
6 | 123,2 | 4,81 |  | -0,779 | -0,828
7 | 136,2 | 4,91 |  | -0,600 | -0,704
8 | 144,8 | 4,98 |  | -0,490 | -0,589
9 | 162,9 | 5,09 |  | -0,280 | -0,482
10 | 169,4 | 5,13 |  | -0,210 | -0,380
11 | 192,3 | 5,26 |  | 0,016 | -0,282
12 | 206,1 | 5,33 |  | 0,140 | -0,187
13 | 207,2 | 5,33 |  | 0,149 | -0,093
14 | 208,8 | 5,34 | 0,5 | 0,163 | 0,000
15 | 210,1 | 5,35 | 0,537 | 0,174 | 0,093
16 | 215,8 | 5,37 | 0,574 | 0,222 | 0,187
17 | 240,5 | 5,48 | 0,611 | 0,416 | 0,282
18 | 243,1 | 5,49 | 0,648 | 0,435 | 0,380
19 | 258,4 | 5,55 | 0,685 | 0,544 | 0,482
20 | 258,8 | 5,56 | 0,722 | 0,547 | 0,589
21 | 259,9 | 5,56 | 0,759 | 0,554 | 0,704
22 | 264,4 | 5,58 | 0,796 | 0,585 | 0,828
23 | 277,6 | 5,63 | 0,833 | 0,672 | 0,967
24 | 325,8 | 5,79 | 0,870 | 0,958 | 1,128
25 | 377,3 | 5,93 | 0,907 | 1,220 | 1,325
26 | 422,7 | 6,05 | 0,944 | 1,423 | 1,593
27 | 548,8 | 6,31 | 0,981 | 1,889 | 2,085
Tableau 7.2. Calcul de la variable u

## Slide 63
Valeurs | Ordre de | Fréquence |  | Variable |  | Valeur | 
classées | classement | expérimentale |  | réduite |  | théorique | 
42,3 | 1 | 0,0185 |  | -2,085 |  | 58,904519 | 
64,3 | 2 | 0,0556 |  | -1,593 |  | 77,654354 | 
94,7 | 3 | 0,0926 |  | -1,325 |  | 90,27896 | 
101,3 | 4 | 0,1296 |  | -1,128 |  | 100,82855 | 
115,8 | 5 | 0,1667 |  | -0,967 |  | 110,35163 | 
123,2 | 6 | 0,2037 |  | -0,828 |  | 119,30705 | 
136,2 | 7 | 0,2407 |  | -0,704 |  | 127,94942 | 
144,8 | 8 | 0,2778 |  | -0,589 |  | 136,44358 | 
162,9 | 9 | 0,3148 |  | -0,482 |  | 144,90981 | 
169,4 | 10 | 0,3519 |  | -0,380 |  | 153,4453 | 
192,3 | 11 | 0,3889 |  | -0,282 |  | 162,13602 | 
206,1 | 12 | 0,4259 |  | -0,187 |  | 171,06427 | 
207,2 | 13 | 0,4630 |  | -0,093 |  | 180,31442 | 
208,8 | 14 | 0,5000 |  | 0,000 |  | 189,97807 | 
210,1 | 15 | 0,5370 |  | 0,093 |  | 200,15962 | 
215,8 | 16 | 0,5741 |  | 0,187 |  | 210,98307 | 
240,5 | 17 | 0,6111 |  | 0,282 |  | 222,60115 | 
243,1 | 18 | 0,6481 |  | 0,380 |  | 235,20867 | 
258,4 | 19 | 0,6852 |  | 0,482 |  | 249,06296 | 
258,8 | 20 | 0,7222 |  | 0,589 |  | 264,51714 | 
259,9 | 21 | 0,7593 |  | 0,704 |  | 282,0776 | 
264,4 | 22 | 0,7963 |  | 0,828 |  | 302,51075 | 
277,6 | 23 | 0,8333 |  | 0,967 |  | 327,06056 | 
325,8 | 24 | 0,8704 |  | 1,128 |  | 357,95086 | 
377,3 | 25 | 0,9074 |  | 1,325 |  | 399,77937 | 
422,7 | 26 | 0,9444 |  | 1,593 |  | 464,77324 | 
548,8 | 27 | 0,9815 |  | 2,085 |  | 612,71471 | 

## Slide 65
Chart: 
| -2.085 | -1.593 | -1.325 | -1.1279999999999999 | -0.96699999999999997 | -0.82799999999999996 | -0.70399999999999996 | -0.58899999999999997 | -0.48199999999999998 | -0.38 | -0.28199999999999997 | -0.187 | -9.2999999999999999E-2 | 0 | 9.2999999999999999E-2 | 0.187 | 0.28199999999999997 | 0.38 | 0.48199999999999998 | 0.58899999999999997 | 0.70399999999999996 | 0.82799999999999996 | 0.96699999999999997 | 1.1279999999999999 | 1.325 | 1.593 | 2.085
 | 58.9045 | 77.6544 | 90.279 | 100.8286 | 110.3516 | 119.3071 | 127.9494 | 136.4436 | 144.9098 | 153.4453 | 162.136 | 171.0643 | 180.3144 | 189.9781 | 200.1596 | 210.9831 | 222.6011 | 235.2087 | 249.063 | 264.5171 | 282.0776 | 302.5107 | 327.0606 | 357.9509 | 399.7794 | 464.7732 | 612.7147
x obs | 42.3 | 64.3 | 94.7 | 101.3 | 115.8 | 123.2 | 136.2 | 144.8 | 162.9 | 169.4 | 192.3 | 206.1 | 207.2 | 208.8 | 210.1 | 215.8 | 240.5 | 243.1 | 258.4 | 258.8 | 259.9 | 264.4 | 277.6 | 325.8 | 377.3 | 422.7 | 548.8

## Slide 69
LOI DE GUMBEL

## Slide 76
Procédé d'ajustement
- classement des valeurs par ordre croissant en leur affectant un
numéro d'ordre ;
- calculer la fréquence expérimentale par la formule de Hazen :
F(x) = (i-0.5)/n
- calculer les caractéristiques empiriques de la série ;
- calculer la variable de Gumbel pour chaque valeur observée ;
u = - [ln - ln F(x)]
- Tracer la droite d’ajustement des précipitations journalières en fonction de la variable réduite de Gumbel Pjmax(mm) = f(u),
- l’ajustement vous donne directement les valeurs des paramètres x0 et s et donc l’équation x = x0+ us,

## Slide 77
1. Ajustement des précipitations annuelles à la loi de Gumbel
Les caractéristiques de la série pluviométrique initiale sont :
Moyenne = Pjmax = 39,52 mm
Ecart type = ϭ = 13,24 mm
La représentation graphique :
Paramètre de la loi de Gumbel peuvent être calculés par
X0 = – 0.577 S = 33.56 mm
S = 0.78 = 10.33 mm
c’est l’équation de la droite d’ajustement s’écrira
X = X0 + US X = 33.56 + 10.33 U
Le tableau 9.2 résume les résultats et la représentation graphique est en figure 9.1.

## Slide 78
m | Pmax,j | F(x) | y = - [ln - ln F(x)] | m | Pmax,j | F(x) | y = - [ln - ln F(x)]
1 | 16,4 | 0,0078 | -1,57940 | 33 | 36 | 0,5078 | 0,38913
2 | 18,6 | 0,0234 | -1,32267 | 34 | 36,3 | 0,5234 | 0,43489
3 | 18,7 | 0,0391 | -1,17637 | 35 | 37,5 | 0,5391 | 0,48139
4 | 20 | 0,0547 | -1,06682 | 36 | 39 | 0,5547 | 0,52873
5 | 21 | 0,0703 | -0,97637 | 37 | 39,3 | 0,5703 | 0,57702
6 | 22,8 | 0,0859 | -0,89777 | 38 | 41,4 | 0,5859 | 0,62634
7 | 24,5 | 0,1016 | -0,82728 | 39 | 41,8 | 0,6016 | 0,67683
8 | 25 | 0,1172 | -0,76266 | 40 | 42,4 | 0,6172 | 0,72860
9 | 25,4 | 0,1328 | -0,70251 | 41 | 42,7 | 0,6328 | 0,78180
10 | 25,8 | 0,1484 | -0,64584 | 42 | 43 | 0,6484 | 0,83658
11 | 28,2 | 0,1641 | -0,59195 | 43 | 43,3 | 0,6641 | 0,89311
12 | 28,5 | 0,1797 | -0,54031 | 44 | 45,1 | 0,6797 | 0,95160
13 | 29,1 | 0,1953 | -0,49051 | 45 | 45,3 | 0,6953 | 1,01227
14 | 29,5 | 0,2109 | -0,44224 | 46 | 45,4 | 0,7109 | 1,07537
15 | 29,7 | 0,2266 | -0,39524 | 47 | 48 | 0,7266 | 1,14121
16 | 30,2 | 0,2422 | -0,34928 | 48 | 48,4 | 0,7422 | 1,21015
17 | 30,4 | 0,2578 | -0,30419 | 49 | 49,7 | 0,7578 | 1,28259
18 | 31,4 | 0,2734 | -0,25981 | 50 | 51,8 | 0,7734 | 1,35903
19 | 31,8 | 0,2891 | -0,21601 | 51 | 51,9 | 0,7891 | 1,44008
20 | 32,3 | 0,3047 | -0,17267 | 52 | 52 | 0,8047 | 1,52647
21 | 32,5 | 0,3203 | -0,12967 | 53 | 52,5 | 0,8203 | 1,61914
22 | 32,5 | 0,3359 | -0,08694 | 54 | 52,9 | 0,8359 | 1,71924
23 | 32,5 | 0,3516 | -0,04437 | 55 | 54,2 | 0,8516 | 1,82833
24 | 33,7 | 0,3672 | -0,00188 | 56 | 54,3 | 0,8672 | 1,94841
25 | 33,8 | 0,3828 | 0,04060 | 57 | 55 | 0,8828 | 2,08231
26 | 34 | 0,3984 | 0,08316 | 58 | 56,5 | 0,8984 | 2,23401
27 | 34,9 | 0,4141 | 0,12586 | 59 | 57 | 0,9141 | 2,40954
28 | 35 | 0,4297 | 0,16878 | 60 | 59,5 | 0,9297 | 2,61857
29 | 35,5 | 0,4453 | 0,21198 | 61 | 60 | 0,9453 | 2,87813
30 | 35,6 | 0,4609 | 0,25555 | 62 | 66,9 | 0,9609 | 3,22274
31 | 35,8 | 0,4766 | 0,29954 | 63 | 74 | 0,9766 | 3,74158
32 | 35,8 | 0,4922 | 0,34405 | 64 | 75,5 | 0,9922 | 4,84811
Tableau 9.2. Calcul de la variable de Gumbel y

## Slide 79
Chart: u variable réduite de Gumbel
| -1.58 | -1.32 | -1.18 | -1.07 | -0.98 | -0.9 | -0.83 | -0.76 | -0.7 | -0.65 | -0.59 | -0.54 | -0.49 | -0.44 | -0.4 | -0.35 | -0.3 | -0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.57999999999999996 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.08 | 1.1399999999999999 | 1.21 | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.62 | 1.72 | 1.83 | 1.9484128399241736 | 2.0823060788936232 | 2.2340097101172445 | 2.4095432272555546 | 2.6185737662545256 | 2.8781320399759811 | 3.2227355503544994 | 3.7415831482344468 | 4.8481112383308185
 | 16.4 | 18.6 | 18.7 | 20 | 21 | 22.8 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 28.2 | 28.5 | 29.1 | 29.5 | 29.7 | 30.2 | 30.4 | 31.4 | 35.5 | 35.8 | 35.8 | 36 | 36.3 | 37.5 | 39 | 39.3 | 41.4 | 41.8 | 42.4 | 42.7 | 43 | 43.3 | 45.1 | 45.3 | 45.4 | 48 | 48.4 | 49.7 | 51.8 | 51.9 | 52 | 52.5 | 52.9 | 54.2 | 54.3 | 55 | 56.5 | 57 | 59.5 | 60 | 66.9 | 74 | 75.5

## Slide 80
Mode= | 33,56 |  |  |  | I.C. %)=95 | 
Gradex= | 10,33 | F(x) | y | (64) | u Gauss=1,96 | 
Pmax,j | Ordre de | Fréquence | Variable | Valeur | Borne | Borne
classées | classement | expérimentale | réduite | théorique | inférieure | supérieure
16,4 | 1 | 0,0078 | -1,579 | 17,2551 | 10,99250856 | 21,3349465
18,6 | 2 | 0,0234 | -1,323 | 19,90626 | 14,41488904 | 23,5901624
18,7 | 3 | 0,0391 | -1,176 | 21,41698 | 16,34485774 | 24,895483
20 | 4 | 0,0547 | -1,067 | 22,54831 | 17,77790325 | 25,8852311
21 | 5 | 0,0703 | -0,976 | 23,48233 | 18,95168411 | 26,7116969
22,8 | 6 | 0,0859 | -0,898 | 24,29397 | 19,9638359 | 27,4377217
24,5 | 7 | 0,1016 | -0,827 | 25,02198 | 20,86473626 | 28,0958873
25 | 8 | 0,1172 | -0,763 | 25,68921 | 21,68403993 | 28,7054869
25,4 | 9 | 0,1328 | -0,703 | 26,31038 | 22,44079189 | 29,2790039
25,8 | 10 | 0,1484 | -0,646 | 26,89559 | 23,1480097 | 29,8250512
28,2 | 11 | 0,1641 | -0,592 | 27,45212 | 23,81501968 | 30,3498712
28,5 | 12 | 0,1797 | -0,540 | 27,98539 | 24,44875552 | 30,8581697
29,1 | 13 | 0,1953 | -0,491 | 28,49961 | 25,05452969 | 31,3536118
29,5 | 14 | 0,2109 | -0,442 | 28,99808 | 25,63651649 | 31,8391318
29,7 | 15 | 0,2266 | -0,395 | 29,48351 | 26,19806803 | 32,3171362
30,2 | 16 | 0,2422 | -0,349 | 29,9581 | 26,74192839 | 32,7896408
30,4 | 17 | 0,2578 | -0,304 | 30,42373 | 27,27038347 | 33,2583664
31,4 | 18 | 0,2734 | -0,260 | 30,88201 | 27,78536859 | 33,7248079
31,8 | 19 | 0,2891 | -0,216 | 31,33433 | 28,2885476 | 34,1902848
32,3 | 20 | 0,3047 | -0,173 | 31,78191 | 28,78137229 | 34,6559788
32,5 | 21 | 0,3203 | -0,130 | 32,22586 | 29,26512788 | 35,1229636
32,5 | 22 | 0,3359 | -0,087 | 32,66718 | 29,74096831 | 35,5922279
32,5 | 23 | 0,3516 | -0,044 | 33,10678 | 30,20994426 | 36,0646938
33,7 | 24 | 0,3672 | -0,002 | 33,54554 | 30,67302551 | 36,5412326
33,8 | 25 | 0,3828 | 0,041 | 33,98426 | 31,13111922 | 37,0226777
34 | 26 | 0,3984 | 0,083 | 34,42372 | 31,58508499 | 37,5098365
34,9 | 27 | 0,4141 | 0,126 | 34,86468 | 32,0357475 | 38,0035011
35 | 28 | 0,4297 | 0,169 | 35,30787 | 32,48390738 | 38,5044576
35,5 | 29 | 0,4453 | 0,212 | 35,75403 | 32,9303506 | 39,0134965
35,6 | 30 | 0,4609 | 0,256 | 36,20391 | 33,37585701 | 39,5314212
35,8 | 31 | 0,4766 | 0,300 | 36,65824 | 33,8212081 | 40,0590584
35,8 | 32 | 0,4922 | 0,344 | 37,11782 | 34,2671945 | 40,5972676
36 | 33 | 0,5078 | 0,389 | 37,58342 | 34,71462332 | 41,1469516
36,3 | 34 | 0,5234 | 0,435 | 38,05589 | 35,16432564 | 41,7090682
37,5 | 35 | 0,5391 | 0,481 | 38,53611 | 35,61716446 | 42,2846427
39 | 36 | 0,5547 | 0,529 | 39,02502 | 36,07404329 | 42,8747815
39,3 | 37 | 0,5703 | 0,577 | 39,52362 | 36,53591573 | 43,4806884
41,4 | 38 | 0,5859 | 0,626 | 40,033 | 37,00379637 | 44,1036822
41,8 | 39 | 0,6016 | 0,677 | 40,55436 | 37,47877342 | 44,745218
42,4 | 40 | 0,6172 | 0,729 | 41,08899 | 37,96202353 | 45,406912
42,7 | 41 | 0,6328 | 0,782 | 41,63835 | 38,45482942 | 46,0905709
43 | 42 | 0,6484 | 0,837 | 42,20402 | 38,95860115 | 46,7982272
43,3 | 43 | 0,6641 | 0,893 | 42,78783 | 39,47490202 | 47,5321821
45,1 | 44 | 0,6797 | 0,952 | 43,39181 | 40,00548037 | 48,2950589
45,3 | 45 | 0,6953 | 1,012 | 44,01829 | 40,55230928 | 49,0898687
45,4 | 46 | 0,7109 | 1,075 | 44,66995 | 41,11763646 | 49,9200931
48 | 47 | 0,7266 | 1,141 | 45,34988 | 41,70404789 | 50,7897906
48,4 | 48 | 0,7422 | 1,210 | 46,06172 | 42,31455003 | 51,7037329
49,7 | 49 | 0,7578 | 1,283 | 46,80977 | 42,95267756 | 52,6675848
51,8 | 50 | 0,7734 | 1,359 | 47,59916 | 43,62263694 | 53,688143
51,9 | 51 | 0,7891 | 1,440 | 48,43611 | 44,32950116 | 54,7736609
52 | 52 | 0,8047 | 1,526 | 49,32828 | 45,07947931 | 55,9342986
52,5 | 53 | 0,8203 | 1,619 | 50,28519 | 45,88029865 | 57,1827606
52,9 | 54 | 0,8359 | 1,719 | 51,31899 | 46,74176054 | 58,5352241
54,2 | 55 | 0,8516 | 1,828 | 52,44543 | 47,67657514 | 60,0127345
54,3 | 56 | 0,8672 | 1,948 | 53,68553 | 48,70166178 | 61,6433783
55 | 57 | 0,8828 | 2,082 | 55,06819 | 49,8402661 | 63,4658255
56,5 | 58 | 0,8984 | 2,234 | 56,63478 | 51,12560038 | 65,5354198
57 | 59 | 0,9141 | 2,410 | 58,44745 | 52,60754644 | 67,9354007
59,5 | 60 | 0,9297 | 2,619 | 60,60604 | 54,36615249 | 70,7995089
60 | 61 | 0,9453 | 2,878 | 63,2864 | 56,5423446 | 74,3634528
66,9 | 62 | 0,9609 | 3,223 | 66,845 | 59,42156028 | 79,1051502
74 | 63 | 0,9766 | 3,742 | 72,20295 | 63,74088397 | 86,2601507
75,5 | 64 | 0,9922 | 4,848 | 83,62967 | 72,91324066 | 101,558683
Pmax,j | Ordre de | Fréquence | Variable | Valeur | Borne | Borne
classées | classement | expérimentale | réduite | théorique | inférieure | supérieure
Intervalles de confiance

## Slide 81
Calcul des quantiles
les quantiles de période de retour de 10 ;50 ;100 ans :
on a : F= et U=-ln(-ln F)
*T=10→ F=0.9 et u=2.25
X= 33.56+10.33*2.25 =57mm
*T=50→ F=0.98 et u=3.9
X=33.56+10.33*3.9=74 mm
*T=100→ F=0.99 et u=4.5
X=33.56+10.33*4.5=81mm
Période de retour (an) | 1-F(x) | yp% | h1 | h2 | Pmax,j,1,p% mm | Pmax,j p% mm | Pmax,j,2,p% Mm
10 | 0,90 | 1,3073 | 0,418 | 0,677 | 51 | 57 | 71
50 | 0,98 | 2,5976 | 0,664 | 1,104 | 66 | 74 | 88
100 | 0,99 | 3,1430 | 0,810 | 1,250 | 71 | 81 | 98
Intervalles de confiance pour les quantiles

## Slide 83
VIII.5.4. - Loi de Fréchet
Parmi les distributions exponentielles généralisées, nous ne citerons que la loi de Fréchet qui est la plus fréquemment utilisée.
VIII.5.4.1 - Fonction de répartition
Sous sa forme simplifiée, la fonction de distribution s'écrit :
F (x) = e -e -u
avec u =(log (x - xo) – s)/
δ et x ε ] xo , + ∞ [
Cette loi a trois paramètres :
xo = paramètre de position
s = paramètre d'échelle
δ = paramètre de forme
Elle dérive donc directement de la loi de Gumbel par le changement de variable de x en log (x - xo). La fonction de distribution est alors à dissymétrie positive.

## Slide 84
VIII.5.4.3 - Cas particulier où xo est fixé à l'avance
Dans ce cas, on est directement ramené à la loi de Gumbel par la transformation x en log(x - xo) et par conséquent, on estimera s et δ par :
δ = 0,78 σlog (x - xo) et s = log (x - xo) - 0,577 δ
De la même façon, ce qui a été dit pour les intervalles de confiance sur x sera appliqué sur log (x - xo).
VIII.5.4.2 - Ajustement graphique
La loi de Fréchet est à la loi de Gumbel ce que la loi de Galton est à la loi de Gauss.