## Slide 1
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
TOPOGRAPHIE & VOIRIE
Chargé du module BOUNACEUR Sofiane
ISTA Année Universitaire 2024/2025

## Slide 2
GENERALITES
Voirie & réseau divers (VRD). Par ce terme, on désigne la réalisation des voies d'accès, la mise en œuvre des réseaux d'alimentation en eau, en électricité et en télécommunication.
Les VRD concernent aussi la construction et l'entretien des réseaux d'évacuation d'eau de pluie, ou d'eaux usées. Ces réseaux permettent à un terrain de recevoir une construction,
Le plan topographique est un document de base pour toute étude de V.R.D, il présente tous les détails planimétriques et altimétriques figurant dans la zone d’étude.

## Slide 3
GENERALITES
Organigramme du VRD

## Slide 4
L’élaboration d’un projet VRD nécessite une bonne connaissance du site et de ses caractéristiques. À cet effet , on a recours à la mise en œuvre de cartes topographique restituant le relief de la région en se basant sur des mesures de terrain par levé en utilisant des appareils et instruments adéquats.
GENERALITES

## Slide 5
PLAN TOPOGRAPHIQUE
VERIFICATION
Le plan topographique fournit nécessite des vérifications:
1- AU BUREAU : cette première vérification consiste à contrôler le carnet d’observations, les calculs des coordonnées des stations et toutes les opérations faites sous Autocad.
2- SUR LE TERRAIN : notre sortie sur terrain nous a permis de mieux connaître la topographie de la zone et détecter les anomalies.

## Slide 6
PLAN TOPOGRAPHIQUE
VERIFICATION
COMMENT?...
S’il s’agit d’un terrain cadastré, il faut ramener l’extrait du plan cadastral avec le numéro d’ilot et numéro de section.
Voir la délimitation du terrain si elle coïncide avec la forme du plan cadastral par la réalisation d’un plan de bornage (levé topographique).

## Slide 7
PLAN TOPOGRAPHIQUE
VERIFICATION
COMMENT?...
On doit vérifier sur le plan topographique si la surface du terrain est la même qui est déclarée par le propriétaire du terrain.
On doit vérifier l’exactitude du l’extrait cadastral avec le plan topographique réalisé.
Vérification de la mesure des différents détails dessines sur le plan topographique avec ce qui existe sur terrain.

## Slide 8
PLAN TOPOGRAPHIQUE
EXEMPLE

## Slide 9
PLAN TOPOGRAPHIQUE
Modèle numérique du terrain

## Slide 10
PLAN TOPOGRAPHIQUE
Un Modèle numérique de Terrain (M.N.T) (Digital Terrain Model : D.T.M) est une représentation numérique du terrain en terme d’altitude. Il fournit des renseignements non seulement sur les formes du relief, mais également sur leur position.
Modèle numérique du terrain

## Slide 11
- Extraction des paramètres du terrain.
- Tracés des profils topographiques.
- Modélisation de l'écoulement de l'eau ou de la masse du mouvement.
- Création de cartes en relief et analyse de surface.
- Rendu de visualisation et planification du vol (simulation de vol) en 3D.
- Rectification géométrique de photographie aérienne ou d’imagerie satellitaire.
- Systèmes d'information géographique (SIG) et Systèmes de positionnement global (GPS).
- Cartographie de base.
- Précision agricole et forestière.
PLAN TOPOGRAPHIQUE
Modèle numérique du terrain
Utilisation des MNT
POURQUOI?...

## Slide 12
PLAN TOPOGRAPHIQUE
AMENAGEMENT

## Slide 13
PLAN TOPOGRAPHIQUE
IMPLANTATION- EXEMPLE

## Slide 14
La voirie reste toujours l’équipement principal du milieu urbain qui peut prévoir les caractères de circulation et leur intensité tout en assurant la bonne desserte entre îlots.
VOIRIE
L’étude de la voirie doit répondre aux conditions suivantes :
La desserte de tous les foyers ;
Permettre une bonne évacuation des eaux pluviales ;
La circulation des piétons dans de bonnes conditions ;
Abriter le passage des réseaux divers.
Le calcul de la structure des chaussées sera conditionné par :
      La bonne connaissance du sol ;
      L’importance du trafic.

## Slide 15
VOIRIE
La classification des voies se fait selon trois critères : fonctionnel, technique et administratif.
Réseau routier inter urbain
Réseau routier suburbain
Réseau routier urbain
Une autre classification que nous avons distinguée:
Les voies primaires :
Elles assurent les liaisons et les circulations entre la zone urbanisée et l’extérieur.
Les voies secondaires :
Ce sont les voies situées à l’intérieur de la zone, elles assurent la communication intérieure (viabilité de base).
Les voies tertiaires :
Ce sont les voies qui desservent directement à l’intérieur des îlots.

## Slide 16
EMPRISE
ASSIETTE
CHAUSSEE
PLATE-FORME
Accot
Accot
Fosse
Berme
Talus du remblais
PROFIL DES VOIES
PROFIL EN TRAVERS TYPE (ROUTE)

## Slide 17
VOIRIE
PROFIL EN TRAVERS D’UNE VOIE URBAINE :

## Slide 18
VOIRIE
BORDURE DE TROTTOIR
Les bordures de trottoir de type T sont plus spécialement destinées aux voiries urbaines :
Les bordures de trottoir non franchissables

## Slide 19
VOIRIE
BORDURE DE TROTTOIR
Les bordures I1 – I2 sont des bordures destinées à la délimitation des îlots directionnels.
Les bordures inclinées ou arrondies
Les bordures P1 – P2 et P3 sont utilisées pour délimiter des espaces de stationnement, des allées piétonnes, des espaces verts, des terrains de loisirs, de sports.

## Slide 20
VOIRIE
BORDURE DE TROTTOIR & CANIVEAUX
Les bordures de trottoir franchissables
Les bordures de type A1 et A2 sont des bordures d’accotement franchissables
Les bordures CS1 – CS2 sont des caniveaux à simple pente destinés à être utilisés, soit avec des bordures de type A, soit avec des bordures de type T. Les bordures CS1 et CS2 sont les plus fréquemment utilisées.

## Slide 21
VOIRIE
Les bordures AC1 et AC2 sont des bordures d’accotement franchissables avec caniveau simple pente intégrée.
Les bordures CC1 et CC2 sont des caniveaux à double pente.
BORDURE DE TROTTOIR & CANIVEAUX

## Slide 22
VOIRIE
BORDURE DE TROTTOIR & CANIVEAUX

## Slide 23
VOIRIE
VOIE URBAINE
L’emprise : C’est la partie du terrain délimité par les bâtis et formée par la chaussée et trottoirs.
La chaussée : Au sens géométrique c’est l’aire aménagée pour la circulation des véhicules.
Les trottoirs : C’est l’espace aménagé pour la circulation des piétons, Ils ont un dévers de 2% afin de permettre l’évacuation de l’eau vers les caniveaux.
Les avaloirs : sont des ouvrages destinés à collecter en surface les eaux de ruissellement.
Les aires de stationnement: C’est la partie réservée à l’immobilisation des véhicules.
  - L e nombre de places à prévoir en général est de :
    Habitat collectif : 1 à 1.5 places / logts .
    Habitat individuel : 0.3 à 0.5 places / pavillon en plus du garage individuel.
    Zone commerciale : aire de stationnement 1à 3 fois moins que les aires de vente.
Les carrefours : c’est la zone de communication entre deux ou plusieurs voies.

## Slide 24
VOIRIE
Caractéristiques géométriques de la voirie :
1. Tracé en plan :
Le tracé en plan ou encore tracé horizontal représente une reproduction à échelle réduite une projection verticale de l’axe de la chaussée sur un plan horizontal, ce dernier est en général une carte topographique ou un plan de situation ou un relief du terrain présenté par les courbes de niveau.
2. Règles à respecter dans le tracé en plan
Éviter de :
- passer sur les terrains agricoles, des zones forestières et les propriétés privées.
- les sites qui sont sujets à des problèmes géologiques et archéologique.
- les franchissements des oueds afin d’éviter le maximum de constructions des ouvrages d’art et cela pour des raisons économiques, si on n’a pas le choix on essaye de les franchir perpendiculairement.

## Slide 25
VOIRIE
Essaye de :
- adapter au maximum le terrain naturel afin d’éviter les terrassements importants.
- utiliser des grands rayons si l’état du terrain le permet.
- respecter la pente maximum.
- respecter la longueur minimale des alignements droits si c’est possible.
- se raccorder sur les réseaux existants.

## Slide 26
VOIRIE
Les éléments du tracé en plan :
- Lignes droites de longueur limitée en fonction de la vitesse de référence.
- Courbes de raccordements à rayons de courbure variable.
- Arcs de cercle à rayon de courbure constants

## Slide 27
VOIRIE
Rayons de raccordements en plan :
Les rayons de raccordement en planimétrie se calculent en fonction de la vitesse de base. Ils doivent assurer :
- La stabilité sous l’effet de la force centrifuge.
- La visibilité.
- L’inscription des véhicules longs et encombrants.
Pour assurer la sécurité des usagers il est préférable de prendre des rayons aussi grands que possible. La vitesse de base étant connue, le dévers fixé, la relation donnant la valeur du rayon minimal normal est :

## Slide 28
VOIRIE
Rayons de raccordements en plan :
Avec :
R : Rayon en (m).
V : vitesse en Km/h.
d : dévers en % .
f : coefficient de frottement transversal .

## Slide 29
VOIRIE

## Slide 30
VOIRIE
Éléments de raccordement circulaire en altimétrie :

## Slide 31
VOIRIE

## Slide 32
PROFIL DES VOIES
PROFIL EN LONG

## Slide 33
PROFIL DES VOIES
PROFIL EN TRAVERS

## Slide 34
VOIRIE
Plan d’implantation d’axe de la voirie :
Permet la matérialisation des points d’axes et de tangence sur terrain à partir des stations.
La méthode appliquée pour l’implantation est celle par rayonnement.

## Slide 35
VOIRIE
Calcul des cubatures

## Slide 36
VOIRIE
Plan de masse voirie :
Il contient toutes les caractéristiques géométriques, techniques et dimensionnelles de la voirie, telles que : rayon de courbure avec toutes les caractéristiques, les courbures de trottoirs, la largeur de la chaussée et des trottoirs.
Il sera considéré comme un document de base pour l’élaboration des profils en longs et des profils en travers, des tracés en plan de l’adduction en eau potable, de l’Assainissement, de l’éclairage public et du plan multi-réseaux.

## Slide 37
MERCI POUR VOTRE ATTENTION