## Slide 1
VOIRIE ET RESEAUX DIVERS
ECLAIRAGE PUBLIC
Chargé du cours BOUNACEUR Sofiane
ISTA Année Universitaire 2024/2025

## Slide 2
GENERALITES
L’éclairage public doit permettre aux piétons et aux automobilistes de circuler la nuit en toute sécurité et avec un maximum de confort, tout en faisant apparaître un aspect décoratif et créer une atmosphère agréable.
Il doit répondre à :
Une bonne visibilité.
Éviter de gêner les riverains par un éclairage trop intense et mal implanté.
Respecter la conception, pour sauvegarder l’aspect esthétique des lieux.

## Slide 3
DEFINITIONS
1.1. Flux lumineux
On appelle flux lumineux, la quantité d’énergie rayonnée par seconde dans toutes les directions sous forme de radiations lumineuses.
Son unité est le lumen
, et son symbole est
1.2. Intensité lumineuse
On appelle intensité lumineuse intensité émise dans une direction donnée. C’est le rapport du flux émis par une source formant un cône infiniment petit entourant la direction et la valeur de l’angle solide du cône.

## Slide 4
DEFINITIONS
Son unité est la candela
, et son symbole est
Avec :
: Intensité lumineuse en
: Flux lumineux en
: Angle solide en
1.3. Éclairement
On appelle l’éclairement en un point d’une surface, le rapport du flux lumineux arrivant sur une
surface infiniment petite entourant ce point par l’aire de cette surface.
Son unité est
ou
, et son symbole est

## Slide 5
DEFINITIONS
1.4. Luminance
On appelle luminance en un point d’une surface, le quotient de l’intensité lumineuse émise dans la direction donnée, par la surface de la projection orthogonale de cet élément qui est infiniment petit sur un plan perpendiculaire à cette direction.
Son unité est la condéla par m² ou le nit :
Ou

## Slide 6
DEFINITIONS
La luminance dépend donc à la fois de l’éclairement et du pouvoir réflecteur de la surface.

## Slide 7
DEFINITIONS
1.5. Efficacité lumineuse
C’est le rapport du flux lumineux émis par une lampe par la puissance consommée.
Elle est définie comme tant le rapport du flux lumineux émis dans toutes les directions du côté de la surface émettrice.
Son unité est lumen par watt
, et son symbole est

## Slide 8
TYPE D’IMPLANTATION

## Slide 9
TYPE D’IMPLANTATION
Le type d’implantation varie en fonction du type de voies. On distingue 4 types d’implantation :
2.1. Implantation unilatérale : Elle est utilisée pour des chaussées de largeur inférieure ou égale à 10 m.
La hauteur du feu h est sensiblement égale à la largeur de la chaussée L. h= L
2.2. Implantation bilatérale vis-à-vis : La largeur de la chaussée est inférieure ou égale à 2 fois la
hauteur du feu L
2.3. Implantation bilatérale en quinconce: La largeur de la chaussée est inférieure ou égale à 1.5 fois
la hauteur du feu, il faut éviter l’effet désagréable du serpentement. L
2.4. Implantation axiale : Ce type d’implantation est utilisé pour les routes à terre plein centrale.

## Slide 10
PARAMETRES D’IMPLANTATION
Les paramètres qui sont pris en considération pour l’implantation des luminaires sont :
Espacement (e) entre luminaires.
La hauteur (H) du luminaire.
La largeur (L) de la chaussée.

## Slide 11
CONDITION D’UN PROJET D’ECLAIREMENT PUBLIC
1. La largeur de la chaussée : Elle se subdivise en deux bandes délimitées par la ligne d’aplomb des foyers.
Avec :
L2 : Largeur côté chaussée.
L1 : Largeur côté trottoir.

## Slide 12
CONDITION D’UN PROJET D’ECLAIREMENT PUBLIC
2. Hauteur du feu : La hauteur du feu est déterminée en fonction de la largeur de la chaussée à éclairer.
Implantation unilatérale : h = L.
Implantation axiale : h = L/2.
Avec L : Largeur de la chaussée.

## Slide 13
FACTEUR D’UTILISATION DES LAMPES
C’est le rapport entre le flux lumineux atteignant la chaussée et le flux émis par la lampe nue. Il est en fonction du type de la voie à éclairer. Ce facteur est calculé a l’aide de l’abaque Ab1.
F(U1)  L1/h: Coté chaussée (facteur d’utilisation avant).
F(U2)  L2/h: Coté trottoir (facteur d’utilisation arrière).
D’où le facteur d’utilisation :

## Slide 14
FACTEUR DE VIEILLISSEMENT DES LAMPES
1. Facteur de vieillissement de la lampe
Le facteur de vieillissement du luminaire est en fonction de l’indice de protection et la pollution de l’atmosphère. Il définit uniquement du type de la lampe, sa valeur est donnée par le constructeur.
Pour des lampes à ballon fluorescent, ce facteur noté
est égal à 0.90.
2. Facteur de vieillissement de la lampe
Ce facteur est en fonction de l’indice de protection du luminaire choisi et de la pollution de l’atmosphère pour le luminaire à vasque semi défilé (indice de protection IP43) et l’atmosphère non pollué.
Pour des lampes à ballon fluorescent, ce facteur noté
est égal à 0.95.
D’où le facteur de vieillissement global est :

## Slide 15
FACTEUR DE VIEILLISSEMENT DES LAMPES
3. Espacement entre foyer :
Il est défini en fonction de la hauteur du feu, ainsi que la lampe choisie et du luminaire.
Avec :
K : Coefficient de la lampe choisi.
e : espacement entre foyer.
h : La hauteur du feu.
La lampe est diffusante et de luminaire semi- défilé donc : K=3.5.

## Slide 16
FACTEUR DE VIEILLISSEMENT DES LAMPES
4. Éclairement moyen:
Pour une implantation unilatérale, l’éclairement est donné par la formule suivante :
Pour une implantation bilatérale :
Avec :
: Eclairemet moyen
: Facteur d’utilisation total.
: Facteur de vieillissement global.
: Espacement entre candélabres
: Largeur de la chaussée.
: Flux Emis

## Slide 17
FACTEUR DE VIEILLISSEMENT DES LAMPES
5. Luminance moyenne:
Elle dépend du type du revêtement de la chaussée et du type du luminaire.
Avec :
: Éclairement moyen.
: Facteur de luminance R=14, car la luminance est semi défilée, et le revêtement est enrobé moyen.

## Slide 18
APPLICATION AU PROJET

## Slide 19
l’abaque Ab1

## Slide 20
MERCI DE VOTRE ATTENTION