## Slide 1: المحاضرة4 المواد الأثرية المحفوظة بالمتاحف (مادة الخشب) الأخشاب: تعتبر الأخشاب من المواد الأساسية التي لها دور رئيسي في التاريخ الإنساني، فقد استخدمت في العمارة والفنون منذ عصور ما قبل التاريخ ومرورا بالعصور التاريخية وإلى اليوم، وقد يرجع ذلك إلى خواصه الفيزيائية والميكانيكية والحرارية...الخ ولذلك تعددت استعمالاته في العناصر المعمارية كالأبواب والشبابيك والسلالم والأسقف واستعملت أيضا في عناصر التأثيث كالدواليب والمقاعد والصناديق والخزانات بالإضافة إلى استخدامها في العناصر الفنية كالتماثيل واللوحات والآلات الموسيقية وكذلك صناعة المراكب والسفن وغيرها من الأدوات التي استعملها الإنسان في حياته اليومية .

## Slide 2: تعد الأخشاب من أكثر المواد الأولية انتشارا في الطبيعة والتي سخرها الله سبحانه وتعالى وطوعها الإنسان لخدمته منذ القدم بسبب امتلاكها العديد من الخصائص والصفات التي قلما نجدها في غيرها من المواد، وتتعرض هذه التحف والأدوات الخشبية لقوى وعوامل التلف البيئية المختلفة من عوامل فيزيوكميائية وميكانيكية وبيولوجية تؤدي إلى ضعف وتآكل وتقشر والتواء وتفتت الخشب والتأثير على خواصه المختلفة، وقد تؤدي إلى ضياع الأثر الخشبي.

## Slide 3: مكونات مادة الخشب: يمثل الخشب البناء الأكثر تقدما واكتمالا في علم النبات فبغض النظر عن فئته سواء كان قادما من أشجار ورقية، أو أشجار صنوبرية، فانه يتكون من مجموعة خلايا مختلفة مقاسا وشكلا حسب وظيفة كل منها، و يكون ترتيب الخلايا به مميز لنوعه، والعنصر الذي تتجمع فيه الخلايا لتكوين الخشب هو الجذع

## Slide 4: الحلقات السنوية للجذع الخشبي. الحلقات السنوية

## Slide 5: تعد الخصائص الطبيعية للخشب وإمكانية مقاومته أمام العوامل المختلفة شكل أساسي في تركيب وترتيب سطحه الخلوي ، حيث تتألف الجذور الخلوية للخشب من بوليمرات هي: السيليلوز، الهمسيليلوز واللجنين

## Slide 6: أنواع الخشب : تصنف الأشجار من الناحية البيولوجية الخشبية ضمن عائلتين كبيرتين على حسب طور الحياة و المكونات فنجد: 1- الأخشاب الورقية :Bois feuillus يعرف الخشب الوريقي من خلال مصدره الذي يتكون من أصل الأشجار ذات الأوراق المتجددة سنويا، أي التي تفقد أوراقها في فصل الشتاء، كما أنها لا تحتوي على مادة الراتنج مثل شجرة البلوط

## Slide 7: - الأخشاب الراتنجية :bois résineux هذا النوع من الخشب يعود إلى أصله النباتي أي الأشجار ذات الأوراق الدائمة الاخضرار (feuilles persistante) حيث تتميز هذه الأشجار باحتوائها على مادة الراتنج(résine) ولذا سميت أخشابها بالأخشاب الراتنجية مثل الصنوبر (pin) ويمكن أن تفقد هذه الأشجار أوراقها الإبرية جزئيا في فصل الشتاء، ومن الناحية التجارية فان الخشب يصنف على حسب مناطق تواجده، فنقول مثلا خشب أصلي، وخشب دخيل bois exotique (خشب الشمال). أما من الناحية الصناعية فانه يقسم إلى ثلاثة مجموعات أساسية وهي:

## Slide 8: أخشاب صلبة - أخشاب نصف صلبة - أخشاب لينة. والخشب اللين هو النوع الاقتصادي والمتاح بكميات كبيرة، وهو يحتل مكانًا مناسبًا في البناء الحديث، ومن سلبياته أن قدرته ضعيفة للهجوم من قبل الحشرات والفطريات

## Slide 9: ويعتبر الخشب من بين المواد الأكثر استعمالا في المنشآت المعمارية فقد استغلت هذه المادة الثمينة على نطاق واسع في التسقيف وتدعيم الجدران، ولإنجاز السلالم والأبواب وقد تطرق ابن خلدون إلى أهمية الخشب ومنافعه قائلا "... وأول منافع الخشب أنه وقودا للنيران في معاشهم. ...."

## Slide 10: البنية الخشبية: تتميز المادة الخشبية ببنيتها الفريدة من نوعها والتي تعتبر من بين البنيات الأكثر تعقيدا في عالم المواد العضوية من حيث المكونات، ومن حيث انتظامها داخل بنية النسيج الخلوي، ومن خلال تنوع البنية يمكن تمييز نوعين منها: البنية الخشبية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة تسمى "البنية الكبيرة "Macrostructure" والتي لا ترى إلا من خلال التكبير بالعدسات الكبيرة "Microscope"تسمى البنية الصغيرة "Microstructure"

## Slide 11: البنية الخشبية الكبيرة:Macrostructure: يفحص هذا الجانب من خلال ثلاثة مقاطع أساسية للجذع الخشبي وهي: المقطع العرضي، الشعاعي والطولي (على حسب القطر والشعاع ) والمقطع المماسي الطولي (على حسب الوتر). في المقاطع العرضية والشعاعية للجذع نميز ستة أجزاء رئيسية وهي : القشرة: écorce ، النجب:liber ، الشكير: Aubier أو cambium، الجلب أو القلب cœur أوduraman و أخيرا اللب: Moell.

## Slide 12: القشرة : وجد هذا الجزء لحماية الشجرة من التلف الميكانيكي وهي تتكون من طبقة خارجية تسمى الحاشية ، وطبقة داخلية تسمى النجب (liber). النجب : عبارة عن طبقة رقيقة جدا من القشرة، موجهة لتحويل النسغ الناقص من خلال القنوات المخصصة لذلك وهي الطبقة السفلى من اللحاء وتكون متموضعة بين القشرة وبداية طبقة الخشب.

## Slide 13: طبقة الشكير: عبارة عن طبقة رقيقة حية، ومتموضعة تحت النجب وفوق نهاية منطقة القلب، وهي ذات لون فاتح وتتكون أساسا من خلايا حية خلال فترة النمو. طبقة القلب: تتكون هذه الأخيرة طيلة فترة الإنبات، والتي تسمى الطبقات السنوية، وهي جد واضحة من خلال المقطع العرضي لأي نوع من الخشب، ولونها على العموم فاتح وقد نجد عند بعض الأنواع الأخرى إنها ذات لون قاتم وهي ملتصقة مباشرة بمنطقة اللب.

## Slide 14: طبقة اللب أو النخاع (Moelle): هو القسم المتواجد في الوسط، يتكون من نسيج إسفنجي ميت، وحلقات متمركزة تكون إلى حد ما عريضة، تدل على الطور السنوي للنمو، ومن خلالها نميز الحلقات السنوية.

## Slide 15: المكونات المورفولوجية الأساسية للجذع الخشبي

## Slide 16: توضيح ترتيب المكونات في الجذع

## Slide 17: البنية الخشبية الصغيرة:Microstructure: يتميز الخشب ببنيته الصغيرة التي تمثلها الخلايا بمختلف أنواعها، والتي لا يمكن التعرف عليها أو دراستها إلا من خلال عملية تكسيرها، فعند ملاحظتها بالميكروسكوب نجدها تحتوي على عدد كبير من الخلايا الميتة والحية بأشكال وأبعاد مختلفة، فالخلية الحية تتكون من غلاف والجبلة الأولى*، (Protoplasme)، النسغ** (Sèvre)، النواة *** (Noyon).

## Slide 19: تتكاثر الخلايا الخشبية في طبقة الشكير باتجاه وسط الشجرة خلال عملية تكاثر الخلية فان خلايا الشكير توجد مقسمة إلى قسمين : الأول: له جدار رقيق وهو متموضع باتجاه القسم الخارجي للجذع . الثاني: له جدار سميك، يتواجد بشكل منتظم باتجاه منطقة اللب. الغلاف الخلوي: يتكون هذا الأخير من مادة السيليلوز الذي صيغته الكيميائية n(C6H10O5) وبالتناسب مع نمو الخلية فان الغلاف يتلاءم مع مختلف تغيرات البنية والمكونات أين تنتج المحولات الخشبية وتظهر مادة اللجنين(Lignine) الملتصقة بالسيليلوز بحيث تزيد من صلابة الخلية وتمنحها نوعا من مقاومة عوامل التلف والتحلل

## Slide 20: الجبلة الأولى: عبارة عن مادة مخاطية لزجة وشفافة، سميكة وذات حبيبات، تتكون من عنصر الكربون، والهيدروجين، والأكسجين، والأزوت، والكبريت. النواة : تظهر النواة بشكل بيضاوي وقد تحدث بعض التحولات المخاطية على مستوى النواة ويكون ذلك حسب التحولات الكلية أو الجزئية للغلاف الخلوي إلى مادة مخاطية قابلة للذوبان في الماء، ويصبح بي خلوي (intercellulaire) مكونا بذلك نوع من الفتحات والثقوب، وبتجمع بعض الخلايا بين هذه الفتحات تنتج الأوعية الخشبية

## Slide 21: خصائص مادة الخشب: تعتبر الخصائص الفيزيوكيميائية للمادة الخشبية من اهم مميزات المادة ومدى تحملها للظروف البيئية المحيطة بها، لذلك يجب معرفتها لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لمعالجتها و حفظها من عوامل التلف المختلفة.

## Slide 22: الخصائص الكيميائية: تتحد طبيعة النسيج الخشبي الكيميائية بمكونات هذا النسيج الذي يتركب من عدد من "البوليمرات" (polymères) وهي السيليلوز والهمسيليلوز واللجنين، وعلى هذا البناء يترسب خليط من مواد مختلفة الوزن الجزئي poids spécifique هي المستخلصات الخشبية (extractives) ، ومن الناحية النشوئية فان الجدار الابتدائي للخلية الخشبية مع الصفيحة الوسطى (اللتان تغلفان الخلية) تتكون عليهما الطبقات الأخيرة من الجدار الثانوي الخشبي.

## Slide 23: ونلاحظ أن السيليلوز يقوم بدور الهيكل البنائي للنسيج الخشبي، أما اللجنين فيقوم بدور المادة اللاصقة المدعمة في حين أن الهمسيليلوز يقوم بدور المادة المالئة، هذا وتختلف أنواع الأخشاب في محتواها من هذه المادة ومن بين المكونات الكيميائية الأساسية التي تكون النسيج الخشبي ما يلي:

## Slide 24: السيليلوز: يتكون الخشب أساسا من ألياف سليلوزية، وهي مادة كربوهيدراتية عديدة التسكر والرمز الكيميائي للسيليلوز هو n(C6H10O5) بحيث تدل (N) على عدد وحدات الجزء الواحد وهي حوالي 5000 وحدة في العادة. كما يتميز السيليلوز بانه لا يذوب في الماء بينما يذوب في العديد من الأحماض المعدنية مثل 72% من حامض الكبريتيك، و41% حامض الهيدروكلوريك و85% حامض الفوسفوريك، ولذلك يجب تجنب هذه الأخيرة عند المعالجة لكي لا تسبب تدهور هذا الأخير. إضافة إلى ما سبق فان بعض الكائنات البيولوجية تستطيع إذابة وإتلاف مادة السيليلوز بفعل خصائصها المدمرة واحتوائها على بعض الأنزيمات الخاصة لهذا الغرض للاستفادة منه في التغذية.

## Slide 25: الهمسيليلوز :Hémicellulose يطلق هذا الاسم على مجموعة من عديدات التسكر غير السلولوزية الموجودة بجدار الخلية الخشبية كما يطلق عليه تسمية البلويوز* polyoses، وهو عبارة عن هكسوز **Hexoses، والذي له نفس المكونات الغذائية مع السيليلوز في الصيغة الكيميائية ويختلف الهمسيليلوز على السيليلوز في كونه مكون من عدد من الوحدات السكرية في سلاسل قصيرة متشبعة، وفي الجدران الثانوية الليفية (ألياف الخشب) فان السيليلوز يتجمع مع مكون آخر وهو اللجنين.

## Slide 26: اللجنين : يعتبر اللجنين المكون الرئيسي للجدار الخلوي للخشب وهو مركب معقد ثلاثي الأبعاد مكون من وحدات وهي لا بلورية تماما وهو يحيط بالألياف، وبالرغم من خواصه الطاردة للماء البسيطة إلا انه يؤثر في خاصية الانكماش للخشب واللجنين هو المادة المدعمة (المقوية والرابطة) في الخشب

## Slide 27: الخصائص الفيزيائية: الكثافة : إن الخشب أخف وزنا من الماء وتتأثر كثافته نتيجة للتغيرات البيئية المحيطة به ولذلك تختلف كثافة الخشب الحديث عن الخشب الأثري، وذلك لعمليات التقادم الطبيعي له وعوامل التلف المختلفة المحيطة به. وتختلف الأخشاب في وزنها وكثافتها فهناك خشب ثقيل وآخر خفيف وتعتمد كثافة الأخشاب على حسب نوع الخشب وعمر الشجرة وعلى نسبة ما تحتويه من مواد راتينجية وماء وكذلك نسبة الألياف فيها، وبالتالي تزداد جودة الخشب ومقاومته للأعمال بزيادة كثافته.

## Slide 28: درجة الامتصاص: مادة الخشب كغيرها من المواد العضوية تتأثر تأثرا كبيرا بتغيير الرطوبة النسبية المحيطة بها بحيث أنها تفقد الماء وتكتسبه بسهولة تبعا لنقص أو زيادة الرطوبة في الجو نظرا للخاصية الهيجروسكوبية للأخشاب، وتحدث عملية انكماش في الخشب المغمور في الماء اكثر من الخشب الحديث وذلك لتشبعه بالماء في الفجوات وتحطم خلاياه. والانكماش في الخشب الحديث لا يتجاوز 0.6% إلا أنه قد يصل إلى 10% في حالة الخشب القديم ويزيد معدل الانكماش مع نقصان الكثافة، ولذلك يجب أن لا تزيد كمية الرطوبة في الخشب المستخدم للأعمال الإنشائية عن 20%. إن أي اختلاف في المحتوى المائي لمادة الخشب يؤثر على خواصه الفيزيائية والميكانيكية.

## Slide 29: العيوب الطبيعية للأخشاب : تتوقف هذه العيوب على المكان المنزوعة منه الأشجار وعلى كيفية صنعها وقطعها وأهم هذه العيوب هو وجود الخشب الذي لم يتم نضجه ولذا لا تقطع الشجرة إلا بعد تمام نضجها ونموها حتى السن المناسب وقبل أن يتجوف باطنها وتصل إلى سن الشيخوخة . ويمكن تلخيص هذه العيوب في العناصر التالية:

## Slide 30: العقد: وهي نقط التقاء الفروع بالساق الرئيسي للشجرة و يتسبب وجودها في صعوبة تشكيل وتشغيل الخشب وفي سهولة تقشره وفي ضعف مقاومته للأحمال، وقد تحتوي العقد على مواد صمغية مما يجعل من الصعب تغطية الخشب عند هذه النقط تغطية مناسبة بالطلاء ولذلك فان جودة الخشب ودرجته تكون على حسب العقد الموجودة به لان قلتها تحسن من نوع الخشب.

## Slide 31: الشروخ : وهي شروخ في الاتجاه الطولي للجذع العمودية على الحلقات السنوية وتكون داخل الكتلة الخشبية أما إذا كانت تلك الشروخ ظاهرة من الخارج فتسمى شروخ شقية وهذه الشروخ الطولية تسبب ضعف مقاومة الخشب للقص في اتجاه الألياف وقد تكون الشروخ في اتجاه مستعرض قطري وتسمى قطرية وهي في نفس مستوى الحلقات السنوية وعمودية عليها.

## Slide 32: الشروخ الانفصالية: وهي شروخ طولية تسبب انفصال بين الحلقات السنوية وبين الألياف الخشبية بعضها البعض على طول الألياف. التناقض الخشبي: وهو وجود جزء من اللحاء على طول ركن القطعة الخشبية وذلك غير مستحب تواجده ولكن يمكن السماح به إذا كان بحالة بسيطة لضآلة تأثيره على مقاومة الخشب للأحمال.

## Slide 33: الالتواء : يحدث الالتواء لبعض الأشجار وذلك ناشئ من تأثير الرياح الشديدة على الشجرة وهي صغيرة.

## Slide 34: الانكماش: يتم تجفيف الأخشاب بعد عملية التقطيع وذلك لتخليص الأخشاب من قدر كبير من الماء حتي تتعادل كمية الرطوبة في الخشب مع رطوبة الجو الخارجي، وبهذه الطريقة يصبح الخشب أكثر صلابة وتماسكا وأكثر مقاومة للانكماش. لان جذوع الأخشاب تحتوي حين قطعها على نحو 40% من المادة الغذائية، ويقل هذا القدر إلى 12% بعد عمليات التجفيف حتى انه يمكن إدراك النقص الكبير في كل من الوزن والحجم ويكون هذا النقص عادة في المحيط.