## Slide 1: Le matériel dans le cabinet dentaire
Présenté par Pr Meziane
Médecin du Travail
et Ergonome

## Slide 2: Introduction
L'ergonomie ne se limite pas uniquement au travail « au fauteuil », où elle est certes importante mais pas suffisante.
Pour un exercice serein, c'est l'ensemble des locaux, matériels et logiciels qui doit être le plus ergonomique possible.

## Slide 3: Le matériel nécessaire dans un cabinet dentaire

## Slide 4: Le matériel nécessaire dans un cabinet dentaire
Miroir d'exploiration dentaire le miroir est un instrument dentaire essentiel pour explorer la cavité buccale du patient, tant pour la vision directe que pour la technique de vision indirecte, mais aussi pour agir comme un séparateur buccal.
Sa petite taille et sa grande adaptabilité en font un instrument dentaire de base pour une vision de travail parfaite.

## Slide 5: Sondes dentaires
La sonde est l'instrument qui se termine par une pointe longue et fine et existe en deux types :
Sonde parodontale utilisée pour l'exploration et la mesure des poches gingivales.
Sonde d'exploration : est un instrument plus classique, mais tout aussi fondamental, utilisé pour déterminer le niveau de plaque bactérienne, de caries et autres, etc.

## Slide 7: Pinces dentaires

## Slide 8: Pinces dentaires
Une pince dentaire est un instrument de base utilisé en odontologie pour une multitude de tâches : elle peut être utilisée pour séparer les tissus, les tenir, les suturer et transporter de petits objets dans la cavité buccale ou hors de celle-ci...
Selon la tâche à accomplir, il existe différents types de forceps : chirurgicaux, pour ligatures, hémostatiques, etc…

## Slide 9: Alicates:

## Slide 10: Alicates:
Les alicates (style tenaille) sont des instruments utilisés en odontologie pour une multitude de traitements, en particulier en orthodontie ou en laboratoire, tels que la coupe de fils et de tiges ou encore les doubles crochets, et bien d'autres.
Il existe une multitude de types en fonction de son utilisation : pour couper des matériaux tels que le plâtre avec différents types de pointes.

## Slide 11: Les instruments rotatifs

## Slide 12: Les instruments rotatifs
Sont composées d'instruments qui effectuent des mouvements de rotation à différentes vitesses qui permettent à une fraise dentaire placée à l'extrémité de tourner sur elle-même.
Pour son fonctionnement il doit être raccordé aux tuyaux de l'équipement dentaire, pour lesquels il existe différents raccords selon le type de connexion.

## Slide 13: Turbines dentaires :

## Slide 14: Turbines dentaires :
Une turbine dentaire est un instrument rotatif qui est entraîné par compression d'air directement à travers le tuyau de l'unité dentaire par l'intermédiaire d'un raccord. De tous les matériaux en rotation, c'est celui qui a la vitesse de rotation la plus élevée mais le couple le plus faible.
Il est utilisé pour les travaux qui exigent une plus grande résistance au traitement, en enlevant les tissus durs de la dent, comme l'émail ou le matériel de la prothèse.

## Slide 15: Micromoteurs:

## Slide 16: Micromoteurs:
Les micromoteurs sont utilisés pour le traitement des tissus dentaires semi-durs. Cet instrument est connecté aux tuyaux de l'équipement dentaire avec un système de connexion variable.
La vitesse et le couple sont également variables.
Deux types d'instruments différents peuvent être placés sur le micromoteur : pièce à main et contre-angle.

## Slide 17: Pièces à main

## Slide 18: Pièce à main :
sont des instruments rotatifs à vitesse plus et ne sont généralement pas utilisés dans la bouche.
Ils sont utilisés pour retoucher la prothèse et sont toujours rattachés au micromoteur.
Enfin, ces instruments peuvent être avec ou sans lumière.

## Slide 19: Contre angles :

## Slide 20: Contre angles :
Ils sont utilisés pour travailler dans la bouche
  dans l'élimination des caries,
  la préparation des cavités et des couronnes,
  l'élimination des obturations,
  la finition et le polissage des surfaces dentaires
  et de restauration.
Ce sont des instruments à faible vitesse et à couple élevé.

## Slide 21: Lampes dentaires à photopolymérisation

## Slide 22: Lampes dentaires à photopolymérisation
Ces lampes sont utilisées pour les matériaux dentaires photopolymérisables, en particulier les adhésifs et les composites.
Ils ont une lumière ultraviolette qui agit sur les matériaux photopolymérisables, ce qui les fait polymériser et durcir en peu de temps.

## Slide 23: Localisateurs d'apex :

## Slide 24: Localisateurs d'apex :
Les localisateurs apicaux sont des dispositifs endodontiques dentaires qui mesurent
l'impédance,
la fréquence
et la résistance du matériau environnant pour localiser la longueur de travail du canal radiculaire à endodontiser.

## Slide 25: Autoclaves :

## Slide 26: Autoclaves :
Pour effectuer la stérilisation à la vapeur d'eau, à une température supérieure à 100°C,
un autoclave de classe B, est nécessaire dans le cabinet dentaire .

## Slide 27: Rayons X :
Pour le diagnostic et le traitement dentaire, il est très répandu en dentisterie la réalisation d'examens radiographiques.

## Slide 28
Matériaux pour la réalisation de rayons X tels que
les boîtes de développement,
les écrans intensificateurs,
les négatoscopes,
les films,
les supports de rayons X,
les positionneurs de rayons X,
les matériaux de protection,
les matériaux de nettoyage,
les protecteurs de rayons X,
les protecteurs de capteurs,
les détacheurs,
les développeurs,
les fixateurs, les fixateurs, etc.…

## Slide 29: Lampes de cabinet :

## Slide 30: Lampes de cabinet :
Les lampes de cabinet sont un instrument essentiel dans les cliniques dentaires pour faire un travail correct de façon confortable.
Elle est composée d'un bras et d'une tête articulée, conçue avec une surface concave qui réfléchit la lumière halogène ou LED, à une température kelvin appropriée et aussi naturelle que possible, aidant le professionnel sans se fatiguer les yeux, à identifier des couleurs réalistes lors des traitements et dans est plus confortable pour le patient. Ces lampes peuvent être fixées au sol ou au mur.

## Slide 31: Tabourets pour cliniques dentaires :

## Slide 32: Tabourets pour cliniques dentaires :
Les tabourets médicaux pour les cliniques dentaires sont une décision importante, car le dentiste doit travailler aussi confortablement que possible, l'ergonomie est essentielle et un bon support de trépied est essentiel pour éviter les douleurs à long terme.
En fonction du confort du dentiste ou des tâches à effectuer, il existe différents types de tabourets : avec ou sans accoudoirs, spécifiques aux salles d'opération.

## Slide 33: Fauteuil dentaire avec unité dentaire

## Slide 34: Fauteuil dentaire avec unité dentaire
un fauteuil dentaire pour les cliniques dentaires peut inclure seulement le fauteuil
ou former une unité entière avec l'équipement habituel de pièce à main (micromoteur, contre-angle, turbine, ultrasons, etc.) ainsi que d'autres éléments de base tels que les autoclaves, distillateurs d'eau, remplissage de tasse, etc.

## Slide 35: les consommables
des matériaux qui ne devraient pas manquer dans le cabinet dentaire et qui sont tout aussi importants que ceux mentionnés ci-dessus, comme par exemple
Composites dentaires
Gants jetables
Lingettes porte-bavoirs
Fraises dentaires
Matériels d'endodontie
Matériels pour l'orthodontie
Sutures dentaires