## Slide 1: La Radiologie Conventionnelle

## Slide 2
La radiologie conventionnelle est la technique d'imagerie médicale la plus ancienne qui soit. Elle remonte aux origines de la physique des rayons X, découverts en 1895 par Wilhelm Röntgen, ce qui lui vaudra en 1901 le tout premier prix Nobel de l'histoire.
L'image qu'il prit de la main de son épouse le 8 novembre 1895 est historique et représente clairement l'origine de cette remarquable discipline.

## Slide 3
On parlera de "radiologie conventionnelle" lorsque tube et détecteur sont plutôt fixes ou en mouvement de translation lente.
Outre la radiologie classique ou la fluoroscopie, ceci inclut des applications dédiées comme :
La radiologie supposant un objet à explorer placé entre un tube émetteur et un détecteur quel qu'il soit
la mammographie
l'ostéodensitométrie
Notes: La fluoroscopie est une forme de radiographie qui permet au médecin d'observer les organes et les structures internes en mouvement. On introduit un produit de contraste (colorant) par injection, voie orale ou lavement. Le colorant permet de voir la région plus clairement sur un moniteur ou un écran cathodique.

## Slide 4
La Radiologie conventionnelle permet de diagnostiquer les fractures et déformations osseuses.
Elle est très efficace pour étudier les éléments solides du corps.
L’appareil de radiologie se constitue la plupart du temps d’un bras articulé, qui va scanner la zone à étudier. Il peut être plus ou moins imposant, selon la zone du corps pour laquelle il est utilisé, mais il ne provoque aucune douleur.

## Slide 5
la radiographie utilise des rayons X à faible émission.
Le patient va être placé entre un émetteur de rayons X et un film argentique.
Les rayons traversent alors le corps, avant d’aller créer une impression sur le film placé derrière le patient.
films argentiques
observation sur négatoscope

## Slide 6: Film argentiques
a marqué pour longtemps le domaine de la radiographie
Les praticiens l’observent sur un négatoscope
Structure
La couche active du film est un gel ou émulsion de 25µm d’épaisseur typique, posée sur un support souple de 200µm et couvert d’une fine couche protectrice. Pour accroître l’efficacité, la couche active est souvent dédoublée sur les deux faces du film.
L'émulsion est un état colloïdal tel que le milieu de dispersion est gélatineux et la phase dispersée composée de micro-cristaux de bromure d'argent BrAg
La gélatine a pour caractéristique d'être plutôt liquide lorsqu'elle est hydratée et plutôt solide lorsqu'elle n'est pas hydratée. Dans le cas qui nous occupe, elle est hydratée à la fabrication, pour étalement, déshydratée pour usage comme film détecteur, réhydratée au développement de façon à permettre les échanges chimiques, et enfin séchée à nouveau pour usage final, observation au négatoscope ou archivage
Les grains de bromure d'argent sont des cristaux de type ionique, à savoir des structures où l'un des atomes, ici l'argent, se défait complètement d'un électron au profit de l'autre atome, ici le brome. Il y a environ 1010 grains par cm³ d'émulsions. La distance moyenne entre deux grains est de quelques microns.

## Slide 7: Film argentiques
Action des photons :
Réduction d'un atome d'argent
ions d'argent-- argent métallique
(image latente)
Le développement du film va transformer cette image latente en image visible.
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=URB1XMo5AhY
https://www.youtube.com/watch?v=UgmUemnIlGI

## Slide 8
Développement du film :
La révélation:Le révélateur est une solution chimique dont l'action est de réduire totalement les grains porteurs de germes (Amplification avec une durée judicieusement choisie)
Le fixage:Le fixateur est une substance qui solubilise le brome (atomes Br qui résultent de la révélation et es grains AgBr non exposés)- il ne reste que les atomes d'argent métalliques responsables du noircissement du film
Le lavage élimine les traces de fixateur qui subsistent après l'étape précédente
Le séchage resolidifie le gel pour permettre la manipulation du film
De nos jours, les films argentiques ont été remplacés par des détecteurs, plus précis, qui vont numériser directement l’image sur le moniteur du radiologue.

## Slide 9
La lecture d'un film radiographique se fait sur négatoscope, où des lampes éclairent l'image globalement , l'œil humain l’observe aussi globalement.
Digitalisation
La digitalisation d'un film de ce type utilise le même principe mais :
l'éclairage se fait localement par balayage ligne par ligne de l'image et
un détecteur de taille réduite et collimaté est chargé d'observer les variations de noircissement d'un point à l'autre.

## Slide 10
Digitalisation
Le faisceau de lumière est un faisceau laser sous lequel passe le film à analyser.
Le détecteur est un scintillateur couplé à un photomultiplicateur.
Noircissement faible= l'intensité lumineuse transmise élevée = signal du photomultiplicateur haut.
Noircissement important = absorption forte = photomultiplicateur fournit un signal faible.