## Slide 1: Le Scanner

## Slide 2
Limites de la radiologie conventionnelle : Superposition
Des objets à différentes profondeurs seront projetés sur un même plan

## Slide 3
Le scanner, a été inventé en 1972.
Il s’agit d’une technique plus complexe que la radiologie conventionnelle
Le principe étant de résoudre le problème des images 2D.
Avec la radiologie conventionnelle, il arrive parfois que les ombres des organes les uns derrière les autres puissent engendrer des erreurs de diagnostic ou un manque de précision.
Le scanner résout ce problème en effectuant des prises de vue du corps en coupe :
le tube à rayons X balaye l’ensemble de la zone à étudier,
quand le détecteur suit le même chemin de l’autre côté du patient.
Cela permet de prendre des images du corps en différentes « couches ».
Les images sont ensuite transmises sur un ordinateur, qui grâce à des calculs et des algorithmes spécifiques, va assembler les différentes vues pour constituer une image 3D précise.
Cet examen permet d’étudier des parties complexes du corps, comme le cerveau.
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=0gBJKSz-m70

## Slide 4
Le scanner X, encore appelé Tomodensitomètre (TDM), est une technique d’imagerie médicale qui consiste a mesurer l’absorption des rayons X par les tissus du patient et a reconstituer (Reconstruction) des images 2D et 3D des structures anatomiques

## Slide 5
Le principe général du scanner X est le suivant :
Une source de rayons X externe irradie le patient
Les rayons X sont arrêtés par un détecteur situé de l’autre coté du patient

## Slide 6
La table se déplace très lentement a une vitesse constante
La source et le détecteur tournent autour du patient

## Slide 7
Le tube a rayons X ou générateur est constitué d’une cathode et d’une anode entourées par des enveloppes de protection

## Slide 8
L’extrémité de la cathode est constituée d’un filament de tungstène
Lorsque ce filament est traversé par un fort courant électrique , sa température s’élève fortement, il délivre ensuite des électrons.

## Slide 9
L’application d’une forte tension électrique entre la cathode et l’anode du tube, au sein duquel le vide a été créé, entraine une accélération des électrons, qui se déplacent alors de la cathode vers l’anode
Plage de tension de 50kV à 150kV

## Slide 10
L’anode est bombardée d’électrons qui excitent transitoirement les atomes de sa plaque métallique.
Électron provenant de la cathode
Un atome de l’anode

## Slide 11
L’excitation d’un atome de l’anode se traduit par :
- le changement de couche d’un de ses électrons avec changement d’énergie
Ce qui rend sa structure électronique instable
L’électron regagne sa couche électronique tout en libérant un rayonnement X, permettant à l’atome de retrouver une stabilité énergétique

## Slide 12
Les rayons X sont des ondes électromagnétiques de fréquence élevée, invisibles à l’œil nu
Nombre de méthodes d’imagerie actuelles exploitent des ondes électromagnétiques de longueur d’onde et d’énergie différentes

## Slide 13
Les signaux acquis permettent de reconstruire des images tridimensionnelles
Les rayons X générés dans le tube à rayons X traversent le corp du patient en interagissant plus ou moins avec les tissus

## Slide 14
Le degrés d’interaction dépend du coefficient d’atténuation des photons par le tissu
Chaque tissu a son propre coefficient d’atténuation
Le nombre de photons captés par le détecteur est plus faible (atténué) que le nombre de photons incidents sur le patient
Le degrés d’atténuation est directement lié à la nature du tissu

## Slide 15
La mesure (quantification) de ces atténuations tout au long de la rotation tube/détecteur permet de constituer une image d’atténuation des rayons X par la partie du corp observée

## Slide 16
Un traitement informatique complexe permet d’obtenir le volume tridimensionnel reconstruit
qui est ensuite affiché sur l’écran d’une console informatique.

## Slide 17
Une ligne du sinogramme
Une colonne du sinogramme

## Slide 18
L'échelle de Hounsfield, nommée ainsi d'après Sir Godfrey Newbold Hounsfield, est une échelle quantitative décrivant la radiodensité.
L'échelle de Hounsfield
L'échelle des unités de Hounsfield (UH) est une transformation linéaire de la mesure du coefficient d'absorption original dans laquelle la densité de l'eau distillée, aux conditions normales de température et de pression (CNTP), est définie à zéro unité d'Hounsfield (UH), tandis que la densité de l'air aux CNTP est définie à −1 000 UH.
Matière | UH
Air | −1 000
Poumon | −500
Graisse | −100 à −50
Eau | 0
Liquide cérébro-spinal | 15
Rein | 30
Sang | +30 à +45
Muscle | +10 à +40
Matière grise | +37 à +45
Matière blanche | +20 à +30
Foie | +40 à +60
Tissus mous | +100 à +300
Os | +700 (os spongieux) à +3 000 (os denses)
Dans un voxel avec un coefficient d'absorption moyen mX la valeur correspondante en UH est donné par :

## Slide 19
Affichage de l’image reconstruite
Dans la convention classique (comme en radiologie):
le noir -------------------------- valeurs de µ faibles ( régions de basse densité)
le blanc ----------------------- les µ élevés (tissus de haute densité).
Utiliser une échelle en niveaux de gris
Du noir (niveau 0) ------------------------------blanc (niveau 255 si l’encodage de gris se fait sur 8 bits
256 niveaux ne permettent pas d’afficher les -1000 a +3000 niveaux de Hounsfield
Effectuer un fenêtrage

## Slide 20
En tomodensitométrie le fenêtrage est une application des valeurs de densités en unités Hounsfield sur l’échelle des grisés.
Il consiste à sélectionner une fourchette de valeurs et à l’étaler sur la totalité des niveaux de gris.
Les valeurs de densités supérieures au maximum sont toutes affichées en blanc alors que les valeurs inférieures au minimum sont vues en noir.
Cela permet d’accroître le contraste sur la famille de tissus qui constituent la région d’intérêt, par exemple une région de tissus mous, ou encore un ensemble osseux.

## Slide 21
Exemple de fenêtrage du Molles de la jambe.
Tomodensitométrie de la jambe-coupe axiale
("fenêtre tissus mous")
Tomodensitométrie de la jambe - coupe axiale ("fenêtre osseuse")

## Slide 22
Evolution du scanner

## Slide 23: Le fan-beam : Premier scanner
principe mathématique de reconstruction des images par rétroprojection, proposé par Radon dès 1917
La première machine opérationnelle capturait 160 lignes parallèles sur une translation globale de 24cm et pivotait de 1° par étape pour couvrir au total 180°, ce qui donnait 160x180=28800 mesures, le tout en 5min.
Avantage : L'absence totale de bruit par diffusion des rayons X.

## Slide 24: Le fan-beam monobarrette (partial fan-beam", ou détection en éventail partiel)
Le détecteur unique remplacé par une barrette de 10 à 30 détecteurs
Ne couvre pas tout le champ de vision mais permet d’acquérir pluieures couches en même temps
Translation et rotation

## Slide 25: Modèle en éventail complet ( "fan beam")
La barrette de détection allongée en un arc de cercle comportant jusqu'à 800 détecteurs et couvrant la totalité du champ de vue
Plus de translation uniquement la rotation

## Slide 26
Dans un premier temps la rotation fut réduite à un seul tour dans un sens suivi du retour dans l'autre sens ( en raison de l'alimentation en courant et l'extraction des données qui se faisait par câbles, lesquels ne pouvaient être tordus sur plusieurs tours).
Rotation continue du scanner Fin des années 80 (énergie électrique fournie par glissement de frotteurs sur des rails circulaires (slip-rings)) et transmission des données par un dispositif analogue en anneaux de glissement ou par signaux optiques ).
https://www.youtube.com/watch?v=ra7sw0kNvTw
En 2013 temps de rotation= le quart de seconde.
Evolution vers les machines modernes, qui passe d'une part par la multiplication des barrettes de détection dans la direction z et d'autre part par le mouvement en hélice autour du patient.
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=ra7sw0kNvTw

## Slide 27: Le détecteur
Un élément de détection est fait d'une couche de scintillateur qui transforme le rayon X en photons lumineux, couplée à une photodiode qui récolte les photons et transforme le signal lumineux en signal électrique.
Le scintillateur : L'iodure de césium ou les céramiques de type oxysulfide de gadolinium.

## Slide 28: Barette de détecteurs
Au fil des progrès technologiques, les détecteurs sont devenus plus petits afin d’obtenir des coupes plus fines et d’améliorer la quantité de détails observés (résolution spatiale), et leur nombre a également considérablement augmenté, montés sur des systèmes linéaires appelés barrettes,
les premiers scanners étant montés sur une seule rangée (scanner mono-barrette), les scanners modernes (dits multi-barrettes) comprenant 16, 40 voire 64 barrettes.

## Slide 29: Scanners multibarrettes et fonctionnement hélicoïdal
En mode séquentiel, le tube X a le temps de refroidir entre deux coupes
En hélicoïdal le fonctionnement est continu et tend à pousser le tube vers ses limites
La multiplication des rangées de détecteurs a permis l'acquisition simultanée d'un certain nombre de coupes, ce qui réduit d'autant le temps de scan, donc de fonctionnement du tube.
Les années 90 16 rangées
En 2015 320 rangées
Mais beaucoup de calcul :
  Une rangée de 800 éléments de détection disposés en éventail et échantillonnés 1200 fois par seconde génère un million de données par seconde.
  multiplication de ce débit par le nombre de coupes prises simultanément
  Donc parfois nombre de rangées > nombre de coupes

## Slide 30: Effet de cône (divergence du faisceau au départ du foyer d'émission)
"adaptative array"

## Slide 31: Reconstruction Tomographique par Rétroprojection

## Slide 32
Coupe d’un organe qui contient deux zones d’intérets.

## Slide 33
Une projection

## Slide 34
L’ensemble des lignes de projection acquises peuvent être mises les
unes en dessous des autres en fonction de la valeur de l’angle q. Cette représentation s’appelle le sinogramme

## Slide 35
Epandage d’une projection
Pour la reconstruction

## Slide 36
Mais aussi, les artéfacts en étoile.
Au fur et à mesure des épandages, on voit s’ajouter les zones où figurent de l’activité
Epandage selon 4 directions

## Slide 37
Toutes les rétro projections

## Slide 38: Variante de scanner TDM : angiographie par TDM
L’angiographie par TDM utilise la TDM et un produit de contraste radio-opaque pour produire des images bidimensionnelles et tridimensionnelles des vaisseaux sanguins, y compris des artères qui alimentent le cœur (artères coronaires).
L’agent de contraste est injecté dans une veine (et non dans une artère comme dans l’angiographie conventionnelle), généralement une veine du bras.
Les images sont prises rapidement et sont chronométrées afin de montrer l’agent de contraste radio-opaque circulant dans les vaisseaux sanguins à examiner.
L’ordinateur retire numériquement des images tous les tissus à l’exception des vaisseaux sanguins.

## Slide 40: Autres variantes
La TDM peut être utilisée pour fournir des images :
De l’estomac ou de l’intestin grêle (ce qu’on appelle entérographie par TDM)
Du côlon (ce qu’on appelle coloscopie virtuelle ou coronographie par TDM)
Des reins, des uretères et de la vessie (ce qu’on appelle urographie intraveineuse par TDM ou pyélographie)
Des artères des poumons (ce qu’on appelle angiographie pulmonaire par TDM)