## Slide 1: Eau dans le sol
Chapitre 5

## Slide 2: Plan du cours

## Slide 3: Introduction
Dans le domaine de la géotechnique, l'eau dans le sol joue un rôle crucial. Elle influence le comportement des sols, entraînant des phénomènes tels que le gonflement, le gel et la pression interstitielle.
La perméabilité du sol, ainsi que le gradient hydraulique, déterminent comment l'eau se déplace et se déplace dans le sol, ce qui peut affecter la stabilité des structures. La loi de Darcy est fondamentale pour analyser les écoulements d'eau dans les milieux poreux, et la gestion de la perméabilité est essentielle pour prévenir des problèmes de construction

## Slide 5
Hydrogéologie: science qui étudie le comportement de l’eau dans le sol.
Espace traversé: Localisation, nature des roches, interactions eau/roche, hormis les caractéristiques des eaux souterraines, elle détermine leur distribution dans le temps et dans l’espace.
Ecoulement souterrain: vitesse, débit, coefficient d ’emmagasinement…etc. ainsi que les caractéristiques physico-chimiques.
Aquifère: « aqua »=eau; « fera »= porter. Est la couche géologique contenant l’eau.
La nappe: est formée de l’eau contenu dans l’aquifère.

## Slide 7: Nappes souterraines :
Lorsque les sols sont saturés, que l’eau est libre de circuler et qu’un gradient hydraulique apparaît, on parle alors de nappe souterraine.

## Slide 9
Les terrains aquifères dans lesquels l’eau circule avec des débits importants. Ils sont constitués de sols ou de roches perméables
➢ Les terrains aquifuges qui sont si peu perméables que les débits sont insignifiants. Ils se comportent donc comme des sols ou roches imperméables
➢ Surface de la nappe, surface de l’eau limitant la partie supérieure de la nappe
➢ Nappe libre, nappe où la pression interstitielle de l’eau au niveau de la surface est nulle
➢ Nappe phréatique, première nappe libre rencontrée depuis la surface. La surface de cette nappe s’appelle le niveau phréatique
➢ Nappe artésienne : Cette nappe est généralement prisonnière entre deux couches de sols imperméables.
➢ Nappes artificielles, ce sont des nappes créées par l’homme, telles celles qui existent à l’intérieur du corps d’un barrage en terre

## Slide 10: 2 Différents Etats d’eau :
L’eau peut se présenter dans le sol sous plusieurs formes :
Notes: Lorsque le sol est humide et non saturé, l’eau libre est en général concentrée aux points de contact entre les grains. Elle est retenue à ces endroits par des forces de capillarité qui créent entre les grains des forces d’attraction.

## Slide 11
➢ Eau de constitution : Qui rentre dans la composition chimique des feuillets.
➢ Eau adsorbée (eau liée) : Qui constitue un film mince (50μm) autour de chaque grain. Elle n’est pas mobile et n’a pas vraiment les propriétés de l’eau, elle ne s’évacue qu’à des températures très élevées (>300°C) Elle joue le rôle d’une colle liaison entre les particules (efforts d’attraction)
➢ L’Eau Interstitielle qui peut être soit L’Eau libre soit L’Eau capillaire. L’eau libre a la faculté de circuler librement entre les grains, l’eau capillaire est une partie de l’eau libre qui remonte par capillarité entre les grains. L’eau interstitielle s’évapore complètement si l’échantillon de sol est porté à une température supérieure à 100°C.

## Slide 13: Etude de l’écoulement de l’eau libre
Hydraulique

## Slide 14: Hydraulique des sols :
L’hydraulique des sols de ce chapitre concerne exclusivement :
L’eau libre des sols
Son écoulement en régime permanent
Et en supposant que le sol est complètement saturé (Sr =1).

## Slide 15
Par ailleurs, pour étudier l’écoulement de l’eau dans les sols, nous admettrons les hypothèses suivantes :
L’eau interstitielle est incompressible, il en est de même pour les grains solides.
La masse d’eau interstitielle se conserve

## Slide 16
En effet si l’on considère un volume V de sol saturé, la quantité d’eau V1 qui rentre dans ce volume en un instant donné est égale au volume V2 qui en sort, si bien qu’à tout instant le volume d’eau contenu dans le sol est le même. C’est-à-dire :V1 = V2

## Slide 17: 2 Propriété de l’eau libre :
« Application des lois d’hydraulique » ➢ Exemple de sol saturé : Considérons un cylindre de sol de section S et supposons qu’il se produise un écoulement de M vers N.

## Slide 19: Écoulement d’eau dans les sols :
vitesse, gradient, débit, loi de Darcy, perméabilité,

## Slide 20: 1. vitesse et débit :
Une molécule suit un trajet appelé « ligne de courant », son vecteur vitesse est tangent à cette ligne. Les lignes de courant s’appuyant sur le contour fermé d’une surface « S » forment un tube de courant. Le débit « Q »en m3/s, pour une vitesse « V » constante est :
Pour effectuer des calculs, on est ramené à définir des lignes de courants fictives et des vitesses apparentes « v »

## Slide 21: Vitesse de l’eau dans le sol :
Cette définition bien que la plus utilisée, donne une vitesse fictive car en réalité l’eau ne circule que dans les pores de surface n*S (n étant la porosité du sol) d’une part et d’autre part, les trajectoires sont vraisemblablement tortueuses. On définit la vitesse moyenne V’ par le rapport :

## Slide 22: La charge hydraulique
Dans l'étude de l'écoulement d’un fluide sous l'action de la pesanteur on appelle charge hydraulique en un point M, la quantité :

## Slide 23: 3 Perte de Charge :
. Entre deux points M et N, Dh représente la variation de la charge hydraulique subie par l’eau lors de son mouvement de M vers N. C’est une perte d’énergie (perte de charge) :

## Slide 24: . Gradient hydraulique
C’est la perte de charge par unité de longueur en un point donné.
Le gradient hydraulique critique (ic), est celui qui va provoquer un état de boulance appelé phénomène de renard.

## Slide 25: . LOI DE DARCY
DARCY (1856) a proposé, pour décrire les écoulements unidirectionnels, la relation suivante :
Où H1 et H2 sont les hauteurs piézométriques mesurées aux deux extrémités de l’échantillon .

## Slide 27
: Pour un sol donné, la vitesse « V » reste proportionnelle au gradient hydraulique « i » selon la loi de DARCY : V= k i ,
k : représente le coefficient de perméabilité du sol qui varie en fonction de la nature du sol et qui peut être déterminé soit à partir des essais de laboratoire ou à partir d’essais en place et dépend essentiellement de la granulométrie du sol.
Les valeurs sont très diverses suivant la nature du sol :

## Slide 28: 3 Perméabilité du sol

## Slide 29: 1 Coefficient de perméabilité :
Etudions l’écoulement de l’eau dans un tube horizontal comprenant un échantillon de sol AB.
L’expérience montre que le débit Q d’eau qui passe à travers cet échantillon peut être donné par une formule de la forme :

## Slide 30: 2 Mesure de la perméabilité en laboratoire :
Le principe de la mesure consiste à relier le débit Q traversant un échantillon cylindrique de sol saturé (écoulement uniforme) à la charge h sous laquelle se produit l’écoulement.
Suivant l'ordre de grandeur de la perméabilité du sol étudié on se voit ramené à travailler sous charge constante (perméabilités élevées, k > 10-5 m /s, cas du sable) ou sous charge variable (perméabilités k < 10-5 m/s, cas de l’argile).
Divers procédés sont utilisés pour déterminer la perméabilité d’un sol. Le plus simple est l’utilisation d’un perméamètre.

## Slide 31: 2.1Perméabilité à charge variable :
Le sol à étudier est placé dans un moule fermé à ses deux extrémités par deux couvercles. Le couvercle supérieur permet l'évacuation de l'eau, le couvercle inférieur étant relié à un réservoir et un tube fin.
Le moule est alors plein d'eau et relié au tube gradué. On constate que le niveau baisse dans le tube et on mesure le temps T qui s'écoule entre les niveaux h1 et h2 , ces deux niveaux étant repérés par rapport au niveau de l'ajutage de sortie. Si A est la section de l'échantillon et s celle du tube gradué, le débit Q sera égal à :
Q = S.V
A l’instant t = t1 la hauteur de l’eau dans le récipient est h1
A l’instant t = t2 la hauteur devient h2.

## Slide 32
On démontre dans ce cas que la perméabilité de l’échantillon est donnée par la relation :

## Slide 33: 2.2Perméabilité à charge constante :
L’expérience montre que le débit q d’eau qui passe à travers cet échantillon peut être donné par une formule de la forme :
D’où:
S : section de l'échantillon.
Q : volume d'eau recueilli pendant le temps t.
L'écoulement dans l'échantillon est uniforme

## Slide 34
Forme
Grosseur
Assemblage
Température
En conclusion, on dit que le coefficient de perméabilité k dépend de plusieurs facteurs, fonction des caractéristiques des grains composant le sol et en particulier de leur :

## Slide 35: 4 Perméabilité des terrains stratifiés
De nombreux sols sédimentaires sont constitués par des couches superposées de granulométrie et donc de perméabilité variable.
La perméabilité est parmi les propriétés des sols les plus sensibles à l'anisotropie.
Soit un terrain stratifié d'épaisseur H constitué de n couches horizontales d'épaisseur Hi et de perméabilité ki
On peut définir un terrain fictif homogène qui, dans les mêmes conditions de perte de charge laisse filtrer le même débit.

## Slide 37: 4.1 Cas d’un écoulement parallèle au plan de stratification
Soit kh le coefficient de perméabilité du terrain fictif homogène. En exprimant que:
La perte de charge est la même pour toutes les couches (le gradient hydraulique i est donc aussi le même)
- Le débit total est la somme des débits de chaque couche on démontre que l'on a :

## Slide 38: 4.2 Cas d’un écoulement perpendiculaire au plan de stratification
Soit kv le coefficient de perméabilité du terrain fictif homogène. En exprimant que:
- La perte de charge totale est la somme des pertes de charge de chaque couche.
- Le débit est le même pour toutes les couches (la vitesse de décharge V est donc aussi la même)
On démontre que l'on a :

## Slide 39: Remarque:
La perméabilité du terrain fictif homogène est beaucoup plus élevée dans le sens des couches que dans le sens perpendiculaire aux couches.
Dans le cas d'un terrain constitué de deux couches on peut Facilement démontrer que (kh / kv) > 1 dans les terrains stratifié la perméabilité est plus grande parallèlement à la stratification que perpendiculairement.

## Slide 40: Exercice
Un terrain est constitué de trois couches horizontales saturées, disposées en série verticalement:
Couche 1: épaisseur , perméabilité
Couche 2: épaisseur , perméabilité
Couche 3: épaisseur , perméabilité
Calculer la perméabilité équivalente horizontale du terrain, en supposant un écoulement parallèle au plan de stratification. ​
Calculer la perméabilité équivalente verticale du même terrain, en supposant un écoulement perpendiculaire au plan de stratification.
Comparer les valeurs obtenues et conclure sur l’anisotropie de la perméabilité de ce sol stratifié.

## Slide 41: Conclusion
L’eau influence directement la résistance, la compressibilité, le gonflement-retrait et la stabilité globale des sols, qu’ils soient utilisés en fondation, en talus ou en ouvrage de soutènement. Ses différentes formes (eau de constitution, eau adsorbée, eau capillaire, eau libre) conditionnent la rétention, l’évaporation et les transferts internes, donc l’évolution des états de contrainte et de déformation dans le temps.
Au final, la maîtrise de ces concepts (formes de l’eau, lois d’écoulement, perméabilité, nappes et anisotropie) fournit les outils indispensables pour prévoir l’impact de l’eau sur les sols et pour concevoir des solutions de drainage, de fondation et de protection adaptées. Elle constitue un socle de compétences pour aborder les études géotechniques avancées, l’hydrogéologie appliquée et la gestion durable des ressources en eau dans les projets de génie civil et d’aménagement.

## Slide 42: Avez-vous des questions?