## Slide 1
TOPOGRAPHIE ROUTIERE
Ministère de l’enseignement supérieur & de la recherche scientifique
Université Abou Bekr-Belkaid – Tlemcen
Institut des Sciences & Techniques Appliquées
ISTA - TLEMCEN
ANNEE UNIVERSITAIRE 2025/2026
CHARGE DU MODULE : BOUNACEUR Sofiane

## Slide 2
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
Un raccordement circulaire est une technique utilisée principalement en génie civil, notamment dans les projets routiers, pour relier deux lignes droites (appelées alignements) qui se croisent, par un ou plusieurs arcs de cercle.

## Slide 3
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
Un raccordement circulaire simple est un arc de cercle TT¢ tangent à deux alignements droits ST et ST¢. Le point S est le sommet du raccordement ; il est l’intersection des deux alignements droits. Les alignements étant connus, le point S ainsi que l’angle g sont connus. T et T¢ sont les points de tangence.
soit le rayon R de raccordement est connu : il est choisi lors du projet et dépend de la catégorie de la route,
soit on impose un point de passage P pour ce raccordement, le franchissement d’un obstacle, rivière ou chemin de fer par exemple

## Slide 4
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
Si l’on ne peut pas construire le point S, non accessible, en raison de la présence
d’un obstacle par exemple, on peut procéder ainsi : positionner les points A et B sur les alignements ST et ST¢ de façon que le segment AB soit mesurable. Mesurer les angles a et b ainsi que la distance AB. Il reste à résoudre le triangle ASB et à en déduire les distances SA et SB.

## Slide 5
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
Caractéristiques de la courbe circulaire
PK CT
PK TC

## Slide 6
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
Caractéristiques de la courbe circulaire

## Slide 7
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
Caractéristiques de la courbe circulaire
Le chainage des points caractéristiques s’exprime comme suit :
Pk TC = Pk Pi – T
Pk CT = Pk TC + L

## Slide 8
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
Exercice01
Déterminer les chaînages (PK) TC1 et (PK) CT1 de la première courbe.
Quelle est la distance entre CT1 et TC2 ?
Quel est le chaînage (PK) de PI3 ?
Quel est le chaînage (PK) de CT4 ?
Quels sont les chaînages (PK) de CT6 et TC7 ?

## Slide 9
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
Exercice02
Soit deux alignements horizontaux à relier par une courbe circulaire. Si R = 300,000 m, Δ = 40° et le chaînage du PI = 1 + 840,000 :
1- Calculer les éléments de la courbe ;
2- Rédiger le carnet de notes qui permettra de piqueter cette courbe circulaire, si les chaînages sont des multiples de 30 m.

## Slide 10
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
Correction exercice02
1……………………
2…………………
3………………….
4……………….
5……………………..
6…………………………………………

## Slide 11
1…………….....
2…………….……
3…………………….
1………………………..
2…………………………….……
3………………………………….
4……………………………………..

## Slide 12
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire en parallèle
Généralement, on doit piqueter des courbes circulaires concentriques, qui seront situées de part et d'autre de la ligne centrale de la route. Ce travail est nécessaire si on veut, par exemple, fixer sur le terrain les limites de la voie publique (lignes d'emprise), implanter les bordures de la route ou les lignes centrales des fossés ou bien tout simplement implanter une ligne d'opération pour la durée des travaux.

## Slide 13
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire en parallèle

## Slide 14
Rédiger le carnet de notes qui permettra de piqueter les trois arcs concentriques de la figure suivante, en tenant compte des données suivantes : le chaînage du PI = 1 + 814,000, R = 400,000 m, l'angle de déflexion Δ = 42° 30' et la distance d = 20,000 m. Le piquetage des arcs extérieur et intérieur doit se faire avec les mêmes angles de déviation que ceux utilisés pour la courbe centrale, et le chaînage de la ligne centrale doit être un multiple de 30 m.
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire en parallèle
EXERCICE

## Slide 15
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire en parallèle
CORRIGE D’EXERCICE

## Slide 16
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire en parallèle
EXERCICE
Déterminer:

## Slide 17
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire en parallèle
CORRIGE D’EXERCICE

## Slide 18
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire composé double
Une courbe circulaire composée est constituée de deux ou de plusieurs courbes circulaires consécutives, de rayons différents, tangentielles entre elles et ayant chacune leur centre de courbure situé du même côté des tangentes communes.

## Slide 19
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire composé double

## Slide 20
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire composé double
Exercice
Deux alignements horizontaux doivent être reliés par une courbe circulaire composée de deux arcs de cercle. Calculer le chaînage des points caractéristiques, sachant que la valeur de la contre-flèche mesurée sur la bissectrice de la première courbe circulaire est égale à 90,059 m. La distance horizontale entre PI1 et Pl2 est de 539,725 m, le chaînage du PI est 0 + 862, Δ= 110° 00’ et Δ1 = 60° 00’.

## Slide 21
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire composé double
Corrige d’Exercice

## Slide 22
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire composé double
Exercice
On doit relier deux alignements en utilisant un pont déjà existant. ll est décidé de prendre deux arcs de cercle tangents à l’axe du pont, au milieu de celui-ci (voir la figure ci-dessous).
Quelles sont les caractéristiques de ces deux courbes?

## Slide 23
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire composé double
Corrige d’Exercice

## Slide 24
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire composé double
Exercice
On désire relier deux alignements horizontaux par une courbe circulaire composée .
Déterminer le chaînage des TC1, CT1, TC2, et CT2.

## Slide 25
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
COURBE CIRCULAIRE RENVERSÉE
Une courbe circulaire renversée est formée de deux arcs de cercle situés de part et d'autre de leur tangente commune.

## Slide 26
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
COURBE CIRCULAIRE RENVERSÉE SITUEE ENTRE DES TANGENTES PARALLELES
(RACCORDEMENT A INFLEXION)
La figure montre une courbe renversée qui relie deux alignements parallèles:

## Slide 27
D’apres la figure, on tire les relations suivantes:
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
COURBE CIRCULAIRE RENVERSÉE SITUEE ENTRE DES TANGENTES PARALLELES
(RACCORDEMENT A INFLEXION)

## Slide 28
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
COURBE CIRCULAIRE RENVERSÉE ENTRE DEUX ALIGNEMENTS SECANTS
(RACCORDEMENT A INFLEXION)

## Slide 29
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
COURBE CIRCULAIRE RENVERSÉE ENTRE DEUX ALIGNEMENTS SECANTS
(RACCORDEMENT A INFLEXION)
Donc, si on connaît /, R1, R2, et l'angle ϴ entre la tangente au TC1, et la tangente au CT2, il est possible de déterminer les valeurs de Δ1, Δ2, et /.

## Slide 30
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
COURBE CIRCULAIRE RENVERSÉE ENTRE DEUX ALIGNEMENTS SECANTS
(RACCORDEMENT A INFLEXION)
EXERCICE:
Calculer la distance l1 qui sépare le CT du point d'intersection A des deux alignements de la figure précédente, si la distance entre le TC1, et A = 314,264 m, R1=300,000 m, R2 = 160,000 m et l'angle θ = 36° 20' 00".

## Slide 31
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
COURBE CIRCULAIRE PSEUDO-RENVERSEE
Généralement, on connaît la distance entre PI1, et PI2, ainsi que les angles de déflexion Δ1, et Δ2. On choisit, pour une classe spécifique de route, une valeur pour le rayon de la première courbe R1, Quant à la valeur de T1. Une fois cette valeur trouvée, on obtient celle de T2, comme suit :

## Slide 32
Si la valeur est suffisante (R2≥Rmin​) →→ La solution est acceptée.
Si la valeur est insuffisante (R2<Rmin​) →→ La solution est rejetée.
CHAPITRE 01: Raccordement Circulaire
COURBE CIRCULAIRE PSEUDO-RENVERSEE
EXERCICE:
calculer une valeur pour R2 qui donne une solution acceptable, compte tenu que la distance horizontale entre PI1 et PI2 est de 369,224 m. Les angles de déflexion sont respectivement de 48° 36' et de 35° 14". La valeur minimale pour le rayon de courbure est de 300 m, et une distance minimale de 75 m est requise entre le CT1. et le TC2.

## Slide 33
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
Le raccordement direct ligne droite / arc de cercle ne tient pas compte de la vitesse des véhicules.
Le passage brutal de rayon infini (ligne droite) à rayon fini (courbe) impose une manœuvre trop brusque au conducteur.
On insère donc un raccordement progressif entre la droite et la courbe, généralement une clothoïde.
Ce raccordement est utilisé au début et à la fin du virage.
Il permet aussi de faire varier progressivement le dévers de la chaussée, on introduit progressivement le dévers à raison de 2% par seconde.
Parmi les types de raccordements progressifs, on étudie surtout la clothoïde (spirale de Cornu).

## Slide 34
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
Parmi les principaux types de raccordements progressifs utilisés en génie civil (routes et chemins de fer) :
- La Courbe de Bloss (ou raccordement sinusoïdal) : Utilisée pour les très grandes vitesses (ex: TGV), car elle offre un confort dynamique supérieur en lissant davantage les variations d'accélération.
- La Lemniscate de Bernoulli : Historiquement utilisée, elle a une courbure qui augmente plus rapidement que celle de la clothoïde.
- La Parabole cubique : Souvent utilisée dans les tracés ferroviaires ou pour des angles de déviation faibles. C'est une approximation de la clothoïde.
- La Clothoïde (ou Spirale de Cornu) : C'est la plus utilisée pour les routes. Sa courbure varie de manière parfaitement linéaire avec la distance parcourue.

## Slide 35
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE
Variation progressive du rayon : Le rayon de courbure de la clothoïde change graduellement, passant d'une valeur infinie (au point de départ O) à une valeur finie (r) à un point donné.
Application pratique : Pour un véhicule, cela permet une transition fluide, le rayon de braquage diminuant progressivement sans changement brusque.
Forme géométrique : La courbe finit par s'enrouler indéfiniment autour de deux points asymptotiques (I et I’).

## Slide 36
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE
La courbe qui vérifie cette équation permet donc d’assurer à tout instant l’équilibre du véhicule le long du raccordement, le dévers étant aussi introduit de manière progressive. L’équation de la clothoïde est présentée sous la forme suivante :
A est une constante appelée paramètre de la clothoïde ; notez que ce paramètre est homogène à une longueur. La clothoïde unité est la spirale d’équation : s . r = 1

## Slide 37
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE
A: Paramètre de la clothoïde
M: Centre du cercle
R: Rayon du centre
KA: Origine de la clothoîde
KE: Extrémité de la clothoîde
L: Longueur de la branche de clothoîde
x: Abscisse de KE
y: Ordonnées de KE
XM: Abscisse du centre du cercle.
Z: Angle des tangentes
TM: Tangente courte
TL: Tangente longue
SL: Longueur de la corde
: Angle polaire (corde - tangente)
: Angle des alignements droits
: Angle au centre de la partie circulaire
R: Décalage A- Droit - Cercle.

## Slide 38
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE
Le choix de la clothoïde doit répondre aux conditions suivantes:
1) Condition de non - dérapage
α(rd) = (V²/127R) - f
f  0.16  le dévers est compris entre 0 et 0.10
2) Condition de non – renversement
d  (V²/gR) - e/2h
mais, en général, e/2h  1  f  La condition de non dérapage entraîne automatiquement la condition de non renversement

## Slide 39
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE
3) Condition de non gauchissement
Cette condition vise à modifier l'inclinaison du véhicule de manière douce afin d'éviter tout relèvement brutal. Puisqu'il est impossible de passer instantanément au dévers maximum, la clothoïde est utilisée comme zone de transition pour introduire ce dévers progressivement.

## Slide 40
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE
L: Longueur du raccordement
l: Largeur de la chaussée
d: dévers maximal
h: différence de niveaux sur la longueur L
P1 = (h/L) est donc la pente moyenne de la route sur l’axe avant le relèvement des bords.

## Slide 41
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE
4) Condition de confort
L  1/K.V.((V²/g R) -  )
cette variation ne doit pas être supérieur à 1/10 g pour ne pas provoquer des perturbations qui rendent la conduite dangereuse.
En résumé:
La condition de confort consiste à limiter la variation de ((V²/R) -  g) à une fraction K de la pesanteur.
avec 1/15  K  1/10

## Slide 42
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE

## Slide 43
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE

## Slide 44
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE
De plus, comme l'arc AC = l'arc AD, on peut considérer, en pratique, que le point D constitue le milieu de la spirale.
Cela signifie que l'ordonnée du point milieu de la spirale a pour valeur la moitié de celle du décalage. La tangente principale est :

## Slide 45
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE

## Slide 46
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE

## Slide 47
CHAPITRE 02: RACCORDEMENT PROGRESSIFS
LA CLOTHOIDE
EXERCICE :

## Slide 48
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
- La détermination des quantités est un élément très important des projets routiers.
- Des logiciels de conception routière sont de plus en plus utilisés pour automatiser le calcul des quantités et l’intégrer aux différentes phases du projet.
- Malgré leurs performances, ces logiciels reposent sur une approche classique pour calculer les volumes de déblais (excavation) et de remblais (remblayage).
- Après les opérations de mesurage sur le terrain destiné à la nouvelle route, on trace sur plan le profil du terrain naturel le long de l’axe.
- Sur ce plan, on établit un profil longitudinal théorique et préliminaire de la future route.
- Ce profil est défini en fonction :
  - de la classe de la route,
  - des normes à respecter : distances de visibilité, déclivités maximales,
  longueurs minimales des courbes verticales paraboliques, des altitudes
  imposées (intersections),
  - des contraintes liées aux ouvrages comme les passages à niveau.

## Slide 49
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
- Pour réduire les coûts de construction, il faut limiter au maximum les excès de déblais et de remblais et chercher à les équilibrer, tout en respectant les normes.
- Le profil longitudinal théorique préliminaire, le long de la ligne centrale, constitue généralement la ligne d’infrastructure de la route.
- Après les calculs de chaînage et d’altitude, ce profil est tracé en superposition sur le profil du terrain naturel.
PROFIL EN LONG

## Slide 50
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
PROFIL EN LONG

## Slide 51
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
PROFIL EN TRAVERS
Les profils en travers (coupes perpendiculaires à l’axe de la route) servent à calculer :
  la position des points théoriques où commencent les terrassements dans le terrain ;
  l’assiette du projet (plate-forme de la route) et son emprise sur le terrain naturel ;
  les cubatures, c’est‑à‑dire les volumes de déblais et de remblais.
Le profil en travers est une vue de face telle qu’on la verrait en se déplaçant le long de l’axe du projet, de l’origine vers l’extrémité.
Dans cette représentation, la voie de gauche doit apparaître à gauche du dessin du profil.

## Slide 52
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
PROFIL EN TRAVERS

## Slide 53
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
CUBATURES
Le calcul de cubatures est un calcul d’évaluation des volumes de terres à déplacer pour l’exécution d’un projet. Il existe deux types de calcul suivant la forme générale du projet étudié :
le calcul des volumes « debouts » pour les projets étendus en surface (stade, aéroports, etc.) ;
le calcul des volumes « couchés » pour les projets linéaires.
Calcul approché par moyenne des aires:
Le volume V compris entre les profils 1 et 2 est un polyèdre limité par les facettes planes du terrain naturel et du projet d’une part, et par les surfaces planes verticales des profils en travers d’autre part. On peut lui appliquer la formule des trois niveaux en considérant les profils P1 et P2 Parallèles.

## Slide 54
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
CUBATURES
Pour le calcul du volume total de cubature d’un projet linéaire, on peut utiliser une autre forme de cette formule qui fait intervenir la distance d’application d’un profil en travers. Considérons un volume discrétisé en (n ) profils :
En appelant « entre-profils » la demi-distance séparant deux profils successifs, on admet que le volume engendré par un profil est le produit de sa surface par la moyenne des entre-profils qui l’encadrent. Cela permet d’associer un volume de cubature à chaque profil en travers et de l’inscrire sur son graphique.

## Slide 55
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
CUBATURES

## Slide 56
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
CUBATURES
Tout projet routier doit se réaliser de la façon la plus économique possible, et les coûts reliés à l’excavation des différents matériaux et à leur transport n’échappent pas à cet objectif.
Souvent, il est nécessaire de transporter les matériaux excavés au delà de la distance à taux fixe Le diagramme de masse est nécessaire pour qu’on puisse déterminer la distribution la plus adéquate et la plus économique des matériaux Il sert à déterminer le transport des matériaux à taux fixe et à taux croissant, et donc à calculer le coût de transport.
Le diagramme de masse a pour abscisse le chaînage et pour ordonnée la somme algébrique des déblais et des remblais corrigés en fonction du tassement et du foisonnement.
Si le diagramme de masse dénote un excédent important de déblai ou de remblai, on modifie le profil théorique de façon à obtenir un certain équilibre entre le déblai et le remblai.

## Slide 57
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
DIAGRAMME DE MASSE

## Slide 58
Les principales caractéristiques du diagramme de masse sont les suivantes :
Une pente ascendante (positive) dénote une excavation en ce point sur la route.
Une pente descendante (négative) dénote un emprunt.
De fortes pentes indiquent de fortes quantités de déblai ou de remblai.
De faibles pentes indiquent de faibles quantités de déblai ou de remblai.
Des points de pente nulle sur le diagramme de masse représentent des points où la route passe de déblai à remblai et vice-versa.
La différence d'ordonnée entre deux points sur le diagramme représente l'excès net d'excavation sur l'emprunt entre ces deux points ou, inversement, l'excès net d'emprunt sur l'excavation entre ces deux points.
Si une droite horizontale coupe le diagramme de masse en deux points, l'excavation et l'emprunt sont en équilibre (quantité égale entre ces deux points).
CHAPITRE 03: PROFIL & CUBATURES
DIAGRAMME DE MASSE