## Slide 1: CONSOLIDATION & TASSEMENT
Chapitre 6

## Slide 2: Plan du cours
Ajouter votre premier point ici
Ajouter votre deuxième point ici
Ajouter votre troisième point ici

## Slide 3: Disposition Titre et contenu avec graphique SmartArt
Titre de l’étape 1
Description de la tâche
Description de la tâche
Description de la tâche
Description de la tâche
Titre de l’étape 2
Description de la tâche
Description de la tâche
Description de la tâche
Titre de l’étape 3
Description de la tâche
Description de la tâche
Titre de l’étape 4
Description de la tâche
Description de la tâche

## Slide 4: INTRODUCTION
Sous l’effet d’un chargement donné (fondation, remblai, etc..), le sol se déforme. On sait que dans la plus part des cas, la surface du sol est horizontale et les charges sont verticales; les déformations et par conséquent les déplacements, seront dans la même direction.
Ils sont appelés tassements.

## Slide 5: Phénomènes de tassement
Pour un sol, les tassements résultent essentiellement de sa compressibilité (Un sol est dit compressible si son volume peut changer). La compressibilité d’un sol peut résulter de trois phénomènes :
A la compression du squelette solide,
A l’évacuation de l’eau contenue dans les vides,
A la compression de l’eau et de l’air contenus dans les vides.

## Slide 6: 1 DEFINITION
On appelle consolidation le phénomène de réduction de volume d’une couche de sol saturé, par évacuation graduelle de l’eau, sous l’effet d’une contrainte normale.
Alors, Le tassement est par définition la variation de hauteur d’une couche de sol sous l’effet d’une charge. La consolidation est l’évolution du tassement dans le temps.

## Slide 7: 2 Principes généraux
Par hypothèse, nous nous limiterons aux contraintes verticales et aux problèmes à deux dimensions. Le calcul du tassement d’un sol soumis à un chargement vertical se fait en deux étapes.
➢ Première étape : Calcul de l’état de contraintes dans le sol
Pour cette étape, il est en général fait appel à la théorie de l’élasticité, cette approximation étant valable au moins pour les contraintes verticales.
➢ Deuxième étape : Calcul des déformations
Deux méthodes sont utilisées pour cette seconde étape, la méthode du chemin de contraintes (basée sur l’essai Œdométrique) et la méthode dérivée de la théorie de l’élasticité (basée le plus souvent sur l’essai Pressiométrique).

## Slide 8: 2-1 Notions de Contraintes

## Slide 9: 2-1.1 Contrainte totale
Soit un massif de sol fin saturé, homogène et isotrope. Si on considère le sol de manière globale on peut assimiler le sol à un milieu continu et étudier les contraintes qui s'exercent sur une facette donnée en un point donné de ce massif.
Soit un massif à la surface duquel s’exercent des forces. En coupant ce massif par un plan fictif (P), l’élément de surface «δS », autour du point « M » sur la surface « S », est soumis à une force δF
Contrainte dans un milieu

## Slide 10
La contrainte au point « M » est le vecteur
, Cette contrainte se décompose en une contrainte normale σ et une contrainte tangentielle τ d’où :
Avec : vecteur unitaire normal sortant et vecteur unitaire tangent. En mécanique des sols, pour déterminer l’état de contraintes autour d’un point « M » dans le sol, il suffit de connaître les composantes des forces s’exerçant sur les faces d’un parallélépipède centré autour du point « M » et dont les arêtes sont parallèles aux axes Ox, Oy, Oz.

## Slide 11
L’état de contraintes au point M est défini par une matrice symétrique appelée tenseur de contraintes :

## Slide 12
Parmi les facettes autour du point M, il existe 3 plans privilègiés pour les quels la contrainte tangentielle est nulle (τ = 0). Ces 3 plans sont appelés plans principaux.
Leurs directions normales, directions principales et les contraintes correspondantes, contraintes principales, notées :
σ1 : Contrainte principale majeure.
σ 2: Contrainte principale intermédiaire.
σ 3 : Contrainte principale mineure.
Avec : σ1 ≥ σ2 ≥ σ3.

## Slide 13
En d’autres termes, en prenant ces trois directions dites principales, comme repère, le tenseur des contraintes devient diagonal :

## Slide 14: 2-1.2 Contrainte effective ‘postulat de Terzaghi’
L'idée de séparer les contraintes pour chaque phase revient à Terzaghi qui a postulé l'existence d'un nouveau tenseur des contraintes le tenseur des contraintes effectives qui gouverne le comportement du squelette granulaire seul. Notation:
➢ Composante de la contrainte totale : σ, τ.
➢ Composantes de la contrainte effective: σ', τ’.

## Slide 15
Où :
σ (respectivement τ) est la contrainte totale normale (respectivement tangentielle).
σ’ (respectivement τ’) est la contrainte effective normale (respectivement tangentielle).
u est la pression interstitielle du fluide ( ). σ’ ne peut être mesurée mais seulement calculée.
Dans les sols secs les contraintes effectives sont identiques aux contraintes totales.
Contraintes effectives et contrainte totales sont liées par les relations :

## Slide 16: ➢ Contraintes dues au poids propre du sol :
Le poids du sol augmente avec la profondeur, réparti sur une unité de surface horizontale à une profondeur donnée, il correspond à la pression ou contrainte due au poids propre.
Pour un sol de poids volumique γ (en kN/m3 ), et à une profondeur z (en m), la contrainte verticale est :
Le poids volumique intervenant dans le calcul de la contrainte est : γd. Dans le cas d’un sol stratifié en plusieurs couches de différents poids volumiques et différentes hauteurs:

## Slide 17: Cas d’un sol saturé :
Noyé dans l’eau interstitielle, l’élément de sol est allégé d’un poids équivalent au poids volumique de l’eau multiplié par son propre volume. Ainsi la contrainte totale sera (σv ) supportée par le squelette solide et l’eau. D’après la loi de Terzaghi et
Diagrammes de Variation des Contraintes Totales, Effectives et Interstitielles en fonction de la Profondeur.

## Slide 19: 2-1.3Relation entre Contraintes verticales et Contraintes horizontale :
Contrairement au milieu liquide, les contraintes dans le sol ne sont pas égales dans toutes les directions. Les contraintes dans un sol sont exprimées par :
K : coefficient des pressions de terres. On a

## Slide 20
Si en exprime les contraintes en terme de contraintes effectives nous aurons :
K0 représente un facteur très important comme sous le nom de coefficient de pression latérale des terres au repos, pour une même couche de sol ayant la même densité K0 reste invariable.

## Slide 21: 2-2 Notions de Déformations
Sous l’application de charges, le sol comme tout solide se déforme. Pour déterminer les déformations qui ont lieu dans toutes les directions autour du point M du sol, il suffit de connaître les valeurs des déformations dans les directions Ox, Oy et Oz autour de ce point.
On définit ainsi le tenseur de déformations :

## Slide 22
Les déplacements (déformations) qui nous intéressent sont les déplacements verticaux de la surface du sol sous la fondation ou l’ouvrage envisagé « les Tassements ». Il s’agit de vérifier que ces tassements restent admissibles pour l’ouvrage. Les tassements peuvent être uniformes ou différents d’un point à l’autre selon la nature du sol en place.
➢ Les tassements uniformément repartis affectent peu la structure, les mouvements qui en résultent peuvent cependant endommager les services et accessoires tels les conduites d'eau et les passages souterrains.
➢ Un tassement différentiel est un mouvement d’enfoncement du sol qui n’est pas uniforme. Il peut de ce fait provoquer des dislocations des maçonneries comme l'apparition de fissures. Même lorsque le sous- sol est assez uniforme, les charges unitaires différentes sur les fondations peuvent provoquer un tassement différentiel très important.

## Slide 23: 2-3 Relations contraintes – déformations
La déformation d’un solide résulte des contraintes qui lui sont appliquées et inversement les contraintes apparaissent dans un solide sous l’action des déformations. Ceci exprime une réalité à savoir qu’il existe une relation entre contraintes et déformations dépendant essentiellement de la nature du matériau considéré. Ces relations sont appelées « lois de comportement » puisqu’elles permettent de caractériser la réponse d’un matériau sous l’effet d’un chargement. La loi de Hooke en élasticité linéaire et isotrope exprime dans un solide la linéarité et la réversibilité des déformations. C’est une loi de comportement, dont on peut dire par ailleurs qu’elle est la loi support à la description du comportement de nombreux matériaux. Comment s’écrit-elle?

## Slide 24: Déformation d’un Echantillon de sol
Considérons par exemple la déformation d’un volume élémentaire de sol en M provoquant les contraintes σv et σh. Les déplacements seront suffisamment faibles pour pouvoir appliquer la loi Hooke. Cette loi s’écrit
alors :
→ module d’élasticité longitudinal

## Slide 26: 2-4 Tassements des sols saturés « Phénomène de Consolidation »:
Pour le calcul des tassements. On peut alors utiliser plusieurs méthodes :
a) Détermination en laboratoire du tassement relatif d'un échantillon "intact" du sol : Δh /h (h : hauteur, Δh : tassement). Le tassement relatif du sol étant supposé identique à celui de l'échantillon.
b) Détermination d'un module de déformation par un essai de chargement en place : essai pressiométrique.
c) Applications de formule empiriques, à partir de certains essais en place : essai de chargement à la plaque, pénétromètre.

## Slide 27: 1 Essai de Compressibilité à l’Œdomètre :
Pour étudier le tassement d'une couche d'argile théoriquement infinie et chargée quasi-uniformément par une contrainte verticale, on commence par extraire de la couche, par des moyens de sondages appropriés, un échantillon aussi "intact" que possible (c'est-à-dire ayant conservé ses propriétés mécaniques). On utilise alors un appareil comprenant un moule cylindrique (œdomètre de Terzaghi) de 7 cm de Ø intérieur et généralement l'échantillon a une hauteur de 12 ou 24 mm. Deux pierres poreuses permettent de drainer et évacuer l'eau qui est expulsée au cours de l'essai, car pour les argiles on opère le plus souvent sur des échantillons saturés afin d'éliminer l'influence des forces capillaires.
On applique sur le piston une charge afin d'éliminer l'influence des forces capillaires. On applique sur le piston une charge croissante et on observe les déformations.

## Slide 28
Œdomètre de Terzaghi

## Slide 29
L'essai œdométrique fournit deux types de courbes
➢ Courbe de consolidation : qui déterminent le tassement de l’échantillon en fonction du temps lorsqu’une contrainte constante est appliquée.
➢ Courbe de compressibilité : qui indiquent le tassement total en fonction de la contrainte appliquée.

## Slide 30: Consolidation Primaire et Consolidation Secondaire :
L’abaissement du piston à la fin de la consolidation primaire correspond au tassement final du sol ou tassement primaire. Au-delà de cette phase, toute la charge est encaissée par le squelette solide. L’expérience montre que le sol continu à tasser une fois la consolidation primaire achevée.
Cette nouvelle phase de tassement s’appelle consolidation secondaire. Les tassements dus à la consolidation secondaire sont faibles dans la plupart des cas (sols fins en particulier), et son effet peut être négligé par rapport aux tassements de la consolidation primaire.

## Slide 31
Déformation verticale d’un sol saturé en fonction du temps

## Slide 32: Caractéristiques de la compressibilité :

## Slide 33: 1- Courbes de compressibilité
On applique à l’échantillon de sol parfaitement saturé des contraintes normales croissantes. Sous chaque palier de chargement, et après quasi-stabilisation du tassement (24h dans la pratique → tassement total fait), celui-ci est mesuré. En conséquence, on trace la courbe de Δh / h en fonction de σ.
Désignons par σ0 la pression à laquelle est soumis initialement le sol (échantillon donc non remanié) et par σ1 la pression qui règne après la réalisation de l’ouvrage

## Slide 34: 2- Relations entre le tassement, l’indice des vides et la contrainte effective :
Pour une couche de sol de hauteur « h » et d’indice des vides initial « e0 », après un chargement donné et à un instant « t », on a :
Δh et e sont le tassement et l’indice des vides à l’instant « t ».
Pour plus de commodité, on préfère, dans la pratique, utiliser une courbe donnant plutôt la variation de l’indice des vides e en fonction de Log (σ') (σ pour l'essai, σ' dans la réalité). A noter :

## Slide 35
La courbe œdométrique de compressibilité d’un sol peut être modélisée de la manière suivante :
✓ Une première partie AB à pente très faible,
✓ Une deuxième partie BC à pente forte. Cette pente dans le diagramme (log(σ), e) est appelée indice de compression C .

## Slide 36: 3- Contrainte de consolidation σc :
La courbe de chargement présente en général deux branches d’inclinaison différente (AB et BC) (fig. précédente).
On définit la contrainte de consolidation comme la contrainte correspondant à l’intersection des deux branches. La contrainte de consolidation est la plus grande contrainte effective supportée par le sol au cours de son histoire.

## Slide 37: L’essai Œdométrique permet de définir :

## Slide 38
Si Δσ est petit devant σ, le log est équivalent à (1/ 2,3) (Δσ / σ) d’où :
SKEMPTON propose en particulier pour les argiles normalement consolidée la formule :
Avec WL : limite de liquidité de l’argile considérée, (non exprimée en %).

## Slide 39: ✓ Degré de Consolidation et Coefficient de Consolidation:
Soit :
S∞: Le tassement primaire final.
S0 : Le tassement obtenu au bout d’un temps « t ».
Le Degré de Consolidation U est donné par la relation :
Le tassement à un temps donné S(t) est calculé en fonction du tassement final S∞ , à partir de la formule suivante : S(t) = U. S∞

## Slide 40: Exemple
Un degré de consolidation de 50% signifie que le sol a atteint un tassement égal 50% du tassement primaire final.
On peut alors déterminer le degré de consolidation U pour un temps « t », ou plutôt pour un facteur temps « Tv » fonction du temps, Cv et des conditions de drainage:
h : épaisseur de l’échantillon.
t : temps réel.

## Slide 41
Avec :
k : coefficient de perméabilité du sol.
E’ : coefficient d’élasticité œdométrique.
γw : poids spécifique de l’eau.
Le tableau suivant donne les valeurs de U en fonction de Tv. Ce tableau peut être représenté approximativement par la relation :
Le Coefficient de Consolidation Cv est donné par la relation:

## Slide 42: Rôle de la consolidation
La consolidation décrit la réduction progressive de volume d’un sol fin saturé par évacuation de l’eau interstitielle, à l’origine des tassements différés observés sous les ouvrages.
En reliant contraintes effectives, compressibilité et perméabilité (via l’essai œdométrique et le coefficient de consolidation), ce chapitre fournit les outils nécessaires pour estimer l’amplitude et la vitesse des tassements primaires dans les argiles

## Slide 43: Tassements et sécurité des ouvrages
Les tassements ne dépendent pas seulement de l’intensité des charges appliquées, mais aussi de l’histoire de chargement du sol, de son état de consolidation et des conditions de drainage.
Distinguer tassement immédiat, consolidation primaire et consolidation secondaire permet de vérifier la compatibilité des déformations avec le fonctionnement et la durabilité des fondations superficielles et des remblais.

## Slide 44: Apport de l’essai œdométrique
L’essai œdométrique permet de caractériser la compressibilité des sols fins à travers les courbes de consolidation (tassement–temps) et de compressibilité (e–log σ′).
Les paramètres Cc, Cv, la contrainte de consolidation et le degré de consolidation U sont essentiels pour passer de l’échelle de l’échantillon au calcul du tassement en place et à l’estimation du temps nécessaire pour atteindre un état quasi définitif.

## Slide 45: Recommandations pour la pratique géotechnique
Toujours raisonner en termes de contraintes effectives et d’évolution de la pression interstitielle pour interpréter le comportement des sols saturés, en particulier les argiles compressibles.
Vérifier systématiquement les tassements admissibles, en distinguant tassement immédiat, consolidation primaire et consolidation secondaire, surtout pour les ouvrages sensibles (bâtiments rigides, réservoirs, ouvrages linéaires).
Ne pas se limiter à la portance ultime : intégrer dans le dimensionnement le temps de consolidation et, si nécessaire, recourir à des techniques d’amélioration des sols (préchargement, drains verticaux, colonnes ballastées, etc.) pour réduire et/ou accélérer les tassements.

## Slide 46: Conclusion
En pratique, l’ingénieur géotechnicien doit intégrer la consolidation dans le dimensionnement des ouvrages fondés sur sols compressibles, en particulier les argiles saturées.
La prise en compte conjointe des contraintes effectives, des propriétés de compressibilité et des conditions de drainage permet d’anticiper les tassements et, si besoin, de recourir à des techniques d’amélioration des sols ou de préchargement pour maîtriser les déformations dans le temps.

## Slide 47: Le mot de la fin
Ce cours a montré que le sol est un matériau complexe, dont le comportement dépend étroitement de sa structure, de son état hydrique et de son histoire de chargement.
Les notions d’eau dans le sol, de perméabilité, de contrainte effective, de compressibilité et de consolidation constituent un ensemble cohérent qui permet de prévoir les déformations (tassements) et la stabilité des ouvrages.
La théorie de la consolidation, les essais œdométriques et les paramètres déduits (indice de compression, coefficient de consolidation, degré de consolidation) complètent les outils de l’ingénieur pour estimer l’amplitude et la vitesse des tassements dans les sols fins saturés.

## Slide 48: Y a-t-il des questions?