## Slide 1: Industrialisation ET QUALIFICATION

## Slide 2: Processus d’industrialisation
Mettre en place une ligne de fabrication (Définition, principe...

## Slide 3: En quoi consiste l’industrialisation ?

## Slide 4: Modélisation globale d’une Entreprise
L’entreprise vise à générer des profits via la vente de produits (bien ou service). Elle doit prendre en compte de nombreux paramètres qui la contraignent.

## Slide 5: Modélisation globale d’une Entreprise
Une entreprise est un ensemble de processus qui permette d’assurer sa fonctionnalité
Satisfaire le client (…et générer du profit  )
Proposer un produit répondant au besoin
Besoin satisfait
Besoin du client
Ensemble des Processus
(Achat, Marketing, RH, Conception, Production, Commercialisation)
Coût, Qualité, Délai

## Slide 6: Cartographie des processus (Normes ISO 9001)
La cartographie des processus est un outil de description de l’existant (analyse de l’existant) qui permet ensuite la mise en place d’un management de la qualité.

## Slide 7: Exemple de cartographie des processus

## Slide 8: Conclusion intermédiaire
Une entreprise est un ensemble de processus
Tous sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise
Vous connaissez déjà certains processus
  Processus Conception
  Processus Achat
  Processus Maintenance
Vous allez en découvrir un nouveau
  Le processus Industrialisation
Ces processus sont liés entre eux par ordre logique (temporel et spatial)

## Slide 9: Cycle d’élaboration d’un produit

## Slide 10: Cycle d’élaboration d’un produit

## Slide 11: Première approche de l’industrialisation, exemple de définition
Définition 1 : « Action de rendre industriel un procédé ou une technique, c-à-d se mettre en mesure de reproduire le bien ou le service à grande échelle, à faible coût et avec un taux réduit de défauts ou d'échecs. »
Définition 2 : « En génie industriel, l'industrialisation désigne le processus (souvent organisé en mode projet) de transfert du processus de création de l'offre au processus de réalisation de l'offre. »

## Slide 12: Illustration sur un cas concret
Entreprise PMTC (Peugeot MoToCycle)
  située à Mandeure (25)
  1000 personnes
  60 000 scooters par an
  15 modèles de fabrication en parallèle
  4 lignes de fabrication
  exemple : Passage de fabrication modèle « Luxor » à « Newviva »

## Slide 13: En quoi consiste l’industrialisation ?
Question : Quelles sont les contraintes techniques induites par ce changement de production ?

## Slide 14: Une problématique spatiale et temporelle
Nouvelle fabrication d’un nouveau produit
Rôle de l’industrialisation : répondre aux questions QQOQCP en fabrication
QQOQCP: Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi

## Slide 15: Contraintes au sein de l’entreprise au niveau du processus industrialisation
Gestion des flux, logistique
  Quelle machine, quel poste de travail, quelle ligne,
  Quel lieu de stockage,
  Quel mode de pilotage de fabrication
  Gérer l’ancienne production, nouvelle production
  Capacité des lignes de fabrications
  Coexistence Ancienne Série / Nouvelle Série
Gestion RH
  Formation du personnel si nouveau procédé
  Sécurité du personnel
Gestion de la production
  Réalisation des documents de fabrication
  Gestion de la qualité des produits
  …

## Slide 16: Industrialisation point de vue produit
Début Industrialisation
Régime Production Série
Monter en cadence

## Slide 17: Processus d’industrialisation
Modification Possible du produit qui reste en cours de la validation durant toute la phase d’industrialisation
Démarche d’amélioration continue
Préparation de la fabrication
Etablissement des gammes de fabrication/Assemblage
Mise en place de la ligne de production
Réception de la ligne de production, des différents postes de montage
Lancement de la ligne de production
Amélioration, optimisation du processus (sécurité/qualité)
Etablir l’échéancier financier de la composants/matières premières nécessaires
Implantation de la ligne
Préparation des fiches de postes
Organisation logistique…
Formation des opérateurs
Monter en cadence de production
Depuis le processus conception
Dessin de définition, CDCF…
Vers le processus production
Série établie, répétable, améliorable
Bureau des méthodes
Notes: l’échéancier financier : الجدول المالي
Implantation : تنفيد

## Slide 18: Etape 1 : Préparation de la fabrication

## Slide 19: Etape 1 : Préparation de la fabrication
En quoi consiste la phase préparation de la fabrication dans le processus industrialisation ?

## Slide 20: Quelques définitions de base
OPERATION : Correspond à une opération simple et en général indivisible réaliser sur un poste donné. (Exemple : souder la pièce…)
PHASE : Ensemble des opérations réalisées sur un même poste de charge (exemple : ensemble des opérations d’usinage réalisées sur un tour, ensemble des opérations de montage lié au poste 12…)
GAMME DE FABRICATION (ou gamme opératoire) : correspond à la succession des phases à réaliser pour aboutir à l’élaboration du produit. Une gamme fait donc apparaître les informations suivantes :
  Opérations
  Phases
  Outillage/Machine/Poste
  Différents temps d’utilisation au poste de charge
  BSM (bon sortie matière qui permet de spécifier le besoin en matière première pour l’opération concernée)
Attention de ne pas confondre gamme de produits et gamme de fabrication

## Slide 21: Canevas d’une gamme opératoire
GAMME OPERATOIRE
Produit concerné :
Gamme n°
Pièce de la gamme
Date :
Nom préparateur
PHASE
Poste de charge
Temps
BSM
Libellé
(Formuler)
Notes: Libellé: Formuler

## Slide 23: Exemple de gamme
Exemple Gamme d’assemblage
Notes: Collerette: petit col
Embouti: مضغوط

## Slide 24: Exemple de fiche poste de travail
Exemple Fiche Poste de travail 1
Exemple Fiche Poste de travail 2
Exemple Fiche Poste de travail 3

## Slide 25: Conclusion intermédiaire
Vous devez connaitre les principaux documents de fabrication liés à la production
  Gamme, Phase, Opération
  Document qualité
  Document sécurité…
Préparation de la fabrication
Etablissement des gammes de fabrication/Assemblage
Etablir l’échéancier financier des composants/matières premières nécessaires

## Slide 26: Etape 2 et 3
Mise en place de la ligne de production
Réception de la ligne de production, des différents postes de montage
Lancement de la ligne de production
Amélioration, optimisation du processus (sécurité/qualité)
Implantation de la ligne
Préparation des fiches de postes
Organisation logistique…
Formation des opérateurs
Monter en cadence de production

## Slide 27: Conclusion
…faut bosser ! ;-)

## Slide 28: Méthodes et Outils
Nombreuses méthodes et outils issues de la logistique (gestion des flux, des stocks, pilotage d’atelier, sécurité implantation…Etc…
Dans le cadre d’industrialisation, nous intéressants de 2 premières thématiques « logistique » ainsi que les méthodes et outils associés
  Mesure des temps opératoires
  Ergonomie
Notes: Ergonomie بيئة العمل :

## Slide 29: Que retenir…..
Le processus industrialisation est une des étapes charnières en entreprise
Beaucoup de variables logistiques à fixer
Il vous faut donc vous former pour agir :
  Comprendre le concept de processus industrialisation
  Situer des méthodes et outils « logistique » et « qualité » à appliquer dans le cadre du processus industrialisation
Notes: charnières : jonction

## Slide 30: La QUALIFICATION
Techniques, Administratives, Juridiques ...

## Slide 31: La Qualité :
Tous les industriels ont besoin de
suivre attentivement le processus de contrôle qualité de leur production;
d’analyser les données de mesure de la qualité collectées et de les diffuser dans toute l'entreprise étendue afin que les problèmes puissent être résolus à un stade plus précoce du processus de production..
La simulation des processus de fabrication permettent de réduire l'impact négatif des modifications sur la qualité, le coût des produits et sur leur délai de commercialisation.

## Slide 32: LA QUALITÉ – cadre et enjeux – ­
Quelles méthodes et quels choix
Les outils et les principes
Les limites et les effets pervers (malin)
………..

## Slide 33: MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ­

## Slide 34: LES ÉTAPES NÉCESSAIRES POUR GARANTIR LA QUALITÉ :
Projet d’ensemble, analyse fonctionnelle
Choix et directives techno
Choix et validation Prestataires
Validations de phases avec prestataires
Validation Prototypes
Validation process en Présérie
Notes: Prestataires : متلقي خدمات
Prototypes: modéles

## Slide 35: DEFINITION DE LA « QUALIFICATION » DES PRODUITS INDUSTRIELS
On entend par « Qualification » d'un produit industriel, l'ensemble des opérations (techniques, administratives, voire juridiques ) qui permettent de choisir, mesurer, porter à la connaissance des consommateurs et vérifier les carac­téristiques propres à décrire l'aptitude à l'emploi de ce produit.
Ces caractéristiques concernent évidemment l'origine, la description et les performances du produit, mais aussi, le cas échéant, sa longévité, sa fiabilité, sa réparabilité, son coût d'usage, enfin les garanties et le service après vente dont il est l'objet.
Une procédure de qualification est plus ou moins complexe suivant qu'elle comprend ou non certaines des 4 étapes suivantes :

## Slide 36: 1.Etiquetage informatif
  La qualification d'un produit suppose d'abord le choix :
des grandeurs caractéristiques du produit dont la connaissance est nécessaire pour décrire son aptitude à l'emploi,
des méthodes d'essais à suivre pour mesurer ces grandeurs caractéristiques,
du mode de présentation du résultat de ces mesures (étiquetage informatif: une étiquette proprement dite, complétée, le cas échéant, par une notice descriptive).
Ces choix peuvent se traduire par la publication de normes (méthodes norma­lisées d'essais d'aptitude à l'emploi et normes d'étiquetage).

## Slide 37: 2. Conseil d'achat
Le consommateur étant informé sur les performances du produit par un tel étiquetage informatif, il peut être utile de le conseiller en outre sur le niveau de performance nécessaire pour un usage « normal ».
La fixation d'un seuil de performance minimale recommandé est délicate parce que souvent subjective; il n'y a pas une « qualité » optimale unique pour un produit, mais des niveaux de performance et de coût plus ou moins adaptés aux besoins des divers consommateurs; cette recommandation devrait résulter le plus souvent d'une concertation entre consommateurs et producteurs et peut faire l'objet d'une norme « norme de produit ».
Les organisations de consommateurs peuvent aussi recommander unilatéralement de tels seuils de performance ou exprimer un conseil d'achat sous la forme du choix du produit qui leur paraît présenter le meilleur rapport qualité/prix.
Un tel seuil peut enfin être imposé par les pouvoirs publics au titre de l'hygiène, de la sécurité, de la protection de l'environnement, ou de tout autre motif d'intérêt général tel que la lutte contre le gaspillage.

## Slide 38: 3. Certificat de qualité
La certification de la qualité d'un produit est l'opération par laquelle un organisme indépendant du producteur certifie après contrôle (effectué le plus souvent sur un prototype puis par sondage sur la fabrication) que les informations portées à la connaissance du consommateur par un étiquetage informatif sont exactes: la certification de qualité doit être d'abord un étiquetage certifié.
Cette opération peut comporter, en outre, dans certains cas, un aspect « conseil d'achat » en indiquant pour certaines grandeurs caractéristiques de la qualité du produit quel est le niveau minimal de performance exigé par l'organisme certificateur pour l'octroi de son label. Ce n'est pas toutefois la fonction essen­tielle de la certification, compte tenu du caractère tout relatif et subjectif du niveau minimal de performance retenu.

## Slide 39: 4. Recueil d'informations sur des produits concurrents
Il est utile enfin de faciliter le choix du consommateur entre plusieurs produits concurrents en rassemblant les informations fournies dans le cadre des opérations ci‑dessus.
Tel est l'objet des essais comparatifs, et tel pourrait être le but d'une banque des données relatives aux produits intéressant le grand public.