## Slide 1: Les Arômes

## Slide 2
    Règles d'étiquetage des arômes
      Mentions obligatoires
Les mentions obligatoires sont les suivantes :
* Nom / Adresse du responsable de la mise sur le marché ;
*Dénomination : terme générique « arôme » ou tout autre terme plus spécifique (dans le respect des usages : p.ex. Huile essentielle d'orange, extrait de citron,… ) ou une description du produit (arôme fraise) ;
*Destination : « pour denrées alimentaires » ou mention plus spécifique, en fonction de l'application, éventuellement assortie d'un dosage conseillé ;
*Quantité nette: celle-ci peut être exprimée en poids ou volume selon la nature solide ou liquide de l'arôme (en pratique le plus souvent en poids);
*Liste des ingrédients: celle-ci est exprimée en deux parties, par ordre décroissant d'importance pondérale, avec d'une part les agents aromatisants et, d'autre part, les autres ingrédients comprenant pour les additifs
*Composés limités dans les denrées alimentaires (principes actifs et additifs) : indication de la quantité présente dans l'arôme ou d'un dosage maximum ;
Numéro de lot ;
DLUO : facultative (exceptionnellement DLC, certains arômes microbiologiquement fragiles sont assimilés à des denrées périssables).

## Slide 3
E X E M P L E

## Slide 4
Extraction des arômes
4.1. Introduction
L'action de séparer une substance d'un composé dont elle fait partie, met en œuvres diverses opératoires fondamentales basées sur des phénomènes physiques. Elle cherche à isoler d'un mélange végétal complexe, des composants ou des groupes de composants possédant des propriétés organoleptiques.
Les principales propriétés physiques mises en œuvre dans les opérations
fondamentales d'extraction de matières premières naturelles sont :
-la volatilité (évaporation, distillation,…..),
-la solubilité (extraction),
-les dimensions et les formes des particules,
-l'adsorption.
La figure suivante donne les principales opérations industrielles d'extraction.

## Slide 6
  Entraînement à la vapeur : distillation
    Extraction des huiles essentielles : mecanismes physico-
chimiques mis en jeu
Les HE sont des produits aromatiques d'origine végétale. On les retrouve dans les glandes à huiles, dans les veines, dans les sacs d'huile ou dans les cellules glandulaires des plantes aromatiques.
Quand la plante est laissée intacte, les huiles ne peuvent être entraînées par la vapeur qui après passage de l'intérieur des tissus à la surface du matériel végétal, c'est la diffusion. La diffusion est un processus relativement long. Les composés volatils constitutifs de l'HE sont retenus par la fraction lipidique, ce qui ralentit leur entraînement par la vapeur d'eau. C'est cette étape qui détermine la durée de la distillation.
Il est par ailleurs connu qui au cours de l'hydrodistillation, la vitesse de vaporisation des huiles volatils est également influencée par le degré de solubilité de ces constituants volatils dans l'eau.
Durant la distillation à la vapeur d'eau, l'eau chaude pénètre dans les tissus végétaux et dissout les parties d'HE présentes dans les cellules. Cette solution aqueuse diffuse à travers les parois cellulaires. Quand ces composés dissous dans l'eau chaude se trouvent à la surface, ils s'évaporent. Le mélange vapeur d'eau Ŕ HE passe ensuite à travers un condenseur où il se refroidit pour donner deux couches séparées d'huile et d'eau au niveau du récupérateur appelé

## Slide 7: 4.2.2. Les techniques d’extraction La distillation : principe de base Le principe de base se résumé
Comme suit :
-une source de production de vapeur d'eau,
-alambic pour le traitement du matériel végétal,
-un serpentin refroidissement plongé dans l'eau froide.
-un essencier ou est récupérée lřessence (HE) produite.
Le système fonctionne de la manière suivante : la vapeur produite par le générateur de vapeur traverse la charge du matériel végétal, se charge des HE contenues dans la plante, avant de quitter l'alambic par la conduite menant vers le système de refroidissement où la vapeur d'eau chargée d'HE est condensée.
La phase liquide arrive dans l'essencier où l'huile essentielle se sépare de l'eau et décante à la surface de l'eau.

## Slide 8
On distingue généralement trois techniques de base pour l'extraction des HE. Elles diffèrent essentiellement par le degré de contact entre le matériel végétal et l'eau : ces techniques :
-l'hydrodistillation
-la vapo-hydrodistillation
-la distillation à la vapeur directe produite séparément.
Hydrodistillation
Dans cette méthode, le matériel végétal à distiller est immergé dans l'eau bouillante. On réalise le chauffage de l'alambic soit directement (alambic à feu nu), soit indirectement par l'envoi dans cette dernière d'une vapeur surchauffée produite séparément (Figure….).
Vapo-hydrodistillation
Dans cette technique, le matériel végétal est supporté par un grillage situé à une distance adéquate au dessus du fond de l'alambic. La partie inférieure de l'alambic est remplie d'eau chauffée jusqu'à ébullition afin de produire une vapeur saturée (Figure….).
Distillation à la vapeur directe produite séparément
La vapeur d'eau saturée ou surchauffée introduite dans l'alambic,
généralement par le fond et traverse directement le végétal (Figure….).

## Slide 11
Extracteur soxhlet

## Slide 12
  Extraction par solvant
Les matières végétales les plus utilisées renferment souvent à côté d'une très faible quantité de composants aromatiques, des substances solides ou liquides qu'il faut séparer. Ces substances ne peuvent être récupérées par EV à cause du rendement nul ou très faible.
Pour séparer ces aromatiques, deux types d'extraction sont utilisées :
L'extraction solide/liquide : opération de transfert ou d'échange de matière entre une phase solide (la matière à extraire) et une phase liquide (le solvant d'extraction).
L'extraction liquide/liquide : opération de transfert ou d'échange de matière entre deux phases liquides, la solution et le solvant.
    Extraction solide/liquide
Elle est réalisable de plusieurs manières : par simple contact,
par contacts multiples, à co-courants parallèles par contacts multiples à contre-courants.
L'extraction moyennant des solvants liquides volatils a été développée à la fin du 19 siècle à Grasse en particulier. Selon que le solvant présent dans le miscella d'extraction est conservé ou éliminé, on prépare :
Les teintures, infusions (ex.vanille) obtenues par macération, percolation au moyen d'éthanol.
des concrètes, résinoïdes, oléorésines,…… en chassant le solvant.
Les solvants les plus utilisés sont l'hexane, l'éthanol, l'acétone, les polychrométhanes et éthanes.
    Extraction liquide/liquide
L'opération fondamentale consiste à extraire un ou plusieurs constituants d'une solution par dissolution au contact d'un solvant liquide dans lequel les corps sont plus solubles que dans le milieu liquide initial, puis à séparer par décantation. L'opération est terminée par élimination du solvant d'extraction en vue d'isoler le ou les constituants recherchés.

## Slide 13
4.3.3. Extraction par le CO2 Principe
L'état supercritique correspond à un domaine de pression et de température bien défini à l'intérieur duquel le fluide considéré ne peut être liquéfié. La pression et la température minimale au delà desquelles nous entrons dans ce domaine définissent le produit critique.
Pour le CO2 : PC = 73,8 bars et TC = 31,0°C
La solubilité des matières premières naturelles dans le CO2 est liée à son état.
Par exemple, la solubilité d'un composé est pratiquement nulle à l'état gazeux, seulement de quelques g/l à l'état liquide et devient importante à l'état supercritique. Cette propriété est utilisée pour réaliser l'extraction dans le domaine supercritique. Ainsi le CO2 est refroidi et comprimé à une P < à PC il passe à l'état liquide. Il est ensuite comprimé puis chauffé à une pression et température données.
Le fluide à l'état supercritique traverse alors la cuve d'extraction où se trouve le matériel végétal. Le CO2 supercritique chargé en soluté est ensuite détendu au dessous de la pression critique avant d'autres dans le séparateur et passer à l'état gazeux. Il perd ainsi ses propriétés de solvant et permet aux solutés de précipiter et d'être récupérées.
Le CO2 est ensuite recyclé pour une nouvelle extraction (Figure ).

## Slide 14
Extraction par enfleurage
Ce procédé utilisé à Grasse, en particulier pour le jasmin,
la tubéreuse, avant le développement de l'extraction par solvants.
Il s'agit de placer les fleurs sur un corps gras purifié et de laisser les arômes pénétrer le corps gras.
Une fois l'arôme des fleurs pompé, on les retire et
on remet des fleurs fraîches, jusqu'à saturation du corps gras.
La pommade ainsi obtenue, la suffit de la nettoyer, puis d'y ajouter de l'alcool. Au bout de 24 heures, le corps gras et les huiles essentielles sont séparés.
Il ne reste plus qu'à recueillir la précieuse huile essentielle ! Pour la rose, la fleur d'oranger, l'acacia, le mimosa,
l'enfleurage à froid étant insuffisant,
on procédait à une immersion dans de la graisse chauffée à 80°.

## Slide 15
Analyse des extraits aromatiques 5.1. Indices physico-chimiques
Au début, pour caractériser les HE, on détermine les indices suivants :
la densité
indice de réfraction déviation polarimétrique
solubilité dans lřéthanol (pour voir si le produit peut être ajouté dans les parfums)
indice d'acide indice de peroxyde indice d'esters indice de phénols.
5.2 Chromatographie préparatoire
Après ces indices, on a inventé la chromatographie micropréparative qui permet de séparer certains composés qui existent en quantité appréciable dans le mélange à analyser . On essaie alors de piéger le composé à la sortie du détecteur (qui est non destructeur). Le composé ainsi piégé est identifié par SM, IR ou RMN. Cette chromatographie ne permet pas d'obtenir une bonne séparation du mélange d'où la nécessité d'utiliser la chromatographie analytique.

## Slide 16
Chromatographie analytique CPG : Principe
La CPG est devenue la méthode de choix pour la séparation d'un
mélange complexe de produits volatils.
Le chromatographe est constitué de :
un injecteur pour l'injection de l'échantillon. une colonne contenant la phase stationnaire.
Un détecteur qui permet de détecter les composés séparés.
Le principe de cette méthode est la partition ou distribution des solutions entre une phase stationnaire (liquide ou solide) et une phase mobile gazeuse. Durant leur passage à travers la colonne, les molécules du mélange sont séparées.
La séparation dépend des interactions sélectives entre les solutés et la phase liquide stationnaire. C'est la polarité de chaque partenaire qui en décide.
A la sortie du détecteur, les pics sont enregistrés à l'aide d'un intégrateur qui donne un chromatogramme.

## Slide 18
Exemple: analyse par CPG
chromatogramme

## Slide 19
102