## Slide 1: œuf & 0v0pr0duits

## Slide 2: Définitions
« œufs » : les œufs dans leur coquille (à l’exclusion des œufs cassés, incubés ou cuits) qui sont produits par des oiseaux d’élevage et qui sont propres à la consommation humaine directe ou à la préparation d’ovoproduits
« ovoproduits »: les produits transformés résultant de la transformation d’œufs ou de leurs différents composants ou mélanges ou d’une nouvelle transformation de ces produits transformés

## Slide 3: Introduction
années 50 : l’aviculture prend un essor industriel
tendance à la baisse de consommation totale des œufs dans les pays occidentaux enrayée par le développement spectaculaire des ovoproduits
Intérêt de l’étude de la filière Oeuf/ovoproduits:
  économique
  technologique
  sanitaire

## Slide 4: Toxi-Infections Alim. Collectives en France 1996-2005 BEH, déc. 2006
Salmonella à l’origine de 64% des foyers TIAC
Salmonella Enteritidis = sérotype prédominant
59% de ces foyers attribués à la consommation d’œufs ou de produits à base d’œufs.
La persistance de l’utilisation d’œufs frais en restauration collective a continué d’être à l’origine de TIAC à salmonelles dont les conséquences peuvent être graves.
En bref:
les 2/3 des TIAC <= Salmonelles les 2/3 des Salmonelles <= œufs

## Slide 5: Données Europe élevage pondeuses
Source: Inra prod.anim., 2010, 23 (2) N° spé. Qualité de l’oeuf

## Slide 6
Filière
« Poules
pondeuses d’œufs de consom- mation »

## Slide 7: Structure de l’oeuf de poule

## Slide 8: La coquille
Couleur de la coquille dépend de la race de poule.
Préférences très différentes suivant les pays:
France = œufs bruns-roux USA = œufs blancs
Source: Inra prod.anim., 2010, 23 (2) N° spé. Qualité de l’oeuf

## Slide 9: La coquille et les membranes coquillières
Cuticule 10µm
2-300 µm cristaux CaCO3
ancrés sur des « cônes » sur
2 membranes coquillières
10 000 pores de 20µm
Source: Nys et al. 2001, from Inra prod.anim., 2010, 23 (2) N° spé. Qualité de l’oeuf
Microscopie electronique à balayage: Fibres des membranes coquillières, ancrage d’un cône, cuticule externe

## Slide 10
1- Dans l'ovaire les ovules jaunissent et grossissent, entourés d'une fine mb.
2- Le matin, un jaune mur tombe dans l'entonnoir, relié à un tube qui fabrique le blanc.
3- le jaune s'entoure de blanc, en tournant, d'où les 2 "tortillons"
4- Le soir J&B arrivent à la "chambre à coquille", et s'entourent de 2 mb. La coquille se dépose pendant la nuit sur la mb. ext. Ponte le matin.
INRA + Astrapi

## Slide 11: Formation de l’oeuf

## Slide 12: Courbe de ponte des oeufs
Il faut à peu près une journée à une poule pour fabriquer un œuf de 60 g en moyenne
Elle pond en moyenne 280 par an (un par jour, sauf le WE ;o)

## Slide 13: Composition de l’oeuf
Poids moyen de 60 g
Jaune environ 30% du poids de l’œuf, Blanc 60% et Coquille 10%.
Le jaune se compose d’environ 50 % d’eau
Le blanc est constitué très majoritairement d’eau (90% environ), mais aussi de glycoprotéines (ovalbumine essentiellement), de sucres (glucose) et de sels minéraux. Les lipides y sont uniquement à l’état de traces, de même que les vitamines.
La coquille contient 99% de matière sèche dont 95% de sels minéraux et 4% de protéines.

## Slide 14: Composition de l’œuf en bref
Pour un œuf type 60 g
Jaune, 1/3 = 18 g de vitellus, ½ H2O
  Protéines 30, lipides 70
Blanc, 2/3 = 36 g d'albumen, 9/10 H2O

## Slide 15: Composition moyenne du jaune
(% Mat.Sèche)
Protéines: 30% du jaune
les 2/3 sous forme de lipoprotéines
Lipides: 69% du jaune
  Triglycérides : 46%
  Phopholipides : 20% (lécithine, céphaline)
  Stérols: 3%
Minéraux (surtout du phosphore et du fer), vitamines (surtout A, D, E, certaines B, mais aussi K, PP), pigments (carotènes et xanthophylles): 1%

## Slide 16: Couleur du jaune
Carotènes, xanthophylles: 1% poids du J.
Seuls les caroténoïdes hydroxylés sont efficaces chez la poule. Le B-carotène est peu efficace car scindé en 2 mol. de vit.A
Source: Inra prod.anim., 2010, 23 (2) N° spé. Qualité de l’oeuf
Lutéine et Zéaxantine sont les 2 pigments de la macula
L’aliment des poules modifie fortement leur teneur dans le jaune (de 0.3 à 3.8 mg !)
Meilleure absorption /œuf que /légumes pour l’homme
Prévention probable de la DMLA: dégénérescence maculaire liée à l’âge (plus de 1 million de cas en France)

## Slide 17: Les protéines du blanc d’oeuf
Protéine | % | Caractéristiques
Ovalbumine | 54 | coagulation
Conalbumine ou Ovotransferrine | 13 | Fixe le fer, antimicrobien
Ovomucoïde | 11 | Inhibiteur trypsique
Ovoglobulines | 8 | Formation de mousse
Lysozyme | 3,5 | Lyse la paroi des Gram+
Ovomucine | 1,5 | Viscosité (très gd PM)
Flavoprotéines | 0,8 | Fixe la riboflavine ‘vitamin B2’
Avidine | 0,005 | Fixe la biotine ‘vitamin B8 ou B7’
+ au moins 8 autres |  | 

## Slide 18: Qualité nutritionnelle
œuf = 7 g prot. + 7 g lipides = 77 kcalories
Source de protéines très équilibrée, contient tous les acides aminés essentiels
(Valeur Biologique proche de 100)
Source de vitamine A, de vitamines du groupe B et de vitamine D (jaune)
Source de magnésium et de fer et de phosphore (phosphoprotéines)
Teneur en cholestérol considérée à tort comme gênante: la cholestérolémie n’est pas liée au cholestérol ingéré, mais à l’ingestion de graisses saturées, et à la synthèse hépatique (hypercholestérolémies familiales)

## Slide 19: Qualité nutr.: Acides-aminés et Valeur Biologique de l’Œuf entier
PD-CAAS = score chimique corrigé par la digestibilité
Source: Inra prod.anim., 2010, 23 (2) N° spé. Qualité de l’oeuf

## Slide 20: Qualités de l'Œuf
Fraîcheur et Poids, qualités principales
Mode d'élevage: cage, sur sol, parcours ext.:
Pas de différence mesurable, mais marquage et prix différents !
Coquille: propreté, solidité, couleur, forme
Couleur coquille dépend de la race de poule
Albumen: épaisseur du blanc épais, unités Haugh
Vitellus: couleur, forme, tâches
Couleur jaune dépend alim.pondeuse: caroténoïdes

## Slide 21: Qualités de l'Œuf & Mode d'élevage
Œufs pondus en cage: si l’aliment est le même, la composition est la même
Un peu plus de polluant dans l’œuf des poules ayant un parcours extérieur (PCB)
Moins d’œufs cassés et d’œufs sales pondus en cages « classique » qu’en cage « norme UE 2012 » (pour les œufs pondus « hors du nid »: améliorations possibles)
Moins d’œufs cassés et d’œufs sales pondus en cages qu’au sol ou sur parcours extérieur
Plus cher et qualité moindre: plus de bien-être ?
Tavel-Nys-Lopes, Inra prod.anim., 2010, 23 (2) 155-66

## Slide 22: Microbiologie de l’œuf
La contamination des oeufs
Transmission verticale et horizontale (contamination interne et externe) des Salmonelles
Les contaminations sont le plus souvent exogènes: bactéries du cloaque, crotte de poule, bactéries de surface, eau souillée, moisissures

## Slide 23: Contamination des œufs par les salmonelles

## Slide 24: Microbiologie de l’œuf
Les défenses naturelles de l’oeuf
Les barrières physiques à la pénétration:
  la cuticule (sèche & intacte)
  la coquille
  les membranes coquillières
  l’albumen et son pH alcalin (8-9)
  la membrane vitelline et le jaune
Les défenses chimiques et biologiques:
  le lysozyme
  la conalbumine (ovotransferrine)
  les autres agents inhibiteurs

## Slide 25: Microbiologie de l’œuf
conserver les défenses naturelles
Dans l'Œuf c'est stérile au départ
La coquille "propre" porte 105 à 107 bactéries
(une crotte en contient au moins mille fois plus 1010)
la propreté de l'œuf est essentielle (poules en cages > élevage "fermier")
Le lavage des œufs est interdit dans l'UE (il détruit la cuticule, de même que le grattage)
USA : œufs lavés, désinfectés, huilés
Refroidir vite l'œuf (10°C, est-ce fait?) température et humidité constante (80%) (évite condensation), atmosph. CO2 (cher
Objectif n°1 = maintenir la cuticule sèche

## Slide 26: Evolution de l’œuf au cours de sa conservation
Conditions de conservation optimales:
  local propre, aéré, sombre
  10 à 12°C
  humidité: 80-85%
  ventilation légère
Evolution du blanc:
  pertes en eau par évaporation (perte de poids de l’œuf, augmentation du volume de la chambre à air) –1g/sem.
  pertes en CO2 (élévation du pH 7,4=> 9.4, liquéfaction du blanc)
Evolution du jaune : entrée d’eau et de minéraux du blanc vers le jaune = jaune plus liquide, plat, fragile. Fragilisation de la membrane vitelline

## Slide 27: Estimation de la fraîcheur des oeufs
oeuf dur: chambre à air
oeuf au plat: étalement du blc USDA
Unité Haugh

## Slide 28: Définitions R CE N°1907/90
« œufs »: les œufs de poule en coquille, propres à la consommation en l’état ou à l’utilisation par les industriels de l’alimentation humaine
→ œufs de catégorie A et B
« œufs industriels »: les œufs de poule en coquille, autres que ceux visés par la définition précédente, y compris les œufs cassés, les œufs couvés mais à l’exclusion des œufs cuits
« œufs à couver »: les œufs destinés à la production de poussins
« œufs couvés »: les œufs à partir de leur mise en incubation
« œufs cassés »: œufs présentant des défauts de la coquille et des membranes entraînant l’exposition de leur contenu
« œufs fêlés »: les œufs dont la coquille est abîmée mais qui ne présente pas de solution de continuité, sans rupture de membrane

## Slide 29: Circuit de commercialisation
Pour être remis à un tiers avant leur remise au consommateur final, les œufs doivent être traités par un centre d’emballage agréé pour y être classés, marqués et emballés dans des emballages identifiés
Cas particulier: la remise directe du producteur primaire au consommateur final d’œufs pour ses besoins personnels:
  sur le site de production ou par colportage
  sur les marchés publics locaux
Collecteur: collecte des œufs auprès d’un producteur pour les livrer :
  à un centre d’emballage
  à l’industrie
  sur un marché dont l’accès est réservé aux grossistes dont l’entreprise est agrée comme centre d’emballage

## Slide 30: Equipement technique des centres d’emballage agréés
pour classer, marquer, emballer les œufs
installation appropriée pour le mirage en continu, permettant d’examiner individuellement la qualité de chaque œuf
un dispositif d’appréciation de la chambre à air

## Slide 31: Equipement technique des centres d’emballage agréés
pour classer, marquer, emballer les œufs
installation appropriée pour le mirage en continu, permettant d’examiner individuellement la qualité de chaque œuf (automatisé)
un dispositif d’appréciation de la chambre à air
un équipement pour le classement des œufs par
catégorie de poids
Donc une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des œufs
un dispositif pour l’estampillage des œufs
Un système d’emballage évidemment…

## Slide 32: Schéma des circuits autorisés pour la commercialisation des oeufs

## Slide 33: Oeufs de catégorie A
Coquille et cuticule | Normales, propres, intactes
Chambre à air | h ≤ 6mm et immobile h ≤ 4 mm pour les œufs « extra »
Blanc d’oeuf | Clair, limpide, de consistance gélatineuse, exempt de corps étranger de toute nature
Jaune d’oeuf | Visible au mirage sous forme d’ombre seulement, sans contour apparent, ne s’écartant pas sensiblement de la position centrale en cas de rotation de l’œuf, exempt de corps étranger de toute nature
Tache germinative | Développement imperceptible
Odeur | Exempts d’odeurs étrangères

## Slide 34: Oeufs de catégorie A
Autres critères de classement dans la catégorie A:
  Œufs ne devant être ni lavés, ni nettoyés de quelque manière avant ou après leur classement
  Œufs ne devant subir aucun traitement de conservation ni être réfrigérés dans les locaux ou installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement au dessous de 5°C.
  Œufs recueillis tous les 3 jours ouvrables ou une fois par semaine si la température ambiante est inférieure à 18°C.
Synonymes: œufs de première qualité, « œufs frais »
Comprend les œufs garantis « extra frais » et les œufs qu’il est prévu d’estampiller avec la date de ponte

## Slide 35: Œufs de catégorie A catégories de poids

## Slide 36: Marché de l’œuf en coquille: CA en grandes surfaces
œufs « alternatifs » = 1/3 des ventes en valeur
PREMIERS PRIX 7%
BIO 10%
LABEL ROUGE 8%
PLEIN AIR STANDARD 15%
SOL 1%
DATES 40%
EXTRA FRAIS 5%
FRAIS 14%
Nielsen 2002 Hypers + supers

## Slide 37: Marquage des œufs centre d’emballage
Le marquage a lieu sur l’exploitation, ou au plus tard, au premier centre d’emballage ayant reçu les œufs
Hier j’ai mangé un œuf à la coque marqué 3FRLBP01

## Slide 38
Marquage des Œufs : Bi0 – Ple1n-air – 2Sol – CagE3
© Denis Corpet, prise au Marché Saint-Aubin, Toulouse, 2009

## Slide 40: Marquage des œufs vente directe
Marque si aucun œuf du troupeau n’est traité par un centre d’emballage

## Slide 41: Caractéristiques de ventes … en bref
Catégorie A
Fraicheur: Extra-frais, frais, ou « daté »
Elevage: Bio, plein-air, sol ou en cage
Calibre: Très gros, gros, moyen, petit

## Slide 42: Exemple d’étiquetage des gros emballages en sortie de centre d’emballage
Mentions
obligatoires portées par les emballages d’oeuf
Date de consommation recommandée: 28 j après la ponte Date de vente recommandée: 21 j après la ponte (max)

## Slide 43: Catégorie des œufs œufs de catégorie B
« Œufs de deuxième qualité », « œufs déclassés destinés aux entreprises de l’industrie alimentaire et à l’industrie non alimentaire »
Œufs ne satisfaisant pas aux critères requis pour les œufs de la catégorie A. Ils ne doivent être cependant :
  ni cassés
  ni couvés
ni cuits
sont pourvus d’une marque distinctive indiquant la catégorie de qualité (exception des œufs fêlés).
B

## Slide 44: Mentions obligatoires portées par les emballages d’oeuf
Exemple d’étiquetage spécifique sur les emballages des œufs destinés à « l’industrie alimentaire »

## Slide 45: Mentions obligatoires portées par les emballages d’oeuf
Exemple d’étiquetage spécifique sur les emballages des œufs destinés à « l’industrie non alimentaire »

## Slide 46: 0v0pr0duits

## Slide 47: 0v0pr0duits
définition,
« 0voproduits »: les produits transformés résultant de la transformation d’œufs ou de leurs différents composants ou mélange ou d’une nouvelle transformation de ces produits transformés

## Slide 48: 0voproduits: différentes formes, Mat.I
matières premières => industrie agro-alimentre
(Blanc ou Jaune, ou Blc+Jne)
  0 entier liquide non past.
  0 liquides pasteurisés
  0 congelés
  0 concentrés
  0 en poudre

## Slide 49: 0voproduits: 10% destinés au consommateur
produits d’œufs à partir d’ovoproduits:
  Omelette individuelle
  0 durs
  0 durs écalés
  blanc d’0 en neige
  0 concassés
  0 durs en barre

## Slide 50: Production française d’ovoproduits
 | 2000 |  | 2002 |  | 2004 |  | En gros
Liquides | 167 | 798 | 170 | 109 | 180 | 784 | 180 mille t
Congelés | 2436 |  | 2450 |  | 1930 |  | 2 000 t
Déshydratés | 7528 |  | 1848 |  | 8194 |  | 8 000 t
Autres | 1828 |  | 2331 |  | 6638 |  | 7 000 t
Total tonnes (Équiv. liquide) | 214 | 290 | 221 | 455 | 234 | 308 | 250 mille t

## Slide 51: Ovoproduits/Œufs, le % augmente
22%
31%
38%
Part des ovoproduits
*
*
*

## Slide 52: Utilisations des ovoproduits
Biscuiteries, pâtisseries industrielles
Confiseries
Industries des desserts
Mayonnaises
Charcuteries, salaisons
Pâtes alimentaires
Aliments diététiques….

## Slide 53: Propriétés fonctionnelles
Pouvoir gélifiant, coagulant (t°C ou pH - Next slide)
Pouvoir foisonnant = moussant
(blanc d'œuf battu en neige : gel emprisonnant l'air. meringue)
Pouvoir émulsifiant
(que le jaune: la lécithine interface phases hydrophile/phobe)
Pouvoir anticristallisant
(confiseries: blanc = nbx noyaux de cristallisation = cristaux + petits)
Pouvoir aromatique du jaune (fixation arômes sur les lipides du jaune, mauvaises odeurs si trop chauffé: H2S, peroxydes)
Pouvoir colorant du jaune (nouilles aux œufs)

## Slide 54: Utilisation des propriétés fonctionnelles de l’œuf en IAA
Oeuf | Entier | Blanc | Jaune
Toutes industries | valeur nutritive pouvoir aromatique |  | 
Biscuiterie, pâtisserie, flans… | Colorant, liant coagulant moussant | Moussant foisonnant Anti-cristallisant | émulsifiant colorant
Confiserie (nougat) |  | Anti-cristallisant élasticité foisonnant | 
Glaces | liant |  | émulsifiant
Charcuterie (pâtés, quenelles) | liant émulsifiant |  | 
Pâtes alimentaires | colorant Liant, élasticité |  | 
Mayonnaises, sauces chaudes |  | viscosité | émulsifiant viscosité
Industries non alimentaires (cosmétiques) |  | liant propriétés biochimiques | émulsifiant

## Slide 55: Coagulation:
Blanc 57-63°C, Jaune vers 70°C
<= Ovalbumine
Lysozyme =>

## Slide 56: Emulsifiant : Mayonnaise

## Slide 57: Ovoproduits: justification
Economique | Rapport qualité/prix Régulariser le marché
Hygiénique + microbiologique | Hygiène de la transformation Pasteurisation (danger salmonelles) Durée de conservation
Technologique | Pouvoir gélifiant + coagulant Pouvoir émulsifiant Colorant Antimicrobien
Nutritionnelle | Protéines Lipides

## Slide 58: Production des 0v0pr0duits

## Slide 59
Réception des œufs en coquille
Stockage T 8°C
Lavage/séchage /mirage
Cassage/séparation
Filtration
Blanc d’œuf
Œuf entier
Jaune d’œuf
Homogénéisation
Pasteurisation
Réfrigération
Conditionnement
Ovopts pasteurisés liquides
Ovopts pasteurisés congelés
Ionisation
Blanc ionisé
Diapo. G. Bénard

## Slide 60: Casserie… vue de l’extérieur

## Slide 61: Casserie, Plan type. Un établissement qui doit être agréé, immatriculé, inspecté
On vérifie sur le plan
la marche en avant
la séparation des secteurs
(matière première souillée, produit fini sain)

## Slide 62: Réception des œufs
Œufs de poule (de cane, d’oie, de dinde, de pintade ou de caille, à l’exclusion des mélanges d’espèces différentes)
Oeufs non incubés propres à la consommation humaine; leur coquille doivent être entièrement développées et ne pas présenter de défauts
Exception: les œufs fêlés s’ils sont livrés directement par les centres d’emballage ou d’exploitation de production où ils doivent être cassés et traités aussi rapidement que possible

## Slide 63: Stockage…
Mesure:
- Contrôle de la température de la salle de stockage

## Slide 64: Stockage des oeufs
Intérêts:
  régulariser l’approvisionnement
  amélioration de la séparation des milieux internes
Conditions:
  local adéquat, séparé
  réfrigéré : ≤ 13°C si < 7 jours
≤ 8°C si > 7 jours

## Slide 65: Triage
Oeufs non incubés propres à la consommation humaine; leur coquille doivent être entièrement développées et ne pas présenter de défauts
Exception: les œufs fêlés s’ils sont livrés directement par les centres d’emballage ou d’exploitation de production où ils doivent être cassés et traités aussi rapidement que possible
Tri des œufs
(et mirage s’ils ne viennent pas d’un centre d’emballage agréé):
- élimination des non-conformes,
- sélection des œufs sales vers le circuit « lavage »

## Slide 68: Le lavage
Les œufs souillés => nettoyés avant cassage
Les coquilles doivent être suffisamment
sèches au moment du cassage,
de manière à éviter que des résidus d’eau de nettoyage ne souillent pas le contenu des œufs
Dans un local spécial, séparé du local de cassage
Quatre temps:
  prélavage
  brossage/exposition à des produits chimiques
  rinçage
  séchage

## Slide 69: Lavage suivi d'un séchage

## Slide 70: Le cassage et la séparation du blanc et du jaune
Il est individuel, mais 20 000 Œufs/h ou plus !
Séparation blanc/jaune aussitôt (en général)
contrôle visuel important afin de repérer et éviter le mélange d’œufs altérés avec la totalité de la charge d’ovoproduits
obtention de la coule fraîche ou coule d’œuf (œuf liquide), sensible au contamination du milieu ambiant
Les coquilles vides sont enlevées immédiatement, compactés et stockés dans un local spécifique.
suivis de filtration et homogénéisation
toutes ces étapes se réalisent au froid

## Slide 71: Cassage

## Slide 72: « casseuse »
Source : Sanovo Engineering, www.sanoveng.com

## Slide 74: Cassage

## Slide 77: La pasteurisation
"Après cassage, l’ovoproduit doit être intégralement soumis, aussi rapidement que possible, à une transformation visant à éliminer les risques microbiologiques ou à les ramener à un niveau acceptable."
Compromis difficile: Salmonelles = danger majeur. Protéines du blanc très sensibles à la dénaturation
Traitement thermique pour
éliminer Salmonella enteritidis sans dégrader les protéines
  64,4°C x 2,5 min (jaunes ou oeuf entier)
  57°C x 2 à 6 min (blancs)
  Refroidissement rapide à 4°C
Non-Pasteurisés: ovoproduits destinés à des industries qui intègrent un traitement thermique dans leur procédé de fabrication
Non-Pasteurisé: blanc d’œuf destiné à la fabrication d’albumine séchée ou cristallisée destinée à subir par la suite un traitement thermique

## Slide 78: Pasteurisateur
Echangeur de chaleur tubulaires ou à plaque
Echangeur à contre-courant = Système de récupération de la chaleur
Refroidissement immédiat en sortie (soit 4°C en cuve agitée, soit surgélation en tunnel)

## Slide 79: température
Œuf cru
Œuf coagulé
(1)
Œuf pasteurisé
64,4°C
α-amylase
(2)
Salmonella
150s temps
(1) α-Amylase inactivée, salmonella survivante
(2) α-Amylase active, Salmonella détruite
Diapo. G. Bénard

## Slide 80: Conditionnement aseptique

## Slide 81
Principales voies de la techno-
logie des ovo- produits

## Slide 82: Ovoproduits en poudre
Le Blanc contient du glucose (0.5 g/l)=> réaction de Maillard au séchage
Désucrage préalable (levures +centrif. ou enzymes)
Blanc en Poudre par atomisation (= spray horizontal)
ou paillettes cristallines (séchage en plats)
Avantage: plus simple d’assainir la poudre que le blanc liquide car le traitement thermique se fait sans risquer la coagulation, ni perdre les qualités du blanc.
Bien au contraire, un étuvage prolongé (80°C 10 jours) améliore les propriétés fonctionnelles du blanc en poudre
Jaune et Œuf entier
  Poudre avec Teneur en eau de 7 à 8%
La conservation étant plus simple et plus longue qu’avec les autres ovoproduits, l’utilisation des poudres se développe
Source: Anton et al., Inra prod.anim., 2010, 23 (2) 215-224
Spray horizontal

## Slide 83: Inspection des industries
Règles générales des IAA
  Installation
  Fonctionnement
  Validation de l’étude des risques fondée sur le système HACCP
Contrôle du produit

## Slide 84: Spécifications analytiques des ovoproduits
quantité de résidus de coquilles, de membranes d’œufs < 100 mg/kg
indicateur de présence d’oeufs incubés:
  concentration en acide ß-hydroxybutyrique < 10 mg/kg de MS
2 indicateurs de la qualité microbiologique de l’ovoproduit avant pasteurisation:
  teneur en acide lactique < 1 g/kg de MS
  teneur en acide succinique < 25 mg/kg de MS

## Slide 85: Critère microbiologique de sécurité
Recherche des Salmonelles
Stade d’application du critère: produit mis sur le marché pendant leur durée de conservation
Catégories de denrées alimentaires: ovoproduits et denrées PAC contenant des oeufs
5 échantillons par lot
Absence dans 25 g

## Slide 86: Critère d’hygiène de fabrication des ovoproduits
Dénombrement des Entérobactéries
Stade d’application du critère: fin du procédé de fabrication
Contrôle de l’efficacité du traitement thermique et prévention de la recontamination
5 échantillons par lot
Plan à trois classes:
  m = 10 ufc/g ou mL
  M = 100 ufc/g ou mL
  C = 2

## Slide 87: Ovoproduits : conclusion
Intérêt des ovoproduits :
  Maîtrise du risque salmonellique étape clé : pasteurisation
  Régularité, conservation, facilité
  Ingrédients polyfonctionnels
Secteur économique en expansion

## Slide 88: Perspectives
Facteur d’incertitude: modalités de la directive 1999/74/CE « bien-être », dans les différents états membres

## Slide 89: Mise aux normes des cages des poules pondeuses
Depuis janvier 2012, l’utilisation de cages en batterie non aménagées pour les poules pondeuses est interdite
21/02/2011, la majorité des ministres de l’agriculture de l’UE vote contre toute prolongation du délai de mise en œuvre de la loi europ.99 qui prévoit l’interdiction des cages non aménagées de 550 cm² par poule pour les remplacer par des
cages aménagées de 750 cm² par poule, avec
nid de ponte
litière permettant le picotage et le grattage
perchoir > 15 cm
Bien ou mal ? Pour les humains ? Pour les poules ?
Cf. article http://www.academie-veterinaire-defrance.org/bulletin/pdf/2006/Numero03/219.pdf

## Slide 90: Quizz
Nombre de poules pondeuses en France ou Nombre d’œuf consommés par Français
Part des ovoproduits dans la consommation d’œuf de poule
Combien de temps met la poule pour fabriquer son œuf
Comment changer la couleur de l’œuf? Et la couleur du jaune d’œuf?
Quelle est la part des œufs dans les TIAC ?
Quel est le poids d’un jaune, d’un blanc, et quel est l’intérêt nutritionnel d’un œuf ?
Comment les salmonelles peuvent-elles entrer dans l’œuf ? (deux voies)
Quels obstacles/défenses naturelles les bactéries trouvent-elles pour entrer dans l’œuf
Conservation d’un œuf : comment vieillit-il ? Modification du contenu
Par où passent la majorité des œufs commercialisés: Circuits de commercialisation
Quelles sont les caractéristiques d’un œuf à sa commercialisation ?
Centre d’emballage des œufs: équipement et fonctions
Critères de classement d’un œuf dans la catégorie A
Marquage et mentions portées par les emballages des différentes catégories d’oeuf
Ovoproduits : définition
Ovoproduits : différentes formes, utilisations principales
Ovoproduits : propriétés fonctionnelles (= pourquoi mettre Blanc ou Jaune dans une recette)
Ovoproduits : avantages majeurs /œufs
Ovoproduits : grandes étapes du diagramme de fabrication
Ovoproduits : pasteurisation, difficulté, intérêt, alternatives