## Slide 1
DESSIN TRAVAUX PUBLICS
OBJECTIFS
COEFFICIENT
Cette matière est une continuité à celle du « Dessin BTP 1 ». Elle permet d’acquérir les compétences nécessaires pour la réalisation des plans ainsi Tracé en plan et profils, et Dessin d’ouvrages d’art
4
TP
45 Heures

## Slide 2
TRAVAIL EN GROUPE
PRÉSENCE
CONTRÔLE FINAL
CONTRÔLE CONTINUÉ
PRÉSENCE 10%
TRAVAIL EN GROUPE
5%
CONTRÔLE FINAL
50%
CONTRÔLE CONTINUÉ
35%
ÉVALUATION DESSIN TRAVAUX PUBLICS

## Slide 3
Plan de coffrage
Dalles
poutres
Poteaux
Coulage en
béton
LES DESSINS DE COFFRAGE
Les dessins de coffrage précisent les formes et les dimensions des différents ouvrages a réaliser en béton armé (dalles, poutres, poteaux), Ceux-ci sont représentés brut, c’est-à-dire sans enduit ni revêtement de sol, le dessin de coffrage peut être considéré comme étant une vue de dessus du coffrage (avant le coulage de Béton) , bien que certaine éléments soient représentés en trait renforcé.
Les dessins de coffrage comprennent:
Les plans et coupes verticales (1/50, 1/100)
Les coupes partielles et les détails (1/20, 1/10)

## Slide 4
Représentation graphique des plans de coffrage de planchers:
Principe de représentation des plans de coffrage : En supposant que l’on souhaite représenter le plan de coffrage du plancher haut du Rez de Chaussée, on effectue une coupure virtuelle horizontale située à un mètre au dessus du plancher bas du même Rez de Chaussée.

## Slide 5
Une fois la coupure réalisée, on élimine la partie inférieure du bâtiment et on effectue la projection des éléments restants sur un plan de projection ( P ) horizontal.

## Slide 8
Dénomination des plans de coffrage Un plan de coffrage porte le nom de l’étage qui est couvert par le plancher représenté sur le plan de coffrage.
Exemple : le plan de coffrage du 1er étage s’appelle : « PLANCHER HAUT DU REZ-DE-CHAUSSEE »

## Slide 9
Conventions de représentation

## Slide 10
Repérage des différents éléments de structure- Les poutres sont repérées par un chiffre suivi de l'indication de la section, précisée dans l'ordre largeur puis hauteur.
Exemple : 4 . 300×500 [ou 4 (300×500)]
Poutre n°4 de largeur 300mm et de hauteur 500mm.
Remarque 1 : la hauteur de la poutre comprend la hauteur de la retombée + la partie de la poutre située dans la dalle

## Slide 12
Cotation des plans de coffrage de planchers:
Comme tous les plans d’exécution de bâtiments, ceux-ci sont destinés à la réalisation d’un
ouvrage et, de ce fait la cotation doit être pensée, organisée pour cela.

## Slide 13
fonds publics
PROJETS
LÉGISLATION
Code
des marchés
1, SUR LES PLANS DE COOFRAGE
ELÉMENTS REPRÉSENTÉS

## Slide 14
fonds publics
PROJETS
LÉGISLATION
Code
des marchés
2, SUR LES COUPES VERTICALES
ELÉMENTS REPRÉSENTÉS

## Slide 15
fonds publics
PROJETS
LÉGISLATION
Code
des marchés
REPÉRAGE DES ÉLÉMENTS