## Slide 1
Courbes de niveau
Lecture et repérage des pentes
Représentation du relief sur les cartes topographiques
Lignes reliant des points de même altitude
Identification des pentes et des reliefs
Essentiel pour la randonnée et l'orientation
Formation en cartographie et orientation

## Slide 2
Lecture des courbes de niveau
Équidistance
Différence d'altitude entre deux courbes adjacentes Plaine: 5 mètres Montagne: 10-20 mètres Indiquée dans la légende de la carte
Courbes maîtresses
Toutes les 5 courbes, une ligne plus épaisse
Chiffres d'altitude indiqués
Orientation du chiffre: haut vers le sommet
Les courbes de niveau relient tous les points de même altitude
En suivant une courbe, vous restez à altitude constante
Les chiffres sur les courbes maîtresses indiquent l'altitude
Courbes de niveau : Lecture et repérage des pentes

## Slide 3
Identification des pentes
Plus les courbes sont rapprochées, plus la pente est raide
Plus les courbes sont espacées, plus la pente est douce
En suivant une courbe, on se déplace à altitude constante
Pente raide
Courbes très rapprochées
Pente douce
Courbes espacées
Calcul du dénivelé: nombre de courbes × équidistance
Essentiel pour planifier des randonnées adaptées à votre niveau
Courbes de niveau : Lecture et repérage des pentes

## Slide 4
Visualisation 3D du relief
Transformation 2D → 3D
Les courbes de niveau permettent de reconstituer le relief en trois dimensions
Les logiciels SIG transforment les courbes de niveau en modèles numériques de terrain
L'espacement des courbes détermine directement l'inclinaison des pentes en 3D
Permet de visualiser le profil d'un itinéraire avant de l'entreprendre
Courbes de niveau : Lecture et repérage des pentes

## Slide 5
Détermination de la direction des pentes
Chiffres d'altitude
Le haut des chiffres pointe vers le sommet (vers l'amont)
Cours d'eau
Les rivières et ruisseaux coulent toujours vers le bas des vallées
Points cotés
Comparer deux points d'altitude pour déterminer la direction de la pente
Les flèches sur les dépressions pointent vers le centre (le point le plus bas)
Les formations en V des courbes indiquent des vallées, avec le sommet du V pointant vers l'amont
Les lacs et étangs se trouvent généralement dans les zones les plus basses
Courbes de niveau : Lecture et repérage des pentes

## Slide 6
Identification des reliefs
Colline/Sommet
Courbes circulaires concentriques, point le plus élevé au centre
Vallée
Courbes en V pointant vers l'amont (vers le sommet)
Crête
Courbes en V pointant vers l'aval (vers le bas)
Dépression
Courbes circulaires avec flèches pointant vers le centre
Les lignes de crête séparent les bassins versants adjacents
Les sommets sont indiqués par des points cotés ou des triangles
Courbes de niveau : Lecture et repérage des pentes