## Slide 1: Systèmes mécaniques articulés et robotique MC 821
Notes de cours donné par , Chorfi S. M.
Université de Tlemcen
Faculté de technologie
Dept Génie Mécanique

## Slide 2: Plan du cours
1-Notions générales de robotique
2-Modélisation géométrique directe
3-Modélisation cinématique directe
4-Modélisation géométrique inverse
5-Modélisation cinématique inverse
6-Modélisation dynamique
7-TP de CAO :Modélisation d’un bras manipulateur

## Slide 3: Biblographie
1- MODELISATION Identification et commande des Robots Wisama KHALIL(Bibliotheque),version angalaise PDF
2- Introduction to robotics Mechanics and control, Jhon J Craig, PDF
3-slades de

## Slide 4: Evaluation
1-Contrôle continu pour chaque chapitre :40/°
    Avec date prévue
    Sans date prévue
    Devoir
    Un Mini projet
    Présence , assiduité, préparation de TD:3pts
    2-Examen 60/°

## Slide 5: Terminologie et définition

## Slide 6: catégories de robots

## Slide 7: Introduction

## Slide 8: Dans cette définition on trouve les différente composantes d’une cellule robotisée:
1 le mécanisme: la structure mécanique proche de celle du bras humain pour les robots manipulateur ,
la motorisation est réalisée par des actionneurs électriques, pneumatiques, ou hydrauliques
qui transmettent leurs mouvements aux articulations par des systèmes approprié

## Slide 9
2 la perception: qui permet de gérer les relations Robot-environnement,
Les organes de perception sont les capteurs:
  Proprioceptifs : c’est une mesure interne de positions de vitesses des articulations(joints)
  Extéroceptifs: recueillent d’information (détection de présence, mesure de distance, vision artificielle)

## Slide 10
3 la commande: qui synthétise les consignes des asservissements pilotant les actionnaires, elle permet d’engendrer les actions du robot en fonction de perception et des ordres de l’utilisateur
4 l’interface homme-machine : à travers laquelle l’utilisateur programme les taches du robot
5 le poste de travail et les dispositifs périrobotiques : qui constituent l’environnement dans lequel évolue le robot

## Slide 11
La robotique est une science pluridisciplinaire
,qui requiert des connaissances en:
  Mécanique
  Automatique
  Électronique
  Traitement de signal
  Informatique
  Communication,,,

## Slide 12: L’objectif de ce cours
De présenter Les modélisations géométriques , cinématiques et dynamiques des robots manipulateurs

## Slide 13: Constituants mécaniques des robots-manipulateurs

## Slide 14
1 organe terminal: on regroupe tous dispositif destiné à manipuler des objets (dispositif de serrage, torche de soudage,,,
2 structure mécanique articulée : son rôle est d’amener l’organe terminal dans une situation donnée (position et orientation) c’est une chaîne cinématique de corps généralement rigide assemblés par des liaisons appelées articulations,

## Slide 17: Articulation
Articulation rotoide: articulation pivot notée R
Articulation prismatique: type glissière notée P

## Slide 18: Morphologie des robots-manipulateurs
Architecture des porteurs

## Slide 19
poignet
porteur

## Slide 21: Architecture des poignets

## Slide 22: Caractéristiques d’un robot
1 Caractéristiques géométriques

## Slide 23: 2 Précision /Répétabilité

## Slide 24: 3 Performances dynamiques

## Slide 25: 4 Charge utile

## Slide 26: 5 Exemple

## Slide 27: Quelques types de robots manipulateurs
1 Type SCARA

## Slide 28: 2 Type Cylindrique

## Slide 29: 3 Type Sphérique

## Slide 30: 4 Type Cartésiens

## Slide 31: 5 Type Parallèles

## Slide 32: 6 Type Anthropomorphe

## Slide 33: Utilisations

## Slide 34: 1 Taches simple

## Slide 35: 2 tâches complexes
ROBOTIQUES MEDICALES