## Slide 1: Cinématique directe et inverse d’un robot manipulateurs
Lecture 3
Forward /inverse Kinematics

## Slide 2
Cinématique: traite le mouvement sans tenir compte des forces qui le cause: elle étudie la position, la vitesse et l’accélération

## Slide 3: Cinématique directe
Détermination de la position et l’orientation de l’outil en fonction des angles des articulation et des longueurs des éléments,
Poignet
Cinématique directe
Porteur

## Slide 4: Détermination des angles pour une position donnée, exemple
Cinématique inverse

## Slide 5
Exemple : la position d’un point de votre pouce peut être réalisée avec plusieurs configuration de l’articulation de votre main
Souvent la cinématique inverse mène à plusieurs solutions possible,

## Slide 6: Repères, Notation des articulations et des éléments
Articulation 2
corps 2

## Slide 7: Variables aux articulations
La variable à l’articulation i est notée
Elle pourra être une variable de rotation ou prismatique
On note la matrice de transformation du repère i-1 au repère i déterminée en fonction de l’articulation et l’élément i

## Slide 8: La position et l’orientation de l’organe terminal (outil, effecteur,,,) sont déterminés en fonction des matrices de transformations

## Slide 9: Convention de Denavit-Hartenberg
Chaque matrice de transformation à 6 variable par éléments:
3 dans la matrice de rotation
3 dans le vecteur de position
La convention de Denavit-Hartenberg condense ces 6 variable à 4 variables par éléments, mais avec certaine procédure à suivre dans la représentation des repères,
[Denavit 55] Denavit J., Hartenberg R.S., "A kinematic notation for lower pair mechanism based on matrices", Trans. of
ASME, J. of Applied Mechanics, Vol. 22, juin 1955, p. 215-221.

## Slide 10: Convention Utilisée dans ce cours
La plus répandue est celle de Denavit-Hartenberg [Denavit 55].
Mais cette méthode, développée pour des structures ouvertes simples, présente des ambiguïtés lorsqu'elle est appliquée sur des robots ayant des structures fermées ou arborescentes . notation de Khalil et Kleinfinger [Khalil 86].
[Khalil 86] Khalil W., Kleinfinger J.-F., "A new geometric notation for open and closed-loop robots", Proc. IEEE Int. Conf.on Robotics and Automation, San Francisco, avril 1986, p. 1174-1180.

## Slide 11: Convention de Khalil et Kleinfinger
Le repère est lié au corps j
L’axe est porté par l’axe de l’articulation j;
L’axe est porté par la perpendiculaire commune aux axes et
Si et sont colinéaires le choix de n’est pas unique : la simplicité ou la symétrie permettent un choix rationnel
La détermination de est en fonction du produit vectoriel ZX=Y
Le passage de s’exprime en fonction des 4 paramètres :
entre correspond à une rotation autour de
: entre correspond à une rotation autour de

## Slide 12: Exemple de matrice de transformation d’une chaine cinématique

## Slide 13: EXEMEPLE:
Placer les repères et noter les articulation et les corps,
Déduire les paramètre de Khalil et Kleinfinger Déduire la matrice de transformation

## Slide 14: Sol: Selon la notation de Denavit –Hartenberg Elle sera vérifiée si elle est proche de la notation Khalil- Kleinfinger
Déduire les paramètre de Denavit-Hartenberg
Trouver les variables aux articulations
1 placement des repères

## Slide 15: 2 Paramètre de Denavit-Hartenberg

## Slide 16: Matrices de transformation

## Slide 20: Application 2: Robot manipulateur Sabuli
De La convention Khalil- Kleinfinger déterminer la matrice de transformation de l’organe terminal

## Slide 21: Indication: Schéma cinématique et paramètres géométriques du robot Stabuli

## Slide 22: support de cours de