Le caméscope numérique

- Le numérique poursuit son invasion et les caméscopes, comme les appareils photo cèdent à la déferlante. Les caméscopes numériques supplantent peu à peu les modèles traditionnels et offrent non seulement une qualité élevée mais aussi des fonctions de plus en plus avancées.

La qualité d'enregistrement est évidemment l'élément le plus important à étudier lors de l'achat d'un caméscope numérique.

- Le capteur : CCD ou CMOS, c'est lui qui capte la lumière pour la convertir en données numériques. Sa qualité est donc essentielle. Plus le nombre de pixels est important plus la définition de l'enregistrement le sera également.

- Les caméscopes d'entrée de gamme sont équipés de capteurs de 800 000 pixels, tandis que les caméscopes de meilleures qualités vont jusqu'à 3 millions de pixels.

- Le zoom : il existe deux types de zoom optique ou numérique. Seul le zoom optique importe, car le zoom numérique fonctionne par interpolation c'est-à-dire qu'il rajoute des pixels inventés artificiellement ce qui diminue la qualité d'enregistrement.

- Le stabilisateur : le défaut du zoom c'est qu'il accentue les mouvements du caméscope quand il est déployé au maximum. Pour pallier à ce problème les constructeurs incluent généralement des stabilisateurs d'image. Comme le zoom il en existe deux sortes. Le numérique et l'optique, mais l'optique bien plus performant reste très coûteux.

- Le support d'enregistrement : il en existe quatre :

  - Le mini DV : il s'agit de mini cassettes vidéo capables de stocker plusieurs heures de vidéo. C'est aujourd'hui le support le plus répandu.

- 18 -

  - Le mini DVD : plus pratique que le mini DV, certains caméscopes gravent directement les vidéos sur des mini DVD. Très pratique pour visionner les vidéos sur un ordinateur.

  - Les cartes mémoires : à l'origine les cartes mémoire sur caméscope servaient à stocker des photographies quand l'appareil possédait cette fonction. Aujourd'hui il existe du caméscope qui enregistre directement sur la carte mémoire, mais la qualité d'enregistrement n'est pas encore au niveau des autres caméscopes.

  - Les disques dur : malgré les grandes capacités des DVD, la solution réside dans l'utilisation d'un disque dur interne. Fiabilité et séquences prolongées.

- La mobilité : un caméscope numérique est sensé vous suivre partout, c'est un appareil qui consomme beaucoup d'énergie, il faut donc s'assurer de prendre un caméscope ayant une autonomie correcte (au moins une heure d'enregistrement).

- La connectique : elle est importante car elle peut se révéler limitante.

  - Une sortie analogique (composite vidéo ou S-Vidéo), sortie vers TV

  - Une entrée analogique qui permet de numériser des enregistrements analogiques

  - Une sortie USB 2.0 transferts vers un ordinateur

- Les fonctions avancées : certains caméscope ne se limitent pas à enregistrer de l'image et du son. Ils permettent également de personnaliser vos vidéos, via des effets spéciaux ou par des possibilités d'ajouter du texte.

- 19 -

Les scanners

- Un scanner (numériseur) est un périphérique d'acquisition permettant de numériser des documents.

- On distingue généralement trois catégories de scanner

  - Les scanners à plats permettant de numériser un document en le plaçant à plat contre une vitre.

  - Les scanners à main possédant une taille réduite, ces scanners doivent être déplacés manuellement.

  - Les scanners par défilement faisant défiler le document devant une fente lumineuse afin de le numériser.

- La résolution : exprimée en points par pouces (ppp) ou dpi (dot per inch), la résolution définie la finesse de la numérisation. L'ordre de grandeur de la résolution est d'environ 1200 par 2400 dpi.

- La vitesse d'acquisition : exprimée en pages par minutes (ppm).

- L'interface : il s'agit du type de connectique du scanner

  - La ordinateur : il s'agit d'une interface dont le débit est particulièrement bien adapté à ce type de périphérique.

  - USB 2.0 : présent sur la totalité des ordinateurs récents, interface standard

- 20 -

  - SCSI : interface à grand débit, mais il à besoin d'une carte SCSI ce qui augment le coût du périphérique.

  - Port parallèle : lent par nature, ce type de connectique est de moins en moins utilisé.

- Caractéristiques physiques :

  - L'encombrement

  - Le poids

  - La consommation électrique

  - Les températures de fonctionnement

  - Le niveau sonore

  - Les accessoires

- 21 -

Exemple de détails des caractéristiques

- 22 -

Combiné Imprimante et scanner

- Un combiné imprimante, scanner permet une économie de place et de coût, en revanche si l'un des deux est en panne, le combiné devient inutilisable.

Résumé :

- L'utilisation d'une imprimante et d'un scanner séparé semble la meilleure solution, et permet de changer facilement de support en cas de panne ou simplement d'amélioration du matériel

- Attention la notice d'utilisation reste un peu complexe, cela nécessite une certaine concentration. Un programme de numérisation spécifique est livré avec le combiné, attention à la place sur le disque dur (pour les petits disques) et à la version de Windows.

- 23 -