Série de TD n° 06

Mécanique des Fluides I

Exercice 01

Déterminer la section d’un tuyau qui transporte 150m3 par minute d’eau à la vitesse moyenne de 5m/s. En déduire le débit d’écoulement massique.

Exercice 02

Si le débit d’écoulement dans une conduite convergente (de Φ=400mm à Φ=200mm) est de 252 litres par seconde ; déterminer les vitesses moyennes d’écoulement au niveau des deux sections.

Exercice 03

Deux canalisations A(Φ140mm) et B(Φ80mm) alimentent un

réservoir parallélépidique (2x3x5m3). La vitesse du fluide

en A est de 0.62m/s, celle en B est de 0.5m/s.

- Déterminer la vitesse de montée Vh de l’eau dans le réservoir.

- Quel est le temps de remplissage depuis h=0m ?

Exercice 04

On veut accélérer la circulation d’un fluide parfait

dans une conduite de telle sorte que sa vitesse soit

multipliée par 4. Pour cela, la conduite comporte

un convergent caractérisé par l’angle α (Figure 2).

- Calculer le rapport des rayons (R1/R2).

- Calculer (R1 - R2) en fonction de l et α.

- En déduire la longueur l. (R1 = 50 mm, α = 15°).

Exercice 05

Soit l’écoulement permanent et conservatif

d’un liquide incompressible dans la conduite

représentée sur la figure 3.

- Calculer la vitesse d’écoulement aux points :

A et B ; (VA , VB).

- Démontrer que VC’ > VC .

- Calculer d’ pour que VC’ soit le double de VC

Avec : Q=300 l/s ; D=500 mm ; d=200 mm ; q’=244 l/s.

# Text boxes

Figure 2

Figure 3

Figure 1